## Slide 1
机械基础 （第三版）
项目一 常用机构的选型与设计
北京出版社

## Slide 2
目 录
01 机械设计初步认知
02 平面机构运动简图绘制及自由度计算
03 平面连杆机构的选型与设计
04 凸轮机构的选型与设计
05 间歇运动机构的选型与设计

## Slide 3
Part.1
机械设计初步认知

## Slide 4
机器的种繁多，功用不同，工作原理和结构特点也不相同，但都有着共同的特征：
（1）都是人为的实物组合。
（2）组成机器的各实物之具有确定的相对动。
（3）能实现能量转换或完成有用的机械功。
（一）机器、机构与机械
从制造和配的观点看，机器由许多独立加工、独立配的单元体组成，这些单元体称为零件。常把由一组协同工作的零件组成的独立制造装配的组合件叫作部件，如减速器、变速器、联轴器、离合器、制动器等。从机械实现预期运动和功能角度看，机构中形成相对运动的各个运动单元称为构件。
（二）零件、部件和构件
一、机器及其组成认知

## Slide 5
（三）机器的组成
1. 按功能分析机器的组成
就其功能而言，机器由动力部分（原动机）、控制部分、传动部分、支撑及辅助部分和工作部分等五个部分组成。
2. 现代机器及其主要特征
现代机器的定义：由计算机信息网络协调与控制的，用于完成包括机械力、运动和能量转换动力学任务的机械和（或）机电部件相互联系的系统。
现代机器的主要特征：
①功能增加，柔性提高。②结构简化，性能改善。
③效率提高，成本降低。
一、机器及其组成认知

## Slide 6
（四）机器的种类
根据用途不同，机械可分为以下四种：
（1）动力机械——实现机械能与其他形式能量的转换。
（2）加工机械——改变物料的结构形状、性质及状态。
（3）机械——改变人或物料的空位置。
（4）信息机械——获取或处理各种信息。
一、机器及其组成认知

## Slide 7
本课程是从理论性、系统性很强的基础课和专业基础课向实践性较强的专业课过渡的一个重要转折点。
（四）学习本课程的方法
本课程是机械类及近机类专业的一门技术基础课，它综合运用了工程力学、金属工艺学、机械制图、公差配合等先修课程知识，解决常用机构及通用零部件的分析设计问题，较之以往的先修课程更接近工程实际，但也有别于专业课程，它主要研究各类机械所具有的共性问题。
（二）本课程的地位
（1）熟悉常用机构的工作原理、运动特性及机械设计的基本理论和方法，基本掌握通用零件的工作原理、选用和维护等方面的知识。
（2）具备机械设计实验技能和设计简单机械及传动装置的基本技能。
（3）培养学生初步具有运用标准手册，查阅相关技术资料进行一般参数的通用零件和简单机械传动装置的设计计算能力，为学习后续专业课程打好基础。
（三）学习本课程的目的
本课程内容在简要介绍有关整部机器设计的基本知识的基础上，重点讨论常用机构的组成原理、传动特点、功能特性、设计方法等基本知识；重点讨论通用机械零件在一般工作条件下的工作原理、结构特点、选用及设计计算问题。
（一）本课程的内容
二、了解课程的内容、地位、学习目的和学习方法

## Slide 8
1. 满足社会需求
2. 可靠性要求
3. 经济性要求
4. 安全性要求
5. 推行标准化要求
6. 体现工艺造型美观要求
（一）机械设计的基本要求
机械设计是一项创造性劳动，同时也是对已有成功经验的继承过程。根据实际情况的不同可以分为三种类型：
（1）开发性设计。
（2）适应性设计。
（3）变形设计。
（二）机械设计的类型
不同类型的机械产品、不同类型的设计，其产品的设计过程不尽相同。产品的开发性设计过程大致包括规划设计、方案设计、技术设计、施工设计及改进设计五个阶段。
（三）机械设计的一般过程
三、机械设计的基本要求及一般过程认知

## Slide 9
（一）机械零件设计的基本要求
1. 机械零件设计的一般步骤
（1）根据机器的总体设计方案，针对零件的工作情况进行载荷分析，建立力学模型，考虑影响载荷的各项因素，确定零件的计算载荷。
（2）分析零件在工作时可能出现的失效形式，确定零件工作能力的计算准则。
（3）选择合适的材料，并确定必要的热处理或其他处理要求。
（4）分析零件的应力或变形，根据工作能力计算准则建立或选定相应的计算公式，计算出零件的主要尺寸，并加以标准化或圆整。
（5）根据计算得出的主要尺寸并结合结构上和工艺上的要求，绘制零件工作图。并写出零件的计算说明书。
2. 机械零件设计的基本要求
（1）工作能力要求。（2）工艺性要求。（3）经济性要求。
四、机械零件设计的基本要求及一般方法认知

## Slide 10
（二）机械零件设计的一般方法
常规设计方法是目前广泛和长期采用的设计方法，也是本课程中机械零件设计时所采用的设计方法。常规设计方法有以下三种。
（1）理论设计。理论设计是根据现有的设计理论和实验数据所进行的设计。按照设计顺序的不同，零件的理论设计计算可分为设计计算和校核计算。
（2）经验设计。经验设计是根据同类机器及零件已有的设计和长期使用累积的经验而归纳出的经验公式，或者是根据设计者的经验用类比法所进行的设计。
（3）模型实验设计。对于尺寸特大、结构复杂、难以进行理论计算的重要零件可采用模型实验设计。
四、机械零件设计的基本要求及一般方法认知

## Slide 11
（一）机械零件的失效分析
零件失效与破坏是两个概念，失效并不一定意味着破坏，如塑性材料制造的零件，工作时虽未断裂，但由于其过度变形而影响其他零件的正常工作也是失效；齿轮由于齿面发生点蚀丧失了工作精度；带传动由于摩擦力不足而发生打滑等都是失效。
机械零件的常见失效形式有：
（1）磨损（2）表面压溃（3）过量变形（4）打滑
（5）疲劳点蚀（6）咬合（7）断裂（8）振动失效
五、机械零件的失效分析及设计计算准则认知
（二）机械零件的设计计算准则
根据不同失效原因建立起来的工作能力判定条件，称为零件的设计计算准则。主要有以下几种：
（1）强度准则。 （2）刚度准则。
（3）耐磨性准则。（4）振动稳定性准则。
（5）散热性准则。（6）可靠性准则。

## Slide 12
（1）零件承受工作载荷的能力，主要从载荷的特点、强度及刚度等方面考虑。（2）零件的工作条件（运动速度等）及工作环境（温度、潮湿、腐蚀等）。（3）耐磨性、寿命、可靠性等要求。（4）零件尺寸和质量的要求。
1. 满足零件的使用要求
在熟悉材料的工艺性的前提下，根据零件的结构复杂程度、尺寸大小、生产批量的大小、毛坯制造及机械加工的特点，合理选择机械零件的材料。
2. 满足零件的工艺性要求
材料的经济性主要从以下几个方面考虑：
（1）材料的价格。（2）考虑不同材料的加工（毛坯制造、机械加工及热处理等）成本。（3）采用局部品质的原则，如蜗轮的齿圈用铜合金，轮芯采用铸铁或碳钢。（4）材料的利用率，如采用无切削或少切削的材料及工艺。（5）考虑材料的供应状况及储运成本。
3. 满足零件的经济性要求
六、机械零件材料的选用原则认知
五、机械零件的失效分析及设计计算准则认知

## Slide 13
（1）初步认识机构的组成以及组成机构的构件和运动副。
（2）初步了解常用机构的类型、组成及运动特点。
（3）熟悉常用机构的应用实例。
（一）实训目的
1. 内容
机构示范陈列室由 15 个示教板组成。陈列有平面连杆机构、凸轮机构、齿轮机构和间歇运动机构等四大类共 100 余个常用机构模型，并配有文字说明和运动简图。可实现点动或顺序控制运动演示，具有形象、直观的特点。
2. 实训步骤
（二）实训过程
第 1 板 机器与机构
第 2 板 平面连杆机构的基本型式
第 3 板 平面连杆机构的应用
第 4 板 凸轮机构的基本型式
第 5 板 齿轮机构的基本类型
第 6 板 齿廓曲线与齿轮参数
第 7 板 轮系
第 8 板 间歇运动机构
（三）实训总结
七、实训引导：参观机构陈列室

## Slide 14
Part.2
平面机构运动简图绘制及自由度计算

## Slide 15
机械中每一个独立的运动单元体称为一个构件。它可以是若干个零件（机械中不可拆卸的基本单元体）的刚性组合体，也可以是一个单独的刚性零件。
（一）构件及其自由度
在机构中使两构件直接接触的可动连接称为运动副。
（二）运动副与约束
（1）按照运动副的接触形式分类
（2）按照相对运动的形式分类
（3）按照运动副引入的约束分类
（4）按照接触部分的几何形状分类
（三）运动副的分类
一、机构组成及运动副认知

## Slide 16
机构运动简图与原机械的运动特性完全相同，因而可以用机构运动简图对机械进行结构、运动及动力分析。若图形不按精确的比例绘制，仅仅为了表达机械的结构特征，这种简图称为机构示意图。
（一）平面机构运动简图
（1）分析机构的组成，判断机构的原动件、从动件及原动件运动方向。（2）分析机构运动，判断机构中各构件的运动尺寸及运动副的类型。（3）恰当地选择投影面，以能够简明地把机械的结构及运动情况表示清楚为原则。
（4）选择适当的比例尺用简单的线条和各种运动副的代号将机构运动简图画出来。
（二）平面机构运动简图的绘制
二、平面机构运动简图绘制

## Slide 17
设平面机构共有 n 个活动构件（不包括机架），当此机构的各构件尚未通过运动副连接时，共有 3n 个自由度。
（一）平面机构的自由度
通常机构的原动件都是用转动副或移动副与机架相连接，因此，每个原动件只能输入一个独立运动。设构件 1 为原动件，参变量 φ1 表示构件 1 的独立运动，则每给定一个 φ1 值，从动件 2、3便有一个确定的相应位置。
（二）平面机构具有确定运动的条件
1. 复合铰链
两个以上的构件在同一处以转动副相连接，就构成了复合铰链。
2. 局部自由度
在有些机构中，某些构件所能产生的局部运动的自由度称为局部自由度。
3. 虚约束
对机构的运动不起限制作用的约束称为虚约束。
（三）计算平面机构自由度的注意问题
三、平面机构具有确定运动的条件认知

## Slide 18
（1）培养根据实际机构模型绘制机构运动简图的能力。
（2）熟悉并掌握机构自由度的计算方法。
（3）正确处理机构自由度计算时应注意的三个问题。
（一）实训目的
（1）机构运动简图绘制。
（2）计算机构的自由度。
（三）实训内容
（1）实训结果。
（2）实训结果分析与讨论。
（3）实训结论。
（四）实训报告要求
（五）实训总结
油泵、牛头刨、冲床等机构模型。
（二）实训设备
四、实训导引：绘制机构运动简图和自由度计算

## Slide 19
Part.3
平面连杆机构的选型与设计

## Slide 20
（二）曲柄存在条件
1. 曲柄摇杆机构
2. 双曲柄机构
3. 双摇杆机构
（一）铰链四杆摇杆机构的基本型式
一、铰链四杆机构型式及曲柄存在条件认知
（1）连架杆与机架中必有一个是最短杆；
（2）最短杆与最长杆长度之和必小于其余两杆长度之和。
上述两个条件必须同时满足，否则铰链四杆机构中无曲柄存在。

## Slide 21
1. 曲柄滑块机构：曲柄滑块机构可以看作是由曲柄摇杆机构演化而来的。2. 偏心轮机构：偏心轮机构可以看成是曲柄摇杆机构的变形。
（一）曲柄滑块机构和偏心轮机构
导杆机构可看作是在曲柄滑块机构中选取不同构件为机架演化而成的。
（二）导杆机构
1. 移动导杆机构：演化为导杆在滑块中移动的移动导杆机构，也称定块机构。2. 曲柄摇块机构：这种机构广泛应用于摆动式内燃机和液压驱动装置内。
（三）移动导杆机构和曲柄摇块机构
曲柄移动导杆机构是具有一个曲柄和一个移动导杆的导杆机构。当输入曲柄等速旋转时，输出导杆的位移呈简谐运动规律。
（四）曲柄移动导杆机构
二、铰链四杆机构的演化

## Slide 22
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
曲柄作等速转动，如果摇杆摆动时空回行程的平均速度大于工作行程的平均速度，这种性质称为机构的急回特性。
（一）急回特性
在生产实际中往往要求连杆机构不仅能实现预期的运动规律，而且还要具有良好的传力特性，即运转轻便，效率高。
（二）传力特性
缝纫机的脚踏机构，就是利用皮带轮的惯性作用使机构能通过死点位置。
（三）死点位置
三、四杆机构传动特性

## Slide 23
平面四杆机构设计的基本问题包括满足预定的运动规律要求、满足预定的连杆位置要求、满足预定的轨迹要求。其设计方法主要有图解法、解析法。在此仅介绍图解法。
给定行程速比系数 K 和滑块的行程 S，设计曲柄滑块机构。
首先，按式（1-3-2）算出极位角 θ；然后，作 C1C2 等于滑块的行程 S，如图所示。从 C1、C2 两点分别作∠C1C2O=∠C2C1O=∠90°-θ，得 C1O 与 C2O 的交点 O。这样，得∠C1OC2=2θ。再以 O 为圆心、OC1 为半径作圆 L。如给出偏距 e 的值，则解就可以确定。如前所述，点 A 的范围也有所限制。
当点 A 确定后，连接 AC1 和 AC2。根据式 a = ，算出曲柄 1 的长度 a。以A 为圆心，a 为半径作圆，该圆即为曲柄 AB 上点 B 的轨迹。
四、平面四杆机构的设计

## Slide 24
Part.4
凸轮机构的选型与设计

## Slide 25
（一）凸轮机构的应用
凸轮机构主要由凸轮、从动件和机架三个基本构件组成，能将主动件的连续等速动变为从动件的往复变速或歇动，在自动机械、半自动机械中应用非常广泛。
凸轮机构按凸轮的形状可分为盘形凸轮机构、移动凸轮机构和圆柱凸轮机构。其中盘形凸轮是凸轮的最基本形式。
（二）凸轮机构的分类
凸轮机构结构简单、紧凑，占据空间较小；具有多用性和灵活性，从动件的运动规律取决于凸轮轮廓曲线的形状，几乎能满足任意要求的从动件的运动规律。
（三）凸轮机构的特点
一、了解凸轮机构的用途和分类

## Slide 26
如果以直角坐标系的纵坐标代表从动件的位移 s，横坐标代表凸轮的转角 φ ，则可以画出从动件位移 s 与凸轮转角 φ 之间的关系线图，简称从动件位移图。由于大多数凸轮作等速转动，其转角与时间成正比，因此该线图的横坐标也代表时间 t。
（一）凸轮的基本概念
1. 等速运动规律
2. 等加速—等减速运动规律
3. 余弦加速运动规律
（二）从动件的常用运动规律
二、认知从动件运动规律

## Slide 27
（二）对心直动滚子从动件盘形凸轮的设计
已知凸轮的基圆半径 rmin = 15mm，凸轮以等角速度 ω 沿逆时针方向回转。
（一）对心直动尖顶从动件盘形凸轮的设计
三、图解设计凸轮轮廓
首先，把滚子中心看作尖顶从动件的尖顶，按照上面的方法画出一条轮廓曲线β0；再以β0 上各点为中心，以滚子半径为半径，画出一系列圆；最后作这些圆的包络线 β，它便是使用滚子从动件时凸轮的实际轮廓，而 β0 称为此凸轮的理论轮廓。

## Slide 28
1. 凸轮机构的压力角和自锁
2. 压力角与凸轮基圆半径的关系
3. 压力角的许用值
（一）压力角及基圆半径
1. 凸轮副的失效形式
2. 凸轮副的材料及其热处理
（三）凸轮和滚子的材料
1. 凸轮的结构设计
2. 从动件的结构设计
（四）凸轮和滚子的结构
（五）凸轮的精度
和表面粗糙度
1. 凸轮理论轮廓的内凹部分
2. 凸轮理论轮廓的外凸部分
（二）滚子半径的选择
四、凸轮机构设计的几个问题解析

## Slide 29
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
通过内燃机配气机构的运动分析，掌握凸轮设计图解法——反转法。
（一）实训目的
通过对汽车发动机（或模型）的观察测量，根据工艺过程对执行构件的动作要求，分析工作过程循环，采用何种型式的凸轮，其中包括凸轮的型式、从动件的型式、从动件的运动确定方式、从动件与凸轮维持接触的方式等。
（二）实训过程
要求对内燃机配气机构（模型）从动件的升距、凸轮的推程角、回程角和远休止角、近休止角进行测量，按等加速上升—休止—等加速下降—休止规律设计凸轮机构。用CAD 完成轮廓图和机构装配图，写出必要的书面设计说明。
（三）实训总结
五、实训导引：内燃机配气机构从动件参数测量与凸轮机构的绘制

## Slide 30
Part.5
间歇运动机构的选型与设计

## Slide 31
1. 齿面倾角的确定
2. 模数 m 和齿数 z 的选取
3. 主要几何尺寸的计算
顶圆直径 da=mz
根圆直径 df=da-2h
齿距 p=πm
轮宽 b=（2～4）m
棘爪长度 L m≥3 时，L=2p
m<3 时，L 按结构确定
式中：h——齿高
（四）棘轮机构的基本参数和尺寸
（1）调节摇杆摆动角度的大小，控制棘轮的转角。
（2）用遮板调节棘轮转角。
（二）棘轮机构的转角的调节方法
棘轮机构结构简单、制造容易、运动可靠，而且棘轮的转角可调。但工作时有较大的冲击与噪声，运动精度不高，所以常用于低速轻载的场合。
（三）棘轮机构的特点与应用
当摇杆 1 逆时针摆动时，驱动棘爪 2 插入棘轮 3的齿槽中，推动棘轮转过一定角度。
（一）棘轮机构的工作原理
一、棘轮机构的选型与设计

## Slide 32
（一）槽轮机构的工作原理
槽轮机构又称马耳他机构，它由拨盘1、槽轮 2 及机架 3 等组成。
槽轮机构结构简单、工作可靠、机械效率高，能较平稳、间歇地进行转位。但因圆柱销突然进入与脱离径向槽，传动存在柔性冲击，不适用于高速场合。
（二）槽轮机构的类型、特点及应用
槽轮槽数 z 和拨盘圆柱销数 k 是槽轮机构的主要参数。
（三）槽轮槽数和拨盘圆柱销数的选择
二、槽轮机构的选型与设计

## Slide 33
不完全齿轮机构是由普通渐开线齿轮机构演化而成的间歇运动机构，其基本结构型式分为外啮合与内啮合两种。
（一）不完全齿轮机构
凸轮式间歇运动机构是利用凸轮的轮廓曲线，通过对转盘上滚子的推动，将凸轮的连续转动变换为从动转盘的间歇转动的一种间歇运动机构。它主要用于传递轴线互相垂直交错的两部件间的间歇转动。
（二）凸轮式间歇运动机构
三、不完全齿轮机构和凸轮式间歇运动机构认知

## Slide 34
谢谢观看