## Slide 1
机械基础 （第三版）
项目二 常用传动的选型与设计
北京出版社

## Slide 2
目 录
01 螺纹连接与螺旋传动设计
02 带传动设计
03 链传动设计
04 齿轮传动设计
05 蜗杆传动设计
06 齿轮系传动比计算

## Slide 3
Part.1
螺纹连接与螺旋传动设计

## Slide 4
将一直角三角形绕在一圆柱体上，且使三角形的底边与圆柱体底面周边重合，则三角形的斜边在圆柱体表面上就形成了一条螺旋线。
（一）螺纹的形成
螺纹分类的方法有很多。按照轴平面内牙形状的不同，螺纹可分为三角形螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹和锯齿形螺纹等。
（二）螺纹的分类
1. 径向参数
2. 轴向参数
3. 角度参数
（三）螺纹的主要参数
一、螺纹的主要参数和类型选择

## Slide 5
1. 旋紧螺旋副时的受力
2. 旋紧螺旋副时的效率
3. 松退时的自锁
（一）矩形螺纹
在螺旋传动中应采用多线、大螺距的螺纹以提高传动效率；在螺纹连接中应采用单线、小螺距的螺纹以提高自锁性和可靠性。
（二）影响效率和自锁性能的几何因素
螺纹预紧是在安装时将螺母拧紧，使连接受到一定的预紧力 F′。对于一般连接，通常对预紧力不加控制；对于重要连接（如汽缸盖的螺栓连接），预紧力必须加以控制，以保证连接的可靠性和密封性。
（三）连接螺纹的预紧
二、螺旋副的受力分析、效率和自锁条件计算

## Slide 6
螺纹连接的基本类型有螺栓连接（普通螺栓连接和铰制孔用螺栓连接）、双头螺柱连接、螺钉连接和紧定螺钉连接。螺纹连接所用的连接件，如螺栓（包括普通螺栓和铰制孔用螺栓）、双头螺柱、螺钉、螺母、垫圈及其他一些附件等大多已标准化，设计时可按螺纹公称直径从相应的标准或机械设计手册中选用具体的类型及尺寸。
（一）螺纹连接的基本类型、特点及应用
设计螺纹连接件时应尽量选用标准件。常用螺纹连接件类型有：
（1）螺栓。（2）双头螺柱。（3）螺钉。
（4）紧定螺钉。（5）螺母。（6）垫圈。
（二）螺纹连接件的主要类型
三、螺纹连接和螺纹连接件选用

## Slide 7
大多数情况下螺栓是成组使用的。在设计时，同一组螺栓应取相同的材料、直径、长度及预紧力，并取其中受力最大的螺栓进行强度计算。
（四）螺栓组连接的强度计算
在受横向载荷的铰制孔螺栓连接中，载荷靠螺栓杆的剪切以及螺栓杆和被连接件间的挤压来传递。
（二）受剪螺栓连接的强度计算
我国按力学性能对螺纹连接件做了分级。螺栓、螺柱和螺钉的性能等级分为 10 级，螺母性能等级分为 5 级，分别与相配螺栓的性能等级对应。
（三）螺栓的材料和许用应力
1. 只受工作载荷的螺栓强度计算
2. 只受预紧力的螺栓强度计算
3. 既受预紧力又受轴向工作载荷的螺栓强度计算
（一）受拉螺栓连接的强度计算
四、螺纹连接的强度计算

## Slide 8
（一）螺纹连接的结构设计
1. 避免或减小附加载荷
2. 减小横向载荷
3. 合理进行结构设计
五、螺纹连接的结构设计与防松
（二）螺纹连接的防松
连接用螺纹标准件都能满足自锁条件。但若温度变化较大或连接受到冲击、振动以及不稳定载荷的作用，摩擦力就会减小，甚至消失，致使连接逐渐松脱，引起机器设备严重损坏或造成人身事故。

## Slide 9
1. 螺旋副的耐磨性计算
2. 螺纹牙的强度计算
3. 螺杆的强度计算
4. 螺杆的稳定性计算
（二）滑动螺旋传动的设计计算
1. 螺旋传动的分类
2. 螺旋副的材料
（一）螺旋传动的类型、特点和应用
六、螺旋传动设计

## Slide 10
Part.2
带传动设计

## Slide 11
带传动可分为摩擦型和啮合型。对于摩擦型带传动，按截面形状可分为平带、V带、多楔带和圆带传动。
（一）带传动的类型
（1）带有挠性和良好的弹性，能缓和冲击，吸收振动，故带传动运转平稳、噪声小。（2）传动过载时，带会在小带轮上打滑，可防止其他零件损坏。（3）结构简单、制造方便、易损件（带）更换快、成本低廉、维护方便。（4）带与带轮工作面间存在弹性滑动，不能保证准确的传动比，且外廓尺寸较大。（5）带传动因需张紧，故作用在轴和轴承上的力较大，传动效率较低。
（二）带传动的特点
一、带传动的类型和特点认知

## Slide 12
（一）普通 V 带的结构和标准
V 带有多种类型，如普通 V 带、窄 V 带、宽 V 带、联组 V 带、汽车 V 带、轻型 V带、齿形 V 带、大楔角 V 带等。最常用的是普通 V 带，为无接头的环形带，由包布、顶胶、抗拉体、底胶等部分组成。普通 V 带按截面尺寸分为 Y、Z、A、B、C、D、E七种型号。V 带运转绕过带轮时，顶部被拉长，底部受压变短，其间必有一层长度不变，在带中这种保持原长不变的层面叫作节面，带的节面宽度称为节宽。
二、V 带和带轮设计

## Slide 13
（二）普通 V 带轮的结构
带轮的材料常用灰铸铁，当带速 v<25m/s 时，用 HT150；v=25～30m/s 时，用 HT200。
速度更高时可用铸钢或钢板冲压后焊接而成。小功率传动可用铸铝合金或工程塑料。带轮的结构设计，主要是根据带轮的基准直径 dd 选择结构类型和孔径，根据带的型号确定出轮槽尺寸，并根据经验公式和孔径确定出带轮的其他结构尺寸并以此绘制出带轮的零件工作图，注出公差及技术要求等。
二、V 带和带轮设计

## Slide 14
1. 带传递的力
2. 由离心力所产生的拉力
3. 作用在轴上的压力
（一）带传动的受力分析
1. 拉应力2. 弯曲应力
3. 离心应力4. 带中应力分布情况
（二）带传动的应力分析
带在工作时会产生弹性变形，由于两边拉力不等，因而弹性变形量也不等。
（三）带传动的弹性滑动及传动比
三、V 带传动的工作能力分析

## Slide 15
（一）带传动的失效形式和设计准则
V 带传动的失效形式是带在小带轮上的打滑和带的疲劳破坏（如拉断、脱层、撕裂等）。因此带传动的设计应保证带传动在工作时不打滑，同时又具有一定的疲劳度或命。
表 2.2.4 给出了小带轮包角 α1=180°（i=1），特定基准长度的 V 带、传动载荷平稳时，单根普通 V 带在工作时既不打滑，又具有一定的疲劳强度或寿命时所能传递的基本额定功率 P1，供设计 V 带传动时查用。
（二）单根 V 带的基本额定功率和许用功率
设计 V 带传动的已知条件一般是：传动的用途、载荷性质、传动的功率 P、主动轮和从动轮的转速 n1、n2（或转动比），工作条件以及对传动的外廓尺寸要求和原动机的类型等。
（三）普通 V 带传动的设计计算
四、V 带传动的设计计算

## Slide 16
Chart: 
| April | May
Region 1 | 91 | 76
Chart: 
| April | May
Region 1 | 300 | 76
Chart: 
| April | May
Region 1 | 40 | 76
为得到适当的初拉力 F0，带传动安时需要张紧。
（一）V 带传动的张紧方法
初拉力 F0 的测定：在 V 带与带轮切点的跨度中点，施加一规定的垂直带的力 G。
（二）V 带初拉力的测定
1. V 带传动的安装
2. 使用与维护
（三）V 带传动的安装、使用和维护
五、V 带传动的安装、张紧和维护

## Slide 17
Part.3
链传动设计

## Slide 18
链传动属于机械传动中的啮合传动。由主动链轮
1、从动链轮
2、和绕在链轮上的链条
3、及机架组成。
（一）链传动的类型
链传动是具有中间挠性件的啮合传动，与带传动相比，无弹性滑动和打滑现象，故能保证准确的平均传动比，传动效率较高，结构紧凑，传递功率大，张紧力较小。与齿轮传动相比，结构简单，加工成本低，安装精度要求低。
（二）链传动的特点和应用
一、链传动的类型和特点认知

## Slide 19
滚子链由内链板 1、外链板 4、销轴 5、套筒及滚子组成。
（一）滚子链的结构和标准规格
二、滚子链和链轮的选择
（二）链节数与滚子链的接头形式
（三）滚子链链轮
链条长度用链节表示，一般取偶数。当链节数为奇数时，要用到过渡链节，会降低使用性能，不适用于重载或高应力场合。
（1）链轮齿形及特点。
（2）链轮的主要参数
（3）链轮的结构型式。
（4）链轮的材料。

## Slide 20
由于链条绕入链轮后形成折线，因此链传动相当于一对多边形轮的间接传动。边长相当于链条节距 p，边数相当于链轮齿数 z，链轮每转一周，链条转过的长度为 pz。
（一）平均链速和平均传动比
链条的瞬时速度和链传动的瞬时传动比呈周期性变化。由于链传动的中心距较大，可假设链条紧边处于水平位置。
（二）瞬时链速和瞬时传动比
三、链传动的运动特性分析

## Slide 21
（二）链传动的设计计算方法
由于链条的结构比链轮复杂，强度不如链轮高，所以一般链传动的失效主要是链条的失效。常见失效形式有：
（1）链条的疲劳破坏。
（2）链条铰链的磨损。
（3）链条铰链的胶合。
（4）链条的静力拉断。
（一）链传动的失效形式
四、链传动的设计计算
1. 已知条件
2. 设计内容
3. 设计方法步骤

## Slide 22
链传动的布置应注意以下几条原则。
（1）两链轮的回转平面应在同一铅垂平面内，以免引起脱链或不正常磨损。
（2）两链轮中心连线与水平面的倾斜角应小于 45°，以免引起下链轮啮合不良。
（3）尽量使紧边在上，松边在下，以免松边垂度过大，干扰链与链轮轮齿的正常啮合。
（一）链传动的布置
链条包在链轮上应松紧适度，通常用测量松边垂度 f 的办法控制链的松紧程度。
（二）链传动的张紧
润滑有利于缓冲、减小摩擦，降低磨损，润滑是否良好对承载能力与寿命大有影响。润滑方式按书中图 2.3.10 选取，注意链速越高，润滑方式要求也越高。
（三）链传动的润滑与维护
五、链传动的布置、张紧和润滑

## Slide 23
Part.4
齿轮传动设计

## Slide 24
（一）齿轮传动的型
齿轮传动一般根据齿轮副中两齿轮轴的相对位置分类。
（二）齿轮传动的特点
齿轮传动可用来传递任意两轴之间的运动和动力，其圆周速度可达 300m/s，传递功率可达 105kW，齿轮直径可从 1mm 到 150m 以上。
与其他形式的传动相比，齿轮传动的优点是：瞬时传动比恒定；传递功率大、速度范围广；结构紧凑、效率高、寿命长、工作可靠性高；能保证恒定的传动比。主要缺点是：制造和安装精度要求较高，故成本较高；不适宜作轴间距离过大的传动；低精度的齿轮传动会产生有害的冲击、噪声和振动。
一、齿轮传动的类型和特点认知

## Slide 25
（一）齿廓啮合基本定律
对齿轮传动的运动要求是：当主动轮以角速度 ω1 匀速转动时，从动轮也以角速度ω2 作匀速转动，即瞬时传动比 i（在一对齿轮传动中，两轮角速度之比 i12=ω1/ω2 称为传动比）保持不变。
（二）共轭齿廓
凡满足齿廓啮合基本定律的一对齿廓即称为共轭齿廓。理论上，可用作共轭齿廓的曲线无穷多，但还必须从设计、制造、安装、使用等多方面综合考虑。在机械制造业中，通常采用渐开线、摆线和圆弧作为齿廓曲线。用渐开线作为齿廓曲线，有较完善的制造工艺及设备，便于安装，且互换性好，所以应用最广。
二、齿廓啮合基本定律认知

## Slide 26
（一）渐开线的形成及性质
当直线 NK 沿半径为 rb 的圆做纯滚动时，该直线上任意一点 K 的轨迹曲线 AK，称为该圆的渐开线。该圆称为渐开线的基圆，直线 NK则称为渐开线的发生线。
三、渐开线及其特性分析
（二）渐开线方程
渐开线上任一点 K 的位置可用向径 rK 和展角 θK 来表示。若以此渐开线作为齿轮的齿廓，当两齿轮在 K 点啮合时，其正压力方向沿着 K 点的法线（NK）方向，而齿廓上 K 点的速度垂直于 OK 线。

## Slide 27
（一）渐开线齿轮各部分名称、参数及几何尺寸计算
齿顶圆：轮齿顶部的圆称齿顶圆，其直径用 da 表示。齿根圆：轮齿根部的圆称齿根圆，其直径用 df 表示。分度圆：加工齿轮时，作为齿轮轮齿分度的圆称分度圆，其直径用 d 表示。节圆：在连心线上两相切的圆称为节圆，其直径用 d′ 表示。在标准齿轮中，d′=d。节点：在一对啮合齿轮上，两节圆的切点。
四、渐开线齿轮基本参数及几何尺寸计算
（二）渐开线标准直齿圆柱齿轮几何尺寸的计算公式
标准直齿圆柱齿轮的基本参数有五个：z、m、α、ha*、c*，其中ha* 称为齿顶高系数，c* 称为顶隙系数。我国规定的标准值为 ha*=1， c*=0.25，α=20°。

## Slide 28
分度圆上的齿厚 s 是弧长 AB，曲线不容易测量，因此测量弦长 AB ，以 s 表示，称分度圆弦齿厚。
（一）弦齿厚的长度计算
齿轮卡尺两个量脚跨过 k 个齿（图中 k=3），与渐开线齿廓两侧切于 A、B 两点。根据渐开线的性质（2），A 点的法线与 B 点的法线都与基圆相切，且是同一根线 AB，其长度 AB 称为公法线长度，以 W 表示。
（二）标准直齿圆柱齿轮公法线的长度
五、直齿圆柱齿轮公法线长度及弦齿厚计算

## Slide 29
（一）渐开线齿轮传动满足齿廓啮合基本定律
（四）渐开线直齿圆柱齿轮正确啮合条件
（五）渐开线直齿圆柱齿轮连续传动条件
（六）标准中心距和标准安装
（三）渐开线齿轮的可分性
（二）渐开线齿轮传递的压力方向不变
六、渐开线齿轮的啮合特性分析

## Slide 30
（一）渐开线齿轮的切齿原理
1. 仿形法
在普通铣床上用圆盘铣刀或指状铣刀将轮坯齿槽部分的材料逐一铣掉的方法称作仿形法。
2. 范成法
利用一对齿轮相互啮合传动时其两轮的齿廓互为包络线的原理来加工齿轮的方法称为范成法，也称展成法。
七、渐开线齿轮的切齿原理及根切现象认知
（二）根切现象及不根切的最少齿数
1. 渐开线齿廓的切齿干涉
2. 渐开线标准齿轮不发生根切的最少齿数 zmin

## Slide 31
为了确定斜齿轮的法面齿形，需要找出一个与斜齿轮法面齿形相同的直齿圆柱齿轮，这个直齿圆柱齿轮称为该斜齿轮的当量齿轮。
（四）斜齿圆柱齿轮的当量齿数
斜齿轮的轮齿为螺旋形，在垂直于齿轮轴线的端面（下标以 t 表示）和垂直于齿廓螺旋面的法面（下标以 n 表示）上有不同的参数。斜齿轮的端面是标准的渐开线，但从斜齿轮的加工和受力角度看，斜齿轮的法面参数应为标准值。
（二）斜齿圆柱齿轮的参数及几何尺寸计算
（三）标准斜齿圆柱齿轮的啮合条件
直齿圆柱齿轮啮合时，两齿面的接触线均平行于齿轮轴线。因此，轮齿是沿整个齿宽同时进入啮合、同时脱离啮合的，载荷沿齿宽突然加上及卸下。
（一）斜齿轮齿廓曲面的形成及传动特点
八、标准斜齿圆柱齿轮传动特性分析

## Slide 32
圆锥齿轮传动主要用于传递相交两轴间的运动和动力。其传动可以看成是两个锥顶共点的圆锥体相互作纯滚动。
（一）直齿圆锥齿轮传动概述
（二）直齿圆锥齿轮的齿廓曲线、背锥和当量齿数
因为圆锥齿轮的大端尺寸大，计算和测量时相对误差小，同时也便于确定齿轮的外形尺寸，所以规定圆锥齿轮的参数和尺寸都以大端为标准。
（三）直齿圆锥齿轮的基本参数和几何尺寸
九、直齿圆锥齿轮传动特性分析

## Slide 33
（二）齿轮传动的设计准则
齿轮的失效主要是轮齿的失效。轮齿的失效是多种多样的，比较常见的有轮齿折断、齿面点蚀、齿面磨损、齿面胶合和齿面塑性变形五种形式。
（一）齿轮传动的失效形式
十、齿轮传动的失效形式与设计准则认知
设计齿轮时，应针对不同的工作条件及失效形式，确立相应的设计准则。目前，对齿面磨损等还没有建立起行之有效的计算方法及设计数据。齿面胶合主要发生在高速重载等重要场合，而且胶合计算比较复杂。

## Slide 34
根据轮齿的失效形式和原因可知，应使齿面具有较高的抗点蚀、抗胶合、抗磨损及抗塑性变形的能力，而齿根要有较高的抗折断的能力，因此对轮齿材料性能的基本要求为：齿面要硬，齿芯要韧。制造齿轮的常用材料有锻钢、铸钢和铸铁等，并热处理以改善其机械性能。
十一、齿轮常用材料及其热处理工艺选定

## Slide 35
（一）轮齿的受力分析
1. 标准直齿圆柱齿轮轮齿的受力分析
2. 斜齿圆柱齿轮的受力分析
3. 直齿圆锥齿轮的受力分析
1. 标准直齿圆柱齿轮强度计算
2. 斜齿圆柱齿轮的强度计算
3. 直齿圆锥齿轮的强度计算
（二）齿轮强度计算
（三）标准圆柱齿轮传动的计算类型、步骤及参数的选择
十二、齿轮传动设计计算

## Slide 36
Part.5
蜗杆传动设计

## Slide 37
Chart: 
| April | May
Region 1 | 91 | 76
Chart: 
| April | May
Region 1 | 300 | 76
Chart: 
| April | May
Region 1 | 40 | 76
按蜗杆分度圆曲面形状的不同，蜗杆传动可分为圆柱面蜗杆传动、环面蜗杆传动和锥面蜗杆传动三种。
（一）蜗杆传动的类型
（1）结构紧凑、传动比大。
（2）工作平稳。
（3）自锁性。
（4）效率低。
（5）制造成本高。
（二）蜗杆传动的特点
蜗杆传动适用于传动比大、传递功率不大（通常不超过 50kW）、作歇转的机械上。
阿基米得蜗杆的端面齿廓是阿基米得螺旋线，轴向齿廓是直线，加工方法简单，测量方便，故应用最广。但难以磨削，故适用于传动精度不高的场合。
（三）蜗杆传动的应用
一、蜗杆传动的类型、特点和应用认知

## Slide 38
在设计蜗杆传动时，取中间平面上的参数（如模数、压力角等）和尺寸（如齿顶圆、分度圆等）为基准。所谓中间平面就是在一对相互啮合的蜗杆蜗轮中，垂直于蜗轮轴线且通过蜗杆轴线的平面。在中间平面上，蜗杆传动相当于齿条与齿轮的啮合传动。
（一）普通圆柱蜗杆传动的主要参数
蜗杆传动的几何尺寸可按表 2.5.3 计算，表中符号的含义可参考图 2.5.2。
（二）圆柱蜗杆传动的几何尺寸计算
二、蜗杆传动的主要参数和几何尺寸计算

## Slide 39
蜗杆传动的失效形式与齿轮传动相似，其失效形式主要有点蚀、轮齿折断、齿面胶合及磨损等。
（一）蜗杆传动的失效形式和设计准则
（二）蜗杆、蜗轮常用材料
蜗杆一般与轴制成一体，称为蜗杆轴。按蜗杆螺旋部分加工方法
不同可分为车制蜗杆和铣制蜗杆。
（三）蜗杆、蜗轮的结构
三、蜗杆传动的失效形式、材料和结构认知
根据蜗杆传动的失效形式，为了保证其安全工作，蜗杆和蜗轮的材料不仅要有足够的强度，还要有良好的减摩性、耐磨性和抗胶合能力。

## Slide 40
Part.6
齿轮系传动比计算

## Slide 41
（一）齿轮系分类
根据轮系传动时各齿轮的轴线在空间的相对位置是否固定，轮系可分为两种基本类型：定轴轮系和行星轮系。
当轮系运转时，轮系中各个齿轮的几何轴线相对于机架的位置都是固定的，这种轮系称为定轴轮系。
一、齿轮系类型认知
（二）行星轮系传动及其特点
当构件 H 定轴转动时，齿轮 2 绕自己的几何轴线转动，同时又随构件 H 绕轮系的主轴线转动，这种既有自转又有公转的齿轮称为行星轮。
用来支持行星轮的构件 H 称为行星架，与行星轮相啮合且轴线固定的齿轮 1 和 3 称为中心轮或太阳轮。行星架与中心轮的几何轴线必须重合，这是行星轮系能够转动的条件。

## Slide 42
惰轮的主要作用是改变从动轮的转向，增加传动距离、调整压力角等。它的齿数对
传动比的大小没有影响，但对末轮的转向产生影响。
（四）惰轮的作用
以图 2.6.1 为例，Ⅰ轴是输入轴，带动齿轮 1 回转，Ⅳ轴是输出轴，带动齿轮 4 回转。z1、z2、z2′、z3、z3′、z4 为各齿轮的齿数，n1、n2、n2′（= n2）、n3、n3′（=n3）、n4 为各齿轮的转速，输入轴与输出轴的转速比就是轮系的传动比，可以通过各对齿轮的传动比求出。
（二）定轴轮系传动比的计算
（三）确定首、末轮转向关系
（一）一对齿轮传动比的计算及主、从动轮转向关系
二、定轴轮系传动比的计算
对于平面定轴轮系，首、末两轮的相对转向关系可以用传动比的正负号表示。i1N为负号时，首、末两轮转向相反；为正号时，首、末两轮转向相同。正负号根据外啮合齿轮的对数确定：奇数为负，偶数为正。

## Slide 43
为了求出行星轮系的传动比，可以假想地给整个行星轮系加上一个与行星架的转速大小相等而方向相反的公共转速“ -nH”，轮系中各构件之间的相对运动关系并不因之改变，但此时行星架变为相对静止不动，行星轮的轴线也随之相对固定，行星轮系转化为假想的“定轴轮系”。这个经转化后得到的假想定轴轮系，称为该行星轮系的转化轮系。
三、行星轮系传动比的计算

## Slide 44
五、齿轮系的选用
轮系广泛应用于各种机械设备中，其主要功用可归纳为以下几个方面：
（1）实现相距较远的两轴之的传动。
（2）实现变速换向和分路传动。
（3）获得大的传动比。
（4）实现动的合成与分解。
先将混合轮系的各个基本的定轴轮系或者行星轮系划分出来，然后分别列出各部分的传动比的计算公式，最后联立求解。根据行星轮轴线不固定的特点首先找出行星轮，再找出行星架及与行星轮相啮合的中心轮，这样就可以划分出一个基本的行星轮系。同理，再找出其他的行星轮系，余下的就是定轴轮系部分。
四、混合轮系传动比的计算

## Slide 45
（二）常用减速器的形式、特点及应用
减速器是由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动所组成的独立部件，是轮系应用的常见形式。
（一）减速器的结构
六、齿轮减速器认知
减速器的种类很多，按其传动形式及结构特点，大致可分为三类：
（1）齿轮减速器。
（2）蜗杆减速器。
（3）行星减速器。。

## Slide 46
（1）通过对普通车床变速箱的实际操作，熟悉并掌握车床变速箱的结构设计和传动原理。
（2）了解并掌握轮系结构的基本形式，掌握车床变速箱的各级转速的计算方法。
（3）了解惰轮的作用。
（一）实训目的
（1）熟悉车床变速箱传动原理图。
（2）实际操作变速换挡，使主轴获得不同转速和转向。
（3）准备各种工具，如活扳手、胀钳等，看清轴系结构及齿轮间啮合关系，注意使车床主轴反转时齿轮的啮合关系。
（4）计算车床主轴正反转时各挡转速值。
（二）实训过程
通过对普通车床变速箱的实际操作，熟悉并掌握车床变速箱的结构设计和传动原理。掌握车床变速箱的各级转速的计算方法，为以后产品的机械部分齿轮传动设计打下基础。
（三）实训总结
七、实训导引：轮系应用及变速计算

## Slide 47
谢谢观看