## Slide 1
机械基础 （第三版）
项目三 轴系与机械装置设计
北京出版社

## Slide 2
目 录
01 轴的设计
02 轴承的选用
03 连接与制动的选用
04 机械的润滑与密封
05 机械传动装置设计

## Slide 3
Part.1
轴的设计

## Slide 4
按照轴线形状可分为直轴、曲轴和挠性钢丝软轴，本项目主要讨论直轴。
直轴按照所受载荷不同可以分为转轴、传动轴和心轴三种。转轴工作时承受弯矩和转矩。传动轴工作时主要承受转矩，不承受弯矩或只承受很小的弯矩。心轴工作时只承受弯矩，心轴又分为转动心轴和固定心轴。按轴的外形不同，又可以分为阶梯轴和光轴。阶梯轴便于零件的固定、拆装等。一般采用实心轴，有时为了减轻质量或工作需要，可以设计成空心轴，如机床的主轴等，空心轴内径与外径的比值通常为 0.5～0.6，以保证轴的刚度及扭转稳定性。
一、轴的分类

## Slide 5
轴的结构设计包括确定轴的形状和全部结构尺寸。轴没有标准的结构形式，设计时可针对具体情况综合考虑。
（一）对轴的结构基本要求
轴头，轴颈，轴身，轴肩，轴环。
（二）轴的各部分名称
1. 轴上零件的轴向固定
2. 轴上零件的周向固定
（三）零件在轴上的固定
轴的结构工艺性主要包括轴的装配工艺性、切削加工工艺性和受力工艺性。
（四）轴的结构工艺性
二、轴的结构设计

## Slide 6
轴的失效多为疲劳破坏，因此，轴材料应具备足够的强度和刚度，同时具有良好的工艺性和经济性等要求。轴的材料主要是碳素钢和合金钢。
碳素钢比合金钢价廉，应力集中敏感性较低，并能通过热处理改善其综合机械性能，故应用广泛。其中常用的有 30、35、40、45 和 50 等优质碳素钢，最常用的是 45 号钢。
用优质碳素钢制造的轴，一般应通过正火或调质处理保证其机械性能。不重要或受力较小的轴，则可采用 Q235A、Q275A 等普通碳素钢制造，一般不需要热处理。
三、轴的材料选择

## Slide 7
按扭转强度计算只需知道转矩大小，方法简便，但计算精度低。它主要用于：传以转矩为主的传动轴；初步估算轴径以便进行结构设计；不重要的轴。
（一）按扭转强度计算
按弯扭组合强度计算是在传动零件设计计算完成后，轴上零件的种类、个数和位置已知，即外载荷及支反力的作用点已知的条件下进行的。计算时，常把轴简化为两端铰支的梁，轴上零件的自重可忽略不计。沿宽度分布的力常简化为集中力，其作用点取为轮毂宽度的中点。
（二）按弯扭组合强度计算
四、轴的强度计算

## Slide 8
Part.2
轴承的选用

## Slide 9
1. 滚动轴承的轴向固定
2. 轴系的轴向定位
3. 滚动轴承组合结构的调整
4. 滚动轴承的配合
5. 滚动轴承的装拆
（四）滚动轴承组合设计
滚动轴承代号是表示其结构、尺寸、公差等级和技术性能等特征的产品符号，由字母和数字组成。滚动轴承代号通常都压印在轴承外圈的端面上。
（二）滚动轴承的代号
（1）轴承的受载情况。
（2）轴承的极限转速。
（3）对轴承的特殊要求。
（4）经济性。
（三）滚动轴承类型选择
1. 滚动轴承的结构
2. 滚动轴承的类型及特点
（一）滚动轴承的组成、类型及特点
二、滚动轴承选用

## Slide 10
滑动轴承一般由轴瓦和轴承座组成。工作时，轴瓦与轴颈之间的相对滑动产生滑动摩擦。按照使用润滑剂的情况可分为液体润滑轴承、半液体润滑轴承、固体润滑轴承、气体润滑轴承等。
（一）滑动轴承的类型和结构
轴瓦直接与轴颈接触，它的工作面既是承载表面又是摩擦表面，故轴瓦是滑动轴承中最重要的零件，它的结构形式和性能将直接影响轴承的寿命、效率和承载能力。
（二）轴瓦和轴承衬材料
滑动轴承一般都需要使用润滑剂进行润滑，主要是为了降低摩擦、减少磨损和表面损坏，同时还可以起到冷却、吸振、防尘、防锈等作用。常用的润滑剂有润滑油、润滑脂、石墨和二硫化钼，而前两种应用最普遍。
（三）滑动轴承的润滑
三、滑动轴承的选用

## Slide 11
表 3.2.8 列出了滚动轴承和滑动轴承的性能及特点，可供选用轴承时参考。
四、滚动轴承与滑动轴承的比较

## Slide 12
表 3.2.8 列出了滚动轴承和滑动轴承的性能及特点，可供选用轴承时参考。
四、滚动轴承与滑动轴承的比较

## Slide 13
Part.3
连接与制动的选用

## Slide 14
1. 键和键连接的类型、特点和应用
2. 平键连接的选择
3. 平键连接的装配
（一）键连接
一、轴毂连接的选用
（二）花键连接
花键连接由内花键和外花键组成，在轴上加工多个健齿称外花键，在轮毂孔内加工多个键槽称内花键，花键侧面为工作面，按照齿形分为矩形花键和渐开线花键。
1. 花键连接的类型特点和应用
2. 花键装配要点

## Slide 15
（一）联轴器的分类
联轴器所连接的两轴，由于制造及安装误差、承载后的变形以及温度变化等的影响，往往存在着某种程度的相对位移。因此，设计联轴器时要从结构上采取各种不同的措施，使联轴器具有补偿上述偏移量的性能。
刚性联轴器有套筒联轴器、凸缘联轴器等，其中最常用的是凸缘联轴器。
（二）刚性联轴器
挠性联轴器可分为无弹性元件的挠性联轴器和有弹性元件的挠性联轴器两大类。
（三）挠性联轴器
二、联轴器认知

## Slide 16
离合器实现在机器运转过程中两轴随时进行接合或分离。按控制方法不同，离合器可分为操作式和自控式两类。
（一）离合器的分类
三、离合器认知
（二）常用离合器
1. 牙嵌式离合器
2. 摩擦式离合器
3. 安全离合器
4. 超越离合器

## Slide 17
制动器的主要作用是降低机械的运转速度或迫使机械停止转动。制动器多数已标准化，可根据需要选用。
制动器应满足的基本要求是：能产生足够大的制动力矩，制动平稳、可靠，操作灵活、方便，散热好，体积小，有较高的耐磨性，足够的寿命，结构简单，维修方便等。
（一）制动器的功用及性能要求
常用的制动器有块式制动器、内涨蹄式制动器和带式制动器等几种类型。
（二）制动器的类型和特点
四、制动器认知

## Slide 18
常用联轴器大多已标准化，所以一般无须重新设计，而直接从标准中选取即可。选择联轴器的步骤是：选择类型和型号，然后进行必要的强度校核。
（一）联轴器的选用与安装
制动器的选择与联轴器的选择所考虑的条件和选择内容大致相同，但在制动器型选择时制动力矩计算较为复杂，受篇幅的限制，在此不一一列出，可参考《机械设计手册》等设计资料进行制动器的设计选择。
（三）制动器的选用
离合器应满足的基本要求是：接合可靠、分离彻底、动作迅速、操作灵活、平稳无冲击等。
不同类型、不同用途的离合器，其安装过程各不相同。在此仅以汽车用摩擦式离合器为例，介绍离合器的安装过程。
（二）离合器的选用与安装
（1）对刚性可移式联轴器应注意润滑，考虑载荷大小、速度及工作情况，选择润滑剂。
（2）对摩擦式离合器应注意润滑与冷却。
（3）对摩擦式制动器使用时应使摩擦材料工作表面散热好，保持良好的通风与清洁。
（四）联轴器、离合器、制动器的维护
五、联轴器、离合器和制动器的选用

## Slide 19
Part.4
机械的润滑与密封

## Slide 20
Chart: 
| April | May
Region 1 | 91 | 76
Chart: 
| April | May
Region 1 | 300 | 76
Chart: 
| April | May
Region 1 | 40 | 76
在摩擦副间加入润滑剂，以降低摩擦、轻磨损，这种措施称润滑。
（一）润滑的作用
按介质的形态，润滑剂可分为液体、半固体、固体和气体四种基本类型。
（二）润滑剂的类型
1. 润滑油的选用原则
2. 润滑脂的选用原则
（三）润滑剂的选用
一、常用润滑剂的选择

## Slide 21
润滑对滚动轴承的使用寿命有重要意义。润滑的主要目的是减小摩擦与磨损。滚动接触部位形成油膜时，还有吸收振动、降低工作温度等作用。
（二）滚动轴承的润滑
由于蜗轮传动的相对滑动速度 vs 大，效率低，发热量大，因此必须注意蜗轮传动的润滑；否则会进一步导致效率显著降低，并会带来剧烈的磨损，甚至产生胶合。
（四）蜗轮传动的润滑
滑动轴承一般都需要使用润滑剂进行润滑，主要是为了降低摩擦、减少磨损和表面损坏，同时还可以起到冷却、吸振、防尘、防锈等作用。
（一）滑动轴承的润滑
润滑对于齿轮传动十分重要，润滑不仅可以减小摩擦、减轻磨损，还可以起到冷却、防锈、降低噪声、改善齿轮的工作状况、延缓轮齿失效和延长齿轮的使用寿命等作用。
（三）齿轮传动的润滑
二、常用传动装置的润滑

## Slide 22
机械装置密封有两个主要作用：一是阻止液体、气体工作介质、润滑剂泄漏；二是防止灰尘、水分进入润滑部位。
密封装置的类型很多，两个具有相对运动的结合面之间必然有间隙（比如减速器外伸轴与轴承端盖之间），它们之间的密封称为动密封。两个相对静止不动的结合面之间的密封称为静密封，比如减速器箱体与轴承端盖、减速器箱体与减速器箱盖等。所有的静密封和大部分的动密封都是靠密封面互相靠近或嵌入以减少或消除间隙，达到密封的目的，这类密封方式称为接触式密封。密封面间有间隙，依靠各种方法减少密封间隙两侧的压力差而阻漏的密封方式，称为非接触式密封。
三、机械装置的密封

## Slide 23
Part.5
机械传动装置设计

## Slide 24
（二）机械传动的运动和动力参数
传动系统位于原动机
和执行构件之间，其基本任务是将原动机的动力和运动传递给执行构件，满足其不同的运动形式、运动规律要求。
（一）机械传动的功用及基本要求
三、机械装置的密封
机械传动是用各种形式的机构来传递运动和动力的，其性能指标有两类：一类是运动特性，通常用转速、传动比、变速范围等参数来表示；二是动力特性，通常用功率、转矩、系统的效率和原动机的参数来表示。

## Slide 25
为进行传动件的设计计算，一般按由电动机至工作机之间运动传递的路线推算各轴
的运动和动力参数。
（四）运动及动力参数的计算
一般机械以电动机为原动机。工程机械、移动机械也可采用内燃机或液压马达作为原动机。电动机已经标准化、系列化。应按照工作机的要求，根据选择的传动方案选择电动机的类型、功率和转速，并在产品目录中查出其型号和尺寸。
（二）选择电动机
（三）确定传动装置的总传动比及分配
传动装置的总体设计包括确定传动方案、选择电动机、确定总传动比并合理分配各级传动比、计算各级传动装置的运动和动力参数等，为下一步计算各级传动件提供条件。
（一）拟定传动方案
二、传动装置的总体设计

## Slide 26
1. 联轴器的类型和型号
2. 带传动
（一）减速器外传动零件的设计要点
设计时应选择正确的设计准则，计算出减速器各齿轮的参数，主要为模数、齿数、螺旋角、齿轮宽度、传动中心距，并计算出各齿轮的主要尺寸。
（二）减速器内传动零件的设计要点
三、传动零件设计计算

## Slide 27
（一）装配工作图的内容
1. 视图
2. 标注尺寸
3. 减速器的特性数据
4. 技术要求
5. 零件编号、标题栏和零件明细表
（1）装配图的图形、文字应严格按制图标准进行。（2）标注尺寸应布置整齐，书写清楚，多数尺寸尽可能标注在视图外围。（3）根据教学要求，减速器装配图可用 1 号图纸绘制，只画两个视图——主视图和俯视图。（4）装配图绘好后，应折叠好以便于装订。
（二）装配工作图绘制的要求
正确选择减速器中的各种配合类别对提高减速器的工作性能、改善装配和加工的工艺性以及降低成本等具有重要的意义。目前生产中多采用类比法，即参照结构和工作条件相仿的减速器产品和有关资料进行选择。
（三）减速器主要零件的配合
四、装配图设计

## Slide 28
零件工作图是零件制造、检验和制订工艺规程的基本技术文件。
（一）零件图的内容
1. 视图2. 尺寸标注3. 表面粗糙度、尺寸和几何公差的标注4. 编写技术要求5. 轴零件工作图示例
（三）轴类零件工作图的设计
1. 视图2. 尺寸标注3. 尺寸和几何公差标注4. 表面粗糙度标注5. 编写啮合特性6. 编写技术要求
（四）齿轮类零件工作图的设计
在零件工作图上提出必要的技术要求、它是在图纸上不便用图形或符号表示，而在制造时又必须保证的条件和要求。
（二）零件图的设计要求
五、绘制零件图

## Slide 29
（一）计算说明书的内容
计算说明书不得用铅笔或除蓝、黑以外的其他彩色笔书写，一般用 16 开纸加上封面装订成册，要求计算正确，论述清楚，文字精练，插图简明，书写整洁。
（二）计算说明书的格式
答辩是课程设计的最后环节。通过准备答辩，学生可以系统地回顾和总结设计的内容，理清设计思路，找出设计的不足，分析还不太明了的或考虑不全面的问题，深化设计成果，从而使准备答辩的过程，成为课程设计中的一个总结与提高的过程。
（三）答辩准备
六、编制计算说明书

## Slide 30
谢谢观看