## Slide 1
学习任务一：纯电动汽车首次保养
学习单元一 新能源汽车的维护

## Slide 2
纯电动汽车维护保养的目的在于保持整车洁净、车况良好，及时发现故障隐患，排除故障，以免影响行车安全，还可以有效地延长汽车的使用寿命降低零件磨损。
纯电动汽车维护保养的目的
比亚迪E5

## Slide 3
纯电动汽车首次保养的项目
首保项目
1.把车辆停放在工位上，安装好档块、车内外防护套件，检查车辆外观，做好安全防护 。
请参考视频：安全防护、安装车内三件套、前舱附件检查及安装车外三件套

## Slide 4
纯电动汽车首次保养的项目
首保项目
2.外部检查：近光、远光、转向灯、雾灯、制动灯、倒车灯；雨刮、喷嘴；交直流充电器插孔等。
请参考视频：车辆外检、车外灯光检查、车外充电系统检查

## Slide 5
纯电动汽车首次保养的项目
首保项目
3.内部检查：组合仪表、冷暖系统工作情况、连接诊断仪确定有无故障信息等。
请参考视频：仪表指示灯检查、空调系统工况检查、诊断仪检测

## Slide 6
纯电动汽车首次保养的项目
首保项目
4.空调系统维护：清洁空调滤清器等。
请参考视频：清洁空调滤清器

## Slide 7
纯电动汽车首次保养的项目
首保项目
5.机舱内液位检查：制动液位、冷却液位等。
请参考视频：制动液液位、电机（电池）冷却液液位、暖风水加热冷却液液位检查

## Slide 8
纯电动汽车首次保养的项目
首保项目
6.制动系统检查：制动软管、制动盘、制动片等。
请参考视频：车辆举升、制动系统检查

## Slide 9
纯电动汽车首次保养的项目
首保项目
7.行驶系统检查：胎压与轮胎磨损检查等。
请参考视频：车轮轴承游隙检查、车轮检查与换位

## Slide 10
纯电动汽车首次保养的项目
首保项目
8.底盘螺栓紧固，胶套、球头检查；防尘套、传动轴检查等。
请参考视频：车辆防护底板拆卸、车下作业检查

## Slide 11
纯电动汽车首次保养的项目
首保项目
9.整理工具、旧件。检查验收等。
请参考视频：整理作业

## Slide 12
纯电动汽车首次保养的操作包含：
①整车外观检查
②车辆外部检查
③驾驶舱内部检查
④空调系统维护
⑤液位检查
⑥制动系统的维护
⑦行驶系统维护
⑧底盘维护
纯电动汽车首次保养的操作过程

## Slide 13: 任务1：纯电动车首保操作
任务情景
客户王先生的车辆进店进行首次保养，请根据所学知识为其做首次保养维护。
任务目标
能够说出首保内容
能够完成首次保养操作

## Slide 14
使用绝缘手套前首先检查有无超过有效期，然后进行外观检查，查看橡胶是否完好无损，表面有无气孔裂纹、沙眼杂质，如有粘胶或漏气应禁止使用。
安全防护工具的检查和使用
1.绝缘手套
绝缘手套的检查

## Slide 15
穿用绝缘鞋时，其工作环境应能保持鞋面干燥，避免接触锐器、高温和腐蚀性物质，如有帮底腐蚀、破损不能再使用。
安全防护工具的检查和使用
2.绝缘鞋
绝缘鞋

## Slide 16
保质期从出厂之日算起不超过2年，使用佩戴时必须按照头围的大小调整帽箍并系紧下颚带，检查绝缘帽外观有无裂纹、碰伤痕迹、磨损，帽衬是否完整。
安全防护工具的检查和使用
3.绝缘帽
绝缘帽的检查

## Slide 17
检查镜片是否完好，透光性能等。正确佩戴护目镜调整松紧度。
安全防护工具的检查和使用
4.护目镜
护目镜

## Slide 18
主要用于电动汽车维护时铺置于地面，起到绝缘作用。其作用与绝缘鞋相同，当进行带电操作时，可增强操作人员对地绝缘，避免或减轻发生单相接地或电气设备绝缘损坏时接触电压与跨步电压对人体的伤害，在1KV及以下时，绝缘垫可作为基本安全用具。
安全防护工具的检查和使用
5.绝缘垫
安装绝缘垫

## Slide 19
主要用于维护人员带电作业时对身体的保护，在作业前应检查是否存在破裂或污染，使用后应将维修工服处于通风干燥环境储存。
安全防护工具的检查和使用
6.维修工服
维修工服

## Slide 20
在维修高压系统时，必须使用电工专用绝缘工具，在日常使用时应当注意保养，防潮，防止损坏脏污。
安全防护工具的检查和使用
7.绝缘工具
绝缘工具

## Slide 21
在维护维修时，需要用绝缘表检测绝缘阻值。
安全防护工具的检查和使用
8.绝缘测试仪
绝缘测试仪