## Slide 1
学习任务一：纯电动汽车首次保养
学习单元一 新能源汽车的维护

## Slide 2
以汽车累计行驶1万公里为标准，制定纯电动汽车维护标准为：
纯电动汽车定期检查维护周期与内容
维护周期
维护项目 | 累计行驶里程/ km |  |  |  | 
 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000
整车常规维护 | √ |  | √ |  | √
高压安全检查维护 |  | √ |  | √ | 

## Slide 3
为使驱动电机、动力电池、变速器、制动系统、转向系统、蓄电池等部件或总成正常工作，驾驶人员需要对车辆进行定期检查和保养，检查车辆的润滑、冷却、防锈等性能状况，特别是各种油液 （制动液、洗涤液、冷却液等）检查。对于纯电动汽车来说高压线束检查也是极为重要。
纯电动汽车定期检查维护周期与内容
维护内容
机舱高压线束

## Slide 4
易磨损零部件都有一定的使用极限，若超出磨损极限使用，则会引发故障，甚至造成事故。因此，纯电动汽车的维护保养是重要的也是必要的。对于电动汽车来说按时保养还可以节省电量、延长车辆使用寿命，让车辆始终处在安全稳定状态。
纯电动汽车定期检查维护的重要意义
底盘橡胶垫

## Slide 5
为保持最佳状态，纯电动汽车需要像燃油汽车那样定期保养维护，例如每年或2万公里需要更换空调滤清器，每两年或4万公里需要更换制动液，每次保养检查底盘、灯光、轮胎等常规部件。
高压线束检测过程是将连接动力电池的线束与电源控制器分离，然后用探针逐个测试，如在规定数值内则判定为合格。
动力电池组检测也极为重要。三元锂电池可满充、满放电1500次以上，按照一年充200次计算，动力电池可有将近10年的使用寿命。
纯电动汽车定期保养的特点

## Slide 6
1、比亚迪E5 保养计划用于保证行车稳定性、减少故障发生概率、确保安全且经济的驾驶。
2、计划保养的间隔，可参考维修手册或使用说明书，按里程表的读数或时间间隔确定，以先到者为准。
3、对于已经超过最后期限的保养项目，也应在同样的时间间隔里进行保养。
4、整车的橡胶软管应按本车保养计划，由专业技术人员进行检查。软管只要有老化或损坏就应立刻更换，否则会导致膨胀、磨损或破裂。
5、定期保养表列出了保持车辆始终处于最佳运行状态必做的全部保养项目。保养时，应使用与原车型号相同的零部件、油液或同等级产品。这些物品与比亚迪新车上的原装件一样，均为原厂产品，以保证完美地配合车辆无故障运行。
比亚迪E5纯电动汽车定期保养计划

## Slide 7
1.将维护车辆停放在带举升机的工位上，并做好维护前的准备（安全防护设备、常规维护的检查工具）。
请参考视频：安全防护作业
比亚迪E5定期维护保养项目
保养项目

## Slide 8
2.打开引擎盖逐一检查散热器储液罐液位应处于高低刻度中间偏上，如低于最低刻度线，应添加相同型号冷却液至标准刻度，并检查有无冷却液泄漏现象。
请参考视频：电机（电池）冷却液液位与冰点检查、暖风水加热冷却液液位与冰点检查
比亚迪E5定期维护保养项目
保养项目

## Slide 9
3.四合一维护检查：检查电机控制器、高压控制盒、DC/DC变换器和车载充电机是否变形，漏液。高压线束插接头有无松动、氧化、烧蚀。
请参考视频：前舱高压组件检查
比亚迪E5定期维护保养项目
保养项目

## Slide 10
4.充电口常规维护：检查充电口有无异物，是否存在烧蚀，并做好清洁处理。
请参考视频：充电口常规检查
比亚迪E5定期维护保养项目
保养项目

## Slide 11
5.底盘螺栓紧固检查：检查底盘紧固螺栓、转向拉杆及球头、传动轴悬挂、动力电池紧固螺丝及托盘和防撞杆。
请参考视频：底盘检查作业
比亚迪E5定期维护保养项目
保养项目

## Slide 12
6.制动系统常规检查：检查制动盘是否有凹槽、制动片厚度及磨损情况、制动液清洁度、驻车制动效果检查，四轮轴承有无游离间隙。
请参考视频：制动系统常规检查
比亚迪E5定期维护保养项目
保养项目

## Slide 13
7.轮胎检查与维护：轮胎气压检查、磨损情况检查、轴承松动情况检查，四轮换位、清洁胎纹内的杂物。
请参考视频：轮胎检查与维护
比亚迪E5定期维护保养项目
保养项目

## Slide 14
8.仪表灯光信号检查：检查前后灯罩有无变形损坏，灯光信号是否正常，车内仪表指示灯、功能开关等电气设备是否完好。
请参考视频：仪表灯光信号检查
比亚迪E5定期维护保养项目
保养项目

## Slide 15
1、将维护车辆停放在带举升机的工位上，并做好维护前的准备（安全防护设备、常规维护的检查工具）。
2、打开引擎盖逐一检查散热器储液罐液位应处于高低刻度中间偏上，如低于最低刻度线，应添加相同型号冷却液至标准刻度，并检查有无冷却液泄漏现象。
3、四合一维护检查：检查电机控制器、高压控制盒、DC/DC变换器和车载充电机是否变形，漏液。高压线束插接头有无松动、氧化、烧蚀。
4、充电口常规维护：检查充电口有无异物，是否存在烧蚀。并做好清洁处理
5、底盘螺栓紧固检查：检查底盘紧固螺栓、转向拉杆及球头、传动轴悬挂、动力电池紧固螺丝及托盘和防撞杆。
纯电动汽车定期维护保养操作过程

## Slide 16
6、制动系统常规检查：检查制动盘是否有凹槽、制动片厚度及磨损情况、制动液清洁度、驻车制动效果检查，四轮轴承有无游离间隙。
7、轮胎检查与维护：轮胎气压检查、磨损情况检查、轴承松动情况检查，四轮换位、清洁胎纹内的杂物。
8、仪表灯光信号检查：检查前后灯罩有无变形损坏，灯光信号是否正常，车内仪表指示灯、功能开关等电气设备是否完好。
9、读取车辆信息，有无故障码。
纯电动汽车定期维护保养操作过程

## Slide 17: 任务2：纯电动车定期维护保养
任务情景
客户王先生的车辆进店进行定期维护保养，请根据所学知识为其做定期保养维护。
任务目标
能够说出定期维保内容
能够完成定期维保操作