## Slide 1
学习任务一：新能源汽车基本故障诊断策略
学习单元二 新能源汽车故障诊断技术基础

## Slide 2
新能源汽车故障诊断基本思路是针对新能源汽车发生故障时，排查故障原因的一般性原则，是新能源汽车诊断检测的基本依据。该思路适用于所有新能源车辆的任何故障类型，可以有效的提高车辆的诊断效率。
新能源汽车的基本故障诊断策略基本流程如图所示。
新能源汽车故障诊断的基本思路

## Slide 3
新能源汽车常见警告灯的含义
常见的警告灯1

## Slide 4
新能源汽车常见警告灯的含义
常见的警告灯2

## Slide 5
新能源汽车常见警告灯的含义
常见的警告灯的诊断方法
1.现象：钥匙打到ON档后，仪表所有灯不亮，或较暗，或闪烁。
①可能原因：
a．低压蓄电池端子虚接。
b．蓄电池严重亏电。
②诊断方法。
a．请检查引擎舱12V电池的端子是否被拔掉，若被拔掉，请连接后再试。
b．12V蓄电池亏电，需要及时对12V电池充电或者更换。
2.现象：动力电池故障警告灯常亮，整车不能起动。
①可能原因：
a．动力电池管理系统（BMS）故障。
b．电池单体存在故障。
②诊断方法。
a．维修人员通过诊断仪读取故障码，根据具体故障码参照整车维修手册进行维修。
b．高压部件检测需专业人员按照手册中要求进行维修。

## Slide 6
新能源汽车常见警告灯的含义
常见的警告灯的诊断方法
3.现象：动力系统故障报警灯常亮。
①可能原因：
a．整车控制器VCU故障。
b．整车CAN通信存在短路/断路故障。
c．制动真空压力传感器异常。
d．高压互锁系统故障。
e．冷却风扇驱动故障。
f．逆变器驱动/继电器驱动故障。
g．加速踏板故障。
h．压缩机或PTC驱动故障。
i．电机转矩监控故障。
j．低压主继电器驱动故障。
②诊断方法。
a．维修人员通过诊断仪读取故障码，根据具体故障码参照整车维修手册进行维修。
b．高压部件检测需专业人员按照手册中要求进行维修。
请参考视频：仪表警告灯的认知与检查

## Slide 7
新能源汽车故障诊断的基本流程
诊断前注意事项
1.为了保证安全，所有的高压电线均已采取密封或隔离措施，高压电线束采用洁净的橙色加以区分。
2.维护时注意判断车辆高压电系统此时是处于工作还是停机状态。
3.在维护检修时做好安全防护措施：按规定着装，准备吸水毛巾或布、灭火器、绝缘胶布、万用表，选用绝缘的耐碱性的橡胶手套及鞋子和护目镜。

## Slide 8
新能源汽车故障诊断的基本流程
诊断前操作准备
1.档位开关置于P档位置，驻车制动，拔下钥匙。
2.断开辅助电池负极端子。
3.戴上绝缘手套拆下手动维修开关，将手动维修开关用绝缘胶布贴封起来，隔离外露区域与高压系统的接线端或连接器。
4.断开手动维修开关后，在开始检查前等待5min，使用万用表检测需要维修的高电压系统输入与输出线路的每一个相位电压，读数必须小于规定值（一般小于3V）。
维修开关

## Slide 9
新能源汽车故障诊断的基本流程
诊断与维修基本步骤
第一步：初步判断故障前行驶状况、故障时车辆状况及对相关信息进行分析。
第二步：采用车辆故障诊断仪诊断汽车故障时，检查并记录系统中所有的故障码，确认高电压系统存在的故障码，并将故障信息码优先排序。
第三步：检查并记录每一个系统，并检查历史记录数据。
第四步：在分析故障码时，需要区分与故障不关联的故障码。
第五步：主动测试功能应用。

## Slide 10
新能源汽车故障诊断的基本流程
诊断与修理后检验
第一步：将点火开关置于OFF位置。
第二步：安装所有诊断时拆下或更换的部件或连接器。
第三步：在安装新的部件或模块时，可能还需重新进行程序的设定。
第四步：将点火开关置于ON位置。
第五步：清除故障码。
第六步：将点火开关置于OFF位置持续60s。
第七步：如果修理与故障码有关，则再现运行故障码的条件并使用“冻结故障状态”功能，以便确认不再设置故障码。

## Slide 11: 任务3：新能源汽车故障诊断策略
任务情景
客户王先生对新能源汽车与传统汽车的故障维修区别很感兴趣，请根据所学知识为其答疑解惑。
任务目标
能够说出新能源汽车基本故障诊断策略
能够以所学知识进行实际应用