## Slide 1
学习任务二：诊断仪的使用与诊断数据分析
学习单元二 新能源汽车故障诊断技术基础

## Slide 2
（1）能够实时监测并记录车辆电子系统的故障信息。
（2）冻结帧信息的存储。
（3）警告驾驶人。
（4）设定故障失效的缺省值。
（5）能够通过标准诊断结构实现与外部通信，使外部诊断仪获取有效的故障信息。
新能源汽车故障自诊断系统
自诊断系统功能
汽车ECU

## Slide 3
QRXK-I诊断仪主要包括VCI车辆通讯硬件和iVD应用程序，以及配套的数据线与信息显示设备。使用时需要将VCI与车辆的故障诊断接口相连,如图所示。iVD则需要安装在笔记本或平板电脑上，并使笔记本或平板电脑与VCI通过USB或蓝牙连接在一起。车辆打开点火开关或上电后即可在笔记本或平板电脑上操作iVD应用程序，进行诊断操作。
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的认知
VCI连接诊断口

## Slide 4
VCI上自左至右有四个状态指示灯：电源灯为红色，上电常亮；USB灯为蓝色，USB通信开启后常亮；无线灯为蓝色， 没有连接上闪烁1次/秒，连接上常亮；通信灯为绿色，有数据收发时闪烁。可以通过VCI上的指示灯判断VCI与笔记本或平板电脑间连接是否成功。
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的认知
QRXK-I型诊断仪

## Slide 5
在笔记本或平板电脑中打开iVD应用程序，系统主界面如图2-2-3所示。通过USB连接或蓝牙配对后，启动软件时会自动搜索VCI通讯端口建立连接，首次使用时连接过程大约需要10-15秒，非首次使用通常为3-5秒。在主界面右下位置有一个VCI连接图标，当系统未能与VCI 建立连接是显示为 ，USB或蓝牙连接成功是则显示为 或 。
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的认知
iVD应用程序界面

## Slide 6
1.iVD主要功能：
（1）获取车辆信息。主要包括车辆识别代码VIN、厂家信息、ECU版本、校准标识和检验号等。
（2）获取故障码。主要包括读取存储在自诊断系统中的故障码及维修指导意见，并在故障排除后清除故障码。
（3）获取系统状态。主要包括实时读取包含整车控制系统、动力电池管理系统、充电控制系统的电子控制系统的状态参数。
（4）元件测试。主要包括：仪表板系统、电子稳定系统、整车控制系统等电子控制系统执行元件的动作测试。
（5）参数标定。主要包括标定各类传感器与执行器的状态参数，如电子控制系统中的转向角标定和轮速传感器标定等。
（6）ECU刷写。主要包括：①ECU读取功能 ②刷写用户数据 ③刷写默认数据
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的功能

## Slide 7
2.iVD操作面板功能
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的功能
通用操作按钮（一）

## Slide 8
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的功能
2.iVD操作面板功能
通用操作按钮（二）

## Slide 9
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的使用
3.iVD使用说明
iVD程序主界面主要包括故障检测、检测记录、测试演示、维修帮助四个模块，其详细功能如表所示。
请参考视频：诊断仪的使用

## Slide 10
（1）故障检测
点击故障检测模块，并选择相应的品牌和车型后，即可进入故障检测的界面（如图），选择相应的系统即可实现所选系统的故障码读取、故障码清除、动态数据流、元件测试、状态设置、参数标定等功能。
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的使用
故障检测界面

## Slide 11
①读取故障码
在故障检测界面，点击“读整车故障码”便可以读取整车的故障代码，其显示结果如图。
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的使用
读取故障码界面

## Slide 12
②故障码引导分析
点击对应的故障码，可以显示故障码的引导分析，如图。
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的使用
故障分析界面

## Slide 13
③清除故障码
在故障检测界面，点击“清整车故障码”便可以清除整车或相应系统的故障代码，如图。
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的使用
清除故障码界面

## Slide 14
④读取版本信息
在各个系统的基本诊断界面中，选择读版本信息即可读取ECU硬件版本、软件版本、车辆识别代码VIN、厂家信息、校准标识和检验号等（如图）。
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的使用
版本信息界面

## Slide 15
⑤读取数据流
在各个系统的基本诊断界面中，选择“读取数据流”，即可进入数据流选择界面。选择需要读取的数据流后选择“结果读取”，即可看到所选数据流的实时参数，如图所示。
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的使用
数据流结果界面

## Slide 16
⑥动作测试
在各个系统的基本诊断界面中，有些系统支持动作测试，可以对车辆一些开关元器件进行测试检测是否正常。
⑦参数标定
在各个系统的基本诊断界面中，有些系统支持参数标定，可以对车上某些配件参数或车辆运行参数进行设置，如图所示。
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的使用
参数标定界面

## Slide 17
⑧ECU数据读写
可以在数据写入界面进行ECU刷写或子系统诊断界面进行ECU复位（如图）。
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的使用
ECU复位界面

## Slide 18
（2）检测记录
iVD软件在做车辆诊断过程中会自动记录版本信息、故障码以及动态数据流，通过检测记录可查看信息，如图所示。
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的使用
检测记录界面

## Slide 19
（3）测试演示
iVD软件的测试演示功能可以在不连接车辆情况下进行系统的诊断演示，如图所示。
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的使用
测试演示界面

## Slide 20
（4）维修帮助
维修帮助包含用于诊断相关的车辆、ECU信息，如图所示。
QRXK-I诊断仪功能与使用
QRXK-I型诊断仪的使用
维修帮助界面

## Slide 21: 任务4：诊断仪的使用
任务情景
诊断仪是维修保养过程中不可缺少的工具，请根据所学知识对其进行了解操作。
任务目标
能够说出诊断仪的功能
能够正确使用诊断仪