## Slide 1
学习任务一 慢充故障的诊断与排除
学习单元五 新能源汽车充电系统故障诊断与排除

## Slide 2
慢充充电系统一般是指将220VAC引人交流充电桩后，通过充电线缆和充电枪与新能源汽车交流充电接口对接后，车载充电机能将外部交流电网的电转化为直流电来对动力电池进行充电的系统。与直流充电系统相比较，交流充电系统将AC/DC系统集成在车内的车载充电机，受布置空间限制，车载充电机体积较小，因此其工作功率较小，常用的充电功率有3.3kW和6.6kW，因此充电时间较长。
一、慢充系统的作用与组成
请参考动画：慢充系统组成

## Slide 3
一、慢充系统的作用与组成
  慢充电系统主要零部件在车上布置位置
1-车载充电机
2-驱动电机控制器
3-交流充电接口
4-直流充电接口
5-交流充电接口应急解锁

## Slide 4
当动力电池电量低，用充电枪连接电源与车载充电机，电池管理系统通过检测CC点电阻（680Ω-250V-16A，220Ω-440V-32A）判定充电电缆的额定容量及充电枪是否连好。
一、慢充系统的作用与组成
  慢充系统工作原理

## Slide 5
一、慢充系统的作用与组成
  1.供电设备—慢充桩
慢充桩也就是电动汽车交流充电桩，是指采用传导方式为具有车载充电机的电动汽车提供交流电源的专用供电装置。充电桩是电动汽车充换电设施的一种，单相充电桩的最大额定功率为7kW，主要适用于为小型乘用车（纯电动汽车或可插电混合动力电动汽车）充电。

## Slide 6
一、慢充系统的作用与组成
  1.供电设备—慢充桩
交流充电桩主要为私人或者单位内部使用，建设在具备停车条件的地方，按照不同的建设地点，可分为壁挂式和直立式。
右图所示的壁挂式交流充电桩一般安装在室内，靠近墙面的停车位附近，比如地下停车场；
直立式交流充电桩一般安装在室外，并具有较高的防尘、防水要求，防护等级较高。

## Slide 7
一、慢充系统的作用与组成
  1.供电设备—慢充桩
交流充电桩主回路由输入保护断路器、交流智能电能表、交流控制接触器和充电接口组成。主要负责把输入端的电压传输至输出端。控制主电路元件包括急停按钮，运行状态指示灯、充电桩智能控制器和人机交互设备(显示输入，刷卡）组成，主要接收用户指令对输入的电压进行控制与安全保护。

## Slide 8
一、慢充系统的作用与组成
  2.慢充口
单相交流充电主要应用家庭用户充电设施和一些标准的公共充电设施，这类充电接口比较简单，提供单相交流充电使用。一般插头为三个引脚，分别为交流火线、交流零线和接地线。
应用单向交流充电，根据国家标准其电流不能超过8A，电压不能超过250V。不能直接使用插座与充电口连接，需要增加车载保护装置。

## Slide 9
一、慢充系统的作用与组成
  2.慢充口
三相交流充电接口，这种类型的充电接口一般用于较大的充电站，这种充电电流较大，外形相对较大，功能复杂。由于这类插头较大，设计的形状类似于枪，所以一般称为充电枪。
采用单向供电时，电流不大于32A，采用三相供电时，电流不大于63A，充电电压处于250V-440V之间。

## Slide 10
一、慢充系统的作用与组成
  2.慢充口
国标交流充电桩接口最终采用的7个端子结构：其中CC为充电连接确认引脚，CP为充电导引引脚。PE为接地线，L1、L2、L3为三相线，N为中线。

## Slide 11
一、慢充系统的作用与组成
  2.慢充口
插头编号 | 额定电压和电流 | 功能定义
L1 | 220V，16A/32A | 交流电源
L2 | -- | 备用触头
L3 | -- | 备用触头
N | 220V，16A/32A | 中线
PE | -- | 连接供电设备和车辆底盘地线
CP | 30V，2A | 充电连接确认
CC | 30V，2A | 充电控制确认

## Slide 12: 任务1：交流充电口认知与常规检查
任务情景
客户王先生买了一台新能源汽车，怕在家里充电的时候发生触电危险，请你为他为他解答有关充电的问题。
任务目标
能够了解说出交流充电口的结构特点
能够对交流充电系统进行常规检查
请参考视频：交流充电口认知与常规检查

## Slide 13
一、慢充系统的作用与组成
  3.车载充电机
EV450的车载充电机安装在车辆前舱右侧，其车载充电机集成了车载充电和高压配电系统。车载充电机相关的外部接口主要包括：动力电池直流母线接口、交流充电接口和车载充电机低压连接器接口。

## Slide 14
一、慢充系统的作用与组成
  3.车载充电机
吉利帝豪EV450车载充电机主体作为核心部件主要由车载充电机内部可分为三部分，主电路、控制电路、线束及标准件。
（1）主电路：前端将交流电转换为恒定电压的直流电，主要是全桥电路+PFC电路。后端为DC/DC变换器将直流电变换为合适的电压及电流供给动力电池。
（2）控制电路：控制MOS管的开关，与BMS之间通讯，监测充电机状态等功能。
（3）线束及标准件：用于主电路及控制电路的连接，固定元器件及电路板。
另外还有3个熔断器分别是电动压缩机回路、PTC加热器回路、交流慢充回路40A熔断器。

## Slide 15
一、慢充系统的作用与组成
  3.车载充电机
（1）具有为电动汽车动力电池安全、自动充满电的能力。充电机依据电池管理系统（BMS）提供的数据，能动态调节充电电流或电压参数，执行相应的动作，完成充电过程。
车载充电机的功能
请参考动画：吉利帝豪充电状态识别过程

## Slide 16
一、慢充系统的作用与组成
  3.车载充电机
（2）具备高速CAN网络与BMS通信的功能，判断电池连接状态是否正确，获得电池系统参数及充电前和充电过程中整组和单体电池的实时数据。
（3）可通过高速CAN网络与车辆监控系统通信，上传充电机的工作状态、工作参数和故障 告警信息，接受启动充电或停止充电控制命令。
（4）完备的安全防护措施。有交流输入过电压保护功能，交流输入欠电压告警功能，交流输入过电流保护功能，直流输出过电流保护功能，直流输出短路保护功能，输出软启动功能，防止电流冲击。
车载充电机的功能

## Slide 17
一、慢充系统的作用与组成
  3.车载充电机
车载充电机的组成

## Slide 18
二、慢充系统工作原理
  交流充电桩充电过程
车载充电机通过充电线缆与前端的交流充电桩或充电线缆控制器等设备相连接并进行通信，从而获得交流电能的供给，车载充电机完成交流电转直流电的AC/DC转换；车载充电机的后端与电池系统（包括动力电池组及电池管理系统）相连并进行通信，得到剩余电量、所需充电电压和充电电流等信息，并提供直流电能进行能量补充。
请参考动画：
慢充系统充电过程

## Slide 19
二、慢充系统工作原理
  车载充电机的主要功用
车载充电机的主要功用就是信息交互通信，能量获取、有效处理及输送，同时有效提高电能的利用效率。在充电准备及过程中，电池管理系统（BMS）将动力电池组所需的充电电压、充电电流等充电需求状态经CAN总线发送给充电机，车载充电机则把充电回路的输出电压和输出电流等功率信息实时反馈给电池管理系统。充电机在地面充电装置与充电电池之间起到一个功率转换窗口的作用。交流充电桩通过交流充电接口将能量发送给车载充电机，车载充电机与电池管理系统通信，并将能量传递给动力电池。
请参考动画：吉利帝豪充电状态识别过程

## Slide 20
三、高低压转换装置
  高低压转换系统框图
在新能源汽车上没有发动机，整车用电的来源也不再是发电机，而是动力电池和蓄电池。由于整车用电器的额定电压是低压，因此需要DC/DC装置来将高压直流电转为低压直流电，这样才能够保持整车用电平衡。
电动汽车的高低压转换系统由动力电池组，DC/DC模块，低压蓄电池等组成。当车辆启动，动力电池组完成上电后，动力电池组将高压直流电通过高压配电系统输入给DC/DC模块。DC/DC模块将高压直流电转换为低压直流电，为全车低压用电设备供电，当检测到低压蓄电池电压不足时，DC/DC模块为低压蓄电池充电。

## Slide 21
三、高低压转换装置
  高低压转换系统框图

## Slide 22
三、高低压转换装置
  DC/DC转换器
DC/DC转换器，是实现电气系统电能变换和传输的重要电气设备。DC/DC是指将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压，也称为直流斩波器。用于将动力电池或逆变器产生的电能转换成12V低压电能，用于给12V蓄电池充电和车身电气设备供电。

## Slide 23
三、高低压转换装置
  PCU
受整车布置的影响，现在很多车将车载充电器OBC和DC/DC两个部件合为一个部件，这个部件通常称为二合一控制器，它的作用实际上就是OBC与DC/DC两个部件的功能的组合。还有另外一种形式将电机控制器MCU与DC/DC转换器集成化也是纯电动汽车与混合动力汽车驱动电机管理模块发展的一个趋势，这类的驱动电机管理模块也被称为PCU。集成度更高的系统即节省了成本，也利于系统之间信息的共享与车辆部件位置的布置设计。

## Slide 24
三、高低压转换装置
  吉利EV450电机控制器
吉利帝豪EV450的DC/DC转换器则集成在电机控制器内。
①高压线束接口
②驱动电机三相线束接口
③低压信号接口
④低压充电（DC/DC）接口
⑤冷却管口

## Slide 25
四、慢充系统常见故障排除
  1.常见故障
（1）充电桩显示车辆未连接。主要原因有：充电枪安装不到位；车辆与充电桩两端枪反接。
（2）动力电池继电器未闭合。主要原因有：连接器是否正常连接；车载充电机输出唤醒是否正常。
（3）动力电池继电器正常闭合，但充电机无输出电流。主要原因有：车端充电枪是否连接到位；高压保险是否熔断；高压连接器及线缆是否正确连接。

## Slide 26
四、慢充系统常见故障排除
  2.故障排除思路
（1）检查线路连接情况，检查充电桩-充电线、慢充口、慢充线束、车载充电机、高压控制盒、动力电池之间的线路连接是否良好。
（2）检查低压供电及唤醒信号是否正常，检查车载充电机指示灯状态，如三个灯都不亮，表示没有电源输入，分别检查线路保险、充电线、慢充口、慢充线束是否正常，若正常，更换车载充电机；检查车载充电机的12V电源及慢充唤醒信号是否正常，车载充电机熔断器是否损坏，动力电池12V唤醒信号是否正常，整车控制器、动力电池等部件的新能源CAN线是否正常；动力电池低压控制端搭铁及VCU控制搭铁是否正常。

## Slide 27
四、慢充系统常见故障排除
  2.故障排除思路
（3）检查高压电路是否正常，如果低压电路正常，充电仍无法完成，逐步检查充电线、慢充线束、车载充电机、分线盒、动力电池之间的高压电是否正常，是线束故障还是部件故障。
（4）使用故障诊断仪检查，使用故障诊断仪分别检查动力电池及车载充电机的工作状态，对数据进行分析，找出故障所在。

## Slide 28
四、慢充系统常见故障排除
  3．“车载充电机与充电桩连接故障”的排除
（1）检查慢充桩与慢充口连接是否良好。
检查车载充电机，发现三个指示灯都不亮。分别测量充电线桩端充电枪的N、L、PE、CP、CC脚和车辆端的N、L、PE、CP、PE脚是否导通，不导通，则修复或更换充电线总成；测量充电线车辆端充电枪的CC脚和PE脚的阻值，16A充电线阻值应为680±3%Ω，32A充电线阻值应为220±3%Ω，若阻值与标准值不符，则修复或更换充电线总成。

## Slide 29
四、慢充系统常见故障排除
  3．“车载充电机与充电桩连接故障”的排除
（2）检查慢充口与车载充电机连接是否良好。
排除充电桩-充电线问题后，启动充电，车载充电机指示灯仍旧都不亮的，检查慢充线束及车载充电机。检查插件端子无烧蚀、虚接现象；分别测量充电口L、N、PE、CC、CP脚与充电线束充电机插件1、1、3、5、6脚是否导通，不导通，则修复或更换慢充线束总成；慢充线束检查完毕，恢复好进行充电测试，如果车载充电机的指示灯还都不亮，则更换车载充电机。该车更换车载充电机后，充电正常，故障排除。

## Slide 30
五、高低压转换系统的检测与维修
  1.故障现象
吉利帝豪EV450车辆整车不上电，按喇叭无声音，对蓄电池跨接充电后，整车上电过段时间后又出现同样故障。

## Slide 31
五、高低压转换系统的检测与维修
  2.故障分析
（1）蓄电池跨接充电后，将诊断仪的OBD接口连接至汽车诊断座接口处。
（2）将电源开关置于“ON”挡位，打开诊断仪，读取故障码。
（3）读取故障码为：蓄电池电压过压故障
（4）分析故障原因为：
①保险丝熔断
②DC-DC模块线路故障
③分线盒线路故障
④蓄电池线束故障
⑤DC-DC模块故障

## Slide 32
五、高低压转换系统的检测与维修
  3.故障排查
（1）检查蓄电池电压。
操作启动开关使电源模式至OFF状态。用万用表测量蓄电池电压，标准电压：11~14V，确认测量值是否符合标准。
（2）检查电机控制器保险丝 IF18、EF32 和蓄电池正极柱头保险丝是否熔断。
操作启动开关使电源模式至 OFF 状态。
拔下保险丝 EF31 检查保险丝是否熔断，保险丝额定容量7.5A；
拔下保险丝 IF18 检查保险丝是否熔断，保险丝额定容量10A；
拔下蓄电池正极柱头保险丝检查保险丝是否熔，保险丝额定容量150 A。

## Slide 33
五、高低压转换系统的检测与维修
  3.故障排查
（3）检查电机控制器低压电源电压。
操作启动开关使电源模式至 OFF 状态
断开电机控制器线束连接器 BV11
操作启动开关使电源模式至 ON 状态。
用万用表测量电机控制器线束连接器 BV11 端子25和车身接地之间的电压值。标准电压11~14V
用万用表测量电机控制器线束连接器BV11 端子26和车身接地之间的电压值，11~14V，
确认测量值是否符合标准。

## Slide 34
五、高低压转换系统的检测与维修
  3.故障排查
（4）检查电机控制器接地电阻。
操作启动开关使电源模式至 OFF 状态
断开电机控制器线束连接器 BV11
用万用表测量电机控制器线束连接器BV11 端子11 和车身接地之间的电阻小于 1Ω
确认测量值是否符合标准。

## Slide 35
五、高低压转换系统的检测与维修
  3.故障排查
（5）检查分线盒线束。
操作启动开关使电源模式至 OFF 状态，断开蓄电池负极电缆
拆卸维修开关，断开电机控制器高压线束连接器 BV28。 断开直流母线线束连接器 BV29（分线盒侧），
用万用表测量电机控制器高压线束连接器BV28 端子 1 和直流母线线束连接器BV29端子 1 之间的电阻小于 1Ω；
用万用表测量电机控制器高压线束连接器BV28 端子2和直流母线线束连接器 BV29端子 2 之间的电阻小于1Ω，
确认测量值是否符合标准。

## Slide 36
五、高低压转换系统的检测与维修
  3.故障排查
（6）检查检测 DC/DC 与蓄电池之间的线路。
操作启动开关使电源模式至 OFF 状态，
断开蓄电池负极电缆，断开电机控制器线束连接器 BV12，断开蓄电池正极电缆，
用万用表测量电机控制器线束连接器BV12 端子 1 和蓄电池正极电缆之间的电阻小于 1Ω，
确认测量值是否符合标准。

## Slide 37
五、高低压转换系统的检测与维修
  3.故障排查
（7）更换电机控制器。
操作启动开关使电源模式至 OFF 状态，
断开蓄电池负极电缆，
拆卸维修开关，
更换电机控制器，
确认故障排除。

## Slide 38: 任务2：交流无法充电故障检修
任务情景
客户王先生对的吉利EV450轿车不能充电，请你为他进行检查。
任务目标
能够了解说出交流充电桩的结构特点
能够对交流无法充电故障进行检修
请参考视频：交流无法充电故障检修