## Slide 1
学习任务二 快充故障的诊断与排除
学习单元五 新能源汽车充电系统故障诊断与排除

## Slide 2
快速充电也称为直流充电或应急充电。其充电方式主要是通过地面充电装置(直流充电桩)将交流电网电能（380V）转化为直流电后通过充电连接器对电动汽车进行充电。特点为充电功率大、充电时间短，但充电设备成本高。
一、快充系统的结构组成

## Slide 3
一、快充系统的结构组成
  EV450的快充系统机构组成
吉利帝豪EV450的快充系统由直流充电口和动力电池组组成，直流充电线与动力电池组直接相连。

## Slide 4
一、快充系统的结构组成
  比亚迪E5的快充系统
比亚迪E5的快充系统由直流充电口总成，充配电总成和动力电池组组成。

## Slide 5
一、快充系统的结构组成
  1.供电设备—快充桩
充电桩功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，有分体式、便携式、壁挂式和一体式等几种形式，安装于公共建筑（公共楼字、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输人端与交流电网直接连接，输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。
充电桩一般提供常规充电和快速充电两种充电方式，可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交互操作界面上刷卡使用，进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等设置，充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。

## Slide 6
一、快充系统的结构组成
  1.供电设备—快充桩
纯电动汽车快充桩

## Slide 7
一、快充系统的结构组成
  2.快充口
快充口一般位于发动机舱盖前方车标内部，用于与充电线连接。
当快充口盖板打开时，仪表充电指示灯应常亮；当关闭快充口盖板时仪表充电指示灯应熄灭。如果快充口盖板出现问题，车辆无法正常起动。
注意事项：快充口盖上有高压警示标识，禁止随意触碰。

## Slide 8
一、快充系统的结构组成
  3.快充线束
快充线束是连接快充口到动力电池之间的线束。
如吉利帝豪EV450快充线束一端连接动力电池，另一端分成二支线束，分别为连接车辆的充口的高压线束BV23和低压线束BV21。

## Slide 9
一、快充系统的结构组成
  BV23端子定义
1脚：高压输出正极DC+。
2脚；高压输出负极DC-。

## Slide 10
一、快充系统的结构组成
  低压线束BV21端子定义
1脚；空。
2脚：快充连接确认线CC2。
3脚：快充CAN-H信号S+。
4脚：快充CAN-L信号S-。
5脚：低压辅助电源正极A+。
6脚：低压辅助电源负极A-。
7脚：空。
8脚：温度传感器正极。
9脚：温度传感器负极。
10脚：空。
11脚：温度传感器正极。
12脚：温度传感器负极。

## Slide 11
一、快充系统的结构组成
  快充线束快充口端子定义
DC-：高压输出负极，输出到动力电池高压负极。
DC+：高压输出正极，输出到动力电池高压正极。
PE（GND）：车身搭铁，接蓄电池负极。
A-：低压辅助电源负极，接蓄电池负被。
A+：低压辅助电源正极。
CC1：快充连接确认线，属内部电路，CC1与PE之间有一个1000Ω的电阻。
CC2：快充连接确认线。
S+；快充CAN-H。
S-：快充CAN-L。

## Slide 12
二、快充系统的工作原理
  直流充电桩系统
由于电网中的380V交流电无法直接对动力电池直接输入，所以在快充过程中输入电动汽车的高压高质量直流电需要经过直流充电桩的转换整流。直流充电桩由整流装置、直流输入控制装置、直流输出控制装置和直流充电管理装置组成。
请参考动画：
快充系统组成

## Slide 13
二、快充系统的工作原理
  直流充电桩系统
如整车处于ON档有高压时，需先进行高压断电后再进行充电。当快充系统充电设备接口连接到整车快充系统充电口，快充系统充电设备发送充电唤醒信号给BMS，BMS根据动力电池的可充电功率，向快充系统充电设备发送充电电流指令。在充电过程中，整车控制器实时监控充电过程，对异常情况进行紧急充电停止，以及部分信息的仪表显示、监控平台信息上传。
请参考动画：快充系统充电过程

## Slide 14
二、快充系统的工作原理
  快充系统工作原理
交流电经过电表进入到直流充电桩，充电桩与车辆通讯成功后，直流充电桩将交流高压转化为直流高压电直接向动力电池充电。
如图中K1、K2为充电桩高压正、负继电器；K3、K4为充电桩低压唤醒正、负继电器，供电输出给车辆控制器K5、K6为电池高压正、负继电器；检测点1即CC1为充电桩检测快充插头与车辆连接状态识别信号；检测点2即CC2为车辆控制器检测快充插头与车辆连接状态识别信号。

## Slide 15
二、快充系统的工作原理
  快充系统工作原理

## Slide 16
二、快充系统的工作原理
  快充系统工作原理
当CC1、CC2两个检测点检测到的电压值符合要求之后，即认为充电桩与车辆可靠连接，K3、K4继电器闭合，充电桩输出12V低压唤醒电源到车辆控制器，两者进行身份辨认，握手成功之后，整车控制器报送动力电池的充电需求，充电桩报送供电能力，二者匹配。整车控制器和BMS控制K5、K6闭合，充电桩控制K1、K2闭合，即进入充电阶段，整车控制器发送充电请求及充电状态报文，充电桩反馈充电机状态报文，当车辆及充电桩判定充电结束之后，断开K1、K2、K5、K6，充电截止，断开K3、K4充电完成。
开关S为充电机充电插头的内部常闭开关，当充电机充电插头与车辆插座安全连接后，开关S闭合。在整个充电过程中，充电机控制装置应能监测接触器K1、K2，接触器K3、K4以及电子锁状态并控制其接通或关断。电动汽车车辆控制装置应能监测接触器K5和K6状态并控制其接通或关断。

## Slide 17
二、快充系统的工作原理
  快充系统充电条件
结合动力电池相关知识以及快充原理图可以得出，快充系统完成正常充电需要满足以下条件：
1）充电连接确认信号CC1、CC2正常。
2）BMS供电电源12V正常。
3）充电唤醒信号l2V输出正常。
4）充电桩、整车控制器、BMS之间通信正常。
5）动力电池电芯温度大于5℃，小于45℃。
6）动力电池单体电压的最高与最低电压压差小于300mV。
7）单体电池最高温阿度与最低温度差小于15℃。
8）绝缘性能>500Ω/V。
9）实际单体最高电压不大于额定单体电压0.4V。
10）高、低压电路连接正常（远程开关关闭状态）。
请参考动画：
快充系统充电条件要求

## Slide 18
三、快充系统常见故障排除
  1.常见故障
（1）快充桩与车辆无法通信快充桩与车辆无法通信的主要原因有：唤醒线路熔丝损坏，搭铁点搭铁不良，快充枪、快充口、快充线束、低压电器盒、整车控制器、动力电池低压控制插件等部件的低压辅助电源针脚、连接确认针、快充CAN针脚等损坏，退针、烧蚀、锈蚀，动力电池和数据采集终端快充CAN总线间的电阻不符合。
（2）快充桩与车辆通信正常但无充电电流快充桩与车辆通信正常但无充电电流的主要原因有：高压控制盒快充继电器线路熔丝损坏、主熔丝损坏、低压电器盒损坏、高压控制盒损坏、快充线束损坏，动力电池BMS快充唤醒失常。

## Slide 19
三、快充系统常见故障排除
  2.故障排除思路
排除“快充桩与车辆无法通信”故障，首先检查线路连接情况，然后检查快充系统各部件低压辅助电源、连接确认信号、快充CAN线路等的针脚情况以及电压、电阻等是否符合要求。
排除“快充桩与车辆通信正常无充电电流”故障时，显然没有了低压通信的问题，应检查高压供电线路的熔丝、线束、继电器等有无问题，检查动力电池BMS快充唤醒信号是否正常，检查快充连接端子电压是否正常。

## Slide 20
三、快充系统常见故障排除
  3.“快充桩与车辆无法通信”的故障排除
（1）检查快充桩与快充口连接是否良好检查车辆快充口各连接端子有无损坏；快充口和快充枪有无烧蚀和锈蚀现象；快充口PE端与车身搭铁是否导通（标准阻值为0.5Ω以下）；快充口CC1与PE之间的阻值是否符合要求，阻值应为（1000±50）Ω。
（2）检测充电唤醒信号是否正常，如未唤醒可能是唤醒线路熔丝损坏、快充口及快充线束损坏、低压电器盒损坏，应逐步检查熔丝电阻、熔丝电压（12V）；快充口A+与快充线束A+、低压电器盒，是否导通，如不导通，更换或维修。

## Slide 21
三、快充系统常见故障排除
  3．“车载充电机与充电桩连接故障”的排除
（3）检查车辆端连接确认信号是否正常，如快充唤醒信号及相关线束都正常，车辆仍旧不能通信连接，则对车辆端连接确认信号进行检测。
可能是快充口及快充线束损坏、整车控制器针脚损坏、动力电池低压控制插件损坏，
应逐步检查快充口CC1，与快充线束CC2、整车控制器是否导通，
检查快充口S-与动力电池BMS模块低压线束插件S-是否导通；
检查快充口S+与动力电池BMS模块低压线束插件S+是否导通；如不导通，更换或维修；
检查快充线束S+与S-之间的阻值应为（60±5）Ω；

## Slide 22
三、快充系统常见故障排除
  3．“车载充电机与充电桩连接故障”的排除
检查动力电池BMS模块低压线束插件S-与动力电池低压插件及数据采集终端插件是否导通，阻值应小于0.5Ω；
检查动力电池BMS模块低压线束插件S+与动力电池低压插件及数据采集终端插件是否导通，阻值应小于0.5Ω；
断开快充线束与数据终端和动力电池低压插件，检查动力电池BMS模块低压线束插件S+与S-之间的阻值应为无穷大，
分别检查动力电池和数据采集终端快充CAN总线间的电阻，应该都为120Ω，若不是，应更换或维修，
检查快充线束整车低压线束插件A-与车身搭铁是否导通，若不导通，应更换或维修。

## Slide 23: 任务3：直流充电口的认知与常规检查
任务情景
客户王先生买了一台新能源汽车，听说直流充电电压很高，怕发生触电危险，请你为他为他解答有关充电的问题。
任务目标
能够了解说出直流流充电口的结构特点
能够对直流流充电系统进行常规检查
请参考视频：直流充电口的认知与常规检查