## Slide 1
学习任务一 车辆无法行驶故障
诊断与排除
学习单元六 新能源汽车综合故障诊断与排除

## Slide 2
纯电动汽车无法行驶故障，可分为机械系统故障和电器系统故障。机械系统故障，如减速器故障、悬架故障、半轴故障等，此处重点说明电器系统故障导致的车辆无法行驶。
纯电动汽车由动力电池作为储能动力源，通过动力电池向电机提供电能，驱动电机运转，从而推动汽车前进。纯电动汽车整车在电器系统上可分为低压控制系统和高压回路系统。
一、纯电动汽车驱动原理
纯电动汽车典型结构框图

## Slide 3
二、纯电动汽车低压控制系统
  纯电动汽车低压控制系统
低压控制系统以整车控制器VCU为控制中心。整车控制器（VCU）主要是判断操纵者意愿，根据车辆行驶状态、电池和电机系统的状态合理分配动力，使车辆运行在最佳状态。整车控制器通过CAN总线实时与电机驱动系统、动力电池管理系统等各系统通信，并通过加速踏板位置、制动踏板位置、档位、车速等信号获取整车状态并判断出当前需要的整车工作模式（如起步、加速、减速、匀速行驶、制动能量回收等）。
整车控制器VCU
仪表
制动
加速信号
充电机
空调
电池管理系统BMS
档位信号
电机控制器PEU
纯电动汽车低压控制系统

## Slide 4
三、纯电动汽车高压回路系统
  纯电动汽车高压回路系统
高压系统主要有动力电池模块（内部有高压正、负极接触器）、电机控制器、驱动电机、直流充电接口、交流充电接口、电动压缩机、PTC加热器、车载充电机分线盒等高压部件及高压线束。
纯电动汽车高压回路系统

## Slide 5
三、纯电动汽车高压回路系统
  控制系统主要故障
低压系统主要故障
VCU故障
传感器故障
通信故障
控制器故障
执行器故障
高压系统主要故障
绝缘故障
高压部件故障
高压线束故障

## Slide 6
四、车辆无法行驶故障排除方法
  1.常见故障现象
打开启动开关，仪表盘显示剩余电量、车速表及功率表点亮；但蓄电池充电故障警告灯、系统故障警告灯点亮、动力电池故障警告灯点亮、不显示READY灯；不能挂D档、R档；空调不能工作；电动真空泵不工作，无法充电。
车辆无法行驶故障时的仪表盘显示

## Slide 7
四、车辆无法行驶故障排除方法
  1.常见故障现象
连接故障诊断仪读取故障码，电源管理系统和电子换档器控制器报U111487故障，集成动力控制器报U120000、U120400、U120800、U130000故障，整车控制系统、P档控制单元等多个控制单元故障码读取失败
集成动力故障器故障码
电源管理系统故障码

## Slide 8
四、车辆无法行驶故障排除方法
  2、故障原因
低压控制系统和高压回路系统正常与否，直接影响车辆高压系统是否上电。因此，对于车辆无法行驶故障的可能原因分析，可从高压上电后的车辆无法行驶、高压不上电导致的车辆无法行驶两个方面着手。
车辆无法行驶故障
高压已上电仍无法行驶
VCU故障
高压不上电
档位传感器故障
驱动电机系统故障
低压蓄电池电量过低
动力电池电量过低
旋变传感器故障
电机温度传感器故障
动力电池过热
绝缘故障
互锁回路故障
通信故障
接触器故障
接触器控制线路故障
接触器控制回路故障
低压插接件故障
高压回路故障
BMS故障
VCU故障
PEU故障
通信线路故障
车辆无法行驶故障的可能原因

## Slide 9
四、车辆无法行驶故障排除方法
  3、故障诊断流程
（1）在初步检查过程中，通过对仪表和中控显示信息的检查，可以获得故障提示信息；车辆的基本检查，包括碰撞、裂痕、进水、控制单元或部件明显损坏、插接件松动或损坏、油液泄漏等。通过对车辆进行快速的初步检查，结合故障现象可以对故障原因做出初步判断。
（2）对车辆无法行驶故障的诊断与排除，先判定高压是否已上电。如果高压不上电，可按照高压不上电的故障诊断流程进行排除。车辆仪表及中控如有相应故障提示，结合故障诊断仪读取的故障码和数据流，可快速缩小故障范围。
（3）可使用万用表、兆欧表、电流钳、示波器等检测仪器设备或工具，完成车辆无法行驶故障的相关检查项目。

## Slide 10
四、车辆无法行驶故障排除方法
  4、诊断步骤
（1）故障代码及电路简图
故障码 | 说明
U111487 | 与整车控制器通讯丢失
U120000 | CAN帧超时故障
U120400 | CAN帧超时故障
U120800 | CAN帧超时故障
U130000 | CAN帧超时故障
变速器换档开关简图

## Slide 11
四、车辆无法行驶故障排除方法
  4、诊断步骤
（2）检查步骤
步骤1 用诊断仪访问变速器换档开关。
检查是否输出了DTC。若有DTC，则根据输出的DTC维修电路。
步骤2 检查蓄电池。
测量蓄电池电压，电压标准值：11〜14V
确认电压是否符合标准值。若不符合，则蓄电池充电或检查充电系统。
步骤3 检查变速器换档开关保险丝IF08、IF23。
检查保险丝IF08、IF23是否熔断。若没有熔断，转至步骤5。

## Slide 12
四、车辆无法行驶故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤4 检修保险丝IF08、IF23线路。
检查保险丝IF08、IF23线路是否有短路故障。
进行线路修理，确认没有线路短路现象。
更换额定电流的保险丝。保险丝的额定值为IF08：10A、IF23：10A
确认变速器换档开关是否正常工作。

## Slide 13
四、车辆无法行驶故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤5 检查VCU线束连接器（端子电压）。
操作启动开关使电源模式至OFF状态。
断开VCU线束连接器CA66。
操作启动开关使电源模式至ON状态。
测量VCU线束连接器CA66端子12、50对车身接地的电压值。电压标准值：11〜14V
确认电压是否符合标准值。若不符合，是修理或更换线束。
VCU线束连接器CA66

## Slide 14
四、车辆无法行驶故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤6 检查VCU线束连接器（接地端子导通性）。
操作启动开关使电源模式至OFF档。
断开VCU线束连接器CA66。
测量VCU线束连接器CA66端子1、2、26、54与车身接地之间的电阻值。电阻标准值：小于1Ω。
确认电阻是否符合标准值。若不符合，是修理或更换线束。

## Slide 15
四、车辆无法行驶故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤7 检查变速器换档开关线束连接器（端子电压）。
操作启动开关使电源模式至OFF状态。
断开变速器换档开关线束连接器IP53b。
操作启动开关使电源模式至ON状态。
测量变速器换档开关线束连接器IP53b端子1、2对车身接地的电压。电压标准值：11〜14V。
确认电压是否符合标准值。若不符合，是修理或更换线束。
变速器换档开关线束连接器IP53b

## Slide 16
四、车辆无法行驶故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤8 检查变速器换档开关线束连接器（接地端子导通性）。
操作启动开关使电源模式至OFF档。
测量变速器换档开关线束连接器IP53端子10与车身接地之间的电阻值。电阻标准值：小于1Ω
确认电阻是否符合标准值。若不符合，是修理或更换线束。
步骤9 检查变速器换档开关与VCU之间线束连接器的数据通讯线。
操作启动开关使电源模式至OFF状态。
将蓄电池负极电缆从蓄电池上断开。
断开变速器换档开关线束连接器IP53b。
从VCU上断开线束连接器CA66。
测量变速器换档开关线束连接器IP53端子4与VCU线束连接器CA66端子8之间的电阻值。
测量变速器换档开关线束连接器IP53b端子5与VCU线束连接器CA66端子7之间的电阻值。电阻标准值：小于1Ω。
确认电阻是否符合标准值。若不符合，是修理或更换线束。

## Slide 17
四、车辆无法行驶故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤10 更换VCU。
更换VCU
操作启动开关使电源模式至ON状态，确认功能是否正常。
步骤11 更换变速器换档开关。
更换变速器换档开关。
操作启动开关使电源模式至ON状态，确认功能是否正常。

## Slide 18: 任务1：车辆无法行驶故障检修
任务情景
客户王先生的新能源汽车开不了，现在拖进厂里面了，请你为他进行检查。
任务目标
能够了解说出车辆无法行驶故障的诊断流程
能够对车辆无法行驶故障进行排除
请参考视频：车辆无法行驶故障检修