## Slide 1
学习任务三 高压互锁故障的诊断与排除
学习单元六 新能源汽车综合故障诊断与排除

## Slide 2
高压互锁（HVIL），也叫危险电压互锁回路（High Voltage Interlock System And Control Strategy），是指通过使用低压信号来检查电动汽车上所有与高压母线相连的各分路，包括整个电池系统、导线、连接器、DC/DC、电机控制器、高压盒及保护盖等系统回路的电气连接完整性（连续性）。
一、高压互锁的结构及作用

## Slide 3
一、高压互锁的结构及作用
  《电动汽车安全技术规范》
ISO国际标准ISO6469-3：2018《电动汽车安全技术规范》第3部分：人员电气伤害防护中，规定车上的高压部件应具有高压互锁装置，当整个动力系统高圧回路连接断开或者完整性收到破坏的时候，就需要启动安全措施，如报警或断开高压回路等。
高压互锁的插座

## Slide 4
一、高压互锁的结构及作用
  高压互锁的作用
①整车在高压上电前确保整个高压系统的完整性，使高压处于一个封闭的环境下工作，提高安全性。
②当整车在运行过程中高压系统回路断开或者完整性受到破坏的时候，需要启动安全防护。
③防止带电插拔高压连接器给高压端子造成拉弧损坏，甚至造成人身伤害。

## Slide 5
二、高压互锁的结构及工作原理
  高压互锁插头连接机构
由于高压插头（高压连接器）中高压电源的正负极端子和中间互锁端子的物理长度不一样，
当要连接高压插头时，高压插头的电源正负极端子先于中间互锁端子连接好；
当要断开高压插头时，高压插头的中间互锁端子先于高压插头中的电源正负极端子脱开。
请参考动画：电池管理器电路原理讲解-高压互锁控制
高压互锁插头连接机构及工作原理

## Slide 6
二、整车控制器的主要功能
  高压互锁作用
监测高压部件盖板是否可靠关闭：高压回路内某一个部位没有连接好，互锁信号送入整车控制器内，整车控制器断开动力电池对外供电。
车辆碰撞和翻转信号：整车控制器使高压电源在毫秒级时间内断开，避免火灾或漏电事故引起的人员触电事故的发生，以保障安全。

## Slide 7
三、典型车型的高压互锁回路
  比亚迪E5互锁电路
高压互锁电路由电池管理系统（BMS）、动力电池包、电机控制器（VTOG）及空调加热器（PTC）组成。
一旦高压互锁电路出现问题，互锁电路所在系统控制器内部将以故障码的形式进行存储。
比亚迪E5互锁电路结构简图

## Slide 8
三、典型车型的高压互锁回路
  吉利帝豪EV450互锁电路
吉利帝豪EV450高压互锁电路由整车控制器VCU、电机控制器PEU、车载充电机OBC、空调压缩机、及PTC加热器控制器组成。
吉利帝豪EV450互锁电路结构简图
正常高压互锁波形
请参考动画：
EV450高压互锁原理

## Slide 9
四、高压互锁故障排除方法
  1.常见故障现象
打开启动开关，仪表盘显示剩余电量、车速表及功率表点亮；但蓄电池充电故障警告灯、系统故障警告灯点亮、不显示READY灯；不能挂D档、R档；空调不能制热；电动真空泵不工作，无法充电。
互锁故障时的仪表显示

## Slide 10
四、高压互锁故障排除方法
  1.常见故障现象
连接故障诊断仪读取故障码，整车控制系统报“P1C4096高压互锁故障”
互锁故障时的诊断仪读取数据显示

## Slide 11
四、高压互锁故障排除方法
  2、故障原因
导致互锁故障产生的可能原因有:
维修开关松动
各高压部件插接件松动
互锁线路断路或对地短路
互锁故障产生的可能原因
高压互锁故障
插接件松动
电机控制器正负极插接件松动
车载充电机分线盒插接件松动
互锁线路故障
互锁线对地短路
维修开关松动
空调压缩机正负极插接件松动
PTC加热正负极插接件松动
动力电池正负极插接件松动
互锁线断路

## Slide 12
四、高压互锁故障排除方法
  3、故障诊断流程
（1）在初步检查过程中，通过对仪表和中控显示信息的检查，可以获得故障提示信息；车辆的基本检查，包括碰撞、裂痕、控制单元或部件明显损坏、插接件松动或损坏等。通过对车辆进行快速的初步检查，结合故障现象可以对故障原因做出初步判断。
（2）进行检修时，用万用表欧姆档分别检测维修开关的互锁回路、动力电池与车载充电机高压之间的直流母线（动力电池侧）的互锁回路（线束侧）和UVW高压插件的互锁回路（线束侧），电阻应小于1Ω。如果大于1Ω，则更换相关部件。

## Slide 13
四、高压互锁故障排除方法
  3、故障诊断流程及思路
（3）对高压及相关部件进行检修时，要将电源开关置于OFF档，将车钥匙放入专用盒内并上锁，断开蓄电池负极，用绝缘胶布包好负极桩头和负极电缆接头，拆下维修开关，静置车辆3min以上，完成验电（确保高压部件没有残余电荷），确保安全之后，才可对高压部件进行检修。
注意：在涉及高压系统时，原则上不能带电操作，如需检查高压系统，一定要穿戴好个人防护用具，按规范进行检查。

## Slide 14
四、高压互锁故障排除方法
  4、诊断步骤
故障码 | 说明
P1C4096 | 高压互锁故障
P1C5014 | IPU执行关闭命令超时
P1C5363 | 准备充电过程中高压互锁检测超时
P1C5463 | 准备充电过程中吸合接触器请求超时
P1C4A15 | VCU检测高压互锁超时（上下电时）
P1C4B62 | BMS执行接触器吸合命令超时（上下电时）
P1C4C04 | BMS执行预充超时及高压未吸合（上下电）
P1C4E62 | 上下电过程中高压接触器断开
（1）故障代码说明
吉利帝豪EV450互锁电路结构简图

## Slide 15
四、高压互锁故障排除方法
  4、诊断步骤
（2）检查步骤
步骤1 检查BMS高压互锁故障。
操作启动开关至OFF状态。
检查动力电池正负极接插件是否松动或互锁线路断路。若是，则修理或更换线束。
步骤2 检查VCU高压互锁故障。
操作启动开关至OFF状态。
检查电机控制器正负极接插件是否松动或互锁线路断路。
检查分线盒正负极接插件是否松动。若是，则修理或更换线束。

## Slide 16
四、高压互锁故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤3 检查车载充电机高压互锁故障。
操作启动开关至OFF状态。
检查车载充电机正负极接插件是否松动或互锁线路断路。若是，则修理或更换线束。
步骤4 检PTC加热器高压互锁故障。
操作启动开关至OFF状态。
检查PTC加热器正负极接插件是否松动或互锁线路断路。若是，则修理或更换线束。

## Slide 17
四、高压互锁故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤5 检查空调压缩机高压互锁故障。
操作启动开关至OFF状态。
检查空调压缩机正负极接插件是否松动或互锁线路断路。若是，则修理或更换线束。
步骤6 更换互锁开关。
操作启动开关至OFF状态。
断开蓄电池负极电缆。
更换互锁开关。
确认故障排除。

## Slide 18: 任务3：高压互锁故障检修
任务情景
客户王先生的新能源汽车开不了，现在拖进厂里面了，请你为他进行检查。
任务目标
能够了解说出高压互锁的电路结构原理
能够对高压互锁故障进行诊断与排除
请参考视频：高压互锁故障检修