## Slide 1
学习任务二 VCU通信故障的诊断与排除
学习单元六 新能源汽车综合故障诊断与排除

## Slide 2
整车控制系统是电动汽车的神经中枢，承担了各系统的数据交换，信息传递、故障诊断、安全监控、驾驶人意图解析、动力电池能量管理等作用，对电动汽车的动力性、经济性、安全性和舒适性等有很大的影响。主要由低压电器系统、高压电器系统、整车网络控制系统等组成。
一、整车控制系统概述
请参考动画：VCU整车控制系统结构图
VCU系统结构图

## Slide 3
一、整车控制系统概述
  1、低压电器系统
低压电器控制系统主要由辅助蓄电池和若干低压电器设备组成，低压电器控制系统采用直流12V或24V电源，
燃油汽车与纯电动汽车的低压电器控制系统的主要区别在于：燃油汽车的辅助蓄电池由与发电机相连的发电机来充电，而纯电动汽车的辅助蓄电池由动力电池通过DC/DC转换器来充电。

## Slide 4
一、整车控制系统概述
  2、高压电器系统
高压电器系统主要由动力电池、驱动电机及控制器、空调压缩机及控制器、车载充电机等组成，根据车辆行驶的功率需求完成从动力电池到驱动电机的能量变换与传输过程。

## Slide 5
一、整车控制系统概述
  3、整车网络控制系统
整车网络控制系统包括整车控制器、电机控制器、动力电池管理系统、信息显示系统和通信系统等。整车控制器是整车控制系统的核心，承担了数据交换与管理、故障诊断、安全监控、驾驶人意图解析等功能。各子系统之间的信息传递通过网络通信系统实现，目前常用的通信协议是CAN协议，具有较好的可靠性、实时性和灵活性。
请参考动画：整车控制系统电路原理
VCU CAN通讯网络

## Slide 6
二、整车控制器的主要功能
  整车控制器的作用
数据交换与管理
故障诊断
安全监控
驾驶人意图解析

## Slide 7
二、整车控制器的主要功能
  整车控制器的主要功能
整车控制模式判断和驱动控制
整车能量优化管理
整车通信网络管理
制动能量回馈控制
故障诊断和处理
车辆状态监测与显示
整车控制器功能框图

## Slide 8
二、整车控制器的主要功能
  1、整车控制模式判断和驱动控制
整车控制器通过各种状态信息来判断当前需要的整车工作模式，然后根据当前的参数和状态及前一段时间的参数及状态，算出当前车辆的转矩能力，按当前车辆需要的转矩，计算出合理的最终实际输出的转矩。
例如，当驾驶人踩下加速踏板时，整车控制器向电机控制单元发送电机输出转矩信号，电机控制系统控制电机按照驾驶人的意图输出转矩。

## Slide 9
二、整车控制器的主要功能
  2、整车能量优化管理
纯电动汽车有很多用电设备，包括电机、空调压缩机、PTC加热器等。
整车控制器可以对能量进行合理优化来提高纯电动汽车的续航里程。
例如当动力电池组电量较低时，整车控制器发送控制指令关闭部分起辅助作用的电器设备，将电能优先保证车辆的安全行驶。

## Slide 10
二、整车控制器的主要功能
  3、整车通信网络管理
在整车的网络管理中，整车控制器是信息控制的中心，负责信息的组织与传输、网络状态的监控、网络节点的管理、信息优先权的动态分配以及网络故障的诊断与处理等功能。
通过CAN总线协调BMS、电机控制器、空调系统等模块相互通信
整车网络管理系统

## Slide 11
二、整车控制器的主要功能
  3、整车通信网络管理
吉利帝豪EV450纯电动汽车CAN总线网络由以下部件组成
BCM、诊断接口（DLC）、ACU（安全气囊模块）、ABS/ESC、VCU（整车控制器）、TCU、BMS（电池控制单元）、TEM、PEU（电机控制器）、组合仪表、空调控制器、EPB（电子驻车模块）、转向角传感器、电动压缩机、DVD、EPS（电动助力转向）等。

## Slide 12
二、整车控制器的主要功能
  3、整车通信网络管理
Pin1：快充CCANH
Pin2：快充CCANL
Pin3：VCAN-H
Pin6：PCAN-H
Pin11：VCAN-L
Pinl4：PCAN-L
Pin4：原车CAN-H
Pin5：信号地线
Pin16：常电（BAT+）
OBD诊断接口

## Slide 13
二、整车控制器的主要功能
  4、制动能量回馈控制
电动汽车的电机可以工作在再生制动状态，对制动能量进行回收是利用电动汽车和传统能源汽车的重要区别。整车控制器根据行驶速度、驾驶人制动意图和动力电池组状态（如电池荷电状态SOC值）进行综合判断后，对制动能量回馈进行控制。如果达到回收制动能量的条件，整车控制器向电机控制器发送控制指令，使电机工作在发电状态，将部分制动能量储存在动力电池组中，提高车辆能量利用效率。

## Slide 14
二、整车控制器的主要功能
  4、制动能量回馈控制
制动能量回馈的原则：
①能量回收制动不应该干预ABS的工作；
②当ABS进行制动力调解时，制动能量回收不应该工作；
③当ABS报警时，制动能量回收不应该工作；
④当电驱动系统具有故障时，制动能量回收不应该工作。

## Slide 15
二、整车控制器的主要功能
  5、故障诊断和处理
连续监视整车电控系统，进行故障诊断，并及时进行相应安全保护处理。
根据传感器的输人及其他通过CAN总线通信得到的电机、动力电池、车载充电机等的信息，对各种故除进行判断、等级分类、报警显示，储存故障码供维修时查看。
故障指示灯指示出故障类型和部分故障码。对于不太严重的故障，能做到“跛行回家”。

## Slide 16
二、整车控制器的主要功能
  6、车辆状态监测和显示
整车控制器能够对车辆的状态进行实时检测，并且将各个子系统的信息发送给车载信息显示系统，其过程是通过传感器和CAN总线，检测车辆状态，将状态信息和故障诊断信息通过数字仪表显示出来。
显示内容包括：车速、里程、电机的转速、温度、电池的电量、电压、电流和故障信息等。
仪表显示车辆状态监测

## Slide 17
三、VCU通信故障排除方法
  1.常见故障现象
打开启动开关，仪表盘显示剩余电量、车速表及功率表点亮；但蓄电池充电故障警告灯、系统故障警告灯点亮、不显示READY灯；不能挂D档、R档；空调不能制热；电动真空泵不工作；无法充电，充电控制器读码失败.
VCU通信故障时的仪表显示

## Slide 18
三、VCU通信故障排除方法
  1.常见故障现象
连接故障诊断仪读取故障码，但各控制模块均无法访问，提示“故障码读取失败”。
VCU通信故障时的诊断仪读取数据显示

## Slide 19
三、VCU通信故障排除方法
  2、故障原因
整车控制器VCU是整车的控制中心，导致VCU通信故障的可能原因有：
VCU供电故障
CAN总线线束故障
VCU模块故障
网关故障
VCU通信故障的可能原因
VCU通信故障
VCU供电故障
电源故障
搭铁故障
CAN总线故障
断路
VCU模块故障
网关故障
接插件故障
线束、保险及继电器故障
短路
虚接

## Slide 20
三、VCU通信故障排除方法
  3、故障诊断流程及思路
（1）在初步检查过程中，通过对仪表和中控显示信息的检查，可以获得故障提示信息；车辆的基本检查，包括碰撞、裂痕、进水、控制单元或部件明显损坏、插接件松动或损坏、油液泄漏等。通过对车辆进行快速的初步检查，结合故障现象可以对故障原因做出初步判断。
（2）连接故障诊断仪，检查故障诊断仪能否与控制单元通信。如果通信正常，可进入控制单元读取故障码或数据流，便于进一步分析缩小故障范围。如果无法通信，动力PCAN总线上的控制单元均无法连接，在诊断口及相关电路正常情况下，则需重点检查动力PCAN总线系统，包括控制单元、供电、线束及接插件等。

## Slide 21
三、VCU通信故障排除方法
  3、故障诊断流程及思路
（3）在检查VCU工作状况时，可通过间接的方法快速判断VCU的供电及工作情况。电动真空泵的工作与否是由VCU控制的，打开启动开关，多次踩下制动踏板，当VCU检测到真空压力低时，会控制电动真空泵工作。当电动真空泵工作时，能听到电动真空泵“滋滋滋”工作的声音。因此，可通过此方法判断VCU工作是否正常。

## Slide 22
三、VCU通信故障排除方法
  3、故障诊断流程及思路
（4）检查动力PCAN总线上的其它控制单元是否都能工作正常或大部分工作正常，目的是大致判断出故障范围。如果所有控制单元均不能工作，且故障诊断仪无法访问，说明CAN总线出现故障的可能性较大。如果只有个别控制单元不能工作且故障诊断仪无法访问，则说明与该控制单元连接的CAN总线或相关电路存在故障的可能性较大。可通过间接方法快速进行判断，比如连接上充电枪，检查车载充电机上电源指示灯是否点亮、仪表上充电连接指示灯是否点亮等信息，来初步判断车载充电机是否正常。

## Slide 23
三、VCU通信故障排除方法
  3、故障诊断流程及思路
（5）可使用万用表、示波器、故障诊断仪等检测仪器设备或工具，完成VCU通信故障的相关检查项目。在涉及高压系统时，原则上不能带电操作，如需检查高压系统，一定要穿戴好个人防护用具，按规范进行检查。

## Slide 24
三、VCU通信故障排除方法
  4、诊断步骤
VCU电路简图
电机控制器PEU电路简图

## Slide 25
三、VCU通信故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤1 用诊断仪访问VCU。
检查是否输出了DTC。如果有DTC，则根据输出的DTC维修电路。反之，则进入第2步。
步骤2 检查蓄电池。
测量蓄电池电压。电压标准值：11~14V。
确认电压是否符合标准值。若不是，则蓄电池充电或检查充电系统。

## Slide 26
三、VCU通信故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤3 检查VCU保险丝EF19和EF29。
检查保险丝EF19和EF29是否熔断。若熔断，则更换额定电流的保险丝。保险丝的额定值为EF19：10A、EF29：10A。
步骤4 检修保险丝EF19和EF29线路。
检查保险丝EF19和EF29线路是否有短路故障。
进行线路修理，确认没有线路短路现象。
确认VCU是否正常工作。

## Slide 27
三、VCU通信故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤5 检查VCU线束连接器（端子电压）。
操作启动开关至OFF状态。
断开VCU线束连接器CA66。
操作启动开关至ON状态。
测量VCU线束连接器CA66端子12、50对车身接地的电压。电压标准值：11~14V。
确认电压是否符合标准值。若不符合，则修理或更换线束。
VCU线束连接器CA66

## Slide 28
三、VCU通信故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤6 检查VCU线束连接器（接地端子导通性）。
操作启动开关使电源模式至OFF档。
断开VCU线束连接器CA66。
测量VCU线束连接器CA66端子1、2、26、54与车身接地之间的电阻值。电阻标准值：小于1Ω。
确认电阻是否符合标准值。若不符合，是修理或更换线束。

## Slide 29
三、VCU通信故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤7 检查电机控制器PEU线束连接器（端子电压）。
操作启动开关至OFF状态。
断开PEU线束连接器BV11，如图6-2-11所示。
操作启动开关至ON状态。
测量PEU线束连接器BV11端子25、26对车身接地的电压值。电压标准值：11~14V。
确认电压是否符合标准值。若不符合，则修理或更换线束。
PEU线束连接器BV11

## Slide 30
三、VCU通信故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤8 检查PEU线束连接器（接地端子导通性）。
操作启动开关至OFF档。
断开PEU线束连接器BV11。
测量PEU线束连接器BV11端子11与车身接地之间的电阻值。电阻标准值：小于1Ω。
确认电阻是否符合标准值。若不符合，则修理或更换线束。

## Slide 31
三、VCU通信故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤9 检查VCU与PEU之间线束连接器的数据通讯线。
操作启动开关至OFF状态。
将蓄电池负极电缆从蓄电池上断开。
断开VCU线束连接器CA66。
从PEU上断开线束连接器BV11。
测量VCU线束连接器CA66端子7与PEU线束连接器BV11端子21之间的电阻值。
测量VCU线束连接器CA66端子8与PEU线束连接器BV11端子20之间的电阻值。电阻标准值：小于1Ω。
确认电阻是否符合标准值。若不符合，则修理或更换线束。

## Slide 32
三、VCU通信故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤10 更换PEU。
更换PEU。
操作启动开关至ON状态，确认功能是否正常。
步骤11 更换VCU。
更换VCU。
操作启动开关至ON状态，确认功能是否正常。
步骤12 系统正常。

## Slide 33: 任务2：整车控制器通讯故障检修
任务情景
客户王先生的新能源汽车开不了，现在拖进厂里面了，请你为他进行检查。
任务目标
能够了解说出整车控制器的结构原理
能够对整车控制器通讯故障进行排除
请参考视频：整车控制器通讯故障检修