## Slide 1
学习任务五 空调系统不制热故障
的诊断与排除
学习单元六 新能源汽车综合故障诊断与排除

## Slide 2
压缩机
冷凝器
蒸发器
冷却风扇
鼓风机
膨胀阀
储液干燥器
高低压管路附件
传感器
一、空调冷却系统的组成
  电动汽车的空调系统的组成
比亚迪E6空调系统制冷及送风系统的组成

## Slide 3
一、空调冷却系统的组成
  比亚迪电动空调系统控制
比亚迪电动空调系统控制框图

## Slide 4
一、空调冷却系统的组成
  1.空调控制器
空调控制器接收空调面板开关、各种相关传感器、制冷剂压力开关信号，直接控制鼓风机及各风门电机动作，同时通过CAN信号，指令空调驱动器驱动电动压缩机和PTC加热器，指令主控ECU控制风扇动作。

## Slide 5
一、空调冷却系统的组成
  2.冷凝器
冷凝器的作用是对压缩机排出的高温高压制冷剂蒸气进行冷却，使之凝结成高温高压液体。制冷剂蒸气放出的热量排到大气中。
平流式冷凝器

## Slide 6
一、空调冷却系统的组成
  3.储液干燥器
储液干燥器作用如下：
储存制冷剂
将系统中经常会出现的杂质和其它脏物
吸收系统中的湿气
储液干燥器

## Slide 7
一、空调冷却系统的组成
  4.膨胀阀
膨胀阀的作用如下：
节流降压：使从冷凝器过来的高温高压液体制冷剂节流降压成为容易蒸发的低温低压雾状制冷剂进入蒸发器。
自动调节制冷剂流量：根据制冷负荷的改变和压缩机转速的变化，自动调节制冷剂进入蒸发器的流量以满足制冷循环的需要。
电子膨胀阀结构

## Slide 8
一、空调冷却系统的组成
  5.蒸发器
蒸发器的作用：作为汽车空调制冷系统中的另一个热交换器，作用与冷凝器相反，它是将经过节流降压后的液态制冷剂在蒸发器内沸腾汽化，吸收蒸发器表面周围空气的热量而使之降温，风机将冷风吹到车厢内达到降温的目的。
蒸发器

## Slide 9
二、空调送风及采暖系统结构
  汽车暖风系统的作用
1、与蒸发器一起共同将空气调节到使人感到舒适的温度。
2、在寒冷的冬季向车内供暖，提高车内空气的温度。
3、当车窗结霜，影响驾驶员和乘客的视线，不利于行车安全时，可通过采暖装置吹出的热风除霜。

## Slide 10
二、空调送风及采暖系统结构
  暖风系统组成
风机调速电阻
电子开关模块
风机
轮式换风器
PTC加热器
温度传感器
出风风道
出风口
电动汽车暖风系统与传统汽车主要区别在于加热方式不同。
电动汽车暖风系统

## Slide 11
二、空调送风及采暖系统结构
  PTC加热器的加热方式
PTC是正温度系数（Positive Temperature Coefficient）的英文缩写。
利用PTC材料的热敏特性，制成热敏开关类产品。利用发热类PTC性能稳定、升温迅速、受电源电压波动影响小等特性，制成的各种加热器产品，已成为金属电阻丝类发热材料最理想的替代产品。目前，已大量应用于电动汽车暖风系统、电动汽车除霜机等。

## Slide 12
二、空调送风及采暖系统结构
  PTC加热器的结构
PTC加热器采用PTC热敏陶瓷元件，由若干单片组合后与波纹散热铝条经高温胶黏结而成，具有热阻小、换热效率高的显著优点。
PTC加热器组成

## Slide 13
二、空调送风及采暖系统结构
  PTC加热器的加热方式
电动汽车空调系统与传统汽车制冷原理大致相同，主要区别是压缩机的驱动方式，纯电动汽车的空调采用电动方式来驱动压缩机，这有别于传统汽车通过内燃机曲轴皮带驱动的形式。
电动汽车制冷系统结构示意图

## Slide 14
三、电动汽车空调系统控制原理
  PTC加热器的加热方式
电动汽车制冷系统的主要工作参数如下：
低压一般为0.25～0.3MPa
高压一般为1.3～1.5MPa。
平衡压力一般为0.6MPa左右
电动汽车制冷系统的工作参数

## Slide 15
三、电动汽车空调系统控制原理
  电动汽车暖风系统的加热方式
电动汽车制冷剂的工作特性与传统车辆相同：高压液态散热，低压气态吸热。
电动汽车制冷系统的工作特性

## Slide 16
三、电动汽车空调系统控制原理
  空调制冷系统的控制原理
压缩机是汽车空调制冷装置的心脏，其作用是将低压低温的气态制冷剂压缩成高压高温的气态制冷剂，并推动制冷剂在系统中循环流动。
电动压缩机的压缩盘

## Slide 17
三、电动汽车空调系统控制原理
  空调制冷系统的控制原理
VCU采集到空调A/C开关信号、空调压力开关信号、蒸发器温度信号、风速信号以及环境温度信号，经过运算处理形成控制信号，通过CAN总线传输给空调控制器，由空调控制器控制空调压缩机高压电路的通断。
纯电动汽车空调系统的控制原理

## Slide 18
三、电动汽车空调系统控制原理
  空调制冷系统的控制原理
整车控制器（VCU）通过数据总线“CAN-H、CAN-L”与空调压缩机控制器相连接，再由压缩机控制器控制空调压缩机的高压电源线“DC+与DC-”通断。高压互锁信号线在高压上电前确保整个高压系统的完整性，使高压电在一个封闭的环境下工作，提高安全性。
汽车空调电动压缩机的控制电路

## Slide 19
三、电动汽车空调系统控制原理
  空调制冷系统的控制原理
空调压缩机的高压线束与低压线束相互独立，其中高压端子B与DC+对应，为高压电源正极；A与DC-对应，为高压电源负极。
空调压缩机高压连接器
空调压缩机低压连接器

## Slide 20
三、电动汽车空调系统控制原理
  空调制冷系统的控制原理
电动压缩机高低压线束引脚定义

## Slide 21: 任务5：空调系统不制冷故障检修
任务情景
客户王先生的新能源汽车没有空调了，请你为他进行检查。
任务目标
能够了解说出空调系统制冷系统的组成结构
能够对空调系统不制冷故障进行诊断与排除
请参考视频：空调系统不制冷故障检修

## Slide 22
三、电动汽车空调系统控制原理
  空调采暖系统控制原理
点火开关打开后，空调继电器为压缩机控制器、PTC控制器和PTC提供电源。PTC控制器根据来自空调面板的暖风请求信号（CAN-H和CAN-L）以及温度传感器信号，控制PTC加热器工作。
PTC加热器的控制原理图

## Slide 23
三、电动汽车空调系统控制原理
  空调采暖系统控制原理
为保证在温度较低的情况下，给车内提供足够的温度，冷却液循环系统上安装了一个加热装置串联在冷却液循环系统中，来加热冷却液，使冷却液达到合适的温度。
冷却液加热装置

## Slide 24
三、电动汽车空调系统控制原理
  空调采暖系统控制原理
加热器一般包括控温器和限温器。控温器一般都设置在插入水中的金属管内，其最高控制温度一般都设定在合适的温度区域，这样就可保证加热器有较大的蓄热量。
为了避免控温器失灵时加热冷却液温度过高，而影响车辆的工作性能，热水器上安装了限温器，其限温值设定在略高于控温器的最高控制温度，一旦加热温度达到设定值时，限温器便立即切断电源，避免了因加热失控而影响整车性能。

## Slide 25
三、电动汽车空调系统控制原理
  空调采暖系统控制原理
冷却液温度较低时的工作状态
冷却液加热装置工作状态

## Slide 26
三、电动汽车空调系统控制原理
  空调采暖系统控制原理
冷却液温度较高时工作状态
冷却液加热装置断开状态

## Slide 27
三、电动汽车空调系统控制原理
  空调采暖系统控制原理
暖风系统的热泵实现方式
热泵式空调示意图

## Slide 28
三、空调系统不制热故障的排除
  1.常见故障现象
打开启动开关，仪表盘上驱动电机功率表、车速表、剩余电量、瞬时电耗、续航里程、档位指示均点亮，电动真空泵工作正常，车辆能正常上电，并能挂档正常行驶，仪表无任何故障警告灯，但空调不能制热。

## Slide 29
三、空调系统不制热故障的排除
  1.常见故障现象
连接故障诊断仪读取故障码，整车控制系统报“U111F87与PTC通讯丢失”。
空调不制热时的诊断仪读取数据

## Slide 30
三、空调系统不制热故障的排除
  2、故障原因
导致空调不制热的可能原因有：
PTC本体供电故障
高压互锁回路故障
PTC控制器电源
PTC控制器LIN线通讯故障
空调不制热的可能故障原因
空调不制热
冷暖模式设置不正确
PTC本体断路
高压互锁回路断路或短路
PTC控制器电源断路
PTC控制器LIN线断路或短路

## Slide 31
三、空调系统不制热故障的排除
  3、故障诊断流程
（1）在初步检查过程中，通过对仪表和中控显示信息的检查，可以获得故障提示信息；车辆的基本检查，包括碰撞、裂痕、进水、控制单元或部件明显损坏、油液泄露等。通过对车辆进行快速的初步检查，结合故障现象可以对故障原因做出初步判断。
（2）使用故障诊断仪读取数据流的方式快速获得故障提示。
（3）可使用万用表、兆欧表、电流钳、示波器等检测仪器设备或工具，完成空调不制热故障的相关检查项目。

## Slide 32
三、空调系统不制热故障的排除
  4、诊断步骤
（1）故障代码和电路简图
PTC加热控制器电路图
故障码 | 说明
B118E96 | PTC故障
U111F87 | 与PTC通讯丢失

## Slide 33
三、空调系统不制热故障的排除
  4、诊断步骤
步骤1 使用故障诊断仪读取故障代码。
操作启动开关使电源模式至ON状态。
连接故障诊断仪，读取系统故障代码。
确认系统是否存在故障代码。若有，则正确连接线束连接器。
步骤2 PTC加热控制器保险丝EF14。
检查保险丝EF14是否熔断。若没有熔断，则转至步骤4。

## Slide 34
三、空调系统不制热故障的排除
  4、诊断步骤
步骤3 检修加热器保险丝EF14线路。
检查保险丝EF14线路是否有短路故障。
进行线路修理，确认没有线路短路现象。
更换额定电流的保险丝。保险丝的额定值为EF14：10A
确认是否正常工作。

## Slide 35
三、空调系统不制热故障的排除
  4、诊断步骤
步骤4 检查PTC加热器电源线束。
操作启动开关使电源模式至OFF档。
断开PTC加热器线束连接器CA61。
操作启动开关使电源模式至ON档，启动PTC加热器。
测量PTC加热器连接器CA61端子1与车身接地之间的电压值。电压标准值：11〜14V
确认电压是否符合标准值。若不符合，则修理或更换线束。
PTC加热器线束连接器CA61

## Slide 36
三、空调系统不制热故障的排除
  4、诊断步骤
步骤5 检查PTC加热器与A/C空调控制器之间的线束。
操作启动开关使电源模式至OFF档。
断开PTC加热器线束连接器CA61。
断开A/C空调控制器线束连接器IP79，如图6-5-29所示。
测量PTC加热器连接器CA61端子6与IP79端子3之间的电阻值。电阻标准值：小于1Ω
确认电阻是否符合标准值。若不符合，则修理或更换线束
A/C空调控制器线束连接器IP79

## Slide 37
三、空调系统不制热故障的排除
  4、诊断步骤
步骤6 更换PTC加热器。
操作启动开关使电源模式至OFF状态。
断开蓄电池负极电缆。
更换PTC加热器。
确认故障排除。

## Slide 38
三、空调系统不制热故障的排除
  4、诊断步骤
步骤7 更换A/C空调控制器。
操作启动开关使电源模式至OFF状态。
断开蓄电池负极电缆。
更换A/C空调控制器。
确认故障排除。
步骤8 系统正常。

## Slide 39: 任务6：空调系统不制热故障检修
任务情景
客户王先生的新能源汽车不能除霜了，请你为他进行检查。
任务目标
能够了解说出空调系统采暖系统的组成结构
能够对空调系统不制热故障进行诊断与排除
请参考视频：空调系统不制热故障检修