## Slide 1
学习任务四 仪表无显示故障的诊断与排除
学习单元六 新能源汽车综合故障诊断与排除

## Slide 2
新能源汽车仪表主要显示有驱动电机功率表、车速表、剩余电量、瞬时电耗、续航里程、档位指示以及故障指示灯等。
一、新能源汽车仪表概述
吉利EV300纯电动汽车仪表显示
  新能源汽车仪表概述

## Slide 3
二、新能源汽车仪表工作原理
  吉利帝豪EV450仪表工作原理
吉利帝豪EV450纯电动汽车控制单元之间的通信方式有P-CAN总线、V-CAN总线和快充CCAN总线。
仪表上显示的新能源相关信息是由整车控制器VCU经V-CAN总线发送给仪表。
动力电池剩余电量、续航里程等信息由动力电池管理系统BMS发送到P-CAN总线上。驱动电机输出功率等信息由电机控制器PEU发送到P-CAN总线上，整车控制器VCU从P-CAN总线上获取信息，进而判断车辆状态并将信息发送给仪表进行显示。
吉利帝豪EV450 CAN网络结构简图

## Slide 4
三、仪表无显示故障排除方法
  1.常见故障现象
打开启动开关，仪表盘上全是黑屏，不显示剩余电量，车速表、功率表及档位信息，不能挂D档、R档，不能充电，空调不能工作，真空助力无反应，车辆无法行驶。

## Slide 5
三、仪表无显示故障排除方法
  1.常见故障现象
连接故障诊断仪读取故障码，但各控制模块均无法访问，提示“故障码读取失败”。
互锁故障时的诊断仪读取数据显示

## Slide 6
三、仪表无显示故障排除方法
  1.常见故障现象
用专用示波器测试，其V-CAN总线无波形输出.
仪表无显示时的V-CAN总线波形图

## Slide 7
三、仪表无显示故障排除方法
  2、故障原因
引起仪表不显示的故障原因可能有:
仪表故障
仪表电源故障
仪表通讯故障
仪表无显示的可能故障原因
仪表不显示故障
仪表电源故障
仪表故障
仪表通讯故障
低压电源故障
低压电源线路故障
CAN总线故障
与电子稳定系统通讯丢失
与电子助力转向系统通讯丢失
与车身模块通讯丢失
与安全气囊通讯丢失
与空调模块通讯丢失
与VCU通讯丢失
与无钥匙进入系统通讯丢失

## Slide 8
三、仪表无显示故障排除方法
  3、故障诊断流程
（1）在初步检查过程中，通过对仪表和中控显示信息的检查，可以获得故障提示信息；车辆的基本检查，包括碰撞、裂痕、进水、控制单元或部件明显损坏、插接件松动或损坏、油液泄漏等。通过对车辆进行快速的初步检查，结合故障现象可以对故障原因做出初步判断。

## Slide 9
三、仪表无显示故障排除方法
  3、故障诊断流程
（2）驱动电机系统、动力电池系统、整车控制系统是纯电动汽车的三大核心。一般情况下，当车辆出现较严重故障时，如绝缘故障、电机故障、动力电池故障、P-CAN总线故障、V-CAN总线故障或相应低压电源、低压电池线路故障等，车辆高压不会上电，车辆也不能行驶，仪表也可能不会点亮。因此，通过对整车状况的观察及分析，可以得出车辆的大致状况和故障范围。

## Slide 10
三、仪表无显示故障排除方法
  3、故障诊断流程及思路
（3）可使用万用表、兆欧表、电流钳、示波器、故障诊断仪等检测仪器设备或工具，完成仪表无显示故障的相关检查项目。

## Slide 11
三、仪表无显示故障排除方法
  4、诊断步骤
（1）故障代码说明
组合仪表电路简图
用故障诊断仪读取各控制单元故障，均显示无法读取。

## Slide 12
三、仪表无显示故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤1 用诊断仪访问组合仪表。
检查是否输出了DTC。若有，则根据输出的DTC维修电路。
步骤2 检查蓄电池。
测量蓄电池电压。电压标准值：11〜14V
确认电压是否符合标准值。若不符合，则蓄电池充电或检查充电系统。

## Slide 13
三、仪表无显示故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤3 检查组合仪表保险丝IF11、IF25和IF35。
检查保险丝IF11、IF25和IF35是否熔断。若无熔断，则转至步骤5。若熔断，则更换额定电流的保险丝。保险丝的额定值为IF11：20A；IF25：10A；IF35：10A。
步骤4 检修保险丝IF11、IF25和IF35线路。
检查保险丝IF11、IF25和IF35线路是否有短路故障。
进行线路修理，确认没有线路短路现象。
确认组合仪表是否正常工作。

## Slide 14
三、仪表无显示故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤5 检查组合仪表线束连接器（端子电压）。
操作启动开关使电源模式至OFF状态。
断开组合仪表线束连接器IP01。
操作启动开关使电源模式至ON状态。
测量组合仪表线束连接器IP01端子13、24、32对车身接地的电压。电压标准值：11~14V。
确认电压是否符合标准值。若不符合，则修理或更换线束。
组合仪表线束连接器IP01

## Slide 15
三、仪表无显示故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤6 检查组合仪表线束连接器（接地端子导通性）。
操作启动开关使电源模式至OFF档。
测量组合仪表线束连接器IP01端子16与车身接地之间的电阻值。电阻标准值：小于1Ω。
确认电阻是否符合标准值。若不符合，则修理或更换线束。

## Slide 16
三、仪表无显示故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤7 检查组合仪表与VCU之间线束连接器的数据通讯线。
操作启动开关使电源模式至OFF状态。
将蓄电池负极电缆从蓄电池上断开。
断开组合仪表线束连接器IP01。
从VCU上断开线束连接器CA66。
测量组合仪表线束连接器IP01端子30与VCU线束连接器CA66端子23之间的电阻值。测量组合仪表线束连接器IP01端子31与VCU线束连接器CA66端子22之间的电阻值。电阻标准值：小于1Ω
确认电阻是否符合标准值。若不符合，则修理或更换线束。
VCU线束连接器CA66端子

## Slide 17
三、仪表无显示故障排除方法
  4、诊断步骤
步骤8 更换VCU。
更换VCU
操作启动开关使电源模式至ON状态，确认功能是否正常。
步骤9 更换组合仪表。
更换组合仪表。
操作启动开关使电源模式至ON状态，确认功能是否正常。
系统正常。

## Slide 18: 任务4：仪表无显示故障检修
任务情景
客户王先生的新能源汽车开不了，现在拖进厂里面了，请你为他进行检查。
任务目标
能够了解说出仪表系统的组成结构
能够对仪表无显示故障进行诊断与排除
请参考视频：仪表无显示故障检修