## Slide 1
学习任务一：电机异响故障的诊断与排除
学习单元四 新能源汽车驱动电机系统故障诊断与排除

## Slide 2
驱动电机系统是新能源汽车中的主要执行部件，它一般由驱动电机、驱动电机控制器以及冷却系统等组成。
一、驱动电机系统的组成
吉利EV450驱动电机及其控制器
参考动画：驱动电机系统的组成

## Slide 3
在电动汽车驱动过程中电机作为电动机运行，将动力电池中存储的电能转换为机械能驱动车辆运行；在制动或减速过程中转变为发电机运行，将机械能转化为电能存储在动力电池中。
二、驱动电机的功能与分类
驱动电机功能
参考动画：驱动电机系统的功能
1、驱动电机主要功能

## Slide 4
目前，应用于新能源汽车的驱动电机主要包括直流电机、交流电机和开关磁阻电机三类，其中在目前乘用车、商用车领域应用较为广泛的电机包括直流(无刷) 电机、交流感应(异步)电机、永磁同步电机、开关磁阻电机等。
二、驱动电机的功能与分类
驱动电机分类
2、驱动电机的分类

## Slide 5
（1）定子
定子的作用是产生磁场和作为电机机械支撑，它由主磁极、换向磁极、电刷、机座、端盖和轴承等组成，
二、驱动电机的功能与分类
定子结构图
3、电机的基本机构及工作原理

## Slide 6
（1）定子
①主磁极。
主磁极主要作用是在励磁电流的作用下产生主磁通。因此只要改变励磁电流的方向，就可改变主磁极极性，也就改变了磁场方向。
二、驱动电机的功能与分类
定子结构图
3、电机的基本机构及工作原理

## Slide 7
（1）定子
②换向磁极。
在两个相邻的主磁极之间有一个小磁极，这就是换向磁极。如图4-1-3所示，它的构造与主磁极相似，它的励磁绕组与主磁极的励磁绕组相串联。
二、驱动电机的功能与分类
换向磁极
3、电机的基本机构及工作原理

## Slide 8
（1）定子
③电刷装置。
电刷装置主要是用碳-石墨制成导电块的电刷、加压弹簧和电刷盒等组成，借助于加压弹高的压力和旋转的换向器保持滑动接触，使电枢绕组与外电路接通。电刷数一般等于主磁极数。
二、驱动电机的功能与分类
换向磁极
3、电机的基本机构及工作原理

## Slide 9
（2）转子
①电枢铁心。
转子又称电枢，是电机的旋转部分。它由电枢铁心、绕组、换向器等组成。
二、驱动电机的功能与分类
电枢铁心
3、电机的基本机构及工作原理
参考动画：转子结构和功用

## Slide 10
（2）转子
②绕组。
绕组是产生感应电动势或电磁转矩，实现能量转换的主要部件。它是由许多绕组元件构成，按一定规则嵌放在铁心槽内和换向片相连，使各组线圈的电动势相加。
二、驱动电机的功能与分类
绕组
3、电机的基本机构及工作原理

## Slide 11
（2）转子
③换向器。换向器由许多铜制换向片组成，外形呈圆柱形，片与片之间用云母绝缘，直流电机中电枢绕组各线圈的端头均焊接在换向器上，通过换向器和电刷将蓄电池的电流传递给电枢绕组，并适时改变绕组中电流的流向。
二、驱动电机的功能与分类
换向器及组成结构
3、电机的基本机构及工作原理

## Slide 12
（3）空气隙
空气隙是定子磁极和转子电枢间自然形成的缝隙。气隙大小直接影响电机性能，越小磁损耗越小，效率越高，但受机械加工精度和同轴度限制，随电机容量（体积）和最高允许转速增加而增大。
二、驱动电机的功能与分类
空气隙
3、电机的基本机构及工作原理

## Slide 13
（4）电机工作原理
当电枢被原动机以恒速驱动，按逆时针方向转动时，用右手定则可以判定，线圈ab和cd边切割磁力线产生的感应电动势的方向，则在负载与线圈构成的回路中产生电流，其方向与电动势方向相同，电流由电刷A流出，由电刷B流回。
二、驱动电机的功能与分类
电机工作原理
3、电机的基本机构及工作原理
参考动画：驱动电机转矩控制过程

## Slide 14
（4）电机工作原理
当电枢转到如图所示位置时，ab边转到了S极下，cd边转到了N极下。这时线圈中感应电动势的方向发生了改变，但由于换向器随同一起旋转，使得电刷A总是接触N极下的导线，而电刷B总是接触S极下的导线，故电流仍由A流出B流回，方向不变。
二、驱动电机的功能与分类
电机工作原理
3、电机的基本机构及工作原理

## Slide 15
（4）电机工作原理
电枢绕组通过电刷接到直流电源上，绕组的旋转轴与机械负载相联。电流从电刷A流入电枢绕组，从电刷B流出。电枢电流与磁场相互作用产生电磁力f，其方向可用左手定则判定。这对电磁力所形成的电磁转矩，使电动机电枢逆时针方向旋转。
二、驱动电机的功能与分类
电机工作原理
3、电机的基本机构及工作原理

## Slide 16
（1）直流电机
直流电机调速性能良好、起动性能好、具有较宽的恒功率范围、控制较为简单，价格便宜。但效率低，维护工作量大，转速低，质量和体积较大，一般应用于巡逻车电动观光车，电动叉车等等一些低速电动车辆方面。
二、驱动电机的功能与分类
直流电机主要结构
4、电动车常用电机介绍
参考动画：交流、直流、永磁电动机之间的区别

## Slide 17
（2）交流异步电机
交流异步电机效率高、成本低、结构简单、体积较小、质量轻、工作可靠、使用寿命长。但缺点是由于转子的转速与定子旋转磁场的旋转速度存在转差率，因而调速性能较差，控制相对较为复杂，配用的控制器成本较高。主要应用的车辆是大型客车，特斯拉等。
二、驱动电机的功能与分类
三相异步电机主要结构
4、电动车常用电机介绍
参考动画：交流异步电机应用领域

## Slide 18
（3）永磁同步电机
永磁同步电机具有较高的功率、结构简单、体积更小、质量更轻，比其他类型电动机的输出转矩更大，电动机的极限转速和制动性能也比较优异，因此永磁同步电动机已成为现今电动汽车应用最多的电动机。
二、驱动电机的功能与分类
永磁同步电机主要结构
4、电动车常用电机介绍
参考动画：永磁同步电机应用领域、旋变器的结构、旋变器的工作原理

## Slide 19
（3）开关磁组电机
开关磁阻电机具有结构简单、成本低、效率高、调速范围宽、起动力矩大、过载能力强、可以有效的实现发电和制动等优点，非常适合汽车频繁起停的工况。
二、驱动电机的功能与分类
开关磁阻电机主要结构
4、电动车常用电机介绍

## Slide 20
导致电机异响故障的原因主要可以分为两方面，其一是机械方面的原因，其二是电气方面的原因。机械方面主要可能是由于转子扫膛、转子轴承磨损、转子轴承过松或过紧、转子动不平衡、紧固件松动等引起；电气方面主要由电机缺相运行、绕组短路造成的电流不平衡、相绕组断路等引起。
三、电机异响的故障诊断
1、故障原因分析

## Slide 21
排除“电机异响的故障诊断”故障，首先检查电机固定螺栓连接情况，然后检查电机线束、驱动电机三相线束紧固力矩及绝缘电阻、电机三相线束是否相互短路等。排除以上故障点之后，在拆卸电机检查电机前后端盖、转子、定子、轴承等有无破损等故障。
三、电机异响的故障诊断
2、故障排除思路

## Slide 22
维修技师接到任务车辆后，确认了故障故障现象基本与客户描述一致，该车启动后挂入D档时，驱动电机发出哝哝的响声，仪表READY灯点亮，车辆无法行驶，其他功能也无异常。
三、电机异响的故障诊断
3、任务案例故障修复
车主仪表显示

## Slide 23
1）车辆基本检查
关闭启动开关，拆下低压蓄电池负极线，打开前机舱盖，穿戴好个人防护用具，逐一检查各控制单元及线束插头有无松动、破损等现象。经检查，全车主要控制单元及线束插头无松动、外观无破损等现象。
三、电机异响的故障诊断
3、任务案例故障修复
检查车辆高压线束连接情况

## Slide 24
1）车辆基本检查
举升车辆，用手触摸了电机，并无温度过高现象；确定异响来自于驱动电机内部。
三、电机异响的故障诊断
3、任务案例故障修复
检查电机基本情况

## Slide 25
2）连接故障诊断仪读取故障码
连接故障诊断仪，打开启动开关读取主要系统故障码，该车并无故障提示及故障代码。
三、电机异响的故障诊断
3、任务案例故障修复
诊断仪检测故障码

## Slide 26
3）查阅电路图及维修手册，分析故障范围
查阅维修手册及电路图，电机异响可参照吉利EV450维修手册“2.4.5.5电机异响、强烈振动或转速和输出功率达不到要求”
三、电机异响的故障诊断
3、任务案例故障修复
诊断仪检测故障码

## Slide 27
4）检查电机后端盖与悬挂支架、电机前端盖与减速器壳体连接螺栓紧固情况，发现并无松动，
三、电机异响的故障诊断
3、任务案例故障修复
诊断仪检测故障码

## Slide 28
5）检查电机冷却系统管路、水箱及水泵工作情况，发现冷却液充足、冷却管路无老化、变形、渗漏，水箱、管路无水垢、堵塞现象，水泵工作正常。
三、电机异响的故障诊断
3、任务案例故障修复
诊断仪检测故障码

## Slide 29
6）断开蓄电池负极电缆，检查电机高低压线束连接器时发现在电机控制器侧三相动力线中W相线连接松动。
三、电机异响的故障诊断
3、任务案例故障修复
断开蓄电池负极

## Slide 30
7）拆卸电机控制器上盖，发现W相动力线束固定螺栓松动，紧固后，完成上电操作，车辆运行平稳，电机异响消除，故障排除。
三、电机异响的故障诊断
3、任务案例故障修复
紧固电机控制器内松动的相线

## Slide 31: 任务1：电机异响故障的诊断与排除
任务情景
客户王先生的电动汽车启动后挂入D档时，驱动电机发出哝哝的响声，仪表READY灯点亮，车辆无法行驶，其他功能也无异常。
任务目标
能够了解电机异响故障故障原因
能够掌握电机异响故障排除方法
实训参考视频：电机异响常规检查流程、驱动电机故障诊断与排除