## Slide 1
基础与实训教程
项目五 装配图的绘制与识读
AutoCAD2018

## Slide 2
目录/Contents
01
02
03
任务一 绘制千斤顶装配图
任务二 绘制减速器装配图
任务三 装配图拆画零件图

## Slide 3
01
任务一 绘制千斤顶装配图
点击此处添加副标题文本内容

## Slide 4
任务目标
1.能熟练使用CAD绘图与修改工具或命令绘制千斤顶装配图形。
2.能正确标注尺寸及零件序号。
3.能根据制图国家标准绘制标题栏和明细栏。
4.培养学生具有细致认真的工匠精神。
任务目标

## Slide 5
任务描述
螺旋式千斤顶是千斤顶的一种， 主要是人力通过螺旋副传动，由螺杆或螺母筒作为顶举件。它用钢性顶举件作为工作装置，通过顶部托座或底部托爪在行程内顶升重物的轻小起重设备。请使用AutoCAD2018根据减速器零件图绘制其装配图。
对于结构简单的部件，可以使用直接绘制的方法绘制装配图，其重点前面内容的综合应用。
添加
关键字
添加
关键字
千斤顶装配示意图

## Slide 6
1、千斤顶视图选择及分析
2、确定图幅和比例
3、画主要基准线
4、绘制底座轮廓图形
5、依次装配螺套、螺杆等主要配件
（1）工作位置：千斤顶一般竖直放置，即将螺杆的轴线竖直放置。
（2）视图选择：主视图能清楚表达千斤顶的结构特征，其他视图省略。
（3）表达方法：选取全剖视图，可将其工作原理、装配关系、零件间的相互位置表示清楚。
选用A3幅面图纸，竖立放置，比例为1：1。
任务实施

## Slide 7
装配铰杆、顶垫
装配紧定螺钉
图形绘制无误，绘制剖切线
标注零件序号，绘制明细栏、标题栏
06
07
08
09
装配完成
任务实施

## Slide 8
任务评价标准
10%
图框及标题栏
粗细线分明
字体规范
10%
图层调用准确
规定线形
线宽
10%
布局合理
符合三视图的布局要求
50%
装配图表达正确
按规定画法和特殊画法绘制图形。
20%
尺寸标注、零件序号注写
标注规范合理。
任务评价
线上教学平台评价体系

## Slide 9
一、画装配图的方法
知识链接
1、从各装配线的核心零件开始，“由内向外”，按装配关系逐层扩展画出各个零件，最后画壳体、箱体、包容零件。
2、先将起支撑和包容作用的体量较大、结构较复杂的箱体、壳体或支架等零件画出，然后再按装配线和装配关系逐步画出其他零件。这种画法常称为“由外向里”。

## Slide 10
二、选择视图表达方案
知识链接
1、表达方案包括选择主视图、确定其他视图。拟定表达方案应能较好地反映装配体的装配关系、工作原理和主要零件的结构形状等。
对装配图视图的要求是：
① 正确② 完全、确定③ 清晰、合理④ 便于绘制和尺寸标注。
2、 主视图的选择应综合考虑以下几个方面：
① 应能反映部件的工作状态或安装状态。
② 应能反映部件的整体形状特征；
③ 应能表示主装配线零件的装配关系；
④ 应能表示部件主要的工作原理；
⑤ 应能表示较多零件的装配关系。
3、其他视图的选择——可以补充表达主视图未能表示的剩余内容
达到表示的完全、确定。

## Slide 11
任务小结
投影关系正确
绘制明细栏标题栏
总结
装配关系表达
小贴士
装配图中的技术要求，写什么内容？
装配图中的技术要求，一般可从以下几个方面来考虑：
1．装配体装配后应达到的性能要求。
2．装配体在装配过程中应注意的事项及特殊加工要求。
3．检验、试验方面的要求。
4．使用要求。如对装配体的维护、保养方面的要求及操作使用时应注意的事项等。 技术要求一般注写在明细表的上方或图纸下部空白处。

## Slide 12
02
任务二 绘制减速器装配图
点击此处添加副标题文本内容

## Slide 13
任务描述
减速器是原动机和工作机之间的独立的闭式传动装置，用来降低转速和增大转矩，以满足工作需要，在某些场合也用来增速，被称为增速器。减速器由上下箱体、传动轴、齿轮、轴承、端盖、螺纹等零件组装而成，是一种相对精密的机械。减速器的各零件具有很强的特点，如上下箱体属于箱体类零件、传动轴属于轴类零件、轴承属于轮盘类零件。而使用AutoCAD设计中心，用户可以高效地管理块、外部参照、光栅图像以及来自其他源文件或应用程序的内容。请使用AutoCAD2018根据减速器零件图绘制其装配图。
添加
关键字
添加
关键字

## Slide 14
任务目标
1.能确定装配基准，绘制减速器装配图形。
2.能正确标注尺寸及零件序号。
3.会使用表插入命令，绘制标题栏和明细栏。
5.培养学生严谨细致的职业精神。
任务目标
4.能正确使用CAD设计中心的功能辅助绘制减速器装配图。

## Slide 15
任务实施
02
01
03
在绘制好的零件图中找到下箱体，复制到减速器装配图中，由于装配图中仅需要一些整体尺寸、配合尺寸等，因此需要关闭其尺寸标注图层。
使用相同的方法把上箱体放在减速器装配图中。
使用移动命令，完成上下箱体的装配，注意基准的选择。

## Slide 16
任务实施
04
任务实施
使用相同的方法完成轴、齿轮和轴承在装配图俯视图中的装配。
05
在装配图中绘制螺栓与螺母图形，创建块。
在装配图中插入螺纹块作为连接零件。
06

## Slide 17
按照轴和齿轮的装配方法，绘制端盖等其他零件并使用螺纹连接。
打开设计中心，利用设计中心的插入块方法在装配图中插入其余零件。
根据装配图的规定画法和特殊画法，调整图形中的线条位置及剖面线方向。
标注装配图上尺寸及零件序号，绘制标题栏和明细栏，注写内容。
07
08
09
10
装配完成
任务实施

## Slide 18
任务评价标准
10%
图框及标题栏
粗细线分明
字体规范
10%
图层调用准确
规定线形
线宽
10%
布局合理
符合三视图的布局要求
50%
装配图表达正确
按规定画法和特殊画法绘制图形。
20%
尺寸标注、零件序号注写
标注规范合理。
任务评价
线上教学平台评价体系

## Slide 19
一、设计中心的启动
知识链接
1.启动
在工具栏中的选项版选项中单击“设计中心”按钮
在命令行窗口输入ADCENTER 并按<Enter>键。
执行ADCENTER命令后，AutoCAD弹出“设计中心”选项板，如图所示。
AutoCAD“设计中心”选项板可以停靠在AutoCAD主窗口的左右两侧，也可以处于浮动状态，另外可以实现自动隐藏，成为单独的标题条状态。这个窗口的工具栏和IE基本一致，所以不再赘述。

## Slide 20
一、设计中心的启动
知识链接
2. 基本环境 “设计中心”选项中心各选项卡功能均不相同，如下所述。 l “文件夹”——选项卡，显示导航图标的层次结构，包括网络和计算机，Web地址(URL)，计算机驱动器，文件夹，图形和相关的支持文件，外部参照、布局、填充样式和命名对象，例如图形中的块、图层、线型、文字样式、标注样式和打印样式。 l 单击树状图中的项目，在内容区域中显示其内容。单击加号 (+) 或减号 (-) 可以显示或隐藏层次结构中的其他层次。双击某个项目可以显示其下一层次的内容。在树状图中右击将弹出带有若干相关选项的快捷菜单。 l “打开的图形”——该选项卡如图5-24所示，显示当前已打开图形的内容列表，包括图形中的块、图层、线型、文字样式、标注样式和打印样式。单击某个图形文件，然后单击列表中的一个定义表可以将图形文件的内容加载到内容区域中。 “历史纪录”——该选项卡如图所示，显示设计中心中以前打开的文件列表。双击列表中的某个图形文件，可以在“文件夹”选项卡中的树状视图中定位此图形文件并将其内容加载到内容区域中。

## Slide 21
二、设计中心的应用
知识链接
1. 向当前图形中插入控制板中的块定义
(1) 按默认缩放比例和旋转角度插入。
(2) 按指定坐标、缩放比例和旋转角度插入。
(3) 将图形文件插入到当前的图形中。
2. 向当前图形中插入控制板中的图层
(2) 用鼠标左键将控制板中的图层拖动到当前的图形中，AutoCAD将该图层添加到当前的图形中。
(3) 用鼠标右键将控制板中的图层拖动到当前的图形中，释放鼠标右键，AutoCAD将弹出快捷菜单
3. 通过设计中心更新块定义
(1) 用鼠标双击控制板中的某一图层，AutoCAD将该图层添加到当前的图形中。
与外部参照不同，当更改块定义的源文件时，包含此块的图形的块定义并不会自动更新。通过设计中心，可以决定是否更新当前图形中的块定义。块定义的源文件可以是图形文件或符号库图形文件中的嵌套块。

## Slide 22
任务小结
创建块
标注装配图零件序号
总结
插入创建的块
小贴士
相邻两零件的接触面和配合面，只画一条轮廓线。当相邻两零件有关部分的基本尺寸不同时，即使间隙再小，也要画两条线。
同一零件在不同视图中，剖切线的方向和间隔应保持一致；相邻两零件的剖面线，应有明显区别，即倾斜方向相反或间隔不等，以便在装配图中群不同的零件。

## Slide 23
03
任务三 装配图拆画零件图
点击此处添加副标题文本内容

## Slide 24
任务目标
1.能正确绘制气动阀装配图。
2.能够正确识读各零件结构形状
3.掌握各零件间的装配关系及拆卸顺序。
培养学生具有良好的职业道德与人文素养。
任务目标

## Slide 25
任务描述
由装配图拆画零件图，是将装配图中的非标准零件从装配图中分离出来画成零件图的过程，这是设计工作中的一个重要环节。拆画零件要在装配图的基础上进行，并按照零件图的内容和要求，画出零件工作图。
如图所示的气动阀，在装配图中使用全剖视图表示。现在拆画3号零件阀体。
添加
关键字
添加
关键字

## Slide 26
确定表达方案，由装配图上分离出阀体的轮廓，根据阀体零件工作位置，选定主视图方向。
尺寸标注，对于装配图上已有的与该零件有关的尺寸要直接照搬，其余尺寸可按比例从装配图上量取。标准结构和工艺结构，可查阅相关国家标准确定，标注阀体的尺寸。
技术要求标注，根据阀盖在装配体中的作用，参考同类产品的有关资料，标注表面粗糙度、尺寸公差、形位公差等，并注写技术要求。
填写标题栏，核对检查，完成后的全图如图所示。
01
02
03
04
装配完成
任务实施

## Slide 27
任务评价标准
10%
图框及标题栏
粗细线分明
字体规范
10%
图层调用准确
规定线形
线宽
10%
正确拆卸零件
结构正确
50%
阀体零件图表达
按规定画法和特殊画法绘制图形。
20%
尺寸标注、零件序号注写
标注规范合理。
任务评价
线上教学平台评价体系

## Slide 28
一、拆画零件图时要注意的三个问题
知识链接
1.由于装配图与零件图的表达要求不同，在装配图上往往不能把每个零件的结构形状完全表达清楚，有的零件在装配图中的表达方案也不符合该零件的结构特点。因此，在拆画零件图时，对那些未能表达完全的结构形状，应根据零件的作用、装配关系和工艺要求予以确定并表达清楚。此外对所画零件的视图表达方案一般不应简单地按装配图照抄。
2.由于装配图上对零件的尺寸标注不完全，因此在拆画零件图时，除装配图上已有的与该零件有关的尺寸要直接照搬外，其余尺寸可按比例从装配图上量取。标准结构和工艺结构，可查阅相关国家标准来确定。
3.标注表面粗糙度、尺寸公差、形位公差等技术要求时，应根据零件在装配体中的作用，参考同类产品及有关资料确定。

## Slide 29
二、拆画零件图时具体的方法
知识链接
1.对零件表达方案的处理
装配图上的表达方案主要是从表达装配关系、工作原理和装配体的总体情况来考虑的。因此，在拆画零件图时，应根据所拆画零件的内外形状及复杂程度来选择表达方案，而不能简单地照抄装配图中该零件的表达方案。
2.对尺寸的处理
零件图上的尺寸，应根据装配图来决定，其处理方法一般有以下几种。
(1) 抄注。在装配图中已标注出的尺寸，往往是较重要的尺寸。
(2) 查找。螺栓、螺母、螺钉、键和销等，其规格尺寸和标准代号，一般在明细栏中已列出，其详细尺寸可从相关标准中查得。
(3) 计算。某些尺寸数值，应根据装配图所给定的尺寸，通过计算确定。
(4) 量取。在装配图上没有标注出的其他尺寸，可从装配图中用比例尺量得。量取时，一般取整数。
3.对技术要求的处理
对零件的形位公差、表面粗糙度及其他技术要求，可根据装配体的实际情况及零件在装配体的使用要求，用类比法参照同类产品的有关资料以及已有的生产经验进行综合确定。

## Slide 30
任务小结
看懂装配图
总结
拆画零件图
小贴士
读装配图时，首先要看标题栏、明细栏，从中了解该机器或部件的名称、组成该机器或部件的零件名称、数量、材料以及标准件的规格等。根据视图的大小、画图比例和装配体的外形尺寸等，对装配体有一个初步的印象。

## Slide 31
(1) 拆画零件图时，分离零件有几种方法？？
(2) 读装配图的方法和步骤？
(3) 如何插入所创建的块？
(4) 装配时需要关闭哪些图层？
简答题
职业技能考核知识点

## Slide 32
职业技能考核知识点
操作题
绘制如图所示虎钳装配图形，拆画钳身1的零件图，要求选用合适的表达方法表示形体，标注有公差带代号尺寸和螺纹代号，其余尺寸与表面粗糙度代号省略。

## Slide 33
操作题
职业技能考核知识点
操作题评分标准
项目 | 要求 | 评分标准 | 配分 | 得分
图框及标题栏 | 位置、尺寸正确，填写好相关内容。 | 按所学过的标题栏尺寸绘制 | 10 | 
装配图绘制 | 轮廓线 白色 0.3mm，中心线 红色 0.15mm，细实线 白色 0.15mm，虚线 黄色 0.15mm，标注线 绿色 0.15mm；错一处扣2分。 |  | 10 | 
 | 看懂装配图中各零件相对位置及结构 | 拆分结构错误扣5分 | 10 | 
 | 零件图表达正确 | 按照零件图的规定画法和特殊画法绘制图形，各零件图形线区分明显，错误1处扣2分 | 50 | 
 | 尺寸标注、零件序号注写及明细栏填写 | 标注规范合理、零件名称及规格填写规范，错误1处扣1分 | 20 | 
保存 | 以自己姓名为文件名保存并上交试卷 | 不按要求上交不得分 |  | 

## Slide 34
谢谢
点击输入内容