## Slide 1
北京出版社
电工电子
（第二版）

## Slide 2
模块一
直流电路模型建立与分析

## Slide 3
CONTENTS
任务一 认识直流电路
任务三 熟悉直流电路中的负载
任务二 熟悉直流电源
任务四 进行电阻电路的连接
任务六 熟悉直流电路的分析方法
任务五 了解电路的工作状态

## Slide 4
任务
一
认识直流电路

## Slide 5
任务描述
1. 搭建如图 1.1.1 所示电路。
2. 观察如下现象并记录。
（1）合上开关 S，观测电压表的指示值、电流表的指示值和方向及灯泡的亮度。
（2）改变电源 E 的极性，观测电压表的指示值、电流表的指示值和方向及灯泡的亮度。
（3）改变电阻 R 的阻值，再观测电压表的指示值、电流表的指示值和方向及灯泡的亮度。
3. 现象分析和总结。
对上述现象进行分析，可得出哪些结论？

## Slide 6: 任务目标
1. 能根据实际电路绘制简单的理想电路。
2. 能辨识电路的基本组成元件。
1
2
3. 能进行电路基本物理量参考方向的标注和简单计算。
3
4. 能运用常用工具进行电路基本量的测量，在测量时切记“失之毫厘，谬以千里”
4

## Slide 7
05
四、电路物理量
二、电路模型
一、电路作用
三、电路的组成
五、电路基本参数的测量
02
03
04
01
任务实施

## Slide 8
一、电路作用
电路是由各种元器件为实现某种应用目的，按一定方式连接而成的整体，其特征是提供了电流流动的通道。由于电的应用非常广泛，所以电路的形式也是多种多样、千变万化的，有长达数千千米的电力线路，也有短到只有几微米的集成电路。实际应用的电路种类繁多，形式和结构也各不相同，但其作用大体可分为两大类：一类是用于实现电能的传输、分配和转换。另一类是用于进行电信号的传递和处理。

## Slide 9
二、电路模型
用于组成电路的电工电子设备或元器件统称为实际电路元件，用实际电路元件组成的电路称为实际电路。日常生活中使用的手电筒的电路是一个简单的直流电路，其实际电路如图 1.1.2 所示。图 1.1.2 所示手电筒实际直流电路在分析器件的接法和原理时是很有用的，但要用它对电路进行定量分析和计算，则非常困难（很不方便）。所以通常用一些简单但却能够表征电路主要电磁性能的理想元件来代替实际部件，如图 1.1.3 所示。

## Slide 10
课堂小实验
不同的电路
准备以下材料
电池、剪刀、灯座（带灯泡）、绝缘电线、绝缘胶带。
如何操作请观看视频：

## Slide 11
三、电路的组成
负载：负载是电路中的用电设备，它可将电能转换成其他形式的能量，如电灯、电炉、电动机等。
电源：电源是提供电能的设备，它可将其他形式的能量（化学能、光能、机械能等）转换为电能，如蓄电池、干电池、发电机等。
中间环节：中间环节是连接电源和负载的部分，用来传输、分配和控制电能，最简单的中间环节是连接导线、开关。也可由多元件或电气设备组成较为复杂的中间环节。

## Slide 12
四、电路物理量
（二）电压
电荷移动需要力，推动电荷移动的这种力称为电场力。
（三）电位
电压是对电路中某两点而言的，有时在电路中选某点作为参考点（如大地、仪器设备的外壳），把其他各点相对于参考点的电压称为该点的电位。
（五）电功率和电能
电功率和电能是电路中的重要物理量，也是电器元件、电气设备在用电或供电中的重要技术数据。
（一）电流
电流的大小用电流强度（简称电流）来衡量，数值上等于单位时间内通过某横截面的电荷量。
（四）电动势
电源力把单位正电荷由低电位经电源内部移到高电位克服电场力所做的功，称为电源的电动势。

## Slide 13
五、电路基本参数的测量
（一）电路基本参数的测量
电压、电流和功率是表征电信号能量大小的三个基本参数，它们都可以直接用直读仪表（指针式或数字式）来测量。测量直流量通常采用磁电系仪表，测量交流量主要采用电磁系仪表，比较精密的测量可以使用电动系仪表。
（二）常用测量仪表的使用
1. 500 型指针万用表的使用。
2. VC9802 数字万用表的使用。

## Slide 14
知识拓展
串联电阻电路就是电源，开关，用电器都使用同一条线路，当开关闭合时，电路将流经所有的用电器，一旦某个用电器发生故障，电流就无法流向其它的用电器，但是其好处就是开关一旦断开，所有的用电器都将没有电流，可以做到在维修时确保安全。
并联电阻电路的特点就是分流，就比如流入你家的电流是固定的，在每条电路会根据所需公率的不同，分配不同的电流，所有并联到总电源上的电路电压是一定的，都是220V。
我国市面上所有用电器的额定功率都是220V，这也是家庭采用并联电阻电路的一个原因。串联电路正好相反，它保证整条电路的电流相同，但是电压会根据需要分配。
在生活中，为了保证用电的安全，家中的电路其实是混联电路，也就是说有并联电阻电路，也有串联电阻电路，就是有一个总的电路，在此电路上有一个总开关，就是所谓的用电闸。
当断开用电闸之后，整条线路会没有电流。家用电路在串联电阻电路的基础上增加并联电路，保证电路通畅下各个电路又相对独立，这就是家庭电路中的混联电路。

## Slide 15
任务
二
熟悉直流电源

## Slide 16
任务描述
对日常生活中的电源进行仔细观察，并查阅相关资料，并进行思考和分析。
1. 手电筒用的干电池，电子计算器、电子手表使用的纽扣电池。
2. 智能手机、电瓶车、笔记本电脑使用的蓄电池。
3. 电工类实验室用的电源发生器、振荡器。
4. 插座电源、便携式发电机。
1
2
3
4

## Slide 17
任务目标
1
能区分直流电源的基本形式。
2
会直流电源特性分析。
5
“凡事以理想为因，以实行为果”，在实际应用中，能够使用实际直流电源进行电路分析。
4
会计算直流电源负载电流 / 电压。
3
会连接直流电源与负载电路。

## Slide 18
任务实施
一、直流电
压源
二、直流电
流源
三、直流电源应用计算
发电机、电池等都是实际的电源，它们是具有不变的电动势和较低内阻的电源。在电路分析中，常用等效电路来代替实际的元器件。电源的等效电路有两种表示形式，一种是电压源，一种是电流源。

## Slide 19
一、直流电压源
直流电压源是一种以直流电压形式表示电源的电路模型。它有理想电压源和实际电压源两种形式。
理想电压源是指内阻为零，且电源两端的端电压值恒定不变，如图 1.2.1 所示。
理想电压源的特点是电压的大小取决于电压源本身的特性，与流过的电流无关。流过电压源的电流大小与电压源外部电路有关，由外部负载决定。因此，它被称为独立电压源。一般电压源的电压与电流的方向是非关联的。也就是说，电压源的端电压方向与流过电流的方向相反。

## Slide 20
二、直流电流源
电流源是用电流的形式表示电源的一种模型。电流源也分为理想电流源和实际电流源两种。
理想电流源是能够向外电路提供稳定电流的一种电源，即内阻为无限大、输出恒定电流 IS 的电源（对外总能提供出一个恒定的电流，此电流与它两端的电压无关），如图1.2.6 所示。它的特点是电流的大小取决于电流源本身的特性，与电流源的端电压无关。端电压的大小与电流源外部电路有关，由外部负载决定。因此，也称之为独立电流源。

## Slide 21
三、直流电源应用计算
例 1-6 在图 1.2.5（a）中，设 US =20 V，Ri=1 Ω，外接电阻 RL =4 Ω，求电阻 RL上的电流 I。
例 1-7 在图 1.2.8 中，设 IS = 5 A ， Ri = Ω1 ，外接电阻 RL = 9Ω，求电阻 RL 上的电压 U。

## Slide 22
任务
三
熟悉直流电路中的负载

## Slide 23
任务描述
3
2
1
1. 常用电阻知识
电阻的种类较多，按制作材料的不同，可分为绕线电阻和非绕线电阻两大类。非绕线电阻因制造材料的不同，有碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻、实心碳质电阻等。
2. 常用电容知识
电容器基本上分为固定的和可变的两大类。
3. 常用电感知识
电感元件概括起来可分两大类：一类为自感式线圈，如天线线圈、调谐线圈等；另一类为互感式变压器，如电源变压器、音频变压器等。

## Slide 24
任务目标
1. 会正确进行欧姆定律描述，能正确计算电功率。
3. 能理解电感磁场效应，会计算磁场吸收功率和能量。
2. 会电路模型分析，能正确计算电容吸收功率和电功。
4. 能有效运用电阻、电容、电感元件的特点于电路应用中。

## Slide 25
任务实施
1. 会正确进行欧姆定律描述，能正确计算电功率。
3. 能理解电感磁场效应，会计算磁场吸收功率和能量。
2. 会电路模型分析，能正确计算电容吸收功率和电功。
4. 能有效运用电阻、电容、电感元件的特点于电路应用中。

## Slide 26
一、电阻元件
二、电容元件
三、电感元件
四、电路元件的实际模型
任务实施

## Slide 27
四、电路元件的实际模型
二、电容元件
三、电感元件
一、电阻元件
任务实施

## Slide 28
这说明任何时刻电阻元件绝不可能发出电能，也就是说它吸取的电能全部转换成其他非电能量而被消耗掉或作为其他用途。所以，线性电阻元件不仅是无源元件，而且还是耗能元件，它总是消耗功率的。
（三）电阻元件的电功率
（一）认识电阻元件
电阻是电路中不可缺少的元件，是反映消耗电能这一物理现象的一个二端电路元件。
（二）电阻元件的伏安特性
电流取为横坐标（或纵坐标），画出电压和电流的关系曲线，这条曲线称为该电阻元件的伏安特性曲线。
一、电阻元件

## Slide 29
一、电阻元件
（一）认识电阻元件
电阻是电路中不可缺少的元件，是反映消耗电能这一物理现象的一个二端电路元件。它是在不考虑其他电磁现象的情况下，仅考虑其电阻性质的理想元件。
电阻元件的性质可分为线性、非线性两种。在任何时刻，对于线性电阻元件，它两端的电压与其电流的关系服从欧姆定律，图形符号见图 1.3.4。

## Slide 30
一、电阻元件
当电压与电流为关联参考方向时，如图 1.3.4（a）所示，欧姆定律描述为
U=IR （1-3-1）
当电压与电流为非关联参考方向时，如图 1.3.4（b）所示，欧姆定律描述为
U =-IR （1-3-2）
根据国际单位制（SI），式中 R 被称为电阻，单位为欧姆（Ω）。
非线性电阻元件的电流与其两端的电压是非线性关系。
导体的电阻不仅和导体的材质有关，而且还和导体的尺寸有关。实验证明，同一材料导体的电阻和导体的截面积成反比，而和导体的长度成正比。也就是说，导体的截面积越大，电阻就越小；导体越长，电阻就越大。
为了方便计算，我们常常把电阻的倒数用电导 G 来表示，
（1-3-3）
即根据国际单位制（SI），电导 G 的单位为西门子（S）。

## Slide 31
一、电阻元件
（二）电阻元件的伏安特性
对于线性电阻元件，其电路模型如图1.3.5 所示。
如果把电阻元件的电压取为纵坐标（或横坐标），电流取为横坐标（或纵坐标），画出电压和电流的关系曲线，这条曲线称为该电阻元件的伏安特性曲线。
根据公式（1-3-1）和（1-3-2）可知，
线性电阻元件的伏安特性曲线是一条过原点的直线，元件上电压与元件中电流成正比，如图 1.3.6 所示。一般的电阻元件，均为线性电阻元件。

## Slide 32
一、电阻元件
（三）电阻元件的电功率
电阻元件在通电过程中要消耗电能，是一个耗能元件。电阻所吸收的功率为
在直流电路中
在直流电路中，电阻 R 是一个与电压 U、电流 I 无关的正实常数，由式（1-3-5）可知，功率 P 恒为非负值。这说明任何时刻电阻元件绝不可能发出电能，也就是说它吸取的电能全部转换成其他非电能量而被消耗掉或作为其他用途。所以，线性电阻元件不仅是无源元件，而且还是耗能元件，它总是消耗功率的。

## Slide 33
一、电阻元件
则 t1 到 t2 时间内，电阻元件吸收的能量 W 全部转化为热能。
在直流电路中
根据国际单位制（SI），电能的单位是焦［耳］（J），或千瓦时（kW · h），简称为度。
1 千瓦时是指功率为 1 kW 的电源（负载）在 1 h 内所输出（消耗）的电能。电功率用瓦特表测量，电能用瓦时表（电度表）测量。

## Slide 34
二、电容元件
（一）认识电容元件
工程中，电容器应用极为广泛。电容器虽然品种和规格很多，但都是由两块金属极板间隔以不同的介质（如云母、绝缘纸、电解质等）组成的。
（二）电容元件的工作原理
当电容器两端接上电源时，电容器的两块金属极板上将各自聚集等量的异性电荷，极板间建立起电场并储存了电场能量；当切断电源时，电容器极板上聚集的电荷仍然存在，这就是电容器充电的过程。所以电容器是一种能够储存电场能量的实际电路元件，忽略介质损耗和漏电流的电容器称为理想电容元件。这样就可以用一个只储存电场能量的理想元件——电容元件作为模型。
线性电容元件是一个理想无源二端元件，它在电路中的图形符号如图 1.3.8 所示，C 称为电容元件 的电容，单位是法拉（F），u 为两端变化的电压，i 为两端变化的电流，即交流电压电流的瞬时值。

## Slide 35
二、电容元件
（三）电容元件的电路模型
电容元件作为储能元件能够储存电场能量，其电路模型如图 1.3.9 所示。
当电容元件极板间的电压 u 变化时，极板上的电荷量 q 也随着改变，于是电容元件电路中出现电流 i。如指定电流参考方向为流进正极板，即与电压 u 的参考方向一致，如图 1.3.9（a）所示，则电流

## Slide 36
二、电容元件
式（1-3-9）指出：任何时刻，线性电容元件中的电流与该时刻电压的变化率成正比。由于设 u、i 关联，
（1）当 时，则 iC > 0 ，电流的实际方向与参考方向一致，电流从电容的正极流入，给电容增加电荷，电容处于充电状态；
（2）当 时，则iC < 0 ，电流的实际方向与参考方向相反，电流从电容的正极流出，使电容减少电荷，电容处于放电状态；
（3）当 时，则 iC <=0 ，说明电容元件的两端电压恒定不变，通过电容的电流为零，电容处于开路状态。在直流电路中，电容上即使有电压，但 i = 0 ，相当于开路（电路工作状态），故电容元件有隔断直流（简称隔直）的作用。

## Slide 37
二、电容元件
（四）电容元件的电场能量
从电容的充、放电的过程可知，电容是一个储能元件，在充电过程中吸收能量，在放电过程中释放能量。在电压和电流的关联参考方向下，线性电容元件吸收的功率为
从 t0 到 t 时间内，电容元件吸收的电能为
电容元件储存的电场能量等于电容元件在任意时刻 t 和起始时刻 t0 的电场能量之差。选取 t0 为电压等于零的时刻，即有u(t0)=0，电容处于未充电状态，电场能量为零，则从 t0 到 t 时间内，电容元件储存的电场能量为
从上式中可以看出，电容元件在某一时刻的储能只与当时的电压值有关。

## Slide 38
二、电容元件
电容元件充电时，|u(t) | > |u(t0)WC (t)> WC (t0)，WC > 0，电容元件吸收能量，并全部转换成电场能量；电容元件放电时|u(t) | < |u(t0)，WC (t) < WC (t0)，WC <0，电容元件释放电场能量。由上可知，若电容元件原先没有充电，则它在充电时吸取并储存起来的能量一定又在放电完毕时全部释放，它并不消耗能量。所以，电容元件是一种储能元件。同时，电容元件也不会释放出多于它所吸收或储存的能量，因此它又是一种无源元件。
为了叙述方便，把线性电容元件简称为电容。所以，“电容”这个术语以及它的相应符号C，一方面表示一个电容元件，另一方面表示这个元件的参数。

## Slide 39
二、电容元件
（五）电容元件的电容效应
电容器是为了获得一定大小的电容而特意制成的元件。但是，电容的效应在许多场合也存在。如一对架空输电线之间就有电容，因为一对输电线可视作电容的两个极板，输电线之间的空气则为电容极板间的介质，这就相当于电容器的作用。又如晶体三极管的发射极、基极和集电极之间也存在着电容。就是一只电感线圈，各线匝之间也都有电容，不过这种所谓的匝间电容是很小的，当线圈中电流和电压随时间变化不快时，其电容效应可略去不计。

## Slide 40
三、电感元件
（一）认识电感元件
由导线绕制而成线圈或把导线绕在铁芯或磁芯上就构成一个常用的电感器，电感线圈在空调制冷行业应用极为广泛。
（二）电感元件的磁场效应
电感元件作为储能元件能够储存磁场能量。
（三）电感元件的磁场能量
电感是一个储能元件，是因为当电感中电流增加时，电感吸收能量，并全部转换成
磁场能量储存在电感中。

## Slide 41
四、电路元件的实际模型
在实际电路分析时，常常以元件的主要物理量为分析对象，在一定条件下，忽略了其他次要物理量，从而将电路分析简单化。
（1）实际的电阻器是一个耗能元件，在电路中来分配电压、限制电流，用作负载电阻和阻抗匹配等。
（2）实际的电容器具有使直流隔断、交流导通的能力。
（3）实际的电感器具有使直流电导通、交流电阻挡的能力。
（4）电阻、电容、电感这三个名词，有时指元件本身，有时指电路参数，因此在实际应用时，应注意其应用场合，并判断其实际意义。

## Slide 42
四、电路元件的实际模型
在实际电路分析时，常常以元件的主要物理量为分析对象，在一定条件下，忽略了其他次要物理量，从而将电路分析简单化。
（1）实际的电阻器是一个耗能元件，在电路中来分配电压、限制电流，用作负载电阻和阻抗匹配等。实际的电阻器种类很多，有金属膜电阻器、绕线电阻、碳膜电阻等，有实验用的可调式电阻器等，也有电动机启动用的降压电阻器等。
（2）实际的电容器具有使直流隔断、交流导通的能力。它在电路中可实现滤波旁路、
耦合和振荡等功能。电容器通常由绝缘介质隔开的金属极板组成。
（3）实际的电感器具有使直流电导通、交流电阻挡的能力。它在电路中可实现滤波、
耦合、匹配、振荡、补偿、调谐、均衡、延迟等功能。电感器实际用的有电流互感器、电压互感器、变压器线圈等。
（4）电阻、电容、电感这三个名词，有时指元件本身，有时指电路参数，因此在实
际应用时，应注意其应用场合，并判断其实际意义。

## Slide 43
任务
四
进行电阻电路的连接

## Slide 44
任务描述
电路中电阻元件可按各种不同要求进行各种不同方式的连接，其中最简单的是串联和并联，图 1.4.1 给出了直流电路中电阻元件的典型连接方式，通过资料查阅、分析和任务学习，掌握电阻电路的基本连接方式。

## Slide 45
任务目标
05
04
03
02
01
3. 会电阻串联、并联等电路等效电阻阻值等参数计算。
4. 会电阻 Y- △连接等效变化与参数计算。
5. “山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”看似杂乱的电路连接方式，转化成等效电路就易理清楚了。
1. 会电阻串联、并联等电路等效电路的绘制。
2. 能灵活应用电阻串联、并联等电路特点进行电路分析。

## Slide 46
一、电阻的串联电路
二、电阻的并联电路
三、电阻的混联
四、电阻的 Y- △连接
任务实施

## Slide 47
一、电阻的串联电路
（一）电阻串联的电路模型
在电路中，若干个电阻元件依次相连，在各连接点都无分支， 这种连接方式称为串联。图 1.4.2 给出了三个电阻的串联电路。

## Slide 48
一、电阻的串联电路
02
03
04
05
06
01
电阻串联的电路特点
（二）电阻串联的电路特点
电流相等
分压作用
3. 等效电阻
4. 分压系数
5. 电压电阻
6.功率电阻

## Slide 49
一、电阻的串联电路
（二）电阻串联的电路特点
（1）电流相等：通过各电阻的电流相等，即 I1 = I2 = I3 = I 。
（2）分压作用：总电压等于各电阻上电压之和，即 U=U1+U2+U3 。
（3）等效电阻：等效电阻［总电阻，是指如果用一个电阻 R 代替串联的所有电阻接到同一电源上，电路中的电流是相同的，如图 1.4.2（b）所示的等效电路］，即 R=R1+R2+R3 。
（4）分压系数：在直流电路中，常用电阻的串联来达到分压的目的。各串联电阻两端的电压与总电压间的关系为

## Slide 50
一、电阻的串联电路
式中 、 、 称为分压系数，由分压系数可直接求得各串联电阻两端的电压。
（5）电压电阻：由式（1-4-1）还可知，电阻串联时，各电阻两端的电压与电阻的大小成正比，即 U1 : U2 : U3=R1 : R2 : R3 。
（6）功率电阻：各电阻消耗的功率与电阻成正比，即 P1 : P2 : P3=R1 : R2 : R3 。
例 1-9
现有一表头，满刻度电流 IG = 50 μA ，表头的电阻 RG =3 kΩ，若要改装成量程为 10 V 的电压表，如图 1.4.3 所示，试问应串联一个多大的电阻？
解：当表头满刻度时，它的端电压为UG=50×10-6×3×103 V=0.15V。设量程扩大到 10 V 时所需串联的电阻为 R，则 R 上分得的电压为 UR =10V-0.15V=9.85V ，故
即应串联 197kΩ 的电阻，方能将表头改装成量程为 10 V 的电压表。

## Slide 51
二、电阻的并联电路
（一）电阻并联的电路模型
在电路中，若干个电阻一端连在一起，另一端也连在一起，使电阻所承受的电压相同，这种连接方
式称为电阻的并联。图 1.4.4（a）所示为三个电阻的并联电路。

## Slide 52
二、电阻的并联电路
（二）电阻并联的电路特点
1
2
3
（1）电压相等：各并联电阻两端的电压相等，即
U=U1=U2=U3 。
分流作用：总电流等于各电阻支路的电流之和，即
I=I1+I2+I3 。
（3）等效电阻：等效电阻 R 的倒数等于各并联电阻倒数之和，即 或者并联电路的电导等于各支路电导之和，即 G=G1+G2+G3 。
只有两个电阻 R1 及 R2 并联时，等效电阻

## Slide 53
二、电阻的并联电路
（4）分流系数：在电路中，常用电阻的并联来达到分流的目的。各并联电阻支路的电流与总电流的关系为
式中 、 、 称为分流系数，由分流系数可直接求得各并联电阻支路的电流。
（5）电流电导：由式（1-4-2）还可知 I1:I2:I3 = G1:G2:G3，即电阻并联时，各电阻支路的电流与电导的大小成正比。也就是说电阻越大，分流作用就越小。
当两个电阻并联时
（6）功率电导：各电阻消耗的功率与电导成正比，即 P1:P2:P3=G1:G2:G3 。

## Slide 54
二、电阻的并联电路
利用电阻并联的分流作用，可扩大电流表的量程。在实际应用中，用电器在电路中通常都是并联运行的，属于相同电压等级的用电器必须并联在同一电路中，这样，才能保证它们都在规定的电压下正常工作。
例 1-10 有三盏电灯接在 110 V 电源上，其额定值分别为 110 V、100 W，110 V、60 W，110 V、40 W，求总功率 P、总电流 I 以及通过各灯泡的电流及等效电阻。
解:（1）因外接电源符合各灯泡额定值，各灯泡正常发光，故总功率为
P=P1+P2+P3=(100+60+40)W=200W
（2）总电流与各灯泡电流为
（3）等效电阻为

## Slide 55
实际应用中经常会遇到既有电阻串联又有电阻并联的电路，称为电阻的混联电路，如图 1.4.5 所示。
求解电阻的混联电路时，首先应从电路结构入手，根据电阻串并联的特征，分清哪些电阻是串联的，哪些电阻是并联的，然后应用欧姆定律、分压和分流的关系求解。
三、电阻的混联

## Slide 56
四、电阻的 Y- △连接
三个电阻元件的一端连接在一起，另一端分别
连接到电路的三个节点。
（一）电阻的星形连接方式
三个电阻元件首尾相接构成一个三角形。
（二）电阻的三角形连接方式
星形网络和三角形网络的等效互换在三相电路中有着十分重要的应用。
（三）电阻的 Y- △连接的等效变换

## Slide 57
拓展知识

## Slide 58
任务
五
了解电路的工作状态

## Slide 59
任务描述
05
断路频繁引起设备故障。
汽车线路短路引起自燃事故。
02
04
电线短路引起可燃物自燃事故。
01
电线短路引起室内液化气
爆炸事故。
03
变压器短路引起电网事故。

## Slide 60
任务目标
1. 会辨识电路通路、开路和短路工作状态。
2. 会根据电路工作状态进行电路分析。
3. 会计算电路不同工作状态下的电压和电流等参数。

## Slide 61
一、电路的工作状态
（一）通路状态（负载状态） ——灯泡点亮
（二）开路状态（空载状态）——灯泡熄灭
（三）短路状态——灯泡损坏
3
2
1

## Slide 62
（一）通路状态（负载状态） ——灯泡点亮
当开关 S 闭合后，干电池 US（内阻为 R0）与负载（灯泡电阻 RL）接成闭合回路，电路中有电流I 流过，称为负载状态，如图 1.5.3 所示。
当开关接通时，灯泡发光，表明电路处于导通状态。负载的大小（灯泡电阻RL）是以消耗功率的大小来衡量的。当电压一定时，流过负载的电流越大，则消耗的功率越大，负载也就越大。
一、电路的工作状态

## Slide 63
（二）开路状态（空载状态）——灯泡熄灭
开关 S 断开或电路中某处断开，被切断的电路中没有电流流过，称为开路状态（断路状态、空载状态），如图 1.5.4 所示。
当开关断开或电线断裂、接头松脱时，灯泡不发光，表明电路处于断开状态。
（三）短路状态——灯泡损坏
如图 1.5.5 所示，当 A、B 两点接通时，电源被短路，此时电源的两个极性端直接相连。电源被短路往往会造成严重后果，如导致电源因发热过甚而损坏，或因电流过大而引起电气设备的机械损伤，因而要绝对避免电源被短路。
一、电路的工作状态

## Slide 64
二、电器设备的额定值
（一）额定工作状态
任何电器设备在使用时，若电流过大，温升过高，则会导致绝缘的损坏，甚至烧坏设备或元器件。为了保证电器设备正常工作，制造厂对产品的电压、电流和功率都规定其使用限额，称为额定值。
（二）超载、满载、轻载
电器设备工作在额定值情况下的状态称为额定工作状态（又称“满载”）。若电器设备超过额定值工作，则称为“过载”。若电器设备低于额定值工作，则称为“轻载”。

## Slide 65
电线短路确实可以引发室内液化气爆炸事故。‌ 例如，德阳中江柏树乡的一居民家中因电线短路引发火灾，引燃了家中的沙发和煤气罐，导致煤气泄漏起火，情况十分危急‌1。此外，南山区白石洲塘头二坊的一杂货店也因电线短路起火引发了燃气爆炸，导致一男一女被烧伤‌2。
电线短路引发火灾的原理在于电流通过导线时产生热量，如果电流过大或时间过长，会导致导线发热，进而引发火灾。当火灾涉及到易燃物品或与液化气等可燃气体距离较近时，火灾的能量足以引爆这些气体，造成严重的爆炸事故‌。
为了预防此类事故，建议采取以下安全措施：
‌1. 定期检查电线和电器设备‌，确保没有老化或损坏的电线。
‌2. 保持室内通风‌，避免天然气等燃气积聚。
‌3.避免在同一室内同时使用明火和燃气‌，以减少火灾和爆炸的风险。
‌4.安装烟雾报警器‌和灭火器，以便在火灾发生时及时报警和扑灭初期火灾‌。
拓展知识

## Slide 66
任务
六
熟悉直流电路的分析方法

## Slide 67
任务描述
通过前述任务的学习，对直流电路的电阻、电容、电感、电源元件组成的电路模型、电路特点、元件连接方式、电路工作状态等都有了整体的认识和把握，直流电路的应用非常广泛，面对众多复杂的电路如何进行分析，就需要对直流电路的分析方法进行系统性学习。
电路有简单电路和复杂电路之分。简单电路可用欧姆定律和元件串并联特点进行电路分析，而复杂电路则要应用基尔霍夫定律、电压源电流源等效变换、节点等方法进行分析。

## Slide 68
任务描述
1. 支路。
电路中通过同一个电流的每一个分支。图 1.6.1中 有 三 条 支 路， 分 别 是 BAF、BCD 和 BE。支路BAF、BCD 中含有电源，称为含源支路。支路 BE 中不含电源，称为无源支路。
2. 节点。
电路中三条或三条以上支路的连接点。图 1.6.1中有两个节点，为 B 和 E。
常见的心理问题

## Slide 69
任务描述
3. 回路。
电路中的任一闭合路径。图 1.6.1 中有三个回路，分别是 ABEFA、BCDEB、ABCDEFA。
4. 网孔。
内部不含支路的回路。图 1.6.1 中 ABEFA 和 BCDEB 都是网孔，而 ABCDEFA 则不是网孔。
常见的心理问题

## Slide 70
任务目标
2. 会利用支路电流法对电路进行分析与计算。
4. 会利用戴维南定理对电路进行分析与计算。
1. 会电路的基尔霍夫定律（KVL 和 KCL）分析与计算。
3. 会利用电源变换法对电路进行分析与计算。

## Slide 71
一、基尔霍夫定律
二、基尔霍夫定律的应用——支路电流法
三、电压源与电流源的等效变换
四、戴维南定理
任务实施

## Slide 72
一、基尔霍夫定律
（一）基尔霍夫电流定律
基尔霍夫电流定律简称 KCL，是用来确定电路中连接在同一个节点上的各条支路电流间的关系的。基本内容是：任何时刻，对于电路中的任一节点，流进流出节点所有支路电流的代数和恒等于零。
（二）基尔霍夫电压定律
基尔霍夫电流定律是对电路中任意节点而言的，而基尔霍夫电压定律是对电路中任意回路而言的。基尔霍夫电压定律简称 KVL，是用来确定回路中各部分电压之间的关系的。

## Slide 73
二、基尔霍夫定律的应用——支路电流法
前面分析的电路都是简单电路，它可以应用于串、并联的等效变换化简电路，但实际电路常为复杂电路，而在计算复杂电路的各种方法中，支路电流法是最基本的分析方法。支路电流法是以支路电流为未知量，应用基尔霍夫定律列出与支路电流数目相等的独立方程式，再联立求解。支路电流法求解电路的步骤为（假定某电路有 m 条支路，n个节点）：
（1）标出支路电流参考方向和回路绕行方向；
（2）根据 KCL 列写（n −1）个节点电流方程式；
（3）根据 KVL 列写［ m n − − ( 1) ］个独立回路电压方程式；
（4）解联立方程组，求取未知量。

## Slide 74
三、电压源与电流源的等效变换
电路计算中，有时要求用电流源、电阻的并联组合来等效替代电压源、电阻的串联组合，或者用电压源、电阻的串联组合来等效替代电流源、电阻的并联组合。对于外电路而言，如果电源的外特性相同，即负载上的 U 和 I 相同，那么一个实际的电源，既可以用理想电压源与内阻串联来表示，又可以用理想电流源与内阻并联来表示。故对外电路而言，两种电源模型是可以等效变换的。试做对比如表 1.6.1 所示。

## Slide 75
四、戴维南定理
简便的做法是：把电路划分为两部分，一部分为待求支路，另一部分看成是一个有源两端网络（具有两个端的网络称为两端网络）。有源两端网络部分用戴维南定理化简为一个等效电压源，则电路就变成一个等效电压源和待求支路相串联的简单电路，如图 1.6.12 所示。

## Slide 76
拓展案例 集成稳压电路创新设计
设计并制作固定式三端集成稳压电路，利用 LM317 芯片实现 9 V 直流输入，5 V 直流输出，基本设计电路如图 1.0 所示。
创新要求：改动如图 1.0 所示电路，实现连续可调的双极型直流稳压电源的创新设计。

## Slide 77
感谢观看