## Slide 1
北京出版社
电工电子
（第二版）

## Slide 2
模块二
正弦交流电路及其应用

## Slide 3
CONTENTS
任务一 认识交流电路
任务三 分析计算交流电路
任务二 了解单一参数元件的单相交流电路
任务四 功率因数的计算与分析
任务六 对三相交流电路的认识、分析与应用
任务五 了解实际交流电路的应用

## Slide 4
任务
一
认识交流电路

## Slide 5
任务描述
交流电有许多优点，应用极为广泛，如电力系统中利用变压器把某一数值的交流电压变换为同频率另一数值的交流电压，解决高压输电和低压配电的矛盾等。广泛使用的交流电机与直流电机相比，构造简单，成本低廉，运行可靠，维护方便；凡需要直流的地方，可以通过整流设备方便地得到直流。基于本任务，学习交流电的产生过程、概念，三要素及两种常用表示方法等内容。

## Slide 6
任务目标
3
能熟练应用相量分析法对复杂电路进行分析。
2
1
能熟练运用正弦量的表示方法进行正弦交流电表示。
能复述频率、角频率、周期的概念及其关系。

## Slide 7
一、交流电的产生
获得交流电的方法有多种，但大多数交流电是由交流发电机产生的。图 2.1.1（a）是一种最简单的交流发电机原理示意图。图中标有 N、S 的为两个静止磁极。磁极间放置一个可以绕轴旋转的铁芯，铁芯上绕有线圈 abb′a′，线圈两端分别与两个铜质滑环相连。滑环经过电刷与外电路相连。

## Slide 8
二、交流电路概述
交流电（Alternating Current，AC）是指大小和方向都发生周期性变化的电流，因为周期电流在一个周期内的运行平均值为零，称为交变电流或简称交流电。交流电与直流电的区别在于：直流电的方向、大小不随时间变化；而交流电的方向、大小都随时间做周期性的变化，并且在一周期内的平均值为零。图 2.1.2 所示为直流电和交流电的电流波形。

## Slide 9
三、正弦交流量的三要素
（二）频率、周期与角频率
当发电机转子转一周时，转子绕组中的正弦交变电动势也随之变化一周。我们把正弦交流电变化一周所需的时间叫周期，用 T 表示，周期的单位是秒（s）。正弦交流电每经过一个周期 T，对应的角度变化了 2π 弧度，即
ωT = 2π
（一）瞬时值、最大值和有效值
瞬时值：交流电在变化过程中任一时刻的值称为瞬时值。
最大值：正弦交流电在一周期内数值最大的瞬时值称为最大值，也叫幅值、峰值。
有效值：正弦交流电的瞬时值是随时间变化的，计量时不方便表示，故引入有效值的概念。
（三）初相位与相位差
1. 初相位。
称为正弦量的相位角或相位，它反映出正弦量变化的进程。
2. 相位差。
遇到若干个正弦量，不仅要分析它们的数量关系，还常常要比较它们的相位关系，它们之间的相位差是一个关键值。

## Slide 10
四、正弦量的常用表示法
（一）旋转矢量法
所谓旋转矢量法，即用旋转矢量表示一个正弦量。具体表示方法如下：在直角坐标系中画一个旋转矢量，规定其长度等于正弦量的最大值，与正向横轴间的夹角等于正弦量的初相位，按逆时针方向旋转，角速度等于正弦量的角频率。则此旋转矢量既能表示出正弦量的三要素，又能通过矢量在纵轴上的投影求得其瞬时值，即能完整地表达出一个正弦量。
以 为例，如图 2.1.8 所示，旋转矢量的长度是 Im ，旋转矢量在t=0时与横轴的夹角是 ，旋转矢量的纵轴投影为 。经过t=t1时间，旋转矢量与横轴之间的夹角为（ ），其在纵轴上的投影 为 ，即为 t1 时刻交流电 i 的瞬时值。由此可在任何时刻都能在纵轴上得到正弦量的瞬时值。

## Slide 11
四、正弦量的常用表示法
旋转矢量的位置与时间有关，它随时间改变方向，因而旋转矢量是时间矢量。不同于在空间有一定方向的空间矢量（如力、电场强度等），只有随时间按正弦规律变化的量才能用旋转矢量表示。
一般约定，以旋转矢量初始位置即 t = 0 时刻的位置表示它所代表的正弦量，旋转矢量用大写英文字母，并在顶上加一横线表示，如 。注意，旋转矢量的长度是正弦量的最大值，也可用有效值表示，但用有效值表示旋转矢量时，其在纵轴上的投影不再为其瞬时值。当 为正时，旋转矢量与正向横轴间的夹角应按逆时针方向度量，反之则按顺时针方向度量。
图 2.1.9 表示正弦交流电压 、正弦交流电流 i= 的旋转矢量。
把几个同频率的正弦量的旋转矢量画在同一个坐标平面上，称为矢量图，如图 2.1.9所示。利用矢量图可以进行正弦量之间的加减运算，且还能表示出几个正弦量之间的相位关系，它是分析和计算交流电路的重要方法。

## Slide 12
四、正弦量的常用表示法
（二）相量表示法
由于在正弦交流电路中，所有的电压、电流都是同频率的正弦量，所以要确定这些正弦量，只要确定它们的有效值和初相就可以了。相量表示法就是用复数来表示正弦量。用复数表示正弦量可以把对正弦量的各种运算转化为复数的代数运算，从而简化正弦交流电路的分析计算过程。
1. 复数及其表示形式。
设 A 是一个复数，并设 a 和 b 分别为它的实部和虚部，则有
A=a+jb （2-1-14）
式（2-1-14）中，j= 是虚单位（为避免与电流i混淆，在电工中选用j表示虚单位），常用 Re[A] 表示取复数 A 的实部，用 Im[A] 表示取复数 A 的虚部，即 a= Re[A]，b= Im[A]，a 和 b 都是实数。式（2-1-14）表示形式称为复数的代数形式。

## Slide 13
四、正弦量的常用表示法
复数可以用复平面上所对应的点表示。作直角坐标系，以横轴为实轴，纵轴为虚轴，此直角坐标所确定的平面称为复平面。复数 A 可以用复平面上坐标为（a，b）的点来表示，如图 2.1.10 所示。复数 A 还可以用原点指向点（a，b）的矢量来表示，如图 2.1.11所示。该矢量的长度称为复数 A 的模，记作 |A|，且

## Slide 14
四、正弦量的常用表示法

## Slide 15
四、正弦量的常用表示法
2. 复数的运算。
（1）复数的加减。进行复数相加（或相减），要先把复数化为代数形式。设有两个复数A1=a1+jb1 和A2=a2+jb2，则
即复数的加减运算就是把它们的实部和虚部分别相 加减。复数相加减也可以在复平面上进行。两个复数 相加的运算在复平面上是符合平行四边形的求和法则 的；两个复数相减时，可先作出（−A2）矢量，然后把A1+(-A2)用平行四边形法则相加。如图 2.1.12 所示。

## Slide 16
四、正弦量的常用表示法
（2）复数的乘除。复数的乘除运算，一般采用指数的形式。设有两个复数
和 则
即复数相乘时，将模相乘，辐角相加；复数相除时，将模相除，辐角相减。
（3）复数相等和共轭复数。若两个复数的模相等，辐角也相等；或实部和虚部分别相等，称两个复数相等。设
若两个复数的实部相等，虚部大小相等但异号，称为共轭复数。与 A 共轭的复数记作 A* 。

## Slide 17
四、正弦量的常用表示法

## Slide 18
四、正弦量的常用表示法

## Slide 19
四、正弦量的常用表示法

## Slide 20
拓展知识
交流电路原理及到底有啥用处

## Slide 21
任务
二
了解单一参数元件的单相交流电路

## Slide 22
任务描述
电阻 R、电感 L、电容 C 是交流电路中的基本电路元件。直流电流的大小与方向不随时间变化，而交流电流的大小和方向则随时间不断变化。因此，电阻、电感和电容在交流电路中出现了一些与直流电路不同的现象。电阻在直流电路与交流电路中作用相同，起着限制电流的作用，并把取用的电能转换成热能。电感线圈在直流电路中相当于导线，但在交流电路中由于电流是交变的，线圈中有自感电动势产生。电容器接入直流电路时，电容器被充电，充电结束后，电路处在断路状态。但在交流电路中，由于电压是交变的，因而电容器时而充电时而放电，电路中出现了交变电流，使电路处在导通状态。

## Slide 23
任务目标
02
01
03
1. 能够掌握纯电阻元件上电压与电流的关系、电阻元件功率分析方法。
2. 能够掌握纯电感元件上电压与电流的关系、电感元件功率分析方法。
3. 能够掌握纯电容元件上电压与电流的关系、电容元件功率分析方法。

## Slide 24
任务实施
3
三、纯电容元件单相交流电路
2
1
一、纯电阻元件单相交流电路
二、纯电感元件单相交流电路

## Slide 25
一、纯电阻元件单相交流电路
当电阻两端加上单相正弦交流电压时，电阻中就有交流电流通过，电压与电流的瞬时值仍然遵循欧姆定律。
（一）电阻元件上电压与电流的关系
在交流电路中，任意电路元件上的电压瞬时值与电流瞬时值的乘积称为该元件的瞬时功率，用小写字母 p 表示。
（二）电阻元件功率分析

## Slide 26
一、纯电阻元件单相交流电路
（一）电阻元件上电压与电流的关系
在图 2.2.1 中，电压与电流为关联参考方向，则电阻上的电流为
式（2-2-1）是交流电路中电阻元件的电压与电流的基本关系，表明线性电阻上的电压与电流成正比，具有可叠加性。如加在电阻两端的正弦交流电压为
则电路中的电流为
式中
写成有效值关系为

## Slide 27
（1）电阻两端的电压与电流同频率、
同相位；
（2）电阻两端的电压与电流的数值成正比。
一、纯电阻元件单相交流电路
从以上分析可知：
其波形图如图 2.2.2 所示（设 ）。

## Slide 28
一、纯电阻元件单相交流电路
（二）电阻元件功率分析
在交流电路中，任意电路元件上的电压瞬时值与电流瞬时值的乘积称为该元件的瞬时功率，用小写字母 p 表示。
当 uR、iR 为关联参考方向时，在任一瞬间，电阻中的电流瞬时值与同一瞬间加在电阻两端的电压瞬时值的乘积，称为电阻取用的瞬时功率，用 pR 表示，即
从 0 到 t 的时间内，电阻元件消耗的电能为

## Slide 29
一、纯电阻元件单相交流电路
式（2-2-6）表明电阻消耗的电能全部转化为热能，是一个不可逆的能量转换过程，由于电阻元件的电流和电压同相位，所以 pR 在任一瞬间的数值都是正值或者等于零，故电阻是一个耗能元件。实际电路中如白炽灯、电炉等即可视作电阻元件。
电阻消耗的平均功率为

## Slide 30
二、纯电感元件单相交流电路
（一）电感元件上电压与电流的关系
设电感 L 中通入正弦电流，其参考方向如图 2.2.4 所示。
设流过电感元件的正弦交流电流为
则电感两端的电压为

## Slide 31
二、纯电感元件单相交流电路
式（2-2-7）表明，线性电感的端电压u与电流i对时间的变化率di/dt成正比。对于恒定直流，电感元件的两端电压为零，因此，电感元件对直流电路来讲可视作短路。
电感元件的电压、电流波形图如图 2.2.5 所示（设φi=0）。比较电压和电流的关系式可见：电感两端电压 u和电流i也是同频率的正弦量，电压的相位超前电流 90°，电压与电流在数值上满足关系

## Slide 32
从以上分析可知：
（1）电感两端的电压与电流同频率；
（2）电感两端的电压在相位上超前电流 90°；
（3）电感两端的电压与电流有效值（或最大值）之比为 ωL 。
二、纯电感元件单相交流电路

## Slide 33
（2）电感两端的电压在相位上超前电流 90°；
（3）电感两端的电压与电流有效值（或最大值）之比为 ωL 。
二、纯电感元件单相交流电路

## Slide 34
二、纯电感元件单相交流电路
（二）电感元件功率分析
在电压与电流参考方向一致时：
1. 电感元件的瞬时功率。
电感元件的瞬时功率为

## Slide 35
二、纯电感元件单相交流电路
其电压、电流、功率的波形图如图 2.2.7 所示。由式（2-2-12）或波形图都可以看出，此功率是以二倍角
频率作正弦变化的。
2. 电感元件的平均功率。
电感在通以正弦电流时，所吸收的平均功率为
式（2-2-13）表明电感元件是不消耗能量的，它是
储能元件。电感吸收的瞬时功率不为零，在第一和第三个 1/4 周
期内，瞬时功率为正值，、电感吸取电源的电能，并将其转换成
磁场能量储存起来；在第二和第四个 1/4 周期内，瞬时功率为负值，将储存的磁场能量转换成电能返送给电源。因此纯电感条件下电路中仅有能量的交换而没有能量的损耗。

## Slide 36
二、纯电感元件单相交流电路
工程中为了表示能量交换的规模大小，将电感瞬时功率的最大值定义为电感的无功功率，简称感性无功功率，用 Q L 表示。即
无功功率的单位为乏（var），工程中有时也用千乏（kvar），且有 1 kvar=103 var。
实际电感线圈广泛存在于各种电气设备之中，如变压器、电机的绕组、继电器的电磁作用机构、日光灯镇流器等。
例 2-7 若将 L = 20 mH 的电感元件接在 UL =110 V 的正弦电源上，则通过的电流是 1 mA。（1）求电感元件的感抗及电源的频率。（2）若把该元件接在直流 110 V 电源上，会出现什么现象 ?

## Slide 37
二、纯电感元件单相交流电路
（2）在直流电路中，XL= 0 ，电流很大，电感元件可能烧坏。
例 2-8 一个线圈电阻很小，可略去不计，电感L = 35 mH 。（1）求该线圈在 50 Hz的交流电路中的感抗；（2）若接在 U = 220 V ， f = 50 Hz 的交流电路中，求电流 I、有功功率 P、无功功率 Q 。

## Slide 38
三、纯电容元件单相交流电路
由于电压的大小和方向随时间变化，使电容器极板上的电荷量随之变化，电容器的充、放电过程将不断进行，由此形成了纯电容电路中的电流。
（一）电容元件上电压与电流的关系
在电压与电流参考方向一致的情况下，设 。
1. 电容元件的瞬时功率。
2. 电容元件的平均功率。
3. 电容元件的无功功率。
（二）电容元件功率分析

## Slide 39
三、纯电容元件单相交流电路
（一）电容元件上电压与电流的关系
设电容器 C 两端加上电压uc= um sin(ωt +ϕc) ，其参考方向如图 2.2.8 所示。由于电压的大小和方向随时间变化，使电容器极板上的电荷量随之变化，电容器的充、放电过程将不断进行，由
此形成了纯电容电路中的电流。
电容元件两端的电压 uC 随时间变化时，极板上储存的电荷也随之变化，则在电路中就有电流 iC。若uC 和 iC 的参考方向如图 2.2.8 所示，则

## Slide 40
三、纯电容元件单相交流电路
从以上分析可知：
（1）电容两端的电压与电流同频率；
（2）电容两端的电压在相位上滞后电流 90°；
（3）电容两端的电压与电流有效值之比为 ；
（4）对于恒定电压，电容的电流为零，因此，电容元件对直流电路来说可视为开路。
XC 称为容抗，用来表示电容元件对电流阻碍作用的一个物理量，它与角频率成反比，单位是欧姆。
将式（2-2-17）代入式（2-2-16），得

## Slide 41
三、纯电容元件单相交流电路
电容元件的电压、电流波形图如图 2.2.9 所示（设 ϕu = 0）。
电容元件上电压与电流的相量关系为
图 2.2.10 给出了电容元件的相量模型及相量图。

## Slide 42
三、纯电容元件单相交流电路
（二）电容元件功率分析
在电压与电流参考方向一致的情况下，设 。
1. 电容元件的瞬时功率。
电容元件的瞬时功率为
其电压、电流、功率的波形图如图 2.2.11 所示。由
上式或波形图都可以看出，此功率是以二倍角频率做
正弦变化的。

## Slide 43
三、纯电容元件单相交流电路
2. 电容元件的平均功率。
电容在通以正弦电流时，所吸收的平均功率为
与电感元件相同，电容元件也是不消耗能量的，它也是储能元件。电容吸收的瞬时功率不为零，在第一和第三个 1/4 周期内，瞬时功率为正值，电容吸取电源的电能，并将其转换成电场能量储存起来；在第二和第四个 1/4 周期内，瞬时功率为负值，将储存的电场能量转换成电能返送给电源。
3. 电容元件的无功功率。
用无功功率 Q C 表示电源与电容间的能量交换

## Slide 44
三、纯电容元件单相交流电路
实际电容器有许多种类，如固定电容器、可变电容器、微变电容器；有极性电容器、无极性电容器；空气电容器、纸质电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、电解电容器；等等。特别是还有一些自然形成的电容器，如两云层之间、云层和大地之间、两输电导线之间、输电线和大地之间、导线与机壳之间、晶体管各电极之间都有自然形成的电容，一般称为分布电容或寄生电容。
例 2-9 设加在一电容器上的电压 ，其电容 C 为 10 μF 。
（1）求流过电容的电流 i（t）。
（2）若接在直流 6 V 的电源上，则电流为多少？
（2）在直流电路中，电容的电流为 0。

## Slide 45
任务
三
分析计算交流电路

## Slide 46
实际交流电路中的负载往往是两个或三个不同元件的组合，而三种基本元件串联起来就组成一种具有普遍意义的电路。
在电力工程和日常生活中，RLC 串联电路和并联电路是最常见的电路。因此分析这类交流电路有着很实际的意义。
任务描述

## Slide 47
任务目标
会相量分析法分析正弦交流电路。
会矢量图法分析正弦交流电路。
1
2

## Slide 48
一、串联电路的分析计算
三、电路参数对电路性质的影响
二、并联电路的分析计算
四、正弦交流电路的分析方法
2
3
4
1
任务实施

## Slide 49
一、串联电路的分析计算
（一）RLC 的串联电路
由电阻、电感和电容相串联所组成的电路叫作 RLC 串联电路，如图 2.3.1 所示。
（二）RLC 串联电路电压电流关系分析
设电路中的电流为
则电阻元件上的电压 uR 与电流同相，即
电感元件上的电压 uL 比电流超前 90°，即
电容元件上的电压 uC 比电流滞后 90°，即
电源电压瞬时值等于各个元件上电压瞬时值之和，根据 KVL 定律得出

## Slide 50
一、串联电路的分析计算
（三）RLC 串联电路复阻抗分析
根据相量形式的 KVL 可得

## Slide 51
一、串联电路的分析计算
可见，在R、L、C 串联电路中，电压相量U与电流相量I之比为一复数Z，它的实部为电路的电阻R，虚部为电路中的感抗XL与容抗XC之差，X称为电路的电抗，Z称为电路的复阻抗。将复阻抗写成指数形式，则为
式(2-3-3)和(2-3-4)表明：复阻抗的模|Z|(也可称阻抗)及辐角φ的大小，只与参数及角频率有关，而与电压及电流无关。式(2-3-3)还说明，复阻抗的模|Z|和R及X构成一个直角三角形，如图 2.3.2 所示，称为阻抗三角形，辐角φ又称为阻抗角，即为电流与电压之间的相位差。对感性电路，φ为正；对容性电路，φ为负。

## Slide 52
一、串联电路的分析计算
可见复阻抗的模|Z|等于电压的有效值与电流的有效值之比，辐角φ等于电压与电流的相位差角，即
由此可见，复阻抗Z决定了电压、电流的有效值大小和相位间的关系。所以复阻抗是正弦交流电路中一个十分重要的概念，为了简明，复阻抗可简称为阻抗。
由电压相量所组成的直角三角形，称为电压三角形。利用这个电压三角形，可求得电源电压的有效值，如图 2.3.3所示，即

## Slide 53
二、并联电路的分析计算
（一）RLC 并联电路
电阻、电感和电容并联电路如图 2.3.4（a）所示，其相量模型如图 2.3.4（b）所示。

## Slide 54
二、并联电路的分析计算
（二）RLC 并联电路电压电流关系分析

## Slide 55
（三）RLC 并联电路复导纳分析
二、并联电路的分析计算
由此可见，复导纳Y 决定了电流、电压的有效值大小和相 位间的关系。复导纳的模 |Y| 和 G 及 B 也构成一个直角三角形，如图 2.3.5 所示，称为导纳三角形。

## Slide 56
（一）RLC 串联电路参数对电路性质的影响
三、电路参数对电路性质的影响
根据电路参数可得出RLC 串联电路的性质：
（1）当 XL >XC 时， ，即电压超前电流 φ 角，电路呈感性；
（2）当 XL <XC 时， φ< 0 ，即电压滞后电流φ角，电路呈容性；
（3）当 XL =XC 时，φ= 0 ，即电压与电流同相位，电路呈阻性。
三种情况的相量图如图所示。

## Slide 57
三、电路参数对电路性质的影响
（二）RLC 并联电路参数对电路性质的影响
根据电路参数可得出 RLC 并联电路的性质：
（1）当 BC > BL 时， ϕ′> 0，电流超前电压 ϕ′ 角，电路呈容性；
（2）当 BC < BL 时， ϕ′< 0 ，电流滞后电压 ϕ′ 角，电路呈感性；
（3）当 BC = BL 时， ϕ = 0 ，电流与电压同相位，电路呈阻性。
三种情况的相量图如图 2.3.7 所示。

## Slide 58
四、正弦交流电路的分析方法
（一）矢量图分析法
矢量图表示几个同频率正弦量的矢量组合。在正弦交流电路中，同频率的各正弦量均可在矢量图中画出其对应的旋转矢量。矢量图分析法就是利用矢量图分析同类正弦量相互间相位关系，求解正弦量相互叠加的结果。
设有两个正弦交流电压 ，用矢量图分析法求两个电压相加和相减的结果，具体方法如下。
如图 2.3.14 所示，先在直角坐标系中画出两个已知正弦量的旋转矢 、， ，它们的初相位分别为 。
若求两正弦交流电压之和，可以证明两正弦量相加结果仍为一个同频率的正弦量，其合成正弦量的瞬时值等于它们的瞬时值的代数和，最大值（或有效值）等于它们最大值（或有效值）的矢量和。即

## Slide 59
四、正弦交流电路的分析方法
故可用矢量求和的办法，以OA、OB为邻边作一平行四边形 OACB，则它的对角线OC就是合成电压的旋转矢量 ，其长度等于u 的有效值，<COD就等于u的初相位φ。
如果矢量图解过程中辅以三角运算，可以求出有效值和初相位的准确数值，这种方法称为解析法。使用解析法时，先将相加的各矢量分别作X轴和Y轴的投影，然后分别求出X轴和Y轴上各投影分解量的代数和，如图中的OD 和CD，再根据勾股定理求合成量的有效值，即

## Slide 60
四、正弦交流电路的分析方法
若求两正弦交流电压之差 ，仍可采用矢量求和法，即

## Slide 61
四、正弦交流电路的分析方法

## Slide 62
四、正弦交流电路的分析方法
（二）相量分析法
相量分析法即把正弦量变换成相量来分析计算正弦交流电路的方法，又称符号分析法。其实质是用复数来表述正弦量，使用复数的运算方法，简化正弦交流电路复杂的电路计算。通过前面的分析，我们知道正弦交流电路引入电压、电流相量以及阻抗（导纳）的概念后，得出了相量形式的欧姆定律和基尔霍夫定律。然后根据这两个定律又导出了阻抗（导纳）串、并联，分压及分流公式。这些公式在形式上与直流电路中相应的公式对应，由此可以推知：分析直流电路的各种方法和定理在形式上同样能适用于分析复杂交流电路。下面通过例题说明如何应用支路电流法、戴维南定理等来分析复杂正弦交流电路。

## Slide 63
四、正弦交流电路的分析方法

## Slide 64
知识拓展
RLC电路在生活中的应用非常广泛，主要包括电力系统的安全运行、无线通信的数据传输和确认机制等方面。‌
在电力系统中，RLC电路主要用于防孤岛负载测试。通过RLC防孤岛负载测试，可以有效地防止电力系统出现孤岛现象，保证电力系统的安全运行。具体应用包括：
2
3
4
1
‌电力系统的安全运行‌：通过RLC防孤岛负载测试，可以防止电力系统出现孤岛现象，确保电力系统的安全运行‌。
‌电力设备的保护‌：对电力设备进行实时监测，一旦发现异常情况，可以立即切断电源，防止电力设备受到损坏‌。
电力系统的维护‌：在进行电力系统的维修时，通过RLC防孤岛负载测试，确保维修人员的安全‌。
‌电力系统的优化‌：通过对电力系统的实时监测和控制，可以对电力系统进行优化，提高电力系统的运行效率‌

## Slide 65
知识拓展
在无线通信中，RLC层（Radio Link Control Layer）负责提供无线链路控制和确认机制，确保数据传输的可靠性。RLC层的主要功能包括：
‌1.提供可靠性‌：通过重传机制，确保在无线环境中传输的数据不会丢失或损坏‌。
2. 负载平衡‌：检测无线环境中的信号强度，决定将数据发送到哪个节点，以提高系统性能。‌
3.分段与连接‌：负责数据的分段和连接，确保数据的完整传输‌。
1

## Slide 66
任务
四
功率因数的计算与分析

## Slide 67
电类设备及其负载都要提供或吸收一定的功率。如某台变压器提供的容量为 250 kV · A，某台电动机的额定功率为 2.5 kW，一盏白炽灯的功率为 60 W，等等。由于电路中负载的性质不同，它们的功率性质及大小也各不相同。前面所提到的感性负载就不一定全部都吸收或消耗能量。所以我们要对电路中的不同功率进行分析。
1
3
功率因数是衡量电网经济运行水平的一个重要指标，国家电力部门专门对用户的功率因数制定了考核标准，要求功率因数 cos φ 在 0.85 至 0.9之间。而在工业生产中大量的设备均为感性负载，功率因数往往很低，故常要求采取措施提高电网的功率因数。那么为何一定要提高电网的功率因数呢？
2
电力系统中的负载大多是呈感性的。这类负载不只消耗电网能量，还要占用电网能量，这是我们所不希望的。日光灯负载内带有电容器就是为了减小感性负载占用电网的能量。这种利用电容来达到减小占用电网能量的方法称为无功补偿法，也就是后面我们提到的提高功率因数。
4
原因之一：若电源的容量 SN 一定，其输出的有功功率为 P=UI cos φ=Scos φ ，因而，为充分利用电源设备的容量，提高有功成分，就要求提高电路的功率因数。
原因之二：提高功率因数可减少线路损耗，提高输电效率和质量。
任务描述

## Slide 68
任务目标
4. 能复述提高功率因数的方法及提高电路功率因数在生产生活中的意义。
3. 会计算交流电路瞬时功率、有功功率、无功功率和视在功率。
1. 能熟练应用功率计算方法对正弦交流电路的功率进行分析。
2. 会分析正弦交流电路负载获得最大功率的条件。

## Slide 69
任务实施
（二）平均功率（有功功率）
（三）无功功率
（五）功率三角形
（一）瞬时功率
（四）视在功率
一、正弦交流电路中的功率
（六）功率因数

## Slide 70
一、正弦交流电路中的功率

## Slide 71
一、正弦交流电路中的功率

## Slide 72
一、正弦交流电路中的功率

## Slide 73
二、功率因数的提高方法

## Slide 74
二、功率因数的提高方法
的端电压将减少，这就影响负载的正常工作。从另一方面看，电流 I 增加，输电线路中的功率损耗也要增加。因此，提高负载的功率因数对合理、科学地使用电能以及对国民经济发展都有着重要的意义。
常用的感应电动机在空载时的功率因数为 0.2～0.3，在轻载时只有 0.4～0.5，而在额定负载时约为 0.83～0.85。不装电容器的日光灯，功率因数为 0.45～0.6。应设法提高这类感性负载的功率因数，以降低输电线路的电压降和功率损耗。
常用的提高功率因数的方法，是在感性负载两端并联容量合适的电容器。这种方法不会改变负载原有的工作状态，但负载的无功功率从电容支路得到了补偿，从而提高了功率因数。感性负载和电容器的并联电路如图 2.4.3 所示。

## Slide 75
二、功率因数的提高方法

## Slide 76
二、功率因数的提高方法
由于相位不同，故总电流 I 的有效值应从 I1 和 IC 的矢量和求得。根据电流矢量式画出该电路电流、电压矢量图如图 2.4.4 所示，并联电路取总电压为参考矢量。
感性负载中的电流 I1 可以分解成两个分量，其中与电压同相的 IR 称为有功分量，另一个滞后于电压 电角的 IL 称为无功分量，它们的大小分别是
从矢量图求出总电流的有效值为
总电流与电压的相位差为

## Slide 77
任务
五
了解实际交流电路的应用

## Slide 78
任务描述
单相交流电路应用很广泛，如家庭、办公室等场合用的日光灯、白炽灯、电风扇、洗衣机等都应用单相交流电路。

## Slide 79
任务目标
1. 能根据实际需要，设计室内电气照明电路，合理选择灯具。
2. 能够排除遇到的照明电路故障问题。

## Slide 80
一、室内电气照明电路
一、室内电气照明电路
如图 2.5.1 所示是日常生活中常见的简单照明电路图。电路由电度表、开关、白炽灯、日光灯和插座等器件组成。合上电源空气开关 QF1 后，单相电度表不转动；再合上空气开关 QF2，此时电路进入通电状态。
（1）合上开关 S1，白炽灯 EL 发亮，电度表表盘旋转（从左向右转），开始计量电能。
（2）合上开关 S2，日光灯点亮，由于日光灯与白炽灯同时发光，负荷增大，电度表表盘的转速比刚才的速度快了一点。
（3）插座接通，左边是零线，右边是火线，电压是相电压 220 V；插上电热器，因为电热器是大功率负载，电度表表盘的转速转得非常快。

## Slide 81
二、日光灯电路
如图 2.5.2 所示是电感式镇流器日光灯电路图，它主要由灯管、镇流器和启辉器组成。镇流器是一个带铁芯的线圈。启辉器是一个充有氖气的小玻璃泡，里面装上两个电极。灯管内充有稀薄的水银蒸气，当水银蒸气导电时，就发出紫外线，使涂在管壁上的荧光粉发出柔和的光。由于激发水银蒸气导电所需的电压比 220 V 的电源电压高得多，因此，日光灯在开始点亮时需要一个高出电源电压很多的瞬时电压。当日光灯点燃后正常发光时，灯管的电阻变得很小，只允许通过不大的电流，电流过强就会烧坏灯管，这时又要使加在灯管上的电压大大低于电源电压。这两方面的要求都是利用跟灯管串联的镇流器来满足功能的。

## Slide 82
任务
六
三相交流电路的认识、分析与应用

## Slide 83
任务描述
目前，电能的产生、输送和分配，基本都采用三相交流电路。三相交流电路就是由三个频率相同、最大值相等、相位上互差 120° 的正弦电动势组成的电路。这样的三个
电动势称为三相对称电动势。
三相交流电路之所以应用广泛，是因为它具有以下优点：（1）在相同体积下，三相发电机的输出功率比单相发电机的大；
（2）在输送功率相等、电压相同、输电距离和线路损耗都相同的情况下，三相输电比单相输电节省输电线材料，输电成本低；
（3）与单相电动机相比，三相电动机结构简单，价格低廉，性能良好，维护使用方便。

## Slide 84
任务目标
1. 能熟练进行三相电源和三相负载的星形和三角形的电路连接，并能对相电压、相电流、线电压、线电流进行分析计算。
2. 能熟练对三相对称电路、典型三相不对称电路进行分析计算，并能对三相对称电路的功率进行计算。

## Slide 85
一、三相交流电源
（一）三相对称电源
三相交流电一般来自三相发电机或变压器副边的三个绕组，它是由三个大小相等、频率相同、相位互差 120° 的单相交流电构成的一组三相对称交流电源。由三相电源构成的电路，称为三相（制）电路。三相发电机中三个线圈的首端分别用 A、B、C 表示；尾端分别用 X、Y、Z 表示。三相电压的参考方向为首端指向尾端。对称三相电源的电路符号如图 2.6.1 所示。图2.6.2 和图 2.6.3 为三相对称电动势的波形图和矢量图。

## Slide 86
一、三相交流电源
（二）三相交流电源的连接
三相发电机的每一相绕组产生的电动势都是独立的电源，可各自单独与负载连接成一个独立的回路，形成三个互不联系的三相电路，称为三相六线制，如图 2.6.4 所示。将三相电源的三个绕组以一定的方式连接起来就构成三相电路的电源。通常的连接方式是星形（也称Y 形）连接和三角形（也称△形）连接。对三相发电机来说，通常采用星形连接。
1. 三相电源的星形连接
2. 三相电源的三角形连接

## Slide 87
二、三相负载的接线方式
（一）三相负载的星形连接
三相负载的星形连接如图 2.6.8 所示。三个负载 ZA、ZB、ZC 的一端连在一起，并接入三相电源的中线上，另一端分别与电
源的三根端线 A、B、C 相连。
（二）三相负载的三角形连接
电源的线电压总是对称的，故不管负载对称与否，三相负载上的相电压也总是对称的。但负载的相电流与线电流不等。

## Slide 88
三、三相电路的功率
三相电路的功率测量可采用三功率表法或两功率表法来测量。对称三相正弦交流电路的瞬时功率经公式推导等于平均功率 P，是不随时间变化的常数。对三相电动机来说，瞬时功率恒定意味着电动机转动平稳，这是三相制的重要优点之一。
三相电功率的计算公式虽然两种接法时形式上一样，但其线电压、相电压，线电流、相电流的值是不同的，故计算的结果也不一样。

## Slide 89
感谢观看