## Slide 1
北京出版社
电工电子
（第二版）

## Slide 2
模块六
半导体器件及其应用

## Slide 3
CONTENTS
任务一 熟悉二极管
任务三 熟悉单管共射放大电路
任务二 熟悉三极管
任务四 了解功率放大电路
任务五 了解集成运算放大器

## Slide 4
任务
一
熟悉二极管

## Slide 5: 任务描述
半导体器件是现代电子技术的重要组成部分，更是组成各种电子、集成电路和分立元件电路的基础，而二极管是直流稳压电源中整流电路的核心元件。半导体的概念及特点、PN 结的形成与特性、二极管与 PN 结的关系、二极管的结构与特性等内容，是认识、学习、应用二极管的基础。

## Slide 6
任务目标
01
02
03
2. 会判断二极管的工作状态。
3. 会画二极管的伏安特性曲线。
1. 会绘制普通二极管和特殊二极管的符号。

## Slide 7
一、半导体的基础知识
（一）半导体的结构分析
自然界中不同的物质，由于其原子结构不同，因而导电能力也各不相同。根据导电能力的强弱，可以把物质分成导体、半导体和绝缘体三大类。
（二）本征半
导体
本征半导体是一种纯净的半导体晶体。当本征半导体的温度升高或受到光线照射时，其共价键中的价电子就从外界获得能量。
1. N 型半导体。
2. P 型半导体。
（三）掺杂半
导体

## Slide 8
二、PN 结的形成及其特性
（一）PN 结的形成
当 P 型半导体和 N 型半导体通过一定的工艺结合在一起时，由于 P 型半导体的空穴浓度高，电子浓度低，而 N 型半导体的电子浓度高，空穴浓度低，所以交界面附近两侧的载流子形成了浓度差。
（二）PN 结的特性
PN 结在正向偏置时，处于导通状态，电流可顺利流过；而在反向偏置时，处于截止状态，阻止电流通过。这就说明：PN 结具有单向导电性，这是 PN 结的基本特性。

## Slide 9
三、二极管的结构和类型
（一）二极管的
结构
二极管是将 PN 结加上（电极）引出线和管壳构成的，所以二极管的核心结构就是 PN 结。P 型半导体一侧的引出线称为阳极或正极，N 型半导体一侧的引出线称为阴极或负极。
（二）二极管的类型
常见的二极管类型有以下几种。（1）按材料分为硅二极管和锗二极管。（2）按 PN 结面积分为点接触型、面接触型和平面型。（3）按功能分为整流、稳压、发光、光电、检波、激光和变容二极管等。

## Slide 10
四、二极管的伏安特性及主要参数
03
02
01
（一）正向特性
二极管阳极接高电位，阴极接低电位，称二极管加上正向电压，即二极管为正向接法。
1. 起始段（OA）。
2. 导通段（AB）。
（二）反向特性
反向特性表明，二极管的反向电压小于某一数值时，反向电流很小，它是由激发所产生的少数载流子形成的，在一定温度下是个常数，不随外加反向电压的大小而变化，通常称为反向漏电流或反向饱和电流。
（三）二极管的主要参数
半导体二极管的参数规定了二极管的适用范围，它是合理选用二极管的依据。半导体二极管的主要参数有最大整流电流、最高反向工作电压、反向电流。

## Slide 11
五、特殊二极管
（一）稳压二极管
1. 结构原理。
2. 主要参数。
（三）发光二极管
发光二极管简称 LED，是一种能把电能转换成光能的特殊器件。这种二极管不仅具有普通二极管的正、反向特性，而且当给管子施加正向偏压时，管子还会发出可见光和不可见光。
（二）光电二极管
光电二极管又称为光敏二极管。它的结构与普通二极管类似，但在它的 PN 结处，能通过管壳上的一个玻璃窗口接收外部的光照。

## Slide 12: 六、半导体二极管的识别与简单测试
（二）特殊二极管的识别与简单测试
1. 稳压管。稳压管有玻璃或塑料封装和金属外壳封装两种。2. 发光二极管。发光二极管出厂时，一根引线做得比另一根引线长，通常，较长的引线表示阳极（+），另一根为阴极（-）。
（一）普通二极管的识别与简单测试
普通二极管一般分为玻璃封装和塑料封装两种。它们的外壳上均印有型号和标记，标记箭头所指为阴极。有的二极管上只有一个色点，有色点的一端为阳极。

## Slide 13
二极管正负极的判断方法
‌1.观察法‌：查看管壳上的符号标记，通常在二极管的外壳上标有二极管的符号，带有三角形箭头一端为正极、另一端为负极。对于点接触型玻璃外壳二极管，可透过玻璃看触针，金属触针的一头为正极。另外，有的二极管上标有色点（白色或红色），一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环，带色环的一端为负极。‌
‌2.万用表检测法‌：将万用表置于“R×100Ω”挡或“R×1kΩ”挡，然后将万用表两表笔分别接到二极管的两端引脚上，测出一个结果后，对调两表笔，再测出一个结果。两次测量的结果中，有一次测量出的阻值较大则为反向电阻，一次测量出的阻值较小则为正向电阻。在阻值较小的一次测量中，黑表笔接的是二极管的正极，红表笔接的是二极管的负极。‌
‌‌3.电池和‌扬声器判别法‌：将一节电池和一个扬声器与被测二极管构成串联电路，用二极管的一端引线断续触碰扬声器，然后将二极管倒头再测一次，以听到“咯、咯”声较大的一次为准，电池正极相接的那一根引线为正极，另一根为负极。
拓展知识

## Slide 14
任务
二
熟悉三极管

## Slide 15: 任务描述
电子设备中，通常需要将微弱的信号加以放大，去推动较大功率的负载工作，如收音机需要将天线微弱信号放大几百万倍，才能推动扬声器发出声音，实现这一功能的是放大电路，而半导体三极管是放大电路的核心器件。

## Slide 16
任务目标
2. 能辨析半导体三极管电流分配与放大原理。
3. 会绘制三极管 NPN 和 PNP 的图形符号。
5. 会分析三极管的伏安特性曲线。
1. 熟知半导体三极管的基本结构。
4. 会判断三极管的工作状态以及三种工作状态需要满足的条件。

## Slide 17
一、认识三极管
半导体三极管又叫晶体三极管或双极性晶体管，简称为三极管或晶体管。它具有电流放大作用和开关作用，是放大电路最基本的元件之一。常见的三极管外形如图 6.2.1 所示。三极管的结构，最常见的有平面型和合金型两种。图 6.2.2（a）为平面型（主要为硅管），图 6.2.2（b）为合金型（主要为锗管），都是通过一定的工艺在一块半导体基片上制成两个 PN 结，再引出三个电极，然后用管壳封装而成。

## Slide 18
二、三极管的电流分配和电流放大作用
三极管的主要作用是电流放大作用和开关作用。三极管的基本放大电路如图 6.2.4 所示，基极电源 EB、基极电阻 RB、基极B 和发射极E组成输入回路；集电极电源 EC、集电极电阻RC、集电极C和发射极E组成输出回路。发射极E是公共电极，这种电路称为共发射极电路。

## Slide 19
三、三极管的伏安特性
当三极管集电极与发射极之间的电压 UCE 为某一定值时，基极电流IB与基—射极之间的电压 UBE的关系，称为三极管的输入特性。
（一）输入特性曲线
当三极管基极电流 IB 为定值时，集电极电流 IC 与集—射极之间的电压 UCE 的关系，称为三极管的输出特性。
（二）输出特性曲线

## Slide 20
四、三极管的工作状态
（一）放大状态
三极管处于放大状态的条件是发射结正偏和集电结反偏，它对应于输出特性曲线上IB > 0 和 UCE >1V 的区域。我们把这个区域叫放大区。
（二）截止状态
当三极管的基极开路或发射结处于反向偏置时， IC ≈ 0 ，三极管处于截止状态。
（三）饱和状态
当发射结、集电结都处于正向偏置时，三极管处于饱和状态，即 IC 不受 IB 控制。

## Slide 21
五、三极管的主要参数
（一）电流放大倍数β
01
（二）穿透电流 ICEO
02
（三）集射极反向击穿电压 UCE（BR）
03
（四）集电极最大允许电流 ICM
04
（五）集电极最大允许功耗 PCM
05

## Slide 22
拓展知识
（一）电流放大倍数β
三极管导通原理和它的三种状态

## Slide 23
任务
三
熟悉单管共射放大电路

## Slide 24: 任务描述
三极管放大电路可以放大微弱信号，广泛用于音像设备、电子仪器、测量、控制系统以及图像处理等各个领域，是应用最广泛的电子电路之一。
放大器并不放大能量，放大器的作用是控制电源的能量，使其按输入信号变化的规律向负载供电，所以放大器的实质是用较小的信号控制较大的信号。共（发）射极连接的单管交流放大电路是三极管放大电路的基本形式。

## Slide 25
任务目标
4. 会在实际中应用共射放大电路。
3. 会计算静态工作点、输入输出电阻、电压放大倍数。
1. 能辨析共射放大电路。
2. 会画共射放大电路的电路图、直流通路和交流通路。

## Slide 26
3. 会计算静态工作点、输入输出电阻、电压放大倍数。
2. 会画共射放大电路的电路图、直流通路和交流通路。
1. 能辨析共射放大电路。
03
02
4. 会在实际中应用共射放大电路。
01
04
任务目标

## Slide 27
一、了解共射放大电路
（一）基本放大电路
三极管的主要用途之一是利用其组成放大电路，放大电路的主要作用是将微弱的电信号（电压、电流或电功率）放大成为所需要的较强的电信号，以便有效地进行观察、测量或控制较大功率的负载。
（二）放大电路的应用
放大电路的应用十分广泛，它是各种电子设备中最普遍的一种基本单元。
（三）放大电路的组成
由三极管 T、电阻、电容、直流电源等组成。其中输入端接交流信号源，通常可用一个理想电压源 uS 和电阻 RS 串联表示。

## Slide 28
二、分析共射放大电路
（一）直流通路
放大电路中没有交流输入信号，即 ui = 0 时的工作状态，称为静态工作状态，简称静态。这时电路中仅有直流电源作用，电路中的电流和电压值均为直流，叫静态值。各个直流电流和电压用大写字母的平标和下标表示，如基极电流 IB、集电极电流 IC、发射极电流 IE、基 - 射极电压 UBE、集 - 射极电压 UCE 等。静态时电路中的 IB、IC、UCE 的数值就叫放大电路的静态工作点。
（二）交流通路
在上述静态的基础上，放大电路接入交流输入信号 ui，这时放大电路的工作状态称动态。动态分析就是在静态值确定后，分析交流信号在放大电路中的传输情况，即分析电路中各个电压、电流随输入信号变化的情况。交流信号在放大电路中的传输通道称为交流通路。

## Slide 29
三、计算共射放大电路
（二）放大电路的动态分析
动态是指放大电路在直流电源和交流信号共同作用下的工作状态。此时电路中三极管的 uCE、iB、iC 均包含直流分量和交流分量（交流信号）。动态分析就是在静态值确定后，分析交流信号在放大电路中的传输情况，即分析电路中各个电压、电流 uCE、iB、iC随输入信号变化的情况。
静态工作状态时放大电路中三极管各极的电流和电压的值称为放大电路的静态工作点 Q，主要指 IBQ、ICQ、UCEQ。静态分析的目的就是确定放大电路的静态工作点 Q。
（一）静态工作点的估算

## Slide 30
任务
四
了解功率放大电路

## Slide 31: 任务描述
电子设备中，常要求放大电路的输出级带动某些负载工作。例如，使仪表指针偏转，使扬声器发声，驱动自控系统中的执行机构，等等。因而要求放大电路有足够大的输出功率。这种放大电路统称为功率放大电路。

## Slide 32
任务描述
1. 提供足够的输出功率。
在电子元件参数允许的范围内，放大电路的输出电压和输出电流都要有足够大的变化量，以便根据负载的要求，提供足够的输出功率。
2. 具有较高的效率。
放大电路输出给负载的功率是由直流电源提供的。在输出功率较大的情况下，如果效率不高，不仅造成能量浪费，而且消耗在电路内部的电能将转换为热量，使管子、元件等温度升高。
3. 尽量减少非线性失真。
由于功率放大电路的工作点变化范围大，因此，输出波形的非线性失真问题要比小
信号放大电路严重得多。应对这个问题特别注意。
对电压放大电路的要求是使负载得到放大的不失真的电压信号，而对功率放大电路则主要要求它输出足够大的输出功率。对功率放大电路的一般要求如下。

## Slide 33
任务目标
4. 会画 OCL、OTL 电路图。
3. 能辨析 OCL、OTL 电路的组成和工作原理。
1. 能熟知功率放大电路特点。
2. 能辨识甲类、乙类、甲乙类放大电路。
5. 会在实际中应用功率放大器。

## Slide 34
一、基本功率放大器
在实际工程中，往往要利用放大后的信号去控制某种执行机构，例如，使扬声器发音，使电动机转动，使仪表指针偏转，使继电器闭合和断开等。为了控制这些负载，要求放大电路既要有较大的电压输出，又要有较大的电流输出，即要有较大的功率输出。因此，多级放大电路末级通常为功率放大电路。功率放大电路和电压放大电路并无本质的区别，但也有不同之处。电压放大电路要求有较高的输出电压，是工作在小信号状态下；而功率放大电路要求获得较高的输出功率，是工作在大信号状态下，这就构成了它的特殊性。图 6.4.1 所示为功率放大器的实物图。

## Slide 35
一、基本功率放大器
（一）OCL 互补对称式功率放大电路
1. 电路和工作原理。
OCL 互补对称式功率放大电路，简称 OCL 电路，如图 6.4.2（a）所示。

## Slide 36
一、基本功率放大器
电路中两只三极管，VT1 为 NPN 型，VT2 为 PNP 型，但两管材料和特性参数相同，
特性对称。由 +UCC1 和 −UCC2 两个对称直流电源供电。该电路可以看成是两个复合的射极跟随器。下面分析电路工作原理。
静态时：由于两管特性对称，供电电源对称，两管射极电位UE= 0 ，VT1、VT2 均
截止，电路中无功率损耗。
动态时：忽略发射结死区电压，在 ui 的正半周内，VT1 导通，VT2 截止。VT1 以射
极输出器的形式将正方向的信号变化传递给负载。电流方向如图 6.4.2（a）中实线箭头所示。最大输出电压幅度受 VT1 管饱和的限制，约为 +UCC1 。在负半周，VT2 导通，VT1截止。VT2 以射极输出器的形式将负方向的信号变化传递给负载。电流方向如图 6.4.2
（a）中虚线箭头所示。最大输出电压幅度受 VT2 管饱和的限制，约为 −UCC2 。如上所述，两个三极管的静态电流均为 0。这种只在信号半个周期内导通的工作状态称为乙类工作状态。

## Slide 37
一、基本功率放大器
（二）OTL 互补对称式功率放大电路
OCL 电路结构简单，但存在双电源供电的问题。所以在分立元件电路中常用单电源互补对称式功率放大电路，又称 OTL 电路。
OTL 电路如图 6.4.3 所示。它与图 6.4.2 的 OCL 电路相比，去掉了负电源，接入了一个隔直流的电容器 C。
静态时：调整 R1 大小，由于三极管 VT1、VT2 对称，可使 UE=UA=Ucc / 2 。
动态时：输入信号 ui 叠加在静态值 UA=Ucc / 2上。

## Slide 38
二、集成功率放大器
（一）集成功率放大器的分类
根据应用场合的不同，集成功率放大器可以分为通用型和专用型两大类。通用型集成功率放大器指可以用于多种场合的电路，常用的有 LM386 集成功率放大器，用于收音机、对讲机、函数发生器等仪器和设备。
（二）集成功率放大器举例
1. LM386 集成功率放大器。
2. TDA2040 集成功率放大器。

## Slide 39
任务
五
了解集成运算放大器

## Slide 40: 任务描述
工业自动控制中，有些变化极其缓慢（频率接近于 0）或者是极性固定的直流信号不能采用阻容耦合的基本放大电路进行放大。因此，人们采用了集成电路技术，制造出了一种能够放大直流信号的放大电路——集成运算放大器（简称集成运放）

## Slide 41
任务目标
1. 能辨析集成运算放大器的基本组成和参数。
3. 会画集成运放的运算电路。
2. 会理想运放的几种应用。
4. 会计算理想运放的输出电压与输入电压之间的关系。

## Slide 42
一、认识集成运算放大器
集成电路是将半导体三极管、二极管、电阻等元件及连线全部集中制造在同一小块半导体基片上，成为一个完整的固体电路。集成运算放大器是一种集成电路，最早应用于信号的运算，所以被称为运算放大器。目前集成运算放大器的用途已经远远超过了此范围，但仍沿用此名称。随着集成运放技术的发展，目前集成运放的应用几乎渗透到电子技术的各个领域，它成为组成电子系统的基本功能单元。集成电路常有 3 种外形，即双列直插式、圆壳式和扁平式，如图 6.5.1 所示。

## Slide 43
（一）集成运算放大器的组成、图形符号
（三）集成运算放大器的理想模型
（二）集成运算放大器的主要参数
一、认识集成运算放大器

## Slide 44
一、认识集成运算放大器
（一）集成运算放大器的组成、图形符号
集成运算放大器内部电路一般由输入级、中间级、输出级和偏置电路四部分组成，级间直接耦合，结构框图如图 6.5.2 所示。
输入级：是提高集成运放质量的关键部分，其主要作用是提高放大电路的输入电阻，
减小零点漂移，有效地抑制干扰信号。输入级一般采用具有恒流源的差动放大电路。
中间级：主要作用是进行电压放大，一般由共射放大电路组成。
输出级：主要向负载提供足够大的输出功率，并具有较低的输出电阻和较强的带负载能力。此外，还设有过载保护电路。输出级一般由射极输出器或互补对称电路组成。
偏置电路：主要作用是为各级放大电路提供合适的静态工作点，典型电路是电流源
电路。
集成运算放大器的图形符号如图 6.5.3 所示。它有两个输入端，标“＋”的输入端
称为同相输入端，输入信号由此端输入时，输出信号与输入信号相位相同；标“-”的输入端称为反相输入端，输入信号由此端输入时，输出信号与输入信号相位相反。

## Slide 45
一、认识集成运算放大器
（二）集成运算放大器的主要参数
运算放大器性能的好坏常用一些参数表征。这些参数是选用运算放大器的主要依据。
4. 差模输入电阻 Rid 和输出电阻Rod。
3. 开环电压放大倍数 Aud。
1. 输入失调电压 UIO。
2. 输入失调电流 IIO。
5. 共模抑制比 KCMR。

## Slide 46
一、认识集成运算放大器
（三）集成运算放大器的理想模型
1. 理想模型。
在分析集成运算放大器构成的应用电路时，一般是把集成运算放大器视为理想的（将集成运算放大器的各项技术指标理想化），其图形符号如图 6.5.4 所示。
2. 理想运算放大器的两个分析依据。
根据以上的理想化条件，当运放工作在线性状态（线性区）时，即输出电压随输入电压成比例变化，可推导出以下两个重要结论。

## Slide 47
01
02
03
（二）加法运算电路
1. 反相加法运算电路。
2. 同相加法运算电路。
（三）积分运算电路
电容 C 接在输出端和反相输入端之间，与 R 一起构成负反馈电路，输入信号通过电阻 R 加在反相输入端上，同相输入端通过电阻 Rp 接地。
（一）比例运算电路
1. 反相输入比例运算电路。
2. 同相输入比例运算电路。
二、应用集成运算放大器

## Slide 48
二、应用集成运算放大器
（一）比例运算电路
1. 反相输入比例运算电路。
电路如图 6.5.5 所示。输入信号 ui 通过电阻R1加在反相输入端上，同相输入端通过电阻 Rp 接地，Rf、R1 构成反馈电路。
根据运放工作在线性区的两条分析依据可知
式中的负号表示输出电压与输入电压相位相反。当 R1= Rf时，uo=ui ，即 Af = −1 ，该电路就成了反相器。

## Slide 49
二、应用集成运算放大器
2. 同相输入比例运算电路。
电路如图 6.5.6 所示。输入信号 ui 通过电阻 Rp 加在同相输入端上，反相输入端通过电阻 R1 接地，Rf、R1 构成反馈电路。
根据运放工作在线性区的两条分析依据可知
输出电压与输入电压同相。当 R1=∞或 Rf =0 时，uo=ui ，即 Af =1 ，这时输出电压跟随输入电压作相同的变化，称为电压跟随器。

## Slide 50
二、应用集成运算放大器
（二）加法运算电路
1. 反相加法运算电路。
在反相输入比例运算电路的反相输入端加上若干个输入信号电压，就可以对多个输入信号实现代数相加运算。图 6.5.7 是具有两个输入信号的反相加法运算电路。根据运算放大器工作在线性区的两个结论分析可知
可见输出电压与两个输入电压之间是一种反相输入加法运算关系。这一运算关系可以推广到有更多个输入信号的情况。平衡电阻 R′ =R1∥R2∥R3 。

## Slide 51
二、应用集成运算放大器
2. 同相加法运算电路。
在同相输入比例运算电路的同相输入端加上若干个输入信号电压，就可以对多个输入信号实现代数相加运算。图 6.5.8 是具有两个输入信号的同相加法运算电路。
对图 6.5.8 分析可知

## Slide 52
二、应用集成运算放大器
（三）积分运算电路
电路如图 6.5.9 所示。电容C接在输出端和反相输入端之间，与 R 一起构成负反馈电路，输入信号通过电阻 R 加在反相输入端上，同相输入端通过电阻 Rp接地。
由于反相输入端虚地，且 i-=i+=0 ，由图 6.5.9 可得

## Slide 53
二、应用集成运算放大器
可得
输出电压与输入电压对时间的积分成正比。
若 ui 为恒定电压 U，输出电压为

## Slide 54
感谢观看