## Slide 1
北京出版社
电工电子
（第二版）

## Slide 2
模块七
直流稳压电源的分析与应用

## Slide 3
CONTENTS
任务一 熟悉直流稳压电源
任务二 熟悉稳压电路

## Slide 4
任务
一
熟悉直流稳压电源

## Slide 5: 任务描述
直流稳压电源是一种能够把交流电转变为直流电，并且当电网电压波动或负载发生变化时，输出的直流电压能基本保持不变的直流电源。整流是把交流电变换成直流电。
完成这一任务的电路称为整流电路。根据所用交流电源相数，可分为单相和多相整流；按负载上所得整流波形，可分为半波和全波整流。

## Slide 6
任务目标
01
02
03
2. 能辨析单相半波整流电路、单相桥式整流电路、电容滤波电路、电感滤波电路。
3. 会计算整流电路、滤波电路等。
1. 能正确连接桥式整流电路，并辨析工作原理。

## Slide 7
一、直流稳压电源组成
直流稳压电源由电源变压器、整流、滤波和稳压电路四部分组成，其原理框图如图 7.1.1 所示。电网供给的交流电压 u1（220 V，50 Hz）经电源变压器降压后，得到符合电路需要的交流电压 u2，然后由整流电路变换成方向不变、大小随时间变化的脉动电压 u3，再用滤波器滤去其交流分量，就可得到比较平直的直流电压 u1。但这样的直流输出电压，还会随交流电网电压的波动或负载的变动而变化。在对直流供电要求较高的场合，还需要使用稳压电路，以保证输出直流电压更加稳定。

## Slide 8
二、单相整流电路
（一）单相半波整流电路
1. 工作原理。
2. 直流电压 Uo 和直流电流 Io 的计算。
（三）常用整流电路汇总
单相半波
单相全波
单相桥式
三相半波
（二）单相桥式整流电路
1. 工作原理。
2. 直流电压 Uo 和直流电流 Io 的计算。
3. 整流二极管的选择。

## Slide 9
三、滤波电路
（一）电容滤波电路
从电路图中可看出，电容器两端电压 uC 上升时，电容器充电，电容储能；当 uC 下降时，电容器放电，电容释放能量。如果滤波电容器的容量比较大，负载电阻的阻值也比较大，电容器两端电压下降得就慢，反之下降得就快。电容器两端的电压下降得越慢，负载两端电压就越平滑，滤波效果越好。
（二）电感滤波电路
当负载中的电流增加时，自感电动势与电流的方向相反，阻碍电流的增加，同时将一部分电场能量转换成磁场能量储存在磁场中；当负载中的电流减小时，自感电动势与电流方向相同，阻碍电流的减小，同时线圈将储存的磁场能量释放出来，使电流减小的速度变慢。

## Slide 10
任务
二
熟悉稳压电路

## Slide 11
任务描述
稳压电路作为直流稳压电源的最后一个组成部分，它的性能好坏对整个电路的影响很大。稳压电路按电压调整元件与负载连接方式的不同分为两种类型：并联型稳压电路，即调整元件与负载并联，如图 7.2.1（a）所示；串联型稳压电路，即调整元件与负载串联，如图 7.2.1（b）所示。一般情况下，并联型稳压电路的调整元件采用稳压二极管，串联型稳压电路的调整元件采用三极管。

## Slide 12
任务目标
2. 会计算稳压电源的技术指标。
3. 会计算稳压管稳压电路，会进行限流电阻的选择。
1. 会画并联型、串联型稳压电路，并应用到实际生活中。

## Slide 13
一、并联型稳压电路
（一）稳压二极管
稳压二极管（简称稳压管）是一种特殊二极管，具有稳定电压的作用。稳压二极管和普通二极管的主要区别在于，稳压二极管工作在反向击穿可逆状态。
（二）并联型稳压电路
电阻 R 为限流电阻，用来限制流过稳压管的电流 IZ；RL 为负载电阻，其两端的输出电压 Uo 等于稳压二极管的稳定电压UZ；负载电流为 Io。

## Slide 14
二、串联型稳压电路
利用三极管组成的串联型稳压电路如图 7.2.4 所示，三极管作为调整元件与负载串联。图 7.2.4 所示电路中，电阻 R 既是稳压二极管 UZ 的限流电阻，又为三极管 VT 的基极电流提供通路，保证三极管工作在放大状态。稳压管 UZ 工作在反向击穿状态，其两端电压稳定，几乎不随外电路状态而变化，可以认为是恒定在稳压值上。

## Slide 15
三、稳压电源的主要技术指标
（一）特性指标
表明稳压电源工作特性的参数。例如：允许输入的电压、输出电压及可调范围、输出电流等。
（二）质量指标
衡量稳压电源性能优劣的参数。
1. 稳压系数 Sr。
2. 输出电阻 ro。
3. 电压调整率 KU。
4. 电流调整率 KI。

## Slide 16
四、集成稳压电路
（一）三端固定式集成稳压器
这类产品的封装形式有金属壳封装和塑料壳封装两种，如图 7.2.6 所示。它们都有三个管脚，分别是输入端、输出端和公共端，因此称为三端式稳压器。三端固定式集成稳压器有三个端子：输入端 Ui、输出端 U0 和公共端 COM。输入端接整流滤波电路，输出端接负载；公共端接输入、输出的公共连接点。其内部由采样、基准、放大、调整和保护等电路组成。保护电路具有过流、过热及短路保护功能。

## Slide 17
四、集成稳压电路
（二）三端可调式集成稳压器
1. 三端可调式集成稳压器组成与应用。
三端可调式集成稳压器是在固定式集成稳压器基础上发展起来的。
2. 低压差三端稳压器。
前述三端稳压器的缺点是输入输出之间必须维持 2～3 V 的电压差其才能正常地工作，在电池供电的装置中不能使用。

## Slide 18
感谢观看