## Slide 1
北京出版社
电工电子
（第二版）

## Slide 2
模块八
数字电子电路及其应用

## Slide 3
CONTENTS
任务一 了解数字电路
任务二 逻辑电路的组成与应用

## Slide 4
PART
01
了解数字电路

## Slide 5
任务描述
在电子技术应用中，电信号按它们的变化规律可以分为两大类：模拟信号和数字信号。模拟信号的变化在时间和数值上都是连续的。例如，电话线中的语音信号就是随时间作连续变化的模拟信号，它的电压信号在正常情况下是连续变化，不会出现跳变。所以，传输、处理模拟信号的电路称为模拟电路，例如温度信号、工频电压信号，三角波、正弦波等。而数字电路处理的是数字信号。数字电路常用来研究数字信号的产生、交换、传输、储存、控制、运算等。数字信号在时间和数值上是断续变化的离散信号。这类信号在两种稳定状态之间作阶跃变化，常用 0 和 1 来表示两种信号，因而称之为二值信息。

## Slide 6
任务目标
3. 会进行数制转换计算。
1. 能识析几种进制数的特点。
2. 会判断哪些信号属于数字信号。

## Slide 7
一、数字信号的特点
图 8.1.1（a）（b）所示分别为模拟电压信号和数字电压信号。

## Slide 8
一、数字信号的特点
由于数字信号采用二值信息来表示脉冲的有、无或电平的高、低，所以数字电路在结构和工作状态、研究内容和分析方法上都与模拟电路不同，与模拟电路相比，数字电路具有如下特点。
（1）由于数字信号是二值信息，所以在电路中工作的半导体管通常处在开关状态，即工作在饱和区和截止区，放大区只是过渡状态。
（2）数字电路主要的研究对象是电路输入和输出间的逻辑关系。输入信号的状态（0或 1）和输出信号的状态（0 或 1）之间的逻辑关系，反映了电路的逻辑功能。数字电路的分析方法主要使用逻辑代数和卡诺图法等进行分析。
（3）数字信息便于长期保存。
（4）组成数字电路的单元结构较简单，便于集成化和系列化生产，工作可靠、精度高。数字集成电路产品系列多、通用性强、成本低。

## Slide 9
二、数制和数制的转换
在表示数字时，仅用一位数码往往不够用，必须用进位计数的方法组成多位数码。多位数码每一位的构成以及从低位到高位的进位规则称为进位计数制，简称进位制。在日常生活及生产实践中，人们常用十进制数、二进制数、八进制数、十六进制数等。

## Slide 10
任务
二
逻辑电路的组成与应用

## Slide 11: 任务描述
在数字系统中，有能够进行逻辑运算和算术运算的组合逻辑电路，还有具有记忆功能的时序逻辑电路。本任务主要介绍了组成逻辑电路的基本单元：逻辑门电路和触发器。
重点分析了两种逻辑电路的功能及基本的应用方法。在进行逻辑电路分析与设计时，着重它们的逻辑功能，对其内部电路结构不作介绍。

## Slide 12
任务目标
4
会集成计数器的使用方法。
5
会选用译码器、显示器，能分析电路功能。
6
能识读数字电路图。
1
会识别基本元件逻辑符号。
2
会进行基本电路逻辑电路图设计。
3
会写常用触发器的逻辑符号与真值表，会分析相应的逻辑电路功能。

## Slide 13
一、门电路
（三）非逻辑及非门
非就是反，就是否定。
（四）复合逻辑门
1. 与非门。
2. 或非门。
（一）与逻辑及与门
当决定某一事件的所有条件都具备时，该事件才会发生，这种因果关系称为与逻辑关系。
（二）或逻辑及或门
当决定某一事件的几个条件中，只要有一个或者几个条件具备，该事件就会发生，这种因果关系称为或逻辑关系。

## Slide 14
二、触发器
03
02
01
（一）R-S 触发器
1. 基本 R-S 触发器。
2. 同步 R-S 触发器。
（二）主从 J-K 触发器
主从 J-K 触发器是一种功能齐全、应用广泛的触发器，它由两个同步 R-S 触发器组成，前一级称主触发器，后一级称从触发器，输入端改用 J、K 表示，故称主从 J-K触发器。
（三）D 触发器
CP 处不加小圆圈，表明触发器是由 CP脉冲的上升沿触发。

## Slide 15
三、计数器
01
02
（一）计数器分类
计数器的种类繁多，从不同的角度出发，有不同的分类方法。
1. 按计数进位制分。
2. 按计数脉冲输入方式分。
3. 按计数增减趋势分。
（二）计数器的使用
1. 二进制计数器。
2. 中规模十进制计数器。
3. 任意进制计数器。

## Slide 16
四、译码器
1
（一）变量译码器（又称二进制译码器）
用以表示输入变量的状态，如 2 线 -4 线、3 线 -8 线和 4 线 -16 线译码器。若有n 个输入变量，则有 2n 个不同的组合状态，就有 2n 个输出端供其使用。而每一个输出所代表的函数对应于 n 个输入变量的最小项。
2
（二）数码显示译码器
1. 七段发光二极管（LED）数码管。
2. BCD 码七段译码驱动器。

## Slide 17
五、数字电路读图
（一）读图的基本要求
对不同类型或形式的数字电路，其读图基本要求就是分析电路的组成结构，描述出电路的输入、输出逻辑关系和功能特征，理解电路的设计思想、工作原理和用途，进而达到对所读的数字电路能应用、测试、维修，甚至于改进和开发研制的目的。
（二）读图的一般方法
对于一个综合性的数字电路，读图的一般方法是对整个逻辑系统进行分析与综合。所谓分析，就是把一个复杂的整体数字电路分成若干个部分，逐个进行剖析认识；所谓综合，就是把整个逻辑系统中的各个部分，根据它们之间的逻辑关系和信号流向，组合
在一起，从而认识系统的整体。
（三）读图的具体步骤
（1）了解用途和完成的功能
（2）找出通路
（3）查清集成电路的功能，划出单元
（4）画出框图
（5）分析电路工作过程

## Slide 18
拓展知识
二进制十进制转

## Slide 19
拓展知识
从基础到应用：全面了解模拟电路与数字电路的区别与融合

## Slide 20
感谢观看