## Slide 1
新能源汽车电池及管理系统检修

## Slide 2
《新能源汽车电池及管理系统检修》
学习情境2 新能源汽车动力电池检测
任务2.1 新能源汽车动力模组检测

## Slide 3
客户王先生的新能源汽车动力电池已经从车上拆卸下来，现在将动力电池箱打开，进行内部相关部件的检测，委派你完成动力电池模组的检测任务。

## Slide 4
01
能介绍动力电池电池箱的性能要求
02
能介绍动力电池中电池模组的结构组成及排列方式;
03
能在车辆上找到手动维修开关并进行规范拆装；
学习
目标
04
能规范检测动力电池模组。

## Slide 5
思政目标！
能查询国产动力电池品牌，增强民族意识；
能了解动力电池技术前沿。

## Slide 6
PART 1
动力电池箱认知

## Slide 7
1
动力电池箱
2
电池模组
3
电池控制器
4
电池管理系统BMS
动力电池的组成
5
其他辅助装置

## Slide 8
1. 动力电池箱功能
动力电池箱用于盛装电池模块、BMS以及相应的辅助装置，并包含机械连接、防护等功能。

## Slide 9
1. 动力电池箱功能
动力电池箱是电池模块的承载件，
是支撑、固定、包围电池系统的组件，
包含上盖和下托盘，还有辅助装置，如过渡件、护板和螺栓等，
主要用于保护动力蓄电池在受到外界碰撞、挤压时不易损坏
在动力蓄电池的安全工作方面起着重要作用。

## Slide 10
EV200电池箱体的防护等级为IP67。
下壳体采用高强度铝合金，设有加强边框，有效预防汽车碰撞和底部异物撞击。
上壳体采用高强度工程塑料，绝缘阻燃，耐腐蚀性好，隔热性能佳。

## Slide 11
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
名称 | 出水口接头 | 进水口接头 | 快充连接器 | 低压连接器（灰） | 低压连接器（黑）
序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
名称 | 高压连接器 | 下箱体 | 箱盖 | 防爆阀 | 后支架
吉利EV300动力蓄电池各部件名称

## Slide 12
《汽车安全与舒适系统检修》
《新能源汽车电池及管理系统检修》
动力蓄电池的上部分采用钢材或树脂进行密封，
保证动力蓄电池具有良好的防水、防尘性能，
符合IP67的防护等级要求，
2. 动力电池箱的要求

## Slide 13
《汽车安全与舒适系统检修》
《新能源汽车电池及管理系统检修》
常温下短时间内可以承受浅水浸泡而不会渗水，
不会对内部电池造成有害影响，
所以电动汽车可以承受短时的雨水飞溅、浸湿，
而不影响汽车的正常使用。
动力蓄电池内表面不得有划痕、尖角、毛刺、焊缝及残余油迹
等外观缺陷，焊接处必须打磨圆滑。

## Slide 14
另外，动力蓄电池箱还需满足诸多功能需求：
（1）耐振动强度高
静强度一般比较容易达成，而振动强度和疲劳耐久性
是保证动力蓄电池安全的重点。
（2）耐冲击性能强
经历冲击试验后，要求动力蓄电池箱外部及内部不应有机械损坏、
变形和紧固部位的松动现象。

## Slide 15
（3）碰撞安全性能高
这是考虑到车辆在发生正面碰撞、侧面碰撞以及后碰撞过
程中可能对动力蓄电池箱造成的挤压破坏。
（4）密封性能要求高
动力蓄电池位于车身底板下方，在车辆外侧，且离路面很近，
防水、防尘的密封要求必不可少。

## Slide 16
（5）防腐性能要求高
蓄电池箱极易粘黏雨水、泥浆，是腐蚀重灾区，
其防腐性能要求较高。
（6）阻燃性能好
为提高动力蓄电池的使用安全性，
动力蓄电池应具备良好的阻燃性能。

## Slide 17
（7）抗石击性能强
动力蓄电池箱在车辆行驶过程中极易受到飞石撞击，
为此增加抗石击性能防护设计。
（8）无积水结构
动力蓄电池箱上方应避免凹台出现，否则易形成不必要的积水。
（9）轻量化设计
考虑到车辆的综合性能表现，动力蓄电池箱应尽量追求轻量化。

## Slide 18
2. 动力电池箱的要求
1. 动力电池箱功能
动力电池箱认知

## Slide 19
PART 2
动力电池模组认知

## Slide 20
一、 动力电池成组方式
特斯拉七千多单体电池如何排列？串联？并联？

## Slide 21
打开动力蓄电池上盖，
会看到一个一个的电池模组。
如北汽EV160动力蓄电池有
10个电池模组串联，
连接方式是1P100S共100个电芯。
电芯的标称电压为3.2V，
整个电池包的输出电压为320V。

## Slide 22
1. 单体电池（电芯cell）--动力蓄电池电能储存的最小单元

## Slide 23
根据电动汽车的电能管理要求，
多个电芯并联组合成蓄电池电芯组，

## Slide 24
2. 蓄电池模组
多个电芯进行并联组合成蓄电池的电芯组
多个电芯组串联成电池模组（block）

## Slide 25
3. 电池包： 多个电池模组（block）串联成电池包

## Slide 26
单体电池串联或并联（低压直流）——电池模组
电池模组串联或并联——电池包（高压直流）

## Slide 28
动力蓄电池的电能储存最小单元是电芯，
多个蓄电池电芯组串联成电池模组（块），
多个电池模组（块）串联成动力蓄电池。

## Slide 29
北汽EV200动力蓄电池采用3P91S的组合方式，
3片电芯并联成电芯组，91个电芯组进行串联。
电芯电压为3.65V，动力蓄电池电压332V。
容量为91.5Ah，可以存储30.4Kwh的电量。

## Slide 30
BYD唐动力蓄电池由8个电
池模组串联而成，
每组28个单体电池（电芯）串
联，总共224个单体电池串联。

## Slide 31
习题1：
已知：电芯电压3.2V，结构：2P100S，共有10个模组
求：1. 电芯数量
2. 画出动力电池的结构
3. 单个电池模组的的电压
4. 动力电池的电压

## Slide 32
习题2：
已知：电芯电压3.6V，动力电池的电压：345.6V，电芯数量 7104，
共16个模组。
求：1. 单个电池模块的的电压
2. 画出动力电池的结构
答：每个模块的电压=345.6/16=21.6V
21.6/3.6=6
并联数量：7104/(6*16)= 74
74P6*16S

## Slide 33
模组的优点：
1. 安全：总电压很高，单个电池模块电压不高
2. 便于更换
3. 得到合适的电压
4. 便于管理

## Slide 34
二、手动维修开关MSD
手动维修开关，MSD
Manual Service Disconnector，

## Slide 35
新能源电动汽车做车辆检修时，为了确保人车安全，
通过手动的方式将高压系统电源断开。

## Slide 36
也是关键时刻实现高压系统电气隔离的执行部件。
手动维修开关内置高压熔断器及高压互锁功能。
在外部短路时熔断器切断高压回路，保护车辆安全。

## Slide 37
手动维修开关串联在电池模组中，
设计在动力蓄电池的中间位置，
将整个动力蓄电池分成电压大致相等的两部分
吉利帝豪EV300手动维修开关位于副仪表扶手箱内

## Slide 39
江淮iEV6S手动维修开关

## Slide 40
别克Velite 5 MSD 手动维修开关

## Slide 41
Volvo 手动维修开关与电源位置

## Slide 42
手动维修开关MSD，
有的车已经取消
AUDI的维护插头TW

## Slide 43
小结：动力电池模组认知
2. 手动维修开关
1. 动力电池成组方式

## Slide 44
PART 3
动力电池模组检测

## Slide 45
设备：北汽EV160动力电池实训台

## Slide 46
动力电池主要由动力电池箱、动力电池模组、电池管理系统、动力电池控
制器、辅助元器件等部分组成。
2. 由多个电池模块或单体电芯串联组成的一个组合体称为电池模组。
3. 辅助元器件主要包括动力电池系统内部的电子电器元件，如熔断器，继电器，
分流器，接插件，电流传感器等，部分车型还有烟雾传感器、维修开关以
及电子电器元件以外的辅助元器件，如密封条，绝缘材料等。
1. 信息收集

## Slide 47
2. 制定计划
作业流程 |  | 
序号 | 作业项目 | 操作要点
1 | 作业前准备 | 作业环境准备，人员防护准备，作业前工具准备及安全下电
2 | 检查电池外观 | 检查电池模组、BMS、熔断器、继电器总成、采集线束外观是否正常（注意是否有烧焦情况）
3 | 对电池包内部标注部分进行认知 | 按照序号查找相应器件的位置，并填写实训工单
4 | 进行6S管理 | 收拾工具，清洁场地
计划审核 | 审核意见： 年 月 日 签字 | 

## Slide 48
主操作人 |  | 记录员 | 
监护人 |  | 展示员 | 
作业注意事项 |  |  | 
操作前请仔细阅读使用说明书，任何不当操作都有可能导致安全事故的发生。 操作前必须做好准备工作，如进行场地围闭、检查并穿戴安全防护套装检查电池外观是否正常等。 操作前请务按照规范流程断开动力电池的高低压插件，确保动力电池电压没有输出后方可进行实训。 进行拆装实训前，先确保断开动力电池高低压接插件，再断开维修开关（若无维修开关，可拆下熔断器），最后断开BMS管理系统上的接插件，方可进行拆装实训。 |  |  | 
3. 小组成员任务分工

## Slide 49
主操作人 |  | 记录员 | 
监护人 |  | 展示员 | 
作业注意事项 |  |  | 
测量时遵循安全第一原则，严禁私自拉接线束、短路连接等违规操作 严格按照实训步骤进行实训任务，严禁暴力拆卸接插件、针脚等 爱护诊断、测量工具及设备，轻拿轻放，用后妥善存放，严禁磕碰及违规使用 拆装实训时，实训人员不超过2位，其中一位作为监护人，一位作为主操作人员，且实训时指导老师必须在场 必须确保学生具备安全防护知识及电池相关知识后，才能进行拆装实训。 |  |  | 

## Slide 50
4. 计划实施
1.作业前准备
 | 场地围闭 | √完成 □未围闭
 | 检查并穿戴绝缘手套 | √完成 □未完成
 | 动力电池高低压插件 | √正常 □不正常
 | 电池外观检查 | √正常 □不正常

## Slide 51
2.电池内部结构的认知
1.名称：电池模组
5.名称：电池高压接口
6.名称：电池低压接口

## Slide 52
7. 名称：电池PTC加热片
8. 名称：高压熔断器

## Slide 53
11. 名称：直流母线（连接器、直流母排、导电条）

## Slide 54
部件检测：
（1）经检测，该动力电池每个模组的电压为（ ）V。
（2）该电池熔断器位置在（ ），电阻为（ ）Ω。
（3）手动维修开关的锁闭装置有（ ）级。
（4）手动维修开关的互锁端子电阻为（ ）Ω。
名称 | 实测 | 单位
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | /
电池额定电压 | 320 | V
动力电池实际总电压 | 328.9V（实测为准） | V
电芯数量 | 100 | 组（块）
电池单体标压 | 3.2 | V
电池单体实际平均电压 | 3.289V（实测为准） | V
分流器参数 | 上限电压：75mV | mV
 | 上限电流：300A | A
主回路熔断丝参数 | 上限电压：500V | V
 | 上限电流：250A | A

## Slide 55
5. 质量检查
序号 | 评价标准 | 分数
1 | 信息收集完成情况 | 
2 | 制定计划合理性 | 
3 | 实施过程完成的正确性 | 
4 | 学生在实施过程的参与程度 | 
5 | 个人掌握和完成情况评价 | 
6 | 6S管理 | 
总成绩 |  | 

## Slide 56
感 谢 您 的 聆 听