## Slide 1
新能源汽车电池及管理系统检修

## Slide 2
《新能源汽车电池及管理系统检修》
学习情境2 新能源汽车动力电池检测
任务2.2 新能源汽车动力电池控制器检测

## Slide 3
客户王先生的动力电池经过模组检测后，
发现没有问题，于是又对电池控制器进行
检测，委派你完成电池控制器检测任务，
并对检测结果进行详细记录，上报技师。
任务描述

## Slide 4
01
能找到动力电池控制器
02
能介绍动力电池控制器的功能以及部件组成
03
能介绍动力电池控制器中各部件的动作顺序、工作原理
学习
目标
04
能规范检测动力电池控制器

## Slide 5
思政目标！
能在团队间进行良好的组织协调，树立团队意识。

## Slide 6
PART 1
动力电池控制器认知

## Slide 7
ower elay ssembly
P
R
A
动力电池控制器

## Slide 8
动力电池继电器盒

## Slide 9
控制动力蓄电池
高压直流电 输入与输出
的开关装置。
PRA

## Slide 10
正极接触器
负极接触器
预充接触器
预充电阻

## Slide 11
动力电池与高压接触器的连接方式
VCU

## Slide 12
预充是什么呢？

## Slide 13
MCU 电容
电动压缩机电容
DC/DC 电容
……
R=20m欧
I=300/0.02=15000 A
U=0
电池端电压>300

## Slide 14
预充电阻
预充继电器
MCU 电容
电动压缩机电容
DC/DC 电容
U
95%

## Slide 17
动力电池控制检测
2. 电池控制器组成
1. 电池控制器功能
3. 预充原理

## Slide 18
PART 2
新能源汽车动力电池控制器检测

## Slide 19
设备：北汽EV160动力电池实训台

## Slide 20
新能源汽车高压上电时候继电器闭合的顺序为（预充电路并联在正极回路上）：先闭合 总负继电器 ，再闭合预充继电器，再闭合总正继电器，最后断开预充继电器。
总正继电器安装在电池包的正极（正极/负极）回路上，负责正极高压回路的接通与断开，受 BMS控制。
总负继电器安装在电池包的负极回路上，负责负极高压回路的接通与断开，受VCU控制。
1. 信息收集

## Slide 21
4. 预充电路主要包括预充继电器和预充电阻，及预充电路的高压回路。
预充电路受 BMS控制。
5. 加热继电器主要是在在电池包温度低于设定值时候进行加热。
1. 信息收集

## Slide 22
2. 制定计划
作业流程 |  | 
序号 | 作业项目 | 操作要点
1 | 作业前准备 | 作业环境准备，人员防护准备，作业前工具准备及安全下电。
2 | 检查电池外观 | 检查电池模组、BMS、熔断器、继电器总成、采集线束等外观是否正常
3 | 拆卸BMS主板、从板、高压盒接插线束，拆卸熔断器 | 高压盒线束注意做好绝缘防护，且必须断开熔断器以保证实训安全
4 | 检查并测量继电器总成线束 | 注意使用正确的档位进行测量
5 | 进行5S管理 | 收拾工具，清洁场地
计划审核 | 审核意见： 年 月 日 签字 | 

## Slide 23
主操作人 |  | 记录员 | 
监护人 |  | 展示员 | 
作业注意事项 |  |  | 
操作前请仔细阅读使用说明书，任何不当操作都有可能导致安全事故的发生。 操作前必须做好准备工作，如进行场地围闭、检查并穿戴安全防护套装检查电池外观是否正常等。 操作前请务按照规范流程断开动力电池的高低压插件，确保动力电池电压没有输出后方可进行实训。 进行拆装实训前，先确保断开动力电池高低压接插件，再断开维修开关（若无维修开关，可拆下熔断器），最后断开BMS管理系统上的接插件，方可进行拆装实训。 |  |  | 
3. 小组成员任务分工

## Slide 24
主操作人 |  | 记录员 | 
监护人 |  | 展示员 | 
作业注意事项 |  |  | 
测量时遵循安全第一原则，严禁私自拉接线束、短路连接等违规操作 严格按照实训步骤进行实训任务，严禁使用尖锐工具暴力拆卸接插件、针脚等 爱护诊断、测量工具及设备，轻拿轻放，用后妥善存放，严禁磕碰及违规使用 拆装实训时，实训人员不超过2位，其中一位作为监护人，一位作为主操作人员，且实训时指导老师必须在场 必须确保学生具备安全防护知识及电池相关知识后，才能进行拆装实训。 |  |  | 

## Slide 25
4. 计划实施
1.作业前准备
 | 场地围闭 | √完成 □未围闭
 | 检查并穿戴绝缘手套 | √完成 □未完成
 | 动力电池高低压插件 | √正常 □不正常
 | 电池外观检查 | √正常 □不正常

## Slide 26
2.安全作业（插拔BMS主板、从板、高压盒、熔断器）
 | 主板接插件 | √完成 □未完成
 | 从板接插件 | √完成 □未完成
 | 高压盒接插件 | √完成 □未完成
 | 熔断器 | √已拆卸 □未拆卸

## Slide 27
3. 测量继电器总成线束
 | 正极继电器供电正极 | √正常 □异常
 | 正极继电器供电负极 | √正常 □异常
 | 预充继电器供电正极 | √正常 □异常
 | 预充继电器供电负极 | √正常 □异常
 | 总负继电器供电正极 | √正常 □异常
 | 总负继电器供电负极 | √正常 □异常
 | 加热继电器供电正极 | √正常 □异常
 | 加热继电器供电负极 | √正常 □异常

## Slide 28
5. 质量检查
序号 | 评价标准 | 分数
1 | 信息收集完成情况 | 
2 | 制定计划合理性 | 
3 | 实施过程完成的正确性 | 
4 | 学生在实施过程的参与程度 | 
5 | 个人掌握和完成情况评价 | 
6 | 6S管理 | 
总成绩 |  | 

## Slide 29
感 谢 您 的 聆 听