## Slide 1
新能源汽车电池及管理系统检修

## Slide 2
《新能源汽车电池及管理系统检修》
学习情境2 新能源汽车动力电池检测
任务2.3 动力电池管理系统BMS检测

## Slide 3
任务描述
经过动力电池控制器的检测，王先生的车动力电池控制器中的主正接触器工作不良，进行了更换。在动力电池箱装复之前，技师委派你再将电池管理系统BMS的相关接线排查一遍，并做好记录，将检测结果上报技师，以便进行后续工作的安排。

## Slide 4
01
能介绍动力电池管理系统BMS的功能、位置及布置形式
02
能介绍动力电池电芯不一致性的原因、影响以及改进措施
03
能介绍动力电池不同的热管理方式及其特点
学习
目标
04
能介绍吉利EV300热管理系统的结构及工作原理

## Slide 5
思政目标！
能提出问题，
独立分析问题、
解决问题，
提高自主学习能力。

## Slide 6
PART 1
动力电池管理系统BMS认知

## Slide 7
attery anagment ystem
B
M
S
动力电池管理系统

## Slide 8
动力蓄电池保护、管理：
保证动力蓄电池安全、可靠的使用
充分发挥动力蓄电池的储电能力并延长使用寿命
电池状态出现异常时及时响应处理，
并根据车辆行驶状态、环境温度、电池状态等决定电池的充放电功率。
一、BMS的功能

## Slide 9
电压
1.
动力电池物理参数实时监测
温度
电流
碰撞
监测
烟雾
监测
电量管理
均衡管理
故障诊断
1. 电池状态监测

## Slide 10
2. 绝缘监测、报警
BMS设有高压漏电检测电路。
检测到高压绝缘电阻低于安全值，
BMS通过降低动力蓄电池的输出功率，
切断高压电路等措施，
避免漏电引起的触电事故。
通过VCU向仪表点亮警告灯。

## Slide 11
高压漏电传感器（参考BYD）

## Slide 12
3. 动力电池荷电状态SOC计算、显示

## Slide 13
如：SOC显示20%的剩余电量时，
BMS发出低电量警告，
并发出指令给MCU限制电流输出，有利于延长电动汽车续驶里程。
如：SOC显示0时，
BMS会切断总正、总负接触器，切断放电总线。
防止动力蓄电池电芯过放电。

## Slide 14
State Of Health
动力电池健康状态SOH
动力电池功能状态SOF
State Of Function

## Slide 15
4. 动力电池均衡控制

## Slide 16
由于制造的一致性问题，
使用中的不同状况等原因，
导致电芯容量、内阻产生细小差异
经过动力蓄电池多次的充电和放电后，
电芯的存储电量、电压差异不断变大。

## Slide 17
BMS，为了保护电芯安全，
减少动力蓄电池的充放电电压，
往往以容量最小的电芯电压作为
充放电结束的标志标。
电芯的不一致性，导致动力蓄电池
存储电量的衰减，
直接减少电动汽车的续驶里程。

## Slide 18
（1）动力电池不一致性的影响
由于电芯容量、内阻存在差异，
容量小的电芯在充电过程中过早地进入过充电状态，
在放电过程中过早地进入过放电状态。

## Slide 19
随着连续充放电循环，对于电芯而言，
每次过充电、过放电程度更甚于电芯独立使用，
当一个电芯特性恶化时，
会导致动力蓄电池内部其他电芯发生多米诺骨牌效应式的连锁反应，从而使部分电芯过早失效，
这是影响动力蓄电池寿命的重要因素。

## Slide 20
1）内阻不一致性的影响。
由于电芯内阻不一致，在串联电池组放电过程中，
内阻大的电池能耗更高，产生大量的热量，
局部温度持续升高会导致电芯变形甚至爆炸的严重后果。
内阻大的电芯不容易充满电，不容易释放电能，
内阻小的电芯容易过充电和过放电。

## Slide 21
2）电压不一致性的影响。
由于电芯的电压不一致，在串联电池组中，会发生电池间的互充电，
造成能量损耗，达不到预期的能量输出。
动力蓄电池的充放电受终止电压限制，在串联电池组中，由于电压不一致性，
充电过程中，电压高的电芯提前到达充电终止电压，为了避免过充电，
整个动力蓄电池充电终止，充电性能下降。
放电过程中，电压低的单体电池提前达到放电终止电压，使用中的动力电池的放
电性能因而受到影响。
这将严重影响动力蓄电池的存电量，大大减少电动汽车续驶里程。

## Slide 22
3）容量不一致性的影响。
同一规格的电芯有相同的最佳放电率，由于容量的不一致，不同电芯的
最佳放电电流就不同，放电深度也不同，而充电过程中，
容量小的电芯将提前充满电，为使动力蓄电池内部其他电芯充满电，
小容量的电芯必将过充电，充电后期充电电压偏高，
甚至超出动力蓄电池电压最高限，形成安全隐患，
影响整个动力蓄电池的充电安全。

## Slide 23
（2）电池均衡控制
能量耗散性
能量转型
电池均衡控制就是利用电力电子技术，
使电池单体电压或电池组电压偏差保持在预期的范围内，
从而保证每个单体电池在正常的使用时保持相同状态，
以避免过充、过放的发生。

## Slide 24
电池均衡控制
01
02
能量耗散性
能量转移型

## Slide 25
能量耗散型均衡控制

## Slide 26
能量转移型均衡原理

## Slide 27
（3）动力电池不一致性的改进措施
根据动力蓄电池应用经验和试验研究，
从电芯使用和成组筛选等方面可以采用下述几种措施，
以避免电芯不一致的进一步扩大，
保证动力蓄电池寿命逐步趋于电芯的使用寿命。

## Slide 28
2
动力电池成组时，保证电芯类型、规格、型号相同
3
使用过程中电芯参数监测
4
对容量偏低的电芯进行单独维护性充电
动力电池不一致性的
改进措施
1
电池制造厂提高工艺水平，保证电芯出厂质量

## Slide 29
6
避免电芯过充电，尽量防止动力蓄电池深度放电
7
保证动力蓄电池良好的使用环境
8
研发动力电池能量管理和均衡系统，电芯智能管理。
动力电池不一致性的
改进措施
5
间隔一定时间对动力蓄电池进行小电流维护性充电

## Slide 30
5. 动力电池热管理

## Slide 31
为了保护动力电池内部温度处于正常范围内，
防止温度过低或者温度过高引起的动力电池性能下降以及安全问题，
BMS检测到动力电池温度过低时，对动力电池进行加热控制，
温度过高时，对动力电池进行冷却控制。

## Slide 32
温度检测---温度控制
（1）电池冷却风扇（水泵）控制
（2）加热
（3）仪表报警：限制充、放电电流发指令给MCU，
降低电机的输出功率；发指令给其它需电量大的设备关闭用电：
后窗加热器，座椅加热空调等。
（4）报警、切断充、放电电流

## Slide 33
温度检测
温度传感器---NTC

## Slide 34
BMS检测到动力蓄电池过热时，
仪表报警；
发指令给MCU，降低电机的输出功率；
发指令给其它需电量大的设备关闭用电：后窗加热器，座椅加热，空调等。
超过限制则关闭，总正、总负继电器。
动力蓄电池温度正常后，再吸合总正、总负继电器，恢复行驶功能。

## Slide 38
（1）充电的电流、电压
（2）动力电池系统故障：显示、限功率行驶。
如绝缘性能下降，电流过大，内部温度过高。
电芯电压过低或过高，BMS通过仪表及时告知驾驶人，
（3）继电器控制：充电、放电
6. 在线诊断，与其他控制单元进行通讯

## Slide 39
二、BMS组成
（1）硬件
（2）软件

## Slide 40
BMS-电池管理系统
BMU
BCU=BMS

## Slide 41
BMS-电池管理系统
BMU
BCU=BMS

## Slide 42
三、BMS位置
一般位于：
动力电池包内部

## Slide 43
电池管理系统BMS认知
2. BMS结构
1. BMS功能
3. BMS位置

## Slide 44
PART 2
整车上下电控制

## Slide 45
一、整车控制系统功能
整车控制是根据驾驶人意愿和各系统实时状态，
通过对比分析后做出决策并发出指令，
合理分配动能，使车辆运行在最佳状态。

## Slide 46
2
跛 行 模 式
3
停 机 保 护 模 式
行
车
控
制
模
式
1
正 常 模 式

## Slide 47
1. 正 常 模 式
按照驾驶人意愿、车辆载荷、路面情况和气候环境的变化
调节车辆的动力性、经济性和舒适性。

## Slide 48
2. 跛 行 模 式
当车辆某个系统出现中度故障时，
此时将不采纳驾驶人的加速请求，
启动跛行模式，最高车速9km/h。

## Slide 49
3. 停 机 保 护 模 式
当车辆某个系统出现严重故障时，
控制器将停止发出指令，
进入停机状态。

## Slide 50
整车控制器主要功能如下。
（1）自诊断：整车控制系统自检。
（2）故障报警：车辆所有电控系统故障通过仪表显示。
（3）通讯：全车控制器、诊断仪、充电桩（CAN线）。
（4）驱动控制：扭矩需求和电机旋转方向。
（5）能量管理功能：放电和能量回收。
（6）辅助系统控制：电动空调、暖风、散热风扇等。
（7）整车安全管理：跛行、停机保护、防误操作（不踩制动选挡无效）。
（8）整车信息管理：车载显示（仪表或者多媒体）和远程监控（数据采集终端）。

## Slide 51
二、整车控制策略
动力输出控制核心是工况判断—需求扭矩—扭矩限制—扭矩输出四部分
制动信号优先等级为制动信号或故障、转向故障、扭矩需求、辅助电器。

## Slide 52
三、整车上电State状态机制简介
以北汽EV200为例，整车上下电流程通过运行State机制来体现，
即整车上下电时须服从State机制约束，
VCU、MCU、BMS、PTC、EAS、ECC、DC/DC等相关控制器
根据State机制约束在不同State状态时执行规定动作，
并将各自系统状态通过EVBUS上报VCU，
VCU根据各控制器状态引导整车上下电过程。

## Slide 56
四、电池系统高压分步检测

## Slide 57
PART 3
吉利EV300动力电池认知

## Slide 58
一、 电池组成
动力电池的组成部件包括：
各模组总成
CSC采集系统
电池控制单元（BMU）
电池高压分配单元（B-BOX）
维修开关等。

## Slide 59
电池控制单元（BMU）安装于动力电池总成内部，
是电池管理系统的核心部件，
电池控制单元（BMU）能够对动力电池组总电压、总电流、
每个测点温度和电池单体的电压参数进行实时监控，
并进行故障诊断，进行SOC计算、短路保护、漏电监测、报警显示、充放电模式选择等。
可以将动力电池相关参数通过CAN线上报整车控制器VCU，由VCU控制动力蓄电池的充电和放电。

## Slide 60
吉利EV300动力电池管理系统原理图（一）

## Slide 61
吉利EV300动力电池管理系统原理图（二）

## Slide 62
吉利EV300动力电池管理系统外接线路

## Slide 63
序号 | 端子号 | 定义 | 序号 | 端子号 | 定义
1 | CA49-1 | BMS模块B+电 | 2 | CA49-2 | BMS模块搭铁
3 | CA49-3 | P-CAN 高 | 4 | CA49-4 | P-CAN 低
5 | CA49-5 | / | 6 | CA49-6 | ACU碰撞信号
7 | CA49-7 | BMS模块IG电 | 8 | CA49-8 | BMS被ACM唤醒输入
9 | CA49-9 | 接直流充电插座正极传感器 | 10 | CA49-10 | 接直流充电插座正极传感器
11 | CA49-11 | 诊断CAN | 12 | CA49-12 | 诊断CAN
吉利EV300（水冷配置）动力电池管理系统低压插接器CA49各端子定义

## Slide 64
序号 | 端子号 | 定义 | 序号 | 端子号 | 定义
1 | CA50-1 | 快充CAN高 | 2 | CA50-2 | 快充CAN低
3 | CA50-3 | 快充确认CC2 | 4 | CA50-4 | 充电唤醒12+（快充座A+）
5 | CA50-5 | 充电唤醒12-（快充座A-） | 6 | CA50-6 | /
7 | CA50-7 | 充电状态信号（接ACM） | 8 | CA50-8 | 充电状态信号（接ACM）
9 | CA50-9 | VCU唤醒输出 | 10 | CA50-10 | OBC唤醒
11 | CA50-11 | 负极传感器 （接直流充电插座） |  | CA50-12 | 负极传感器 （接直流充电插座）
吉利EV300（水冷配置）动力电池管理系统低压插接器CA50各端子定义

## Slide 65
二、 吉利EV300动力电池热管理
吉利EV300电动汽车整车热管理系统分为三个部分：
乘员舱热管理
电池系统回路热管理
电驱系统回路热管理

## Slide 67
动力冷却系统的作用：
对电池、电机、控制器及充电机等车辆关键部件进行冷却或加热，使其保持在适当工作温度范围内，
冷却或加热性能直接影响零部件的性能表现，
对于提升动力经济性有重要意义。

## Slide 68
采用电动压缩机，
取暖依靠电加热系统PTC实现。
1. 空调冷却回路

## Slide 69
散热部件的进水顺序为散热器出水—电机控制器/DCDC—充电机—电机
电机流出的较高温度冷却液通过散热器与空气的热交换降温，
经过降温的冷却液再流经散热部件，达到冷却的目的。
2.电驱系统冷却回路

## Slide 70
3. 电池冷却回路

## Slide 71
4. PTC电池加热原理
当电池有加热需求时（电池最低温度低于-10℃，且暖风开启），PTC启动，同样电池回路通过Chiller集成在一起的换热器与PTC回路进行换热。
.

## Slide 72
5. 电驱回路加热电池回路
当电池有加热需求时（电池最低温度高于-10℃），PTC不启动，利用电驱回路的热量加热电池回路。

## Slide 73
三、电池冷却回路控制策略
总体要求
1. 车辆在交流充电，直流充电，智能充电，行车过程中（包括车速为0）
都可以启动热管理对动力电池加热或冷却。
2. 冷却系统中，BMS根据单节电池最高温度（下面简称电池最高温度）
发送热管理控制信号，包括“冷却”、“匀热”和“关闭”
3. 加热系统中，BMS根据单节电池最低温度（下面简称电池最高温度）
发送热管理控制信号，包括“加热”、“匀热”和“关闭.

## Slide 74
快充及慢充：VCU直接转发BMS的热管理请求.
5. 行车：
行车状态下，VCU接收到BMS发送的加热需求后，
需要根据当前电池温度、暖风状态、车速等条件进行再次逻辑判断
从而发送不同热管理请求至AC控制器
电池温度监测由BMS完成，BMS根据动力电池单体温度判定动力电池是否启动冷却，并发送冷却请求给VCU，VCU转发BMS上述信号至ATC空调控制器。

## Slide 75
一般情况下，压缩机和动力电池水泵、加热水泵由ATC控制，
风扇、电驱水泵由VCU控制。。
但是，当面板给VCU发送压缩机开机请求和功率请求时，
风扇低速运转。
当面板给VCU发送风扇高速请求时，VCU控制风扇高速运转。

## Slide 76
吉利EV300动力电池
2. 动力电池热管理
1. 动力电池组成
3. 电池冷却回路控制策略

## Slide 77
感 谢 您 的 聆 听