## Slide 1
新能源汽车电池及管理系统检修
精品资源共享课程

## Slide 2
《新能源汽车电池及管理系统检修》
学习情境2 新能源汽车动力电池检测
任务2.4 新能源汽车高压系统检测

## Slide 3
新能源汽车技术专业的一名新生，在新能源汽车技术专业认知课上怀着好奇的心情提出疑问，为什么电动汽车前舱内有的是一个高压盒子，有的是两个盒子，还有的是三个盒子甚至四个盒子，难道电动汽车特别复杂吗？请你为这位新同学解惑，并通过你的介绍、解答，让他对新能源汽车技术专业更加热爱，更感兴趣。
任务描述

## Slide 4
01
能介绍新能源汽车高压系统组成及各部件功能
02
能在实车上正确识别各部件
03
能介绍新能源汽车高压系统组成、布置形式
学习
目标
04
能正确、规范检查新能源汽车高压系统

## Slide 5
思政目标！
能热爱专业，热爱学校。

## Slide 6
PART 1
北汽EV200高压系统认知

## Slide 7
一、电动汽车高压系统的组成
位置
车辆底部
端子
一正一负
功用
为全车提供电能
1. 动力蓄电池

## Slide 8
Q1：电动汽车为什么能跑？
2. 三相交流电动机
端子
三相交流接线端子
功用
电能转换为机械能

## Slide 9
3. 电机控制器 MCU
功能1
直流 三相 交流
功能2
不同频率,不同幅值
端子
2进3出

## Slide 10
电流路径1：驱动电流路径
动
力
蓄
电
池
交
流
电
动
机
电
机
控
制
器

## Slide 11
Q2：电动汽车低压电从哪里来？
4. DC/DC变换器
功能
高压 低压
端子
一对高压、一对低压

## Slide 12
电流路径2：产生低压电电流路径
动
力
蓄
电
池
DC/DC
变
换
器
低
压
蓄
电
池

## Slide 13
Q3：电动汽车的舒适性（制冷）如何保证？
5. 电动压缩机

## Slide 14
动
力
蓄
电
池
电流路径3：空调制冷电流路径
电
动
压
缩
机

## Slide 15
Q4：电动汽车的舒适性（供暖）如何保证？
6. PTC加热片

## Slide 16
动
力
蓄
电
池
电流路径4：空调供暖电流路径
PTC
加
热
片

## Slide 17
Q5：动力蓄电池如何补充电能？

## Slide 18
A4.1：慢充
交流电---直流电
升压
332V直流电
车
载
充
电
机OBC
220V交流电
On Board Charger

## Slide 19
交
流
慢
充
口
车
载
充
电
机
动
力
蓄
电
池
电流路径5：交流慢充电流路径

## Slide 20
直
流
快
充
口
动
力
蓄
电
池
电流路径6：直流快充电流路径

## Slide 21
动
力
蓄
电
池
电机控制器MCU
驱动电机
DC/DC变换器
低压
蓄电池
空调
压缩机
PTC
加热器
直流快充口
慢充口
车载
充电机

## Slide 23
二、高压控制盒认知
完成动力电池电源的输出及分配，
实现对支路用电器的保护及切断。
1. 高压控制盒主要功能

## Slide 24
2. 高压控制盒的外部连接
常见的高压控制盒共有5个端口。

## Slide 25
3. 高压控制盒的内部连接
高压控制盒内部主要包含熔断器、PTC控制板、快充继电器三大部分。（以北汽EV200高压控制盒为例介绍内部结构 ）
（1）熔断器

## Slide 26
（2）控制电路
高压控制盒内部还有空调PTC加热控制电路板、高压互锁机构。

## Slide 27
（3）快充继电器（接触器）

## Slide 28
3. 高压控制盒工作原理

## Slide 29
高压控制盒工作原理：
1. 动力电池放电时， 动力电池的电能通过高压控制盒的保险丝分流给
电机控制器、DC/DC、空调压缩机、PTC加热器等用电设备，
2. 超过额定电流，保险丝熔断，保护电路不损毁。
3. 慢充时，车载充电机的电流经过高压控制盒充入动力电池，给予补充电量。
4. 快充时，快充桩与车上快充接口连接后，双方进行握手通讯，通过报文认证
正确通过后，接通在高压控制盒底部的2个快充继电器，快充桩的电
流直接充入到动力电池。

## Slide 30
三、车载充电机认知
车载充电机OBC（On-boardCharger）为固定的安装在车上的充电机，
是能为电动汽车的动力蓄电池补充电能的设备，
可将市电220V交流电转换成动力蓄电池能接受的直流电，实现动力蓄电池电量的补给。
为了保证电动汽车动力蓄电池安全、自动地充满电，充电机依据整车控制器VCU和电池管理系统BMS提供的数据，自动调节充电电流或电压参数，从而满足动力蓄电池的充电需求，以完成充电任务。车载充电机工作不良或损坏会导致车辆不能充电或动力蓄电池充不满电的故障。

## Slide 31
如何检测车载充电机
是否正常工作？

## Slide 32
DC/DC变换器是将动力蓄电池的高压直流电转换为整车低压12V直流电的装置。
高压直流电通过其转换，才能给整车低压用电系统供电及辅助蓄电池充电。电动汽车整车控制中包括VCU、BMS、MCU、车身电气等系统，均采用12V低压供电，
如果辅助电源电压过低会导致电动汽车不工作或不能点亮READY灯，导致无法起动车辆。
四、DC/DC变换器检测

## Slide 33
如何检测DC/DC
是否正常工作？

## Slide 34
电机控制器MCU（MotorControlUnit）根据VCU的指令，
控制电机的旋转状态。
作为电动汽车的核心部件之一，MCU是汽车动力性能的决定性因素。
它从整车控制器获得整车的需求，从动力电池包获得电能，
经过自身逆变器的调制，获得控制电机需要的电流和电压，
提供给电动机，使得电机的转速和转矩满足整车的要求。
五、电机控制器MCU

## Slide 35
2. 高压控制盒的认知
3. 车载充电机认知
1. 电动汽车高压系统组成
北汽EV200高压系统认知
4. DC/DC 认知
5. 电机控制器（MCU） 认知

## Slide 36
PART 3
吉利EV300高压系统认知

## Slide 37
吉利EV300纯电动汽车前舱内只有两个高压盒，分别是PEU和OBC，
PEU为驱动电机控制器和DC/DC的集成盒。
OBC则集成了车载充电机和高压配电盒，是“2合1”的小总成。

## Slide 38
EV300高压系统分布

## Slide 39
EV300高压系统连接

## Slide 40
图：吉利EV300高压电流路径

## Slide 41
图：吉利EV300高压线路连接

## Slide 42
交流慢充

## Slide 43
直流快充

## Slide 44
小 结
2. EV300高压配电系统
1. EV300高压系统分布

## Slide 45
PART 3
北汽EU5高压系统认知

## Slide 46
①快充线束； ②PEU总成； ③电束动压缩机总成；④驱动电机总成； ⑤减速器总成；
⑥电池至PEU高压线；⑦PTC高压线束；⑧PTC总成； ⑨锂子动力电池系统；⑩慢充线束
图：北汽EU5高压系统
一、EU5高压系统连接

## Slide 47
H02-动力电池（T2）； H04-快充接口（T9）；
H05-慢充接口（T7）； H06-电机（T3）；
H07-EAS（T2a）； H08-PTC（T4a）；
H09-PEU-动力电池对接插头；H10-PEU-快充接口对接插头；H11-PEU-慢充接口对接插头； H12-PEU-EAS对接插头；H13-PEU-PTC对接插头

## Slide 48
PEU动力电子单元是将
车载充电机模块
DC/DC变换器模块
MCU驱动电机控制器
（负责扭矩控制、传感器信号采集处理，辅件驱动和控制等功能）
及高压配电模块集成的产品，
将原本生产过程需要多次装配的部件进行集成化设计。
二、PEU认知
1. PEU结构组成

## Slide 49
（1）PEU集成化设计将原本大量的高压线束优化后，
在内部母排中集成体现，提高了高压母线的屏蔽效果。
（2）PEU的各个接口是根据整车的需求进行定制化设计的，
与PEU连接的高低压线束较为简易，
提高了高压线束的装配便捷性和可靠性，
提高了装配效率和生产效率。
MCU具备换挡控制功能、能量回收控制功能、整车扭矩需求控制功能、定速巡航控制功能、防溜坡控制功能、碰撞安全控制功能、制动系统控制功能、整车控制功能、ADAS功能等
2. PEU集成化优点

## Slide 50
换挡控制功能
能量回收控制功能
整车扭矩需求控制功能
定速巡航控制功能
防溜坡控制功能
碰撞安全控制功能
制动系统控制功能
整车控制功能
ADAS功能
3. PEU功能

## Slide 51
三、EU5整车控制
（一）驾驶员意图解析驾驶员意图解析
主要是对驾驶员操作信息及控制命令进行分析处理,
将驾驶员的油门信号和制动信号根据某种规则，
转化成电机的需求转矩命令。

## Slide 52
根据驾驶员对车辆的操纵输入（加速踏板、制动踏板以及选挡开关）、
车辆状态
道路及环境状况
经分析和处理，向MCU发出相应的指令，
控制电机的驱动转矩来驱动车辆，
以满足驾驶员对车辆驱动的动力性要求，
同时根据车辆状态，向相应控制单元发出相应指令，保证安全性、舒适性。
（二）驱动控制驱动控制

## Slide 53
制动能量回馈控制即高压驱动集成单元根据
加速踏板和制动踏板的开度、
车辆行驶状态信息
动力电池的状态信息
来判断某一时刻能否进行制动能量回馈，
在满足安全性能、制动性能以及驾驶员舒适性的前提下，回收部分能量。
（三）制动能量回馈控制

## Slide 54
包括滑行制动和刹车制动过程中的电机制动转矩控制。
根据加速踏板和制动踏板信号，制动能量回收可以分为两个阶段，
简单的划分条件：
一是在车辆行驶过程中驾驶员松开加速踏板但没有踩下制动踏板那一刻；
二是在驾驶员踩下制动踏板那一刻。

## Slide 55
（四）制动能量回馈的原则
能量回收制动不应该干预ABS的工作。
当ABS进行制动力调节时，制动能量回收不应该工作。
当ABS报警时，制动能量回收不应该工作。

## Slide 56
当电驱动系统具有故障时，制动能量回收不应该工作。
当发生下列情况时，禁止能量回收：
（1）ABS通讯丢失或者ABS故障；
（2）电池总电压过压等。

## Slide 57
（五）整车能量优化管理
通过对电动汽车的电机驱动系统、电池管理系统、
传动系统以及其他车载能源动力系统(如空调、电动泵等)的协调和管理，
提高整车能量利用效率,延长续驶里程。

## Slide 58
（六）充电过程控制
充电过程控制与电池管理系统共同进行充电过程中的充电功率控制，
PEU接收到充电信号后，应该禁止高压系统上电，
保证车辆在充电状态下处于行驶锁止状态，
并根据电池状态信息限制充电功率，保护电池。

## Slide 59
（七）高压上下电控制
根据驾驶员对行车钥匙开关的控制，进行动力电池的高压接触器开关控制，
以完成高压设备的电源通断和预充电控制。
上下电流程处理即协调各相关部件的上电与下电流程，
包括电机控制器
电池管理系统等部件的供电
预充电继电器
主继电器的吸合和断开时间

## Slide 60
（八）防溜车功能控制
1. 纯电动汽车在坡上起步时，驾驶员从松开制动踏板到踩油门踏板过程中，
会出现整车向后溜车的现象。
2. 在坡上行驶过程中，如果驾驶员踩油门踏板的深度不够，
整车会出现车速逐渐降到0，然后向后溜车现象。

## Slide 61
为了防止纯电动车在坡上起步和运行时向后溜车现象，
在整车控制策略中增加了防溜车功能。
防溜车功能可以保证：
1. 整车在坡上起步时，向后溜车小于10cm；
2. 在整车坡上运行过程中，如果动力不足时，整车车速会慢慢降到0，
然后保持0车速，不向后溜车。

## Slide 62
（九）电动化辅助系统管理
电动空调
电制动
电动助力转向
BMS应该根据
动力电池以及低压电池状态，对DC/DC、电动化辅助系统进行监控。

## Slide 63
（十）车辆状态的实时监测与显示
PEU应该对车辆的状态进行实时检测，
并且将各个子系统的信息发送给车载信息显示系统，
其过程通过传感器和CAN总线，
检测车辆状态及其动力系统及相关电器附件相关各子系统状态信息
驱动显示仪表，将状态信息和故障诊断信息通过仪表显示出来

## Slide 64
（十一）故障诊断与处理
监视整车电控系统，进行故障诊断，并及时进行相应安全保护处理。
根据传感器的输入及其他通过CAN总线通信得到的电机、电池、充电机
等信息，
对各种故障进行判断、等级分类、报警显示；
存储故障码，进行故障诊断，并及时进行相应安全保护处理。
根据传感器的输入及其他通过CAN总线通信得到的电机、电池、踏板
等的信息，对各种故障进行判断、等级分类、报警显示，存储故障码，
供维修时查看。

## Slide 65
小 结
2. PEU认知
1. EU5高压系统连接
3. EU5整车控制

## Slide 66
感 谢 您 的 聆 听