## Slide 1
新能源汽车电池及管理系统检修

## Slide 2
《新能源汽车电池及管理系统检修》
学习情境3 新能源汽车电池认知与检测
任务3.2 锂离子电池认知与检测

## Slide 3
小王和小李在测量锂离子电池端电压时，小王测得的数值是3.2V，小李测得的数值是3.7V，他们都说自己测量的正确，而对方测量错误。请你来为他们求证并向他们做出解释。
任务描述

## Slide 4
01
能介绍锂离子电池的特点
02
能介绍锂离子电池的结构及工作原理
03
能正确、规范检测锂离子电池
学习
目标

## Slide 5
思政目标！
能按照标准进行操作，
提高规范作业意识。

## Slide 6
PART 1
锂电池认知

## Slide 7: 一、锂电池认知
锂离子电池是指以锂离子嵌入化合物为正极材料的电池的总称。
它是目前：
新能源汽车电池的主流电池，
可以使用在便携式设备、卫星
储备电源等各种领域。

## Slide 8: （1）锂电池的分类
2
锂离子电池
1
锂电池
以金属锂为负极
以炭材料为负极，
以含锂的化合物作正极的锂电池
1.以锂电池的正负极材料分类
锂离子电池优点

## Slide 9
根据锂离子电池所用电解质材料的不同，
2
聚合物锂离子电池
1
液态锂离子电池
（Liquified Lithium-Ion Battery，简称为LIB）
（Polymer LithiumIon Battery，简称为PLB）

## Slide 10
聚合物锂离子电池与液态锂离子电池工作原理一样，但在电池结构和电池制造工艺上与液态锂离子电池有着根本的区别。
其一，聚合物锂离子电池的电解质是以固态或胶体的形式存在的，
没有自由液体，不会流动，不存在泄漏问题，因而加工性和可
靠性大大提高，不需要金属外壳，可以制成全塑包装，减轻重量。
其二，电解质可以同塑料电极叠合，使高能量与长寿命结合起来，
并且形状和大小可调，适用的范围大大增加。
其三，由于电解液被聚合物中的网络所捕捉，均匀地分散在分子结构中，
因而电池的安全性也大大地提高。

## Slide 11
2. 锂离子电池根据正极材料不同
钴酸锂电池
锰酸锂电池
磷酸铁锂电池
三元锂电池

## Slide 12
3. 以锂电池的外形分类从外形分类，
锂电池一般可分为圆柱形和方形两种，
聚合物锂离子电池除制成圆形和方形外，
还可根据需要制成任意形状。
圆柱形的
方形的
软包装聚合物

## Slide 13: （二）锂离子电池的优点
2
比 能 量 大
3
循 环 寿 命 长
4
安 全 性 能 好
1
电 压 高
6
充 电 快 速
7
工 作 温 度
5
自 放 电 小

## Slide 14
1. 电压高
铅酸电池：2.1V
镍氢电池：1.2V
磷酸铁锂电池：3.2V
三元锂电池： 3.7V

## Slide 15
2. 比能量大
3. 循环寿命长

## Slide 16
4. 环保安全
锂电池无公害，无记忆效应。
锂电池不含镉、铅、汞等对环境有污染的元素。

## Slide 17
锂电池的月放电率为总容量的5%~9%
镍镉电池25%~30%
镍氢电池15~20%
5. 自放电小

## Slide 18
6. 充电快速
以1C充电30分钟，锂离子电池容量可以达到标称容量的80%以上

## Slide 19
7. 工作温度范围宽
锂离子电池工作温度范围宽。
随着电解液和正极的改进，其工作温度期望能扩宽到-40℃～70℃。与其他充电电池不同，锂离子电池的容量会缓慢衰退。
这与使用次数有关，也与温度有关。
这种衰退的现象可以用容量减小表示，也可以用内阻升高表示。

## Slide 20
2. 锂离子电池的优点
1. 锂电池的分类
锂离子电池认知

## Slide 21
PART 2
锂离子电池的结构与工作原理

## Slide 22
锂离子电池常见的结构形式有
圆柱碳包式
方型叠片式
圆柱叠片式
圆柱卷绕式
方型卷绕式

## Slide 23
外壳
正极
负极
电解液
隔膜
锂离子电池主要由外壳、正极、负极、隔膜和电解液五部分组成。

## Slide 24: 一、锂离子电池的结构
1. 正极
正极活性物质在钴酸锂电池中以钴酸锂为主要原料，
在锰酸锂电池中以锰酸锂为主要原料，
在磷酸铁锂电池中以磷酸铁锂为主要原料。
在正极活性物质中加入导电剂、树脂黏合剂，
并涂覆在铝基体上，呈细薄层分布。

## Slide 25
2. 负极
负极活性物质是由炭材料与黏合剂的混合物再加上
有机溶剂调和成糊状，并涂覆在铜基上，成薄层状分布。

## Slide 26
3. 隔膜
一种经特殊成型的高分子薄膜，薄膜有微孔结构，
防止正、负极短路。
可以让锂离子自由通过，而电子不能通过。

## Slide 27
隔膜是锂离子电池关键内层组件。
设置隔膜是防止锂电池热失控的主要措施之一。
隔膜材料本身具有微孔结构，孔径一般在0.03～0.12μm。
孔径太小会增加电阻，孔径太大易使正负极接触或被枝晶刺穿短路
目前锂电池用隔膜一般提供一个热关闭功能，
由此为锂电池提供了一个额外的热保护。
衡量该功能主要参数为闭孔温度和破膜温度。

## Slide 28
闭孔温度是微孔闭合时的温度。
当锂电池内部发生放热反应、过充电或者锂电池外部短路时，
这些情况都会产生大量的热量。
由于聚烯烃材料的热塑性，当温度接近聚合物熔点时，
微孔闭合形成热关闭，
从而阻断离子的继续传输而形成断路，起到保护锂电池的作用。

## Slide 29
外部短路使锂电池内部温度升高，
超过闭合温度后微孔阻塞，阻断电流通过。
热熔性能温度进一步上升，造成隔膜破裂、锂电池短路。
隔膜破裂时的温度即为破膜温度。
破膜温度高一些较好，目前可以做到200℃。

## Slide 30
锂电池厂家都希望隔膜有较低的闭孔温度和较高的破膜温度。
虽然锂电池隔膜有热关闭的辅助作用，
但绝不能将锂电池的安全性全寄托在这层薄薄的膜上，
隔膜在碰到穿刺破坏、超高温冲击及电池结构破坏时是起不到保护作用的，
锂电池的安全性还要靠改善正负极材料、提高电解质的稳定性、
控制电池组件来全面提升。

## Slide 31
4. 电解液
电解质称为锂电池的“血液”，
在锂电池的正负极之间起到传导作用，
是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。

## Slide 32
钢壳（方型很少使用）
铝壳
镀镍铁壳
铝塑膜（软包装）
还有电池的盖帽，也是电池的正负极引出端。
5. 电池外壳

## Slide 33
Li+
Li+
Li+
Li+
Li+
e-
e-
电源
e-
e-
充电时
晶体结构正极材料上的锂分成
锂离子和电子，
电子通过外部充电电路跑到负极上，
正锂离子从正极“脱嵌”进入电解质，
穿过“隔膜”上弯弯曲曲的小洞，
“嵌入”到达晶体状结构负极，
与外部跑来的电子结合在一起。
Li+从正极脱嵌，经过电解质插入负极，
负极处于富锂状态。
嵌入的锂离子越多，充电容量越高。
二、锂离子电池工作原理

## Slide 34
Li+
Li+
Li+
Li+
Li+
e-
e-
负载
e-
e-
放电时
电子和锂离子同时行动，
电子从负极经过外电路导体跑到正极，
锂离子从晶体状结构负极“脱插”进入电解质，
“穿过”隔膜上弯弯曲曲的小洞，“游泳”嵌入正极晶体空隙，
与外电路过来的电子结合在一起。

## Slide 35
2. 锂离子电池的工作原理
1. 锂离子电池的结构组成
小结

## Slide 36
PART 3
锂离子电池的失效机理

## Slide 37
一、过充电
过充电情况下，各种类型的锂离子电池都有较大的容量衰减。
过充电引起容量损失的原因：
    焦炭或石墨负极的过充反应；
    正极过充反应；
    过充时电解液的氧化反应。

## Slide 38
二、正极材料的溶解
以尖晶石型 为例，
锰的溶解是引起 可逆容量衰减的主要原因。
锰的溶解沉积造成正极活性物质减少。
溶解的锰离子游离到负极时会造成负极SEI膜的不稳定，
被破坏的SEI膜再形成时会消耗锂离子，造成锂离子的减少。

## Slide 39
锂离子的正常脱嵌反应总是伴随着宿主结构摩尔体积的变化，引起结构膨胀与收缩，
导致氧八面体偏离球对称性而成为变形的八面体构型。
这种现象叫作Jahn-Teller效应（或J-T扭曲）。
三、正极材料的相变化

## Slide 40
在 电池中，
J-T效应所导致的尖晶石结构改变不可逆转，
这也是电池容量衰减的主要原因之一。
J-T效应多发生在过放电阶段；
在起始材料中加入过量的锂、掺杂镍、钴、铅等阳离子或者硫等阴离子可以有效地抑制J-T效应。

## Slide 41
锂离子电池中常用的电解液主要包括由各种有机碳酸酯的混合组成的溶剂，以及由锂盐组成的电解质。
在充电的条件下，电解液对含碳电极具有不稳定性，
故会发生还原反应，
电解液还原消耗了电解质及其溶剂，
对电池容量及循环寿命产生不良影响。
四、电解液的分解

## Slide 42
锂离子电池的自放电所导致的容量损失大部分是可逆的。造成不可逆自放电的原因主要有：
锂离子的损失；
电解液氧化产物堵塞电极微孔，造成内阻增大等。
五、自放电

## Slide 43
因界面膜的形成而损失的锂离子将导致两级间容量平衡的改变，
在最初的几次循环中就会使电池的容量下降。
另外，界面膜的形成使得部分石墨粒子和整个电极发生隔离而失去活性，也会造成容量的损失。
六、界面膜（SEI）的形成

## Slide 44
锂离子电池中的集流体材料常用铜和铝，
两者都容易发生腐蚀，
集流体的腐蚀会导致内阻增加，从而造成容量损失。
七、集流体

## Slide 45
2. 正极材料的溶解
1. 过充电
小结：锂离子电池的失效机理
4. 电解液的分解
3. 正极材料的相变化
6. 界面膜（SEI）的形成
5. 自放电
7. 集流体

## Slide 46
感 谢 您 的 聆 听