## Slide 1
新能源汽车电池及管理系统检修

## Slide 2
《新能源汽车电池及管理系统检修》
学习情境3 新能源汽车电池认知与检测
任务3.3 铅酸蓄电池认知与检测

## Slide 3
小王同学在打开燃油车的前机舱盖后，没有找到12V的低压蓄电池，经过仔细查找后发现在车辆后备箱有一个12V蓄电池，为什么放在后备箱呢？并且他还疑问铅酸蓄电池历史如此悠久，在电动汽车上有没有用作动力电池呢？请你为小王同学答疑解惑。
任务描述

## Slide 4
01
介绍铅酸蓄电池的特点
02
对铅酸蓄电池进行正确分类
03
能介绍铅酸蓄电池的结构及工作原理
学习
目标
04
能正确对铅酸蓄电池进行检测、充电

## Slide 5
思政目标！
正确认识蓄电池的报废处理，
提高环保意识。

## Slide 6
PART 1
铅酸蓄电池的结构与工作原理

## Slide 7
铅酸蓄电池自1859年发明以来，
其使用和发展已经有100多年的历史。
价格便宜、原料易得、放电电压平稳，充电效率高，
能够在常温下正常工作，生产技术成熟，规格齐全，性能可靠
和适用于大电流放电等特点，
被广泛应用于内燃机汽车起动动力源。
一、铅酸电池的特点

## Slide 8
铅酸蓄电池理论比能量175.5Wh/kg，
实际比能量35Wh/kg，80Wh/L。
近十年来国内第一代的电动汽车广泛使用了铅酸蓄电池。

## Slide 9
二、铅酸蓄电池的结构
铅酸蓄电池的基本单元是单体（单格）电池。每个单体电池的基本电压为2.1V左右。
不同数量的单体电池按照使用要求进行组合，装置在不同的塑料外壳中，
来获得不同电压和不同容量的铅酸蓄电池。
铅酸蓄电池总成经过灌装电解液和充电后，就可以从铅酸蓄电池的接线柱上引出电流。

## Slide 10
极板是蓄电池的核心部分，分为正极板和负极板，
一般由栅架和活性物质组成
正极板上的活性物质是二氧化铅，负极板上的活性物质是铅。
蓄电池的充放电过程是靠极板上的活性物质与电解液的电化学反应来实现的。
（一）极板
极板的构造

## Slide 11
多片正极板并联在一起形成正极板组，
多片负极板并联在一起形成负极板组。
安装时，正负极板组相互嵌合，
中间推入隔板后，装入蓄电池单格内便形成单格电池。
单格蓄电池极板组

## Slide 12
负极板数量比正极板多一片，
使每片正极板都处于两块负极板之间，这样能使两边放电均匀。
通常一个12V的蓄电池由6个单格电池（极板组）串联。

## Slide 13
（2）隔板
隔板的作用是将正、负极板隔开。
为减小蓄电池体积，使正、负极板尽可能地靠近，
又要确保正、负极板之间有必要的绝缘层，
因此隔板需由带微孔的橡胶、塑料、玻璃、纤维等绝缘材料制成。

## Slide 14
功能：形成电离，促使极板活性物质电离产生电化学反应。
电解液是专业的蓄电池用硫酸与铅酸蓄电池用蒸馏水按一定的比
例配置而成的。
一般汽车用的铅酸蓄电池采用的电解液密度为;
1.24~1.28g/cm3（25°C）稀硫酸。
（3）电解液

## Slide 15
根据我国地域辽阔、气候条件复杂的特点，
统一规定了不同地区和气温条件下的电解液相对密度值。

## Slide 16
功能：盛装极板组和电解液。
外形：为长立方体，
内部：一般分隔成互不相通的3个或6个单体电池槽，
顶部：沿四周有与池盖相连接的特制封沟，
壳内底部：有凸筋，用以支撑极板组。
（四）外壳

## Slide 17
（五）安全阀
安全阀质量的好坏直接影响电池使用寿命，均匀性和安全性。
根据有关标准和阀控电池的使用情况，安全阀应满足如下技术条件：
单向开阀；单向密封，可防止空气进入电池内部；
同一组电池各安全阀之间的开闭压力之差不应超过平均值的20％；
寿命不应低于15年；
滤酸，可防止酸和酸雾从安全阀排气口排出；
隔爆，电池外部遇明火时电池内部不应引爆；
抗震，在运输和使用期间，安全阀不会因震动和多次开闭而松动失效；
耐酸；耐高、低温。

## Slide 18
（六）其他
蓄电池除上述主要部件外，还有接线端子、连接条等零部件。

## Slide 19
三、铅酸蓄电池工作原理
铅酸电池的电化学反应原理就是
充电时将电能转化为化学能在电池内储存起来，放电时将化学能转化为电能供给外系统。

## Slide 20
用正极板活性物质二氧化铅、
负极板活性物质铅
电解液硫酸溶液发生化学反应，
进行电能和化学能的相互转化。
铅酸蓄电池工作原理
在正常、合理的使用条件下，
蓄电池能反复进行充、放电循环，发挥供电和储电的功能。

## Slide 21
PART 2
铅酸蓄电池的分类

## Slide 22
一、AGM蓄电池
AGM即吸附式玻璃纤维隔板技术。

## Slide 23
AGM蓄电池采用贫液式设计，
极板不是浸泡在电解液中，
除了极板内部吸有一部分电解液外，
大部分电解液吸附在多孔的玻璃纤维隔板上，并采用紧装配的技术，
使极板充分接触电解液。
隔板保持一定比例的孔隙不被电解液占据，为了给正极析出的氧气提供移向负极的通道，保证氧气更好地扩散到负极重新化合生成水。

## Slide 24
常 温 环 境

## Slide 25
使用寿命
AGM蓄电池
电容量稳定性
低温性能
事故风险
3倍
更高
更好
降低

## Slide 26
专用充电机

## Slide 28
增强型富液式蓄电池
二、EFB蓄电池

## Slide 29
EFB蓄电池
传统铅酸电池
活性物质配方
深循环性能

## Slide 30
装配强度
抗震性能

## Slide 31
2
耐 高 温
3
可 维 护
1
带 加 液 孔
4
价 格 贵

## Slide 32
与“贫液式”蓄电池相对，
电池槽内除去极板、隔板及其他固体组装部件的
剩余空间完全充满硫酸电解液，
电解液处于富余过量状态，故被称为“富液式”电池。

## Slide 33
2. EFB蓄电池
1. AGM蓄电池
小 结

## Slide 34
PART 3
铅酸蓄电池维护、检查与充电

## Slide 35
如何判断蓄电池是否亏电？
蓄电池亏电后应如何处理？
如何对蓄电池进行维护、检测？
如何判断一个蓄电池需要更换（报废）？

## Slide 36: 蓄电池日常维护和技术状况检查
技术人员在对车辆进行定期保养时，
需对蓄电池进行维护作业。
只有正确使用和维护蓄电池，
才能保证蓄电池处于完好的工作状态并延长其使用寿命。

## Slide 37: 一、蓄电池的日常维护作业
1、外观检查
（1）观察蓄电池壳体是否膨胀或破裂，柱桩有无破损，壳体有无泄露，否则应修理或者更换。
（2）检查蓄电池接线柱与电缆的连接是否牢固，否则紧固电缆连接线。
（3）检查蓄电池及其托架固定件，以确认蓄电池是否保持水平状态和牢固。
（4）检查蓄电池接线柱、连接电缆和托架固定架是否腐蚀。
（5）检查蓄电池整体是否清洁，加液盖通气孔是否畅通。
（6）检查蓄电池电缆线绝缘有无破损或有其他损伤痕迹，
接地线连接搭铁点是否可靠。否则，更换破损的电缆线。
图 典型被腐蚀的蓄电池接线端子

## Slide 38
2、清洁作业
（1）对蓄电池进行清洗时，把蓄电池从车上拆卸下来。在车上清洗蓄电池有可能会导致腐蚀性的酸液溅到发动机或其他电气部件上造成损害。
（2）拆下蓄电池后，使用胶带封闭排气孔，用清水冲洗蓄电池外部的灰尘和污垢，再使用热的小苏打溶液清洗，然后用纸巾或旧毛巾擦干壳体。清洗后，取下胶带。
（3）电缆端的连接头和蓄电池接线柱（极桩）用专门的清洗工具
和毛刷清洗，也可使用特细砂纸小心打磨。
（4）蓄电池的电缆连接头一般需喷涂保护涂层防腐。在电极极柱
周围和卡子下面装保护垫也可以起到防腐保护的作用。
图 清洁作业

## Slide 39
3、电解液液面高度检查和放电程度检查
（1）电解液液面一般高出极板10～15mm，液面过低应及时补充蒸馏水。
备注：除非确知液面降低是由于电解液溅出所致，否则一般不允许加注硫酸溶液。
（2）放电程度检查。可以通过电解液密度检查，放电电压检查或密度计观察窗判断放电程度。
备注：拆装、移动蓄电池时，应轻拿轻放，严禁在地上拖拽。

## Slide 40: 二、蓄电池技术状况检查
为了准确判断蓄电池的性能状况，包括蓄电池性能良好、电量充足，电量不足、需补充充电，
或是蓄电池已损坏、需要报废更换，必须对蓄电池进行全面的技术状况检查作业。
1、外观检查
参照“蓄电池维护作业——外观检查”。
2、电解液液面高度的检查
（1）用玻璃管测量液面高度法
蓄电池电解液液面高度标准值为高出极板上沿10～15 mm，过低应加入蒸馏水使之符合标准。

## Slide 41
（2）观察液面高度指示线法
使用工程塑料容器的蓄电池，在蓄电池容器侧面刻有两条液面高度指示线。检查液面高度时，正常液面高度应介于两线之间的中线上，低于中线则为液面过低，应加入蒸馏水补充。
（3）密度计观察窗判断法
通过电解液密度计观察窗不同颜色判断电解液液面高度，若显示无色或淡黄色，表示电解液液面过低，，应加入蒸馏水补充。
备注：不同型号蓄电池电解液液面过低时，观察窗现实的颜色不同，请参照具体参数！
（a）用玻璃管检查法 （b）观察液面高度指示线法 （c）密度计观察窗判断法
图 电解液液面高度的检查

## Slide 42
3．蓄电池电解液密度的检测
使用专用冰点仪检测蓄电池电解液密度，可以判断蓄电池的放电程度。
（1）电解液密度检测步骤
打开蓄电池的加液盖，把吸管插入单格电池的加液孔内，吸取少量电解液，然后将电解液滴在冰点仪上，将盖子放平，最后通过观察窗读取电解液密度。
备注：测量电解液密度时，应同时测量电解液的温度，并将测得的密度值换算成标准温度（25℃）的密度值，进行修正！
注意事项：测量电解液密度时，蓄电池应处于稳定状态。蓄电池充、放电或加注蒸馏水后，应静置半小时后再测量。
图 冰点仪

## Slide 43
（2）蓄电池放电程度的判断
电解液密度与放电程度的关系是：
密度每下降0.01g／cm3相当于蓄电池放电6％，
当判定蓄电池在夏季放电超过50％，
冬季放电超过25％时不宜再使用，应及时进行充电，否则会使蓄电池早期损坏。
存电状态／% | 100 | 75 | 50 | 25 | 0
蓄电池开路电压／V | 12.6以上 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 11.9以下
通常静置时，测量端电压≥12.6V，并且电解液密度≥1.22g/cm3，才可以基本判定蓄电池具有一定的电量储备。
表1 蓄电池存电状态与开路电压的关系

## Slide 44
4、蓄电池开路电压检测
使用数字万用表测量蓄电池端电压，不能准确判别蓄电池放电程度。蓄电池开路电压检测方法如下：
（1）将蓄电池负极接线断开。
（2）将数字万用表置于电压挡，测量蓄电池开路电压。
（3）读取测量蓄电池电压值。
备注：检测时蓄电池应处于静止状态，蓄电池充、放电或加注蒸馏水后，应静置半小时或更长时间后再测量。
图 蓄电池开路电压检测

## Slide 45
5、蓄电池放电电压检测
检测蓄电池放电电压就是测量蓄电池以起动电流放电时的端电压，可以判断蓄电池的技术状况、放电程度和起动能力。检测时可用高率放电计检测或就车起动检测。
（1）使用高率放电计检测放电电压
检测方法：
①将高率放电计正、负测试夹分别对应夹在蓄电池的正、负极桩上。此时读数显示蓄电池的空载电压值。通常显示在11.8～13V范围内为正常。
②按下测试按钮开关，蓄电池开始瞬间大电流放电，保持10～15s后，读出电压表的负载电压指示数值。
备注：此项测量不能连续进行，必须间隔1分钟后才可以再次检测，以防止蓄电池损坏。

## Slide 46
检测结果分析：
①指针稳定在10.6V以上（绿色区域），说明蓄电池存电充足；
②指针在9.6～10.6V区间（黄色区域），说明蓄电池存电不足，需要充电；
③指针在9.6V以下区间（红色区域），说明蓄电池严重亏电，要立即充电，才能使用；
如果空载电压基本符合要求，但负载时指针迅速下降至红色区域以下，说明蓄电池已经损坏。
图 高率放电计

## Slide 47
（2）就车起动检测放电电压
就车起动检测是在起动系正常的情况下，接通起动机进行检测。
就车起动检测方法：
①检测时先拔下点火系统所有分缸高压线并搭铁。
②将万用表置于电压挡，万用表的正、负表笔分别接在蓄电池正、负极桩上。
③接通起动机15s，读取电压表读数，对于12V蓄电池，蓄电池电压应保持在9.6V以上，
并保持稳定。

## Slide 48: 三、蓄电池的更换
步骤1：找到蓄电池
一般车辆蓄电池安装在发动机舱内，但有些车的蓄电池没有安装在发动机舱内，如宝马汽车的蓄电池装在后备厢里，某些克莱斯勒汽车的蓄电池则装在轮胎挡泥板内。
思考：客车蓄电池安装在哪里？面包车蓄电池安装在哪里？新能源车蓄电池安装在哪里？

## Slide 49
步骤2：辨识蓄电池的接线柱
正确辨识蓄电池的正负极柱，
蓄电池的正极旁边有一个加号“＋”，
而负极旁边则有一个负号“一”。
思考：还有什么方法判断正负接线柱？

## Slide 50
步骤3：断开蓄电池的电缆线
先用扳手（通常使用8cm或10cm）将蓄电池的负极电缆夹松开并取出连线，再将蓄电池的正极电缆夹松开并取出连线。
特别注意：
（1）切不可先拆正极再拆负极。
（2）断开蓄电池前，应确认点火开关处于关闭状态。
（3）个别高端车型断开蓄电池前需对相关数据保存后才可进行。
哪错了？

## Slide 51
步骤4：拆下蓄电池
拆卸固定蓄电池的螺丝、夹子或杆。把蓄电池固定架松开，小心地把蓄电池取出。
警告：
蓄电池较重，可达 13. 5 27 kg, 取放时要注意安全。
∽

## Slide 52
步骤5：清洁蓄电池
使用小苏打溶液和钢丝刷，把接线柱夹和蓄电池底盘清理干净。
如果有严重的腐蚀迹象，可考虑更换。

## Slide 53
步骤6：更换蓄电池
把新的蓄电池放入之前取出旧蓄电池的地方，将所有固定蓄电池的螺丝、夹子或杆拧紧。

## Slide 54
步骤7：安装蓄电池的电缆线
先用扳手将蓄电池的正极电缆安装好，再将蓄电池的负极电缆安装好。
特别注意：
切不可先装负极再装正极。

## Slide 55
步骤8：检查工作是否正常
将发动机罩关闭，发动汽车，检查所有电子设备是否正产工作。
注意：
部分中高端车型断开蓄电池后可能会造成信息丢失，导致如车窗升降器、收音机、石英钟等设施无法使用，甚至有的车还会激活防盗，将系统锁定，让车辆无法启动。

## Slide 56: 四、蓄电池的正确选用
当一个蓄电池需要进行更换时，如何为汽车找到一个匹配最佳的蓄电池需要考虑以下几个方面的因素：
1．外形尺寸
（1）蓄电池长宽高必须与原蓄电池相等。若长宽高尺寸太小，安装不牢固，蓄电池容易破损和倾倒；若长宽尺寸太大，将由于蓄电池安装空间不足而无法安装；若高度太高，发动机舱关闭时，将导致蓄电池电极桩和发动机舱盖接触而发生短路。
（2）蓄电池正、负接线柱位置、形状和类型必须与原蓄电
池位置一致。若接线柱位置不正确，由于电源电缆线长度不足而
无法连接；若接线柱形状和类型不正确，同样无法安装。

## Slide 57
2．额定容量
蓄电池额定容量应与原蓄电池保持一致，一般要求不超过10%。若选择蓄电池额定容量太小，易导致起动困难；若选择蓄电池额定容量太大，将导致蓄电池长期充电不足。
3．其他因素
选择蓄电池时，还应考虑到蓄电池重量、气候条件、车辆起动要求等方面。蓄电池重量过重，易导致蓄电池固定托架损坏；如果车辆处在寒冷地区，必须选用低温起动性能好的蓄电池等。

## Slide 58: 五、蓄电池的跨接起动
步骤1：检查蓄电池
在跨接起动前，应该确认无电蓄电池是完好无损的，没有裂纹，没有明显的蓄电池酸液泄漏的痕迹。
步骤2：准备起动电缆
准备两根起动辅助电缆，该电缆应该是具有足够的承载能力且带绝缘外皮。

## Slide 59
步骤3：正确停放车辆
将救援车辆与无电车辆相互靠近，直到跨接电缆足够连接两块蓄电池的正负极，并硝认两车没有接触。
提示：
若提供电源的蓄电池在车辆上的安装位置不方便直接进行跨接，则须使用工具将蓄电池拆下。
步骤4：确认蓄电池正负极
关闭点火开关，确认两块蓄电池的正极和负极。

## Slide 60
步骤5：连接蓄电池正负极
将救援车辆与无电车辆相互靠近，直到跨接电缆足够连接两块蓄电池的正负极，并确认两车没有接触。

## Slide 61
步骤5：连接蓄电池正负极
将救援车辆与无电车辆相互靠近，直到跨接电缆足够连接两块蓄电池的正负极，并确认两车没有接触。

## Slide 62
步骤6： 起动提供电源
关闭提供电源的蓄电池所在车辆上所有附属用电设备并起动发动机，让其发动机运转的汽车发动机几分钟以保证蓄电池电量充定。
特别注意：
起动前要确认起动时电缆与胶带和风扇绝对不会剐蹭。

## Slide 63
步骤7： 起动无电车辆
按正常方式起动无电车辆。如果未能成功起动，可5min后再次尝试起动。
步骤8： 拆除蓄电池电缆
车辆起动后，小心拆除电缆，注意避免正负极电缆接头相碰
提示：
如果在起动时汽车可以发出哒哒哒的声音，但点不着火，说明车辆仍有余电。此时还可以采用推车的方法起动车辆，但这种方法对发动机和离合器有一定的损伤，特别是自动挡车辆，应当尽量避免采用这种方法。
如果车辆完全没有电，就只能采用跨接法起动车辆。

## Slide 64: 六、蓄电池的充电
步骤1：预备工作
对蓄电池充电前，先取下通气孔塞，以便释放出蓄电池充电时产生的气体，然后连接蓄电池充电机的充电夹。
注意：
①确保蓄电池充电机处于关闭状态。若在充电机开启（ON）的状态下连通充电夹，会有大电流流出，导致火花产生。
②确保线路连接正确。充电时软线被接反会导致蓄电池损坏，甚至会引起火灾。
③免维护蓄电池产生的气体少，电解液蒸发量也较少。充电过程中产生的气体很少，因此无须拆下通气孔塞。

## Slide 65
步骤2：选择充电方式
（1）常规充电（慢充方式）
选择初始充电电流为蓄电池额定容量的1/10， 充至单格电压达2. 3~2. 4V， 充至充电电流为0、蓄电池电压为12.8V（12V蓄电池）。
（2）快速充电
快速充电是指在短时间（20 min 左右）内，用大电流（充电电流约为蓄电池容量的2/3，对蓄电池进行充电。这种充电方式会影响蓄电池的使用寿命，不建议采用。

## Slide 66
步骤3：充电完成
如果蓄电池出现下列现象，说明蓄电池电已充足，应停止充电。
（1）电解液沸腾。
（2）蓄电池电解液的比重为1. 25~1. 28 kg/L。
（3）蓄电池终端电压为15~17V。

## Slide 67
步骤4：收尾工作
（1）清洁蓄电池
充电时气体的释放会使蓄电池电解液溢出从而造成腐蚀，因此必须清洁蓄电池。
（2）检查比重
用液体比重计测量蓄电池电解液的比重，应符合要求。
（3）检查蓄电池电解液液位
检查电解液液面，添加蒸馏水到上液面。

## Slide 68
2. 蓄电池的更换
1. 蓄电池的维护和检查
小 结
4. 蓄电池的跨接起动
3. 蓄电池的正确选用
5. 蓄电池的充电

## Slide 69
感 谢 您 的 聆 听