## Slide 1
新能源汽车电池及管理系统检修

## Slide 2
《新能源汽车电池及管理系统检修》
学习情境3 电池结构原理及性能要求
任务3.4 镍氢电池认知与检测

## Slide 3
王先生想买一辆本田Insight混合动力汽车，他说混合动力汽车的电池非常重要，想了解一下该车的电池，以及其充放电相关事宜。请你为王先生做出最好的解答。
任务描述

## Slide 4
01
能介绍镍氢电池的应用及特点
02
能介绍镍氢电池的结构及工作原理
03
能介绍镍氢电池的充放电特性
学习
目标

## Slide 5
思政目标！
能够树立正确的价值观、人生观，树立积极向上、努力进取的思想。

## Slide 6
一、镍氢电池的应用
镍氢电池一般应用于混合动力汽车
本田Insight采用镍氢电池组，
电池组置于行李舱底板，
由120颗松下1.2V镍氢电池组成，
串联合计电压为144V，
支持电流充电50A，放电100A。
为延长电池寿命，每个电池单元放电量为4A·h时，
电池组共可放电144*4=0.576kWh能量。

## Slide 7
2003年后第二代普锐斯电池组，电池组重53.5千克，
由28组松下镍氢电池模块组成，每个模块分别有6个1.2V电池，
总计168个电池，串联标称电压合计201.6V，
比上一代的38组228个电池有所减少。

## Slide 8
2009年第三代丰田普锐斯在国外为插电混合动力（PHEV），
电池装在较多，而在国内第三代丰田普锐斯因无插电功能，
电池数量和第二代完全相同，也标称201.6伏。

## Slide 9
（1）充电18min可恢复40%~80%的容量，
过充电和过放电性能好。
（2）应急补充充电性能好，1h内可以完全充满，
应急补充充电的时间短。
（3）在80%的放电深度下，循环寿命可达到1000次以上，
是铅酸蓄电池的3倍。
（4）一次充电行驶里程长，而且起动加速性能较好。
（5）可以在环境温度-28~80℃条件下正常工作。
二、镍氢电池的特点

## Slide 10
（6）循环寿命可达6000次或7年。
（7）采用全封闭外壳，可以在真空环境中正常工作。
（8）低温性能较好，能够长时间存放。
（9）镍氢电池中没有铅和镉等重金属元素，不会对环境造成污染。
（10）镍氢电池可以随充随放，
不会出现没有放完电后即充电而产生的“记忆效应”。

## Slide 11
缺点：（1）在高温条件下使用时电荷量急剧下降。
（2）自放电损耗较大。
（3）镍氢电池测成本很高，约达600~800美元/kwh，
不同的储氢合金具有不同的储氢的能力，价格也不同。
（4）镍氢电池的比功率和放电能力不及镍镉电池。
（5）镍氢电池在使用时还应充分注意各个单体电池之间
的一致性，特别是在高速率、深放电的情况下，
各个单体电池之间的容量和电压差较明显。
注重对电池组在充、放电过程中导热管理和电池安全装置的设计。

## Slide 12
三、镍氢电池的结构、工作原理
镍氢电池正极是活性物质氢氧化镍
负极是储氢合金，
用氢氧化钾作为电解质，
在正负极之间有隔膜，共同组成镍氢单体电池。
在金属铂的催化作用下，
完成充电和放电的可逆反应。

## Slide 13
电池充电过程中，水在电解质溶液中分解为氢离子和氢氧离子，氢离子被负极吸收，负极从金属转化为金属氢化物。在放电过程中，氢离子离开了负极，氢氧离子离开了正极，氢离子和氢氧离子在电解质氢氧化钾中结合成水并释放电能。

## Slide 14
放电特性
镍氢电池（6个单体电池组件）放电时，2C的功率输出时的质量比功率可达600W/kg以上，
3C的功率输出时的质量比功率可达500W/kg以上，
深度范围内质量比功率的变化比较平稳，
对混合动力汽车的动力性能的控制十分有利，电池的寿命可以达到10万千米以上。
三、镍氢电池的特性

## Slide 15
2. 充电特性
镍氢电池的充电接受性很好，充电效率几乎达到100%，
能够有效的接受混合动力汽车在制动时反馈的电能。
由于能量损耗较小，镍氢电池的发热量被抑制在最小的极
限范围内，可以有效的控制剩余电量。

## Slide 16
拓展知识：镍镉电池认知
镍镉电池是采用金属镉作为负极活性物质，
氢氧化镍作为正极物质的碱性电池。
是混合动力汽车应用电池之一。
镍镉电池的比能量可达55Wh/kg，比功率可超过225W/kg。

## Slide 17
镍镉电池的优点
极板强度高，工作电压平稳，可以快速放电。
镍镉电池过充电和过放电性能好，有高倍率的放电特性，瞬时脉冲放电率很大，
3. 深度放电性能好。
4. 循环使用寿命长，可达到2000次或7年以上，是铅酸蓄电池的2倍。
采用全封闭外壳，可以在真空环境中正常工作。
低温性能较好，能够长时间存放。

## Slide 18
2. 镍镉电池的缺点
（1）镍镉电池有“记忆效应”。
镍镉电池在使用过程中，若放电不完全就充电，再放电时，
就不能放出全部电量。几次完整的充/放电循环能使镍镉电池恢复正常工作。
（2）镍镉电池中采用的镉（Cd）是一种有害金属，在电池报废后必修进行有效回收。
（3）镍镉电池的成本约为铅酸电池的4~5倍，初始购置费较高，但其比能量和循环
使用寿命都大大地高于铅酸电池，因此，在电动汽车实际使用时，总的费用不
会超过铅酸电池的费用。

## Slide 19
2. 镍氢电池的特点
1. 镍氢电池的应用
小 结
3. 镍氢电池的结构、工作原理
4. 拓展：镍镉电池

## Slide 20
感 谢 您 的 聆 听