## Slide 1
新能源汽车电池及管理系统检修

## Slide 2
《新能源汽车电池及管理系统检修》
学习情境3 新能源汽车电池认知与检测
任务3.5 燃料电池认知与应用

## Slide 3
李先生听说燃料电池电动汽车是真正的环保型汽车，现在想买一辆燃料电池汽车，可以吗？请你给他建议，为他介绍一下燃料电池电动汽车的相关特性、优缺点等。
任务描述

## Slide 4
01
能介绍燃料电池电动汽车的特点
02
能对燃料电池电动汽车进行分类并了解其结构组成
03
能介绍燃料电池电动汽车的关键技术及目前存在的问题
学习
目标
04
能介绍燃料电池的结构及工作原理，了解目前燃料电池的发展状况

## Slide 5
讲求科学
探索新知
思政目标！

## Slide 6
PART 1
燃料电池电动汽车发展概况

## Slide 7
一、燃料电池电动汽车
燃料电池电动汽车，简称FCEV（Fuel Cell Electric Vehicle），
是采用燃料电池作为电源、依靠电机驱动的汽车电动汽车，
一般以质子交换膜燃料电池作为车载能量源。

## Slide 8
二、燃料电池电动汽车的特点
（1）能量转换效率高。
因燃料直接通过电化学反应产生电能，无热能转换过程，
故不受卡诺循环的限制，能量转换效率高，
实际能量转换效率高达50%～70%。
受卡诺循环的限制，目前主流的量产汽油内燃机的直接燃油效率
在30%上下，有少数采用增压技术的量产发动机可以达到40%左右。

## Slide 9
（2）环保性高
当燃料电池使用氢燃料时，排放的是水，无污染；
当使用甲醇等其他燃料时，排放的CO比汽油机少1/2。
（3）部件布置灵活
燃料电池堆可由若干个单元电池串联或并联而成，
可根据质量分配均衡和空间有效利用的原则，
空间和重量上都可对燃料电池组、电动机、辅助设备等部件进行灵活的布置。

## Slide 10
（4）振动小，噪声低
燃料电池无运动部件，属于静态能量转换装置，
除了空气压缩机和冷却系统以外无其他运动部件，
与内燃机汽车相比，运行过程中噪声和振动都较小。
（5）车辆的续驶里程长
燃料电池汽车的长途行驶能力接近于传统燃油汽车。

## Slide 11
三、国外燃料电池电动汽车的发展情况

## Slide 12
四、国内燃料电池电动汽车的发展情况

## Slide 13
1
纯燃料电池汽车
2
燃料电池/辅助源混合驱动燃料电池汽车
1. 按照有无蓄能装置
五、燃料电池电动汽车的分类

## Slide 14
（1）纯燃料电池汽车
纯燃料电池汽车以燃料电池作为唯一动力源，
汽车所有功率负荷都由燃料电池承担。
燃料电池的功率大，
无法回收汽车制动能量。
因此，该类电动汽车目前应用较少。

## Slide 15
（2）燃料电池/辅助源混合驱动燃料电池汽车
燃料电池/辅助源混合驱动燃料电池汽车上除了燃料电池外，
还配备了辅助源（常用的为蓄电池和超级电容），
车辆驱动功率由燃料电池和辅助源共同承担。
当前的燃料电池汽车多数采用混合驱动型结构。

## Slide 16
燃料电池/辅助源混合驱动燃料电池汽车的优点如下。
① 辅助源的加入提高了燃料电池汽车的动态响应能力和低温启动性能，
降低了对燃料电池的动态性能要求。
② 通过调节辅助源功率，可将燃料电池设定在最佳的负荷条件下工作，
提高燃料电池的工作效率，有利于提高整车的能量效率。
③ 目前燃料电池的成本还很高，辅助源的加入使整车可选用功率小一
些的燃料电池组，可以在一定程上降低燃料电池组和整车成本。
④ 辅助源可以回收汽车制动时的部分动能，增加整车的能量效率。

## Slide 17
2. 按燃料电池与蓄电池的结构关系分类
1
串联式
2
并联式

## Slide 18
串联式
燃料电池
DC/DC
转换器
电动机
DC/AC逆变器
辅助动力源
车轮
车轮
DC/DC转换器
燃料电池相当于车载发电装置，
通过DC/DC转换器进行电压转换后对蓄电池充电，
再由蓄电池向电机提供驱动车辆的全部电力。
其特点与普通的串联式混合动力电动汽车相似，
可采用小功率的燃料电池，
但要求蓄电池的容量和功率要足够大，
且燃料电池发出的电能需要经过蓄电池的电化学转换过程，因而有能量的转换损失。
目前，串联形式的燃料电池电动汽车较为少见。

## Slide 19
并联式
DC/DC转换器
电动机
车轮
车轮
DC/AC逆变器
辅助动力源
燃料电池
燃料电池和蓄电池共同向电机提供电力。
根据燃料电池与蓄电池能量大小的配置不同，
又可将其分为大燃料电池型和小燃料电池型两种。
大燃料电池型主要由燃料电池提供电力，
并在车辆减速与制动时进行能量回收；
小燃料电池型则必须采用大容量的蓄电池，
由蓄电池提供主要的电力，而燃料电池只是协助供电。
并联式燃料电池是目前燃料电池电动汽车采用较多的形式。

## Slide 20
1
直接燃料式
3. 按照燃料的来源
直接燃料电池电动汽车的燃料主要是纯氢。
氢燃料的存储方式有压缩氢气、液态氢和合金（碳纳米管）吸附氢等几种。
直接以纯氢为燃料电池的电动汽车对储氢装置的要求较高。
电动汽车的结构简单，质量轻，成本低。
目前的燃料电池电动汽车，大都以纯氢为车载氢源。

## Slide 21
2
重整燃料式
重整燃料电池电动汽车的燃料主要有汽油、天然气、甲醇、甲烷、液化石油气等。
重整燃料电池电动汽车的结构要比氢燃料电池电动汽车复杂得多。
如甲醇重整燃料电池电动汽车需要对甲醇进行200℃左右的加热以分解出氢，
汽油重整燃料电池汽车也需要对汽油进行1000℃左右的加热以分解出氢。
无论采用什么燃料，重整燃料电池电动汽车都需设置重整装置，将其他燃料转化为燃料电池所需的氢。

## Slide 22
PART 2
燃料电池电动汽车结构组成

## Slide 23
一、燃料电池电动汽车的结构
燃料电池系统
辅助蓄能装置
驱动电机
电子控制系统

## Slide 24
燃料电池电动汽车基本构成

## Slide 25
燃料电池堆
1.燃料电池系统
氢气供给系统
氧气供给系统
水循环系统

## Slide 26
氢气供给系统的功能包括氢的储存、管理和回收。
由于气态氢需要采用高压的方式储存，
因此，储氢气瓶必须有较高的品质。
储氢气瓶的容量决定了一次充氢的行驶里程。
轿车一般采用2～4个高压储氢气瓶，
大客车上通常采用5～10个高压储氢气瓶来储存所需的氢气量。
氢气供给系统

## Slide 27
液态氢比气态氢需要更高的压力进行储存，且要保持低温，
因此，在使用液态氢时对储氢气瓶的要求更高，
还需要有较复杂的低温保温装置。
不同的储氢压力，需要采用相应的减压阀、调压阀、安全阀、压力表、流量表、热交换器、传感器及管路等组成氢气供给系统。
燃料电池堆排出的水中含有少量的氢，可通过氢气循环器将其回收。

## Slide 28
氧气有纯氧和空气两种供给方式。
当以纯氧的方式供给时，需要用氧气罐；
当从空气中获得氧气时，需要用压缩机来提高压力，
以确保供氧量，增加燃料电池反应的速度。
空气供给系统除了需要有体积较小、效率高的空气压缩机外，
还需配备相应的空气阀、压力表、流量表及管路，
并对空气进行加湿处理，以确保空气具有一定的湿度。
氧气供给系统

## Slide 29
在燃料电池反应过程中，会产生水和热量，
需要通过水循环系统中的凝缩器加以冷凝并进行水分离处理，
部分水可用于反应气体的加湿。
水循环系统还用于燃料电池的冷却，
以使燃料电池保持在正常的工作温度。
水循环系统

## Slide 30
蓄电池
2. 辅助蓄能装置
超级电容
蓄电池+超级电容
蓄电池+飞轮电池

## Slide 31
“燃料电池+蓄电池”型（FC+B）
燃料电池
DC/DC
电动机
控制器
电动机
传动装置
整车控制器
燃料电池控制器
车轮
车轮
蓄电池
蓄电池管理系统
DC/DC
控制器
电力连接
机械连接
信号连接

## Slide 32
“燃料电池+超级电容”型（FC+C）
燃料
电池
主DC/DC
电动机
控制器
电动机
传动装置
整车控制器
燃料电池控制器
车轮
车轮
辅助DC/DC
超级电容
主DC/DC
控制器
电力连接
机械连接
信号连接

## Slide 33
燃料
电池
主DC/DC
电动机
控制器
电动机
传动装置
整车控制器
燃料电池控制器
车轮
车轮
辅助DC/DC
超级
电容
主DC/DC
控制器
电力连接
机械连接
信号连接
蓄电池
蓄电池管理
系统
“燃料电池+蓄电池+超级电容”（FC+B+C）

## Slide 34
燃料电池配备辅助蓄能装置的作用是：
在燃料电池电动汽车起动时，由辅助蓄能装置提供电能，
带动燃料电池起动或带动车辆起步。
2. 在燃料电池电动汽车运行过程中，
当燃料电池输出的电能大于车辆驱动所需的能量时，
辅助蓄能装置可用于储存燃料电池剩余的电能。

## Slide 35
3. 在燃料电池电动汽车加速和爬坡时，辅助蓄能装置可协助供电，
以弥补燃料电池输出功率的不足，使电机获得足够的电能，
产生满足车辆加速和爬坡所需的电磁转矩。
4. 向车辆的各种电子设备、电器提供工作所需的电能。

## Slide 36
5. 在车辆制动时，将驱动电机转换为发电机工作状态，
将车辆的动能转换为电能，并向辅助蓄能装置充电，
以实现车辆制动时的能量回收。

## Slide 37
直流电动机
3. 驱动电机
交流异步电动机
交流同步电动机
永磁无刷电动机
开关磁阻电动机

## Slide 38
直流电动机
交流电动机
永磁电动机
开关磁阻电动机

## Slide 39
4. 电子控制系统
CAN线
燃料电池系统控制
DC/DC转换器控制
辅助储能装置能量管理
电机驱动控制
整车协调控制

## Slide 40
1. 燃料电池系统控制
控制燃料电池的燃料供给与循环系统、氧化剂供给系统、水/热管理系统，
并协调各系统工作，以使燃料电池系统能持续向外供电。

## Slide 41
2.DC/DC转换器控制
DC/DC转换器用于改变燃料电池的直流电压，由电子控制器控制。
电子控制器的作用是通过调节DC/DC转换器的输出电压，将燃料电池堆较低的电压上升至电机所需要的电压。
DC/DC转换器的作用不仅仅是升压和稳压，在工作时，它还通过控制器的实时调节，使输出电压与蓄电池的电压相匹配，协调燃料电池和蓄电池负荷，起限制燃料电池最大输出电流和最大功率的作用，以避免燃料电池因过载而损坏。

## Slide 42
3.辅助蓄能装置能量管理
对蓄电池的充电、放电、存电状态等 进行监控，
使辅助蓄能装置能正常地起作用，实现车辆在起动、
加速、爬坡等工况下的协助供电，
并在车辆运行时储存燃料电池富余电能，
实现汽车制动时的能量回馈。
蓄电池能量管理系统通过对蓄电池电压、电流、温度等参数的监测，
还可实现蓄电池的过充电、过放电控制，进行蓄电池荷电状态的估计与显示。

## Slide 43
4.电机驱动控制
电机的类型不同，其控制系统的电路结构和工作原理也有所不同。
总体上，电机驱动控制系统的主要控制功能：
电机的转速与转矩调节、
电机工作模式控制（设有制动能量回馈的电动汽车）、
电机过载保护控制等。

## Slide 44
5. 整车协调控制
基于设定的控制策略对各控制功能模块进行协调控制。
（1）控制器根据加速踏板传感器、制动踏板传感器、档位开关送入的电信号判断驾驶人的驾车意图，并输出控制信号，通过相关的控制功能模块实现车辆的行驶工况控制；
（2）控制器根据相关传感器和开关输入的电信号，获取车速、电机转速、是否制动、蓄电池和燃料电池的电压和电流等信息，判断车辆的实际行驶工况和动力系统的状况，并按设定的多电源控制策略输出相应的控制信号，通过相应的功能模块实现能量分配调节控制。
此外，整车协调控制还包括整车故障自诊断功能。

## Slide 45
整车
协调控制
整车工况
能量分配调节控制
车速
电机转速
点火开关
加速踏板
制动踏板
变速信息
自驾驶人的需求信息
燃料电池电压电流
辅助电源电压电流
车辆反馈的实际工况
故障诊断及管理

## Slide 46
二、燃料电池电动汽车的性能与关键技术
（一） 燃
料
电
池
电
动
汽
车
的
主
要
性
能
车辆名称 |  | 本田FCHV | 本田FCX | FCHV-BUS2
长*宽*高/mm |  | 4735*181*1685 | 4165*1760*1645 | 10515*2490*3360
车辆质量/kg |  | 1860 | 1680 | ---
乘坐人数/人 |  | 5 | 4 | 60
续驶里程 |  | 300 | 355 | 250
最高车速/km/h |  | 155 | 150 | 80
燃料电池(PEMFC )功率 |  | 90 | 78 | 90*2
电机 | 种类 | 交流同步电机 | 交流同步电机 | 永磁同步电机
 | 最大扭矩NM | 260 | 272 | ---
 | 最大功率kW | 80 | 60 | 80*2
燃料 | 种类 | 纯氢 | 纯氢 | 纯氢
 | 储存方式 | 压缩氢气 | 压缩氢气 | 压缩氢气
 | 储气压力/Mpa | 35 | 34.4 | 35
辅助蓄能装置 |  | 镍氢电池 | 超级电容 | 镍氢电池

## Slide 47
（二）燃料电池电动汽车的关键技术
1.燃料电池系统
燃料电池堆的净输出功率、耐久性、低温起动性及成本等直接影响燃料电池电动汽车的性能和发展。
目前，降低燃料电池成本是燃料电池电动汽车研究的最重要目标，而控制燃料电池成本最有效的手段是减少燃料电池材料（电催化剂、电解质膜及双电极等）的成本，降低加工（膜电极制作、双电极加工和系统装配）等费用。在降低燃料电池成本的同时进一步提高燃料电池的性能，是目前燃料电池电动汽车技术研究的重点。

## Slide 48
此外，燃料电池系统也还有许多需要克服的工程技术难题，例如，
系统的起动与关闭时间
系统的能能量管理与变换操作
电堆水热管理模式
低成本、高性能的辅助装置

## Slide 49
2.车载储氢装置
目前，燃料电池电动汽车大都以纯氢为燃料。
常见的车载储氢装置有高压储氢瓶、低温液氢瓶及金属氢化物储氢装置三种。
除液态储氢装置外，目前的车载储氢装置的质量、储氢密度均较低，而液态
储氢需要很低的温度条件，其成本和能耗都很高。
如何有效地提高体积储氢密度和质量储氢密度，是车载储氢装置研究的重点。

## Slide 50
3.辅助蓄能装置
对于混合型燃料电池电动汽车而言，辅助蓄能装置性能的好坏、能量控制
策略的优劣等对燃料电池电动汽车动力性和经济性的影响都很大。
因此，
研究与开发高性能的辅助蓄能装置也是燃料电池电动汽车发展所必需的。

## Slide 51
4.电机及其控制技术
电机用于产生驱动车轮转动的电磁转矩，其性能对燃料电池电动汽车的动力性和经济性影响极大。
与工业用电机相比，燃料电池电动汽车用驱动电机在最大功率、最高转矩、工作效率、调速性能等方面均有较高的要求。
目前燃料电池电动汽车上使用较多的主要是永磁无刷直流电机、交流异步电机、交流同步电机及开关磁阻电机等。
研究与开发出功率更大、更加高效且体积小、质量轻的电机并配以更加先进可靠的电机控制技术，也是燃料电池电动汽车发展所要解决的关键技术之一。

## Slide 52
5.系统管理策略与电子控制技术
整车动力系统的优化设计、能量管理策略、整车热管理及整车电子控制（动力控制、能量管理、热管理及制动能量回馈等自动协调控制）等，对燃料电池电动汽车的动力性、经济性也起到了关键的作用。
因此，整车动力系统参数的选择与最优化设计、多动力源的能量管理策略与最优化控制、整车热管理的最优化控制、整车各控制系统的协调控制等，均是燃料电池电动汽车发展必须面对的关键课题。

## Slide 53
三、燃料电池电动汽车存在的主要问题
（一）燃料电池电动汽车的性能有待提高
与燃油汽车相比，燃料电池电动汽车的动力性、耐久性、起动性能（起动时间及低温起动）、续驶里程等均需要提高。

## Slide 54
（二）制造成本和运行成本过高
制造成本和运行成本过高是制约燃料电池电动汽车商用化的最大障碍。
而燃料电池电动汽车制造成本居高不下的最主要原因是昂贵的燃料电池。
无孔石墨双极板的成本
质子交换膜的费用
催化剂铂是昂贵的金属

## Slide 55
（三）燃料供给体系的建立尚需时日
目前，燃料电池电动汽车的燃料供给体系尚未建立，
燃料电池电动汽车想要实现商用化，
氢燃料的供应及燃料供给基础设施建设就必须同步进行。

## Slide 56
PART 3
质子交换膜燃料电池认知

## Slide 57
一、质子交换膜燃料电池结构组成
1
质子交换膜
2
电催化剂
3
电极
4
膜电极
5
集流板与流场

## Slide 58
1. 质子交换膜
质子交换膜（PEM）是质子交换膜燃料电池中最重要的部件之一，
其性能好坏直接影响电池的性能和寿命。
将阳极的燃料与阴极的氧化剂隔开的隔膜材料，
电解质和电极活性物质（电催化剂）的基底，
即兼有隔膜和电解质的作用；
质子交换膜是一种选择透过性膜，
只允许氢质子穿过，其他离子、气体及液体均不能通过。

## Slide 59
2. 电催化剂
为了加快电化学的反应速度，气体扩散电极上都含有一定量的催化剂。
质子交换膜燃料电池的电催化剂主要有铂系和非铂系两类，
目前多采用铂催化剂。
由于这种电池是在低温条件下工作的，
因此，提高催化剂的活性，
防止电催化剂中毒很重要。

## Slide 60
3. 电极
质子交换膜燃料电池的电极是一种多孔气体扩散电极，
一般由扩散层和催化层构成。
扩散层是导电材料制成的多孔合成物，起着支撑催化层，收集电流，
并为电化学反应提供电子通道、气体通道和排水通道的作用。
催化层是进行电化学反应的区域，是电极的核心部分，
其内部结构粗糙多孔，因而有足够的表面积以促进氢气和氧气的电化学反应。
因此电极制作的好坏对电池的性能有重要影响。

## Slide 61
4. 膜电极
膜电极（MEA）是通过热压将阴极、阳极与质子交换膜复合在一起而形成的。
为了使化学反应顺利进行，多孔气体扩散电极必须具备质子、电子、反应
气体和水的连续通道。
MEA性能不仅依赖于电催化剂活性，
还与电极中四种通道的构成及各种组分的配比、电极孔分布与孔隙率、电导
等因素密切相关。

## Slide 62
5. 集流板
与流场集流板又称为双极板，是电池的重要部件之一，
其作用是分隔反应气体，收集电流，
将各个单电池串联起来和通过流场为反应气体进入电极及水的排出提供通道。
目前，制备质子交换膜燃料电池双极板广泛采用的材料是：
炭质材料、金属材料及金属与炭质的复合材料。

## Slide 64
燃料电池堆是系统的核心，承担把化学能转化为电能的任务；
图 燃料电池电堆

## Slide 65
氢气系统提供燃料电池正常工作所需的氢气；
空气系统提供燃料电池正常工作所需的空气；
水热管理系统保证燃料电池堆所需空气、氢气的温度和湿度，保证电堆在正常温度下工作；
控制系统通过检测传感器信号和需求信号，利用一定的控制策略保证系统正常工作。

## Slide 66
二、质子交换膜燃料电池工作原理
质子交换膜燃料电池在原理上相当于水电解的“逆”装置。

## Slide 67
其单电池由阳极、阴极和质子交换膜组成，阳极为氢燃料发生氧化的场所，阴极为氧化剂还原的场所，两极都含有加速电极电化学反应的催化剂，
质子交换膜为电解质。

## Slide 68
三、质子交换膜燃料电池的特点
1
节能、转换效率高
2
排放基本达到零污染
3
无振动和噪声，寿命长
4
结构简单，运行平稳
5
氢来源广泛

## Slide 69
1
成本高
2
对氢的纯度要求高
3
要求高质量的密封

## Slide 70
2. 燃料电池电动汽车结构组成
1. 燃料电池电动汽车发展概述
小 结
3. 质子交换膜燃料电池认知

## Slide 71
感 谢 您 的 聆 听