## Slide 1
新能源汽车电池及管理系统检修

## Slide 2
《新能源汽车电池及管理系统检修》
任务5.2 新能源汽车慢充电故障检修
学习情境5 新能源汽车充电故障检修

## Slide 3
王先生驾驶一辆吉利EV300纯电动汽车，昨天插上充电枪进行慢充充电时，发现仪表板上有插枪信号，但是充电电流为零，不能正常充电。
请你检修该车辆故障，并向客户说明故障原因及修理措施。
任务描述

## Slide 4
01
能介绍电动汽车车载充电机的基本功能、保护功能
02
能介绍典型车辆的车载充电机的相关参数
03
能正确识读慢充系统控制电路并进行故障检修
学习
目标

## Slide 5
思政目标！
能严格遵守6S提高效率意识

## Slide 6
PART 1
典型车载充电机认知

## Slide 7
一、功能
车载充电机OBC（On-boardCharger）固定地安装在车上。
北汽EV200车载充电机输入电压为220V，
输出电压约为440V，
提供给动力蓄电池充电电流约为7A。
根据动力蓄电池容量30kW·h测算，一般7～9h充满电，
充电机功率约为3.4kW，电流约为16A。

## Slide 8
项目 |  | 参数
输入参数 | 输入相数 | 单相
 | 输入电压/V AC | 220+/-20%
 | 输入电流/A | <=16（在额定功率下）
 | 频率/Hz | 45~65
 | 启动冲击电流/A | <=10A
 | 软起动时间/s | 3~5
输出参数 | 输出功率（额定）/W | 3360
 | 输出电压（额定）/V DC | 240~410
 | 输出电流/A | 0~7.5A
 | 稳压精度 | <=0.6%
转换效率 | 效率 | >=99%
冷却方式 | 冷却 | 散热片、风冷
二、相关参数
北汽EV200车载充电机相关参数

## Slide 9
为了保护充电机免受过电流、过电压损坏，其自身具有以下保护功能。
（1）交流输入过电压切断保护功能。
在输入电压远远超过额定电压时，会烧毁车载充电机。
（2）输入欠电压警告和切断功能。
（3）输入过电流、欠电流切断保护功能。
在长时间大电流充电状态下，车载充电机会积聚大量的热量，
如果散热不良会导致车载充电机降低充电电流。
充电电流过大或温度过高会导致充电机损坏。
三、充电机的保护功能

## Slide 10
（4）直流输出过电流切断保护功能。
（5）输出短路切断保护功能。
（6）输出电极接反保护功能。

## Slide 11
车载充电机还具有以下优点。
（1）根据动力蓄电池特性设计充电的曲线，可以延长动力蓄电池的寿命。
（2）使用方便，维护简单，单独对BMS进行供电，由BMS智能控制充电，
无须人工值守。
（3）保护功能齐全，适用范围广，具有多重保护功能。
（4）整机温度保护为75℃，当机内温度高于75℃时，充电机输出电流变小，
高于85℃时，充电机停止输出。

## Slide 12
PART 2
车载充电机连接线路

## Slide 13
一、车辆慢充口
共有7个端子，
其中NC1和NC2为预留端子，
CP为控制确认线，
CC为充电连接确认线，
N为交流电源零线，
L为交流电源相线，
PE为车身接地（搭铁）
慢充接口及针脚

## Slide 14
H02-动力电池（T2） H04-快充接口（T9）
H05-慢充接口（T7） H06-电机（T3）
H07-EAS（T2a） H08-PTC（T4a）
H09-PEU-动力电池对接插头 H10-PEU-快充接口对接插头；H11-PEU-慢充接口对接插头 H12-PEU-EAS对接插头；H13-PEU-PTC对接插头
图 北汽EU5慢充接口与PEU（内含车载充电机）连接线路

## Slide 15
PEU与慢充接口对接插头H11端子图
PEU低压控制插头端子图（U22）

## Slide 17
二、慢充充电控制策略
1
动力蓄电池的SOC值低于100%
2
高压互锁检测到没有打开
3
高压系统绝缘检测超过500MΩ
4
动力电池处于正常工作环境（0～55℃）
5
充电桩及充电枪性能正常，连接良好
（一）慢充充电的条件

## Slide 18
（二）交流慢充控制策略

## Slide 19
（1）慢充枪与慢充口连接，车辆不能行驶。
在进行慢充操作时，一旦慢充枪与车辆慢充口连接，
则车辆的总体设计方案使得车辆处于不可行驶的状态。

## Slide 20
（2）确认充电桩与充电线正确连接。
确认充电桩与车辆正确连接是通过供电装置测量检测点1的电压来进行判断。

## Slide 21
（3）确认慢充口与充电线正确连接。
确认慢充口与充电线连接状态是通过车辆控制装置检测点3和PE之间的电阻
来进行判断的。
当监测到的阻值与Rc阻值相等时，证明S3已经闭合，慢充口与充电线正确连接。

## Slide 22
（4）确认充电连接装置已完全连接。
此时充电桩和车辆需确认充电线两端都已正常连接。
供电设备将开关S1从12V切换到PWM连接状态，发出占空比信号，
车辆控制装置通过测量检测点2是否有占空比来确认充电线是否正常连接。
而供电控制装置则通过测量检测点1的电压来进行连接状态判断。

## Slide 23
（5）车辆准备就绪。
在车载充电机自检完成且无故障并且电池组处于可充电状态，
顺利发出“充电请求”的情况下，车辆控制装置闭合开关S2，车辆准备就绪。

## Slide 24
（6）充电桩准备就绪。
车辆准备就绪的信号会通过检测点1的电压值变化被供电控制装置知晓，当
供电控制装置检测到检测点1的峰值电压变为6V时，控制开关K1和K2闭合，
交流电到达车载充电机。

## Slide 25
（7）充电开始。
首先车辆控制装置需完成车载充电机最大允许电流设置。
车载充电机最大允许电流取决于：
1）供电设备的可供电能力：通过检测点2的PWM占空比信号获悉
2）线缆载流值 ：通过RC阻值获得
3）车载充电机额定电流 三者取最小值。
当车辆控制装置完成车载充电机最大允许电流设置后，
车载充电机开始对电动车进行充电。

## Slide 26
（8）充电过程监测。
在充电过程中仍需阶段性检查车桩的连接状态以及供电能力的变化情况。
前者检测周期不大于50ms，后者检测周期不大于5s。
（9）充电结束。
1）一种是车辆达到了充电结束的条件，如电池已充满等。
则车辆控制装置断开S2，并使车载充电机停止充电。
2）充电桩达到充电结束的条件。如操作人员已结束刷卡，
则供电控制装置将S1切换至12V状态，并断开K1、K2开关，充电结束。

## Slide 27
PART 3
吉利EV300慢充故障检修

## Slide 28
一、吉利EV 300车载充电机规格

## Slide 29
交流充电插座
吉利EV300 慢充部件组成
交流充电插头
动力电池
车载充电机
二、吉利EV300 慢充部件组成

## Slide 30
1.交流充电口
交流充电口（带高压线束）、直流充电口都安装在车身左后侧。
充电时，根据选择的充电类型，连接交流充电插头或直流充电插头到相应的
充电插座，连接正确后开始充电。
充电口连接后形成检测回路，当出现连接故障时系统可以检测该故障。

## Slide 32
2. 充电指示灯
充电指示灯位于车辆充电接口上方，用于指示不同的充电状态。
任意电源档位，当辅助控制模块收到BMS的充电状态信息时，
驱动充电指示灯工作，显示充电状态。

## Slide 33
充电指示灯由BMS信号提供给辅助控制模块ACM，ACM控制指示灯状态。

## Slide 34
3. 充电口照明灯
充电照明灯为白色，直接由辅助控制模块（ACM）控制。
（1）当高压电池处于未充电的状态时，充电口盖打开，
ACM立即驱动充电口照明灯工作3min，
工作期间检测到充电枪插入3s后停止驱动或
充电口盖关闭则立即停止驱动充电口照明灯。

## Slide 35
（2）当充电口盖为打开状态，车门由关闭变为打开状态，
ACM立即驱动充电口照明灯工作3min，
工作期间当高压电池转变为充电状态3s后停止驱动或
充电口盖关闭则立即停止驱动充电口照明灯。
（3）OFF档时，
当充电口盖为打开状态，
ACM接收到PEPS发送的解锁信息，
则立即驱动充电口照明灯工作3min，
工作期间如收到车辆上锁信息或充电口盖变为关闭状态
则立即驱动充电口照明灯熄灭。

## Slide 36
（4）OFF档时，
当充电口盖为打开状态，
ACM接收到PEPS发送的遥控寻车信息，
则立即驱动充电口照明灯工作3min，
工作期间如收到车辆上锁信息延迟3s后熄灭或
充电口盖变为关闭状态则立即驱动充电口照明灯熄灭。
（5）任意情况下，
充电口盖关闭或车速大于2km/h则立即停止驱动充电口照明灯。

## Slide 38
当车辆处于交流充电模式下，
ACM检测交流充电接口的CC、CP信号（充电枪插入、导通信号）并唤醒BMS，BMS唤醒车载充电机并发送指令充电，同时闭合主继电器，
动力电池开始充电。
预估13～14h可充满。

## Slide 39
三、充电锁功能
防止车辆充电过程中充电枪丢失，车辆具有充电枪锁功能。
充电枪插入充电接口后，按下智能钥匙闭锁按钮，充电枪防盗功能开启；
PEPS收到智能钥匙的闭锁信号后通过CAN总线将该信号传递到辅助控制模块ACM，ACM将控制充电枪锁止电机动作，锁止充电枪，此时充电枪无法拔出。如要拔出充电枪，须先按下智能钥匙解锁按钮，解锁充电枪。

## Slide 42
1. 辅助控制模块ACM供电/搭铁故障
（1）故障现象：
打开充电口，充电口照明灯不亮。
（2）读取故障码/数据流：
ACM无法通讯，ACM模块无法进入。

## Slide 43
（3）测量值：
1）SO87-5与SO87-10之间的电压为蓄电池电压。
2）SO87-5与搭铁间的电压正常为蓄电池电压。
3）SO87-10与搭铁之间的电阻正常为＜1Ω。

## Slide 44
2. CC线路断路
（1）故障现象：
打开充电口，充电口照明灯点亮，
连接充电枪，仪表上充电枪连接指示灯不亮。
（2）读取故障码/数据流：CC未连接。
（3）测量值：
未连接充电枪时，SO87-13正常电压为5V，
连接充电枪后正常电压为0.9V。

## Slide 45
3. CP线路断路
（1）故障现象：
打开充电口，充电口照明灯点亮，
连接充电枪，仪表上充电枪连接指示灯点亮。但是不能正常充电。
（2）读取故障码/数据流：CC已连接，CP未连接。
（3）测量值：
车辆充电枪未插-已插，对应测量SO87-21端子电压为12V-9V。

## Slide 46
拓 展 知 识
充电枪RC电阻值与对应的充电电缆允许的充电电流

## Slide 47
2.车载充电机的控制电路
1. 典型车载充电机认知
小 结：
3.吉利EV300慢充故障检修

## Slide 48
感 谢 您 的 聆 听