## Slide 1
新能源汽车电池及管理系统检修

## Slide 2
《新能源汽车电池及管理系统检修》
任务5.3 新能源汽车快充电故障检修
学习情境5 新能源汽车充电故障检修

## Slide 3
孙先生驾驶一辆吉利EV300纯电动汽车，
快充时发现仪表板上充电电流为零。
请你为孙先生检修该车故障，
并向其说明故障原因以及维修措施。
任务描述

## Slide 4
01
能介绍电动汽车快充系统的结构组成及工作原理
02
能检测快充系统连接线路
03
能介绍快充控制策略
学习
目标
04
能检修电动汽车快充故障

## Slide 5
思政目标！
能安全、规范操作，提高安全作业意识

## Slide 6
一、快充系统的结构图
外部电源直接将充电所需要的高压直流电通过充电接口与配电设备送入动力蓄电池，通信与互测由充电桩与动力蓄电池控制单元共同完成。

## Slide 7
二、快充系统电路原理
（一）快充接口电路

## Slide 8
（二）快充系统充电过程
1.快充枪连接过程
快充桩通过充电枪与快充接口（车辆侧）地信号连接，
快充枪插入车辆后，快充桩通过快充接口CC1信号判断充电插头与车辆是否连接，
车端则根据CC2信号进行判断，
只有当车端和桩端都判定充电枪已连接才能判断为充电连接确认无误。

## Slide 9
2. 快充唤醒信号
快充枪与车辆快充口连接后，
快充桩低压电源继电器K3、K4闭合，
12V低压辅助电源输入车身VCU、RMS（数据采集终端）和仪表，
唤醒各部件并通电工作，为车与充电桩的握手对话做准备。
VCU输出BMS唤醒信号，BMS进入充电准备状态；
VCU输出快充使能信号，DC/DC变换器输出快充唤醒信号，
保障充电桩和车握手时的数据通信，也保障充电过程中充电桩和车数据通信。

## Slide 10
（三）快充CAN电路
快充CAN电路由RMS数据采集终端、BMS、直流快充桩和诊断接口组成。
RMS数据采集终端只提供监测数据。
快充的整个过程中，充电桩与车辆不断交换信息，
充电枪刚连接时握手过程的数据交换等，
进入充电状态时车辆端仍需要向桩端传输
允许充电电流、电池温度、SOC、充电终止等信息，
桩端向车辆端传输输出的最大电流、电压、充电终止等信息，
大量的信息通过快充CAN线传输，快充CAN保障充电过程大量数据通信的需求。

## Slide 11
三、快充系统控制原理
S是充电枪常闭开关，
由充电枪顶端按钮控制S的通断。
平常处于常接通状态，按下按钮则S断开。
动力蓄电池正、负极通过K5、K6直接与
输入电源的正极、负极相连，
充电机利用CC1与PE之间的电阻值来
确认充电枪是否正确连接，
车辆则通过CC2信号来完成。
在快充系统中，所有的充电需求与信号
传输都是通过S+、S-的CAN总线来完成。
此外，充电桩还提供了A+、A-的12V辅助
蓄电池供电电压来保证车辆低压控制单元的运行。
（一）快充连接

## Slide 12
（二）快充系统连接流程
在快充的过程中，
唤醒电源由快充桩直接提供，
12V唤醒信号唤醒VCU、仪表和数据采集器，
VCU唤醒BMS与DC/DC变换器转入快充状态。

## Slide 13
（三）快充桩与车身通信
快充枪插入充电接口 ，在完成连接确认后，充电枪与车通过CAN总线进行握手通信，快充枪主要完成BMS、车辆辨识、动力蓄电池充电参数和充电需求等信息的采集，车辆主要完成充电机辨识、充电机最大输出能力等信息的采集。满足双方协议后，充电桩开始输送电量，车上动力蓄电池接受充电。在充电过程中，快充枪和充电桩互相交换信息，保障充电安全，包括动力蓄电池SOC值、电池温度、充电电压、充电电流、绝缘状况和连接状态等参数。重要参数出现问题时，充电桩和充电枪都可以终止充电并向对方发出信息，保护动力电池和整车不受损坏，保证充电过程快速、安全。

## Slide 14
四、快充系统常见故障分析
1. 充电桩显示未连接车辆
（1）更换快充桩，如显示已连接，可能为充电桩本身问题。
（2）检查快充插座CC1是否有磨损、烧蚀等情况，
如有建议更换快充插座线束。
（3）测量CC1电阻值，如阻值不正常，建议更换快充线束。

## Slide 15
2.车辆ON挡、READY挡能充电，OFF挡、ACC挡不能充电
（1）更换其他品牌快充桩，如各挡位都可以进行充电，
说明该充电桩无A+、A唤醒功能。
（2）检查快充插座A+、A-到电池端线束是否导通。
不导通排查线束。
如导通，建议插枪后测量A+、A-是否有12V电源。
如无，说明充电桩有问题。

## Slide 16
3. 充电桩报绝缘监测故障
（1）更换其他充电桩进行测试，如恢复正常，说明充电桩绝缘阻值问题。
（2）建议拔插电池端快充线束，检查快充线束对地绝缘阻值。
如绝缘阻值不正常，更换快充线束。
如阻值正常，测量电池包快充接口对地绝缘阻值。
注意：排查快充故障时，首先排查车辆本身故障，如绝缘故障、互锁故障等。
排查过程对几个品牌的充电桩或者其他车辆进行充电测试。
市场上部分充电桩带屏幕，建议查看单体电压以及电池请求电流等情况。

## Slide 17
直流充电站
快速充电是指能够在10～20min时间将电动汽车电池充到50%～80%的电量，
通常充电枪的输出功率超过100kW。
电动大巴的快速充电功率应达到200kW以上，并且随着车载蓄电池充电能力的提高，充电时间进一步缩短，充电枪的输出功率将更大。
直流充电站一般拥有4～12条快速充电枪。
1
电网直充型
2
储能缓冲型

## Slide 18
电网直充型是指将电网电能直接对电动汽车进行充电，
电网输入功率略大于充电站输出功率。
一般具有12个充电枪的大型充电站需要2000kW的专用电网。
具有4个充电枪的小型充电站需要500kW的专用变压器。
此方案的特点：
①电网专线功率较大，投资较高，电网及电站设备资源利用率较低，尤其
是前期电动汽车较少的情况下，绝大部分时间在闲置。充电站投资难以回收。
②用电高峰重叠，不能削峰平谷。

## Slide 19
（2）储能缓冲型是指平时将电网电能存储于蓄电池中，
为电动汽车充电时，主要由蓄电池提供电能。
此方案的特点：
① 电网输入功率远小于充电站输出功率，即通过储能蓄电池的缓冲放大，
充电站输出功率比电网输入功率大5～10倍以上。
原计划2000kW专线的直充站只需500kW变压器即可，电网投资大为减少。
原计划2000kW的专网将来可以扩展满足10000～20000kW的充电需要而不必改动。
② 可以夜电昼用，既能削峰平谷，又可增加经济利益。

## Slide 20
2. 快充系统电路原理
1. 快充系统结构图
小 结：
4. 快充系统常见故障分析
3. 快充系统控制原理
5. 拓展：直流充电站

## Slide 21
感 谢 您 的 聆 听