## Slide 1
单元一 混凝土结构施工准备工作
混凝土结构工程施工

## Slide 2
混凝土结构施工准备工作
单元一
脚手架工程
单元二
模板工程
单元三
目录
Contents
钢筋工程
单元四
绪 论
单元五
现浇混凝土工程
单元六
单元七
单元八
装配式混凝土工程
常用混凝土结构工程施工机械
混凝土结构施工验收工作

## Slide 3
1
组建项目部

## Slide 4
一、相关术语
是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。
是指受企业法定代表人委托，对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业在工程项目上的代表人。
项目部
建筑施工企业项目经理
组织结构
模式可用组织结构图来描述，组织结构图是一个重要的组织工具，反映一个组织系统中各组成部门之间的组织关系。

## Slide 5
二、组织结构图
项目经理
项目副经理
项目总工程师
工程技术部
物资采购部
安
保
部
合约财务部
办
公
室
各施工作业队
项目部的组织结构图

## Slide 6
项目经理
项目副经理
项目总工程师
经
营
部
工
程
部
安
保
部
物
资
部
技
质
部
办
公
室
各施工作业队
二、组织结构图
项目部的质量保证体系图

## Slide 7
二、组织结构图
项目经理
技质部负责人
环保检查员
工程部负责人
交通安全员
文明施工员
施工安全员
卫生清扫小队
交通疏导小队
文明施工小队
现场保卫小队
施工现场
项目部的环境保护、文明施工保证体系图

## Slide 8
二、组织结构图
项目经理
项目副经理
经营部
项目总工程师
工程部
安保部
物资部
各施工作业队
技质部
办公室
施工员
安全员
项目部的安全保证体系图

## Slide 9
三、项目部的岗位职责
A
（一）项目经理
1. 任职条件
（1）取得相应的建造师注册证书。
（2）取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证 B 证。

## Slide 10
三、项目部的岗位职责
B
（一）项目经理
（5）进行授权范围内的利益分配。
（6）收集工程数据，准备结算数据，参与工程竣工验收。
（7）接受审计，处理项目经理部解体的善后工作。
（8）协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作。
（1）项目管理目标责任书规定的职责。
（2）主持编制项目管理实施规划，并对项目目标进行系统管理。
（3）对资源进行系统管理。
（4）建立各种专业管理体系，并组织实施。
2. 主要职责

## Slide 11
三、项目部的岗位职责
A
（二）项目技术负责人
（1）具有建筑工程专业的一定学历、与工程项目相适应专业的中级以上职称。
（2）从事相关专业技术管理工作5年以上。
1. 任职条件

## Slide 12
三、项目部的岗位职责
B
（二）项目技术负责人
（1）主持项目的技术管理。
（2）主持制订项目技术管理工作计划。
（3）组织有关人员熟悉与审查图纸，主持编制项目管理实施规划的施工方案并组织落实。
（4）负责技术交底。
（5）组织做好测量及其核定。
2. 主要职责

## Slide 13
三、项目部的岗位职责
B
（二）项目技术负责人
（6）指导品质检验和试验。
（7）具体组织编制和报审施工组织设计、重大危险源识别和控制方案、专项施工方案，审核作业指导书并组织实施；有分包单位的，应负责督促落实分包单位的相应工作。
（8）参加工程验收，处理质量安全问题。
（9）组织各项技术数据的签证、收集、整理和归档。
（10）组织技术学习、交流技术经验，组织进行技术攻关。
2. 主要职责

## Slide 14
三、项目部的岗位职责
A
（三）施工员
取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的施工员岗位资格证书。
1. 任职条件

## Slide 15
三、项目部的岗位职责
B
（三）施工员
（1）严格按国家有关标准、规范、规程，施工组织设计，关键、特殊工序作业指导书，以及设计图纸、图纸会审纪要、设计变更和技术核定组织施工。
2. 主要职责
（2）组织有关班组熟悉施工图纸，向班组操作人员进行技术、质量及关键、特殊工序和安全交底，按照施工组织设计安排好工序搭接，做好工序交接记录，努力完成形象进度计划。

## Slide 16
三、项目部的岗位职责
B
（三）施工员
2. 主要职责
（3）合理安排劳动组合，及时做好工程施工记录、隐蔽工程记录和签证，逐日填写施工日志。
（4）科学安排各专业的配套作业和各工种之间的立体交叉作业。
（5）做好施工现场管理和文明施工，做到场地清洁，材料堆放整齐有序。

## Slide 17
三、项目部的岗位职责
A
（四）安全员
取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的安全考核合格证书 C 证。
1. 任职条件

## Slide 18
三、项目部的岗位职责
B
（四）安全员
（1）在施工前，根据工程项目的特点，依照项目重大危险源识别和控制方案及安全专项施工方案，向项目部提出重要环节、重点部位的安全生产防范建议。
（2）在施工过程中必须到现场跟踪巡查，定期查验特种作业人员持有效证件上岗情况和人员、证件与单位相符情况，施工现场与专项施工方案相符情况。
（3）加强对分包单位的安全管理，检查分包单位人员持有效证件上岗履职和专项施工方案编制与执行情况。
2. 主要职责

## Slide 19
三、项目部的岗位职责
B
（四）安全员
2. 主要职责
（4）严格施工全过程的安全控制，加强对施工现场重大危险源的监控管理，并按规范做好安全记录，建立隐患台账。
（5）加强对施工现场的检查，及时制止违章指挥、违章操作行为，及时发现、纠正、督促整改安全事故隐患，并报告项目负责人。
（6）对建设管理部门及其安监机构、现场监理部和施工企业在各类检查中发现的安全生产问题认真组织整改落实。
（7）及时向企业安全管理机构报告项目部安全生产情况。

## Slide 20
三、项目部的岗位职责
A
（五）质检员
取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的质量员岗位资格证书。
1. 任职条件

## Slide 21
三、项目部的岗位职责
B
（五）质检员
（1）按照设计图纸、施工设计、项目质量计划、设计变更、技术核定及国家颁发的现行规范、规程和标准，全面认真地进行质量检查。
（2）抓好质量教育，及时消灭质量事故苗头，出现重大质量事故及时报告上级有关部门并配合做好处理工作。
（3）参加施工组织设计、施工方案的会审，监督工程质量和文明施工等措施的实施，做好质量记录。
2. 主要职责

## Slide 22
三、项目部的岗位职责
B
（五）质检员
2. 主要职责
（4）参加质量回访，受理用户投诉，及时向主管部门传递不合格信息，并会同技术负责人、施工员等进行评审处理。
（5）负责对分包工程的工序交接，原材料、半成品和工程配套设备检验、试验的监控。
（6）负责检验分批、分部、分项工程质量评定的核定检查，及时向主管部门传递信息，并做好相关的质量记录。

## Slide 23
三、项目部的岗位职责
A
（六）材料员
取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的材料员岗位资格证书。
1. 任职条件

## Slide 24
三、项目部的岗位职责
B
（六）材料员
（1）认真贯彻执行国家有关法规、标准、规范、规程和公司各项技术管理制度。
（2）掌握本工程施工图设计所要求的原材料、半成品、混凝土、砂浆以及冬雨季施工措施中确定掺入的外加剂情况；根据工程所需的建筑材料及工程检验与试验计划，按照国家标准、规范、规程规定的批量要求及取样方法，邀请监理部门见证取样，同时填写好检验、试验委托单，及时取回检验报告交相关部门，并对其使用情况、使用部门进行跟踪检查，认真填写质量记录。
2. 主要职责

## Slide 25
三、项目部的岗位职责
B
（六）材料员
2. 主要职责
（3）根据工程进度，及时做好混凝土强度、混凝土抗渗、砂浆试件并放置在施工现场标准养护室养护，每天做好标准养护室温度和湿度的控制及记录；对混凝土同条件养护试件及拆模试件应放置于构件同一地点同条件地养护，并准确记录所做试件的工程部位。
（4）定期检查计量器具和检测设备是否满足使用要求，通过自检或有关部门检定，对不符合标准要求的应及时调换。
（5）及时、准确填写好原材料、半成品、混凝土、砂浆等试验、检测记录。

## Slide 26
三、项目部的岗位职责
A
（七）资料员
取得省级住房和城乡建设主管部门颁发的资料员岗位资格证书。
1. 任职条件

## Slide 27
三、项目部的岗位职责
B
（七）资料员
（1）协助制定和建立施工数据管理计划及管理规章制度。
（2）负责建立施工数据收集台账，进行施工数据交底。
（3）负责施工资料的收集、审查、整理、立卷、归档、封存和安全保密工作及竣工图、竣工验收资料的收集、整理、立卷、归档、封存和安全保密工作。
（4）负责提供管理数据、信息数据。
（5）负责施工数据、竣工图及竣工验收资料的验收与移交。
（6）协助建立施工信息管理系统并负责施工信息管理系统的运用、服务和管理。
2. 主要职责

## Slide 28
2
3
4
5
6
1
四、项目部的相关制度
（1）质量目标管理制度。
（2）工程项目施工质量管理制度。
（3）施工质量检查制度。
（4）试验、检测管理制度。
（5）质量问题处理制度。
（6）质量事故责任追究制度。

## Slide 29
（8）质量信息管理和质量管理改进制度。
8
9
10
11
12
7
四、项目部的相关制度
（7）质量管理自查与评价制度。
（9）工地安全生产责任制。
13
（10）工地安全教育制度。
（11）工地安全检查制度。
（12）班前安全活动制度。
（13）工地宿舍管理制度。

## Slide 30
2
识读结构施工图

## Slide 31
一、识读结构施工图总说明
（一）结构施工图的组成
1．结构设计总说明 以文字叙述为主，主要说明工程概况、结构设计的依据、材料标号及要求、重点工序施工要求、标准图选用等。
2．基础平面图 主要表示基础的平面布置及基础与墙、柱轴线的相对位置关系。
3．基础断面图（即基础详图） 主要表示基础的断面形状、大小、基底标高、基础材料及其他构造做法。

## Slide 32
一、识读结构施工图总说明
4．楼层结构平面布置图 用来表示梁、板等的布置，以及构造配筋和它们之间的结构关系。
5．屋面结构平面布置图 包括屋面板、天沟板、屋架等的布置及彼此之间的位置关系。
6．构件详图 包括梁、板、柱、基础、楼梯的构造做法。
（一）结构施工图的组成

## Slide 33
一、识读结构施工图总说明
（二）结构施工图的设计总说明
结构设计说明是带全局性的文字说明，它包括：工程概况、建筑结构的安全等级及设计使用年限、自然条件、工程的绝对标高、设计遵循的标准、规范与规程、设计计算采用的计算程序、设计采用的均布活荷载标准值、地基基础、主要结构材料的类型、规格、强度等级，钢筋混凝土构造以及施工注意事项等。

## Slide 34
二、识读柱平法施工图
柱平面注写方法——列表注写方式
列表注写方式是在柱平面布置图上，分别在不同编号的柱中各选择一个(有时需要选择几个)截面标注柱的几何参数代号；在柱表中注写柱编号、柱段起止标高、几何尺寸与配筋具体数值；且配以各种柱截面形状及其箍筋类型图。
柱平面注写方法——截面注写方式
截面注写方式是目前应用最广泛的，它在柱平面布置图上，分别在不同编号的柱中各选一截面，在其原位上以一定比例放大绘制柱截面配筋图，注写柱编号、截面尺寸b×h、角筋或全部纵筋、箍筋的级别、直径及加密区与非加密区的间距。同时，在柱截面配筋图上尚应标注柱截面与轴线关系。

## Slide 35
二、识读柱平法施工图
梁平面注写方法——截面注写方式
截面注写方式是在分标准层绘制的梁平面布置图上，分别在不同编号的梁中各选择一根梁用剖面号引出配筋图，并在其上注写接口尺寸和配筋具体数值的方式表达梁平法施工图。
有梁楼盖平面注写方法——板块集中标注
以“板块”为单位，对于普通楼面以一跨为一个板块。其标注内容为：板块编号、板厚、贯通纵筋、板面标高不同时的标高差。
有梁楼盖平面注写方法——板支座原位标注
分为板支座上部非贯通纵筋和悬挑板上部受力钢筋两种情况。

## Slide 36
二、识读柱平法施工图
梁平面注写方法——平面注写方式
直接注明梁代号、断面尺寸B×H（宽×高）和配筋数值。
平面注写分为集中标注与原位标注，集中标注表达梁的通用数值，原位标注表达梁的特殊数值。
楼梯平面注写方法——平面注写方式
平面注写方式是指在楼梯平面布置图上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达楼梯施工图，它包括：集中标注与外围标注。

## Slide 37
二、识读柱平法、梁平法、有梁楼盖平法、现浇混凝土板式楼梯平法施工图
楼梯平面注写方法——剖面注写方式
剖面注写方式需在楼梯平法施工图中绘制楼梯平面布置图和楼梯剖面图，注写方式分平面注写、平面注写两部分。
楼梯平面注写方法——列表注写方式
列表注写方式是指用列表方式注写梯板截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达楼梯施工图。

## Slide 38
3
图纸会审与设计交底

## Slide 39
一、图纸会审
（一）图纸会审程序
（1）图纸会审由监理单位组织，施工单位以及建设单位、材料、设备供货等相关单位代表参加。
（2）施工图纸会审由施工单位的技术负责人进行现场记录并整理会审纪要，交设计和建设单位校核，各有关单位盖章后生效，并负责分发至各相关单位、部门使用，作为指导工程施工和工程结算的依据。
（3）图纸会审有变更处应按会审纪要对图纸进行变更，变更处加盖图纸修改章。施工单位按变更后的图纸进行施工。

## Slide 40
（二）图纸会审的主要内容
（1）是否无证设计或越级设计；图纸是否经设计单位正式签署。
（2）地质勘探资料是否齐全。
（3）设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图的时间表。
（4）设计地震烈度是否符合当地要求。
（5）几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾；专业图纸之间、平立剖图
之间有无矛盾；标高有无遗漏。
一、图纸会审

## Slide 41
（二）图纸会审的主要内容
（6）总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高尺寸是否一致。
（7）防火、消防是否满足要求。
（8）建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾；结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致；结构图与建筑图的表示方法是否清楚；是否符合制图标准；预埋件是否表示清楚；有无钢筋明细表；钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。
（9）施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备。
（10）材料来源有无保证，能否代换；图中所要求的条件能否满足；新材料、新技术的应用有无问题。
一、图纸会审

## Slide 42
（二）图纸会审的主要内容
（11）地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。
（12）工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理。
（13）施工安全、环境卫生有无保证。
一、图纸会审

## Slide 43
设计交底由建设单位组织，设计单位、施工单位、监理单位等相关单位代表进行。
设计交底由设计单位的技术负责人进行现场记录并整理会审纪要，交建设单位校核，各有关单位盖章后生效，并负责分发至各相关单位、部门使用，作为指导工程施工和工程结算的依据。
1
2
程序
二、设计交底

## Slide 44
设计单位针对设计图纸做总体介绍。
主要内容
由施工单位提出图纸中存在问题和对设计单位的要求，通过三方讨论和协商，解决存在的问题。
明确建设单位对图纸更改的建议和要求以及具体做法。
二、设计交底

## Slide 45
4
施工测量

## Slide 46
01
02
施工测量前，应收集有关测量资料，熟悉施工设计图纸，明确施工要求，制定施工测量方案。
一、施工测量的一般规定
大中型的施工项目应先建立场区控制网，再分别建立建筑物施工控制网。小规模或精度高的独立施工项目可直接布设建筑物施工控制网。

## Slide 47
“从整体到局部，
先控制后碎部”
二、施工测量的原则

## Slide 48
三、施工测量的内容
1．施工单位应依据由建设单位提供的有相应测绘资质等级部门出具的测绘成果、单位工程楼座桩及场地控制网（或建筑物控制网），测定某区第一中学办公楼工程平面位置、主控轴线及建筑物±0.000标高的绝对高程，填写工程定位测量记录。
2．施工单位应依据主控轴线和基础平面图
在基础垫层防水保护层上进行墙柱轴线及边
线、集水坑、电梯井边线的测量放线及标高实测；在结构楼层上进行墙柱轴线及边线、门窗洞口线等测量放线，实测楼层标高及建筑物各大角双向垂直度偏差填写楼层平面及标高实测记录。

## Slide 49
三、施工测量的内容
3．施工单位应在本层结构实体完成后抄测本楼层+0.500m（或+1.000m）标高线，填写楼层标高抄测记录。
4．施工单位应在结构工程完成后和工程竣工时，对建筑物外轮廓垂直度和全高进行实测，填写某区第一中学办公楼工程外轮廓垂直度及标高测量记录。
5．设计和规范有要求的或施工需进行变形观测的工程，应有施工过程中及竣工后的变形观测记录，记录的内容包括：变形观测点布置图、变形量、时间荷载关系曲线图并形成报告。
6．施工单位应在完成各种施工测量成果的同时，上报监理单位，由专业监理工程师审核批准。

## Slide 50
四、工程定位
确定平面位置
埋桩控制
允许误差1/10 000

## Slide 51
五、高程控制
（一）结构施工中的楼层标高控制
对场内设置的水平点在施工过程中每隔两个月需检测一次。
在首层平面竖向无障碍处传递标高的位置布设基本传递高程点，用水平仪往返测，以便检验和纠正。
选择高程竖向传递的位置，应满足上下贯通、竖直量尺的条件。
根据基础表面的柱中线，在下端立面上标示中线位置，然后用经纬仪或吊线法把中线投测到柱上端的立面上。

## Slide 52
五、高程控制
（二）允许误差
建筑物基础放线的允许误差

## Slide 53
五、高程控制
高程竖向传递的允许误差

## Slide 54
五、高程控制
竖向投测的允许误差

## Slide 55
五、高程控制
各部位放线限差

## Slide 56
5
施工准备阶段资料

## Slide 57
一、编制工程施工组织设计
（一）工程施工组织设计的含义
单位工程施工组织设计（以下简称“施工组织设计”）是建筑施工企业全面安排某项建筑产品的施工技术经济文件。它是对施工活动实行科学管理的重要手段，具有战略部署和战术安排的双重作用。

## Slide 58
3
2
1
4
5
施工过程中，发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：
工程设计有重大修改
有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止
主要施工方法有重大调整
主要施工资源配置有重大调整
施工环境有重大改变

## Slide 59
一、编制工程施工组织设计
（二）工程施工组织设计编制原则
（1）符合施工合同或招标文件中有关工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面的要求；
（2）积极开发、使用新技术和新工艺，推广应用新材料和新设备；
（3）坚持科学的施工程序和合理的施工顺序，采用流水施工和网络计划等方法，科学配置资源，合理布置现场，采取季节性施工措施，实现均衡施工，达到合理的经济技术指标；
（4）采取技术和管理措施，推广建筑节能和绿色施工；
（5）与质量、环境和职业健康安全三个管理体系有效组合。

## Slide 60
二、施工单位资质报验
企业资质是指企业在从事某种行业经营中，应具有的资格以及与此资格相适应的质量等级标准。
总包单位 ————分包单位
审查
施工现场劳务工人实行实名制管理。

## Slide 61
三、施工物资报验
施工物资是保证工程质量的基础。鼓励优先采用节能降耗的新型建筑材料，禁止使用国家明令禁用或淘汰的建筑材料和设备。
现场验证不合格的材料不得使用或按有关标准规定降级使用。

## Slide 62
6
编制单位工程施工组织设计

## Slide 63
知识链接
某校区办公楼单位工程施工组织设计

## Slide 64
Thank you