## Slide 1
单元七 常用混凝土结构工程施工机械
混凝土结构工程施工

## Slide 2
混凝土结构施工准备工作
单元一
脚手架工程
单元二
模板工程
单元三
目录
Contents
钢筋工程
单元四
绪 论
单元五
现浇混凝土工程
单元六
单元七
单元八
装配式混凝土工程
常用混凝土结构工程施工机械
混凝土结构施工验收工作

## Slide 3
1
认识吊装机械

## Slide 4
一、认识塔式起吊机
坚持“十不吊”
（1） 斜吊不吊
（2） 超载不吊
（3） 散装物装得太满或捆扎不牢不吊
（4） 吊物边缘无防护措施不吊
（5） 吊物上站人不吊
塔式起重机具有提升、回转、水平输送（通过滑轮车移动和臂杆仰俯）等功能，不仅是重要的吊装设备，而且也是重要的垂直运输设备，用其垂直和水平吊运长、大、重的物料仍为其他垂直运输设备（施）所不及。
（6） 指挥信号不明不吊
（7） 埋在地下的构件不吊
（8） 安全装置失灵不吊
（9） 光线阴暗看不清吊物不吊
（10） 六级以上强风不吊

## Slide 5
（一）构造组成
一、认识塔式起吊机
结构——行走台车、塔身、塔帽、起重臂、平衡臂（平衡重）、驾驶室、压重仓。
机构——行走机构、变幅机构、起升机构、回转机构、动力及操纵装置、安全装置；

## Slide 6
一、认识塔式起吊机
缺点——安装、拆卸及转场困难
（二）特点
优点——起重臂安装位置高，工作半径大，故服务空间大；能最大限度地靠近建筑物；移动灵活，工效高；司机视野好，使用安全。

## Slide 7
一、认识塔式起吊机
（三）分类
分类方式 | 类别
按固定方式划分 | 
按架设方式划分 | 
按塔身构造划分 | 
按臂构造划分 | 
按回旋方式划分 | 
按变幅方式划分 | 
按控速方式划分 | 
按操作控制方式划分 | 
按起重能力划分 | 
固定式；轨道式；附墙式；内爬式
自升；分段架设；整体架设；快速拆装
非伸缩式；伸缩式
整体式；伸缩式；折叠式
上回转式；下回转式
小车移动；臂杆仰俯；臂杆伸缩
分级变速；无级变速
手动操作；计算机自动监控
轻型（≤ 80t · m）；中型（＞ 80t · m，≤ 250t · m）
重型（＞ 250t · m，≤ 1 000t · m）；超重型（＞ 1 000t · m）

## Slide 8
一、认识塔式起吊机
（四）性能参数
主要是——起重量Q、起重高度H、回转半径（工作幅度）R、起重力矩M。

## Slide 9
一、认识塔式起吊机
（五）几种塔吊
（1）轨行式：
①特点：使用灵活，服务范围大。
②适用：长度大、进深小的多层建筑。
③型号：几种型号见表

## Slide 10
一、认识塔式起吊机
（五）几种塔吊
(2）爬升式
安装于建筑物内（电梯井、框架梁），利用套架、托梁随建筑物升高而爬升。自带爬升系统，二层一爬。
①型号：QT5－4/40型（钢丝绳爬升，Q=4t、M=40t-m、R=11～20m、H=110m ）；80HC、120HC型、QT－100（液压爬升）。
②爬升过程：固定下支座→提升套架→固定套架→下支座脱空→提升塔身→固定下支座。
③特点：起升高度大（受卷扬机容绳量限制）；控制范围大，占用场地小；拆除时较困难。

## Slide 11
一、认识塔式起吊机
（五）几种塔吊
（3）附着式自升塔
型号： QT80A，QTZ63， QTZ100， QTZ200，FO/23B，H3/36B
性能：（QTZ－100,最大自由高度50m，40m以上每20m用锚固装置附着于建筑物）
自升过程原理：以液压千斤顶为动力，通过套架和塔身的相互作用而升降。

## Slide 12
二、认识施工电梯
建筑施工电梯又称施工升降机、外用电梯，是高层建筑施工中主要的垂直运输设备。它附着在外墙或其他结构部位上，随建筑物升高，架设高度可达 200m 以上（国外施工升降机的最高提升高度已达 645m）。
（一）施工电梯

## Slide 13
（二）施工电梯的分类、性能和架设高度
二、认识施工电梯
施工电梯按其传动形式分为齿轮齿条式、钢丝绳牵引式和混合式三种。
项目 | SC系列 | SS系列 | SH系列
传动型式 | 齿轮齿条式 | 钢丝绳牵引式 | 混合式
驱动方式 | 双电机驱动或三电机驱动 货笼卷扬驱动 | 卷扬驱动 | 梯笼电机驱动
安全装置 | 锥鼓限速器，超载、短路、 断绳保护，限位和急停开 关等 | 主安全装置（杠杆增力摩擦制动式安全钳）和辅助安全 装置（电磁卡块、手动卡块） | 梯笼安全装置与SC 系列相同；货笼设断绳保护和安全门等
提升速度 | 一般40m/min 以内， 最高 可达90m/min | 一般40m/min 内 | 
架设高度 | 一般200m 内，先进者可达300m 以上 | 一般100m 内 | 

## Slide 14
（三）施工电梯的使用注意事项
二、认识施工电梯
（1）电梯司机必须身体健康（无心脏病和高血压病），并经训练合格，严禁非司机开车。
（2）司机必须熟悉电梯的结构、原理、性能、运行特点和操作规程。
（3）严禁超载，防止偏重。
（4）班前、满载和架设时均应做电动机制动效果的检查。
（5）坚持执行定期进行技术检查和润滑的制度。

## Slide 15
（三）施工电梯的使用注意事项
二、认识施工电梯
（6）对于斗梯笼，严禁混凝土和人混装。
（7）司机开车时应思想集中，随时注意信号，遇事故和危险时立即停车。
（8）在特殊情况下严禁使用。
（9）记好当班记录，发现问题及时报告并查明解决。
（10）按规定及时进行维修和保养。

## Slide 16
2
认识混凝土浇筑机械

## Slide 17
01
03
02
一、认识混凝土泵送设备及管道
混凝土汽车泵：将液压活塞式混凝土泵固定安装在汽车底盘上，使用时开至需要施工的地点，进行混凝土泵送作业，称为混凝土汽车泵或移动泵车。
混凝土输送管：包括直管、弯管、锥形管、软管、管接头和截止阀。对输送管道的要求是阻力小、耐磨损、自重轻、易装拆。
振动设备分类：内部振动器、表面振动器、外部振动器、振动台。

## Slide 18
3
认识钢筋加工机械

## Slide 19
钢筋调直机

## Slide 20
数控钢筋调直切断机

## Slide 21
钢筋电焊机——帮条焊与搭接焊的定位

## Slide 22
钢筋弯曲机

## Slide 23
四头弯筋机

## Slide 24
4
认识钻孔机械

## Slide 25
一、认识电钻
手电钻
冲击钻
锤钻（电锤）

## Slide 26
二、认识电锤
电锤是用电类工具，主要用来在混凝土楼板、砖墙和石材上钻孔。
（1）良好的减振系统。
（2）精准的调速开关。
（3）稳定可靠的安全离合器：又称转矩限制离合器.
（4）全面的电机防护装置
（5）正反转功能

## Slide 27
5
认识装配式混凝土预制构件生产机械

## Slide 28
一、模台、清扫喷涂机
目前常见模台有碳钢模台和不锈钢模台两种。通常采用Q345材质整板铺面，台面钢板厚度为10mm。
模台
清扫喷涂机
采用除尘器一体化设计。流量可控，喷嘴角度可调，具备雾化功能。

## Slide 29
画线机
送料机
布料机

## Slide 30
振动台
振捣刮平机

## Slide 31
拉毛机
预养护窑

## Slide 32
抹光机
立体养护窑

## Slide 33
Thank you