## Slide 1
单元八 混凝土结构施工验收工作
混凝土结构工程施工

## Slide 2
混凝土结构施工准备工作
单元一
脚手架工程
单元二
模板工程
单元三
目录
Contents
钢筋工程
单元四
绪 论
单元五
现浇混凝土工程
单元六
单元七
单元八
装配式混凝土工程
常用混凝土结构工程施工机械
混凝土结构施工验收工作

## Slide 3
1
验收流程

## Slide 4
一、组织验收
建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：
（1）应符合建筑工程施工质量验收统一标准和相关专业验收规范的规定。
（2）应符合工程勘察、设计文件的要求。
（3）参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。
（4）工程质量的验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
（5）隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关方进行验收，并形成验收文件。

## Slide 5
（6）涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。
（7）检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。
（8）对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检测。
（9）承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质。
（10）工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，并应共同确认。
一、组织验收

## Slide 6
二、验收流程
检验批由专业监理工程师组织项目专业质量检验员等进行验收；分项工程由专业监理工程师组织项目专业技术负责人等进行验收。

## Slide 7
2
验收标准

## Slide 8
一、验收标准
（1）检验批合格质量规定
（2）混凝土、钢筋、模板分项工程质量验收合格应符合的规定
（3）混凝土子分部工程质量验收合格应符合的规定
（4）单位（子单位）工程质量验收合格应符合的规定

## Slide 9
二、验收相关资料
（1）图纸会审、设计变更、洽商记录；
（2）建筑材料、成品、半成品、建筑构配件、器具和设备的质量证明书及进场检（试）验报告；
（3）工程测量、放线记录；
（4）按专业质量验收规范规定的抽样检验报告；
（5）隐蔽工程检查记录；
（6）施工过程记录和施工过程检查记录；
（7）新材料、新工艺的施工记录；
（8）质量管理数据和施工单位操作依据等。
（一）相关检验批质量验收资料

## Slide 10
（二）单位工程竣工验收备案
二、验收相关资料
（1）凡在中华人民共和国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工验收，均应按有关规定进行备案。
（2）国务院建设行政主管部门和有关专业部门负责全国工程竣工验收的监督管理工作。县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内工程的竣工验收备案管理工作。

## Slide 11
知识链接
组织某综合楼工程竣工验收

## Slide 12
Thank you