## Slide 1
基础工程施工
单元三 塔吊基础安全计算

## Slide 2
学习任务 塔吊基础安全计算
1
单元三 塔吊基础安全计算

## Slide 3
知识链接
按照《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2011）规定，地基基础安全计算包括地基承载力、地基变形以及稳定性（基坑、高耸建筑物、挡土墙等）、抗浮验算（存在上浮问题时）等内容。
在进行地基基础安全计算时，上部结构传来的荷载按照极限状态不同，有正常使用极限状态下荷载效应的标准组合值（简称标准组合值）、荷载效应的准永久组合值（简称准永久组合值）和承载能力极限状态下荷载效应的基本组合值（简称基本组合值），其计算方法与上部结构相同。
在实际计算中，标准组合值用于确定基础底面积、埋深、桩基础设计中的桩数，以及验算基础裂缝宽度；准永久组合值用于地基变形验算；基本组合值用于确定基础或桩基础承台高度、支挡结构截面、基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度。
进行塔吊基础安全计算，需进行以下工作：
（1）根据上部结构传来的荷载大小及地基条件初步确定基础类型及平面布置。
（2）确定基础的埋置深度d。
（3）确定地基承载力特征值f ak 及修正值f a 。
（4）确定基础底面尺寸，必要时进行软弱下卧层验算。
（5）进行必要的稳定性和变形验算。
（6）进行基础结构设计，并绘制施工图。

## Slide 4
一、塔吊基础类型选择
塔式起重机基础
钢筋混凝土基础预制
现浇
整体分离式
桩承台式钢筋混凝土
方块式
X 形式
整体式塔吊基础形式

## Slide 5
一、塔吊基础类型选择
塔吊设计参数
塔吊基本参数
基础设计参数
塔吊型号
塔吊自重
最大起重荷载
塔吊倾覆力矩
塔吊起重高度
塔身宽度
基础混凝土强度等级
基础承台埋深
基础宽度、厚度
地基承载力
钢筋的类型
平衡重
压重
整机重
物品
取物装置

## Slide 6
三、地基承载力安全计算
（一）地基承载力安全计算基本要求
《建筑地基基础设计规范》规定，所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定：
轴心受压基础：
偏心受压基础：

## Slide 7
三、地基承载力安全计算
（二）基底压力计算
建筑物荷载是通过基础传给地基的，基底压力就是基础底面与地基接触面积上的压应力，也叫接触压力。基底压力和地基反力是一对作用力和反作用力。
1. 轴心受压基础
在轴心荷载作用下，基底压力按下式计算：
轴心受压基础
2. 偏心受压基础
当荷载不作用在基础形心时，称为偏心受压基础。对于单向偏心受压基础，基底边缘压应力按材料力学偏心受压公式计算，即：

## Slide 8
三、地基承载力安全计算
（三）基底附加压力计算
建筑物传至基础底面处的基底压力与开挖基坑之前相比基础底面的应力增加，增加的应力称为基底附加压力。基底附加压力是引起地基变形的主要原因。在开挖基坑时要把基底标高以上的土挖除，使基底处原来存在的由于土的自重引起的应力消失。这种由于土的自重引起的应力称为土的自重应力。因此，基底附加压力应为基底压力减去基底处土的自重应力，即
式中： p0——基底附加压力，若为偏心受压基础，计算时取平均压力，kPa；
σcz——基础底面处土的自重应力，kPa。

## Slide 9
三、地基承载力安全计算
（四）土中自重应力计算
土中自重应力是指由于土的自身重力在地基中产生的应力。计算土中自重应力时，假定天然地面为无限大的水平面，任意深度处自重应力相等且无限分布。
假设地面下深度为z 内匀质土的重度为γ，由定义得作用在地基任意深度处的自重应力等于单位面积上土柱的重力。则土自重应力为：
若地基土为成层土，则天然地面以下任意深度处土的自重应力为：

## Slide 10
四、地基变形安全计算
（一）地基变形基本规定
在建筑物荷载作用下，地基土由于土的压缩性引起竖向变形，从而引起建筑物基础的沉降，若地基变形超过规范允许范围，建筑物就会发生倾斜、严重下沉、墙体开裂和基础断裂等事故，影响建筑物的正常使用与安全。《建筑地基基础设计规范》规定，设计等级为甲级、乙级的建筑物地基变形按照下式进行：
S ≤［S］
式中： S——地基变形计算值，mm。
［S］——地基变形允许值

## Slide 11
建筑物的地基变形 允许值 |  |  |  | 
变形特征 |  | 地基土类别 |  | 
 |  | 中、低压缩性土 | 高压缩性土 | 
砌体承重结构基础的局部倾斜 |  | 0.002 | 0.003 | 
工业与民用建筑相邻 柱基的沉降差 | 框架结构 | 0.002 l | 0.003 l | 
 | 砌体墙填充的边排柱 | 0.007 l | 0.001 l | 
 | 当基础不均匀沉降时不产生附加应力 的结构 | 0.005 l | 0.005 l | 
单层排架结构(柱距为6m)柱基的沉降量(mm) |  | ( 120) | 200
桥式吊车轨面的倾斜 (按不调整轨道考虑) | 纵向 | 0.004 | 
 | 横向 | 0.003 | 
多层和高层建筑的整 体倾斜 | Hg≤24 | 0.004 | 
 | 24<Hg≤60 | 0.003 | 
 | 60<Hg≤100 | 0.002 5 | 
 | Hg> 100 | 0.002 | 
体型简单的高层建筑基础的平均沉降量(mm) |  | 200 | 
高耸结构基础的 倾斜 | Hg≤20 | 0.008 | 
 | 20<Hg≤50 | 0.006 | 
 | 50<Hg≤100 | 0.005 | 
 | 100< Hg≤150 | 0.004 | 
 | 150<Hg≤200 | 0.003 | 
 | 200<Hg≤250 | 0.002 | 
高耸结构基础的沉降 量(mm) | Hg≤100 | 400 | 
 | 100< Hg≤200 | 300 | 
 | 200<Hg≤250 | 200 | 

## Slide 12
四、地基变形安全计算
（二）地基变形安全计算
1. 土中附加应力及其分布
土中附加应力（用符号σz表示）是指由于建造建筑物而在土体中增加的应力，它是引起地基变形的主要原因。土中附加应力是基底附加压力通过土粒之间的接触点向地基中传递扩散的结果。
土中附加应力是由法国学者布辛奈斯克根据单个集中力作用下按照弹性力学理论推导而出的，后人在此基础上运用数学上微分、积分的概念推导出矩形基础和条形基础在均布和三角形荷载作用下的计算公式。参见有关地基基础教材。由此总结出土中附加应力的分布规律为：
（1）在地基任意深度同一水平面上的附加应力不相等，基底中心线上应力数值最大，向两侧逐渐减小，如图
（2）地基附加应力随土层深度增加其值逐渐减小，但压力范围扩散分布的越广，如图
地基附加应力示意图

## Slide 13
四、地基变形安全计算
2.《建筑地基基础设计规范》推荐法
（1）基本假设。
计算地基最终变形时，为计算方便，通常做如下假定：
①地基土为均匀、连续、各向同性的半无限线性变形体，按直线变形理论计算土中应力。
②地基土在压缩变形时不发生侧向变形，即采用完全侧限条件下土的压缩性指标a、Es。
③以基础底面中心点下的附加应力σz作为计算地基变形的依据。
④取一定压缩层深度作为计算变形的计算深度。
（2）计算公式。
计算地基变形时，地基内的应力分布，可采用各向同性均质线性变形体理论。其
最终变形量可按下式进行计算：
式中： S——地基最终变形量，mm；
S′——按分层总和法计算出的地基变形量，mm；φS——沉降计算经验系数，n——地基变形计算深度范围内所划分的土层数；
p0——相应于作用的准永久组合时基础底面处的附加压力，kPa；Esi——基础底面下第i 层土的压缩模量，MPa；
zi、zi - 1——基础底面至第i 层土、第i - 1层土底面的距离，m；αi、α
i−1 ——基础底面计算点至第i 层土、第i - 1 层土底面范围内平均附加应力系数

## Slide 14
五、基础底面积安全计算
（一）按持力层土确定基础底面积
（1）轴心受压基础：
在轴心荷载作用下，按照地基承载力条件公式得基础底面积为：
矩形基础：基础底面积A= bl，一般取基础长短边之比1.5 ≤ l/b ≤ 2；
条形基础：（基础长度l ≥ 10b），沿基础纵向取1m 宽为计算单元，即长边l =1m，则
（2）偏心受压基础：
在偏心荷载作用下，基础底面受力不均匀，因此需加大基础底面积。一般情况下可采用试算方法确定，计算步骤为：
①先不考虑偏心影响，按轴心受力根据上面两个公式初算基础面积A0。
②考虑到偏心荷载作用的影响，将初步计算的基础底面积A0扩大10% ～ 40%。即A=（1.1 ～ 1.4）A0，然后按长短边之比l/b = 1.5 ～ 2.0 确定基底尺寸。
（3）计算基底边缘最大与最小压力，并按公式验算承载力条件是否满足；如果不满足，则重新调整A，直至满足要求为止。

## Slide 15
五、基础底面积安全计算
（二）软弱下卧层承载力验算
按照地基持力层承载力条件计算出基底面积后，还应考虑如果地基的主要受力层内存在软弱下卧层，尚需验算下卧层顶面的地基强度，要求作用在下卧层顶面的全部压力不应超过下卧层土的承载力即：
式中： pz——相应于荷载效应标准组合时，软弱下卧层顶面处的附加应力值，kPa；
pcz——相应于荷载效应标准组合时，软弱下卧层顶面处土的自重应力值，kPa；
faz——软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值，kPa。
对于软弱下卧层承载力特征值faz，可将压力扩散至下卧层顶面的面积（或宽度），看作假想深基础的底面，取深度（d + z）进行地基承载力特征值修正，即
对于矩形基础和条形基础，当上层土与软弱下卧层土的压缩模量比值不小于3 时，可采用压力扩散的方法求软土层顶面处的附加应力。假设基底处附加压力p0按θ 角度向下扩散，并按任意深度同一水平面上的附加压力均匀分布考虑。根据扩散前后各底面积上的总压力相等的条件，可得
矩形基础
条形基础沿基础纵向取1m 宽为计算单元，仅考虑向宽度方向扩散，则

## Slide 16
五、基础底面积安全计算
式中： p0——基底附加压力，kPa；
l0——矩形基础底面的长边，m；
b——矩形基础底面的短边，对条形基础指基础宽度，m；
z——基础底面至软弱下卧层顶面的距离，m；
θ——地基压力扩散线与垂直线的夹角，可按下表采用。
地基压力扩散角θ |  |  | 
Es1/Es2 | z/b |  | 
 | 0.25 | 0.50 | 
3 | 6° | 23° | 
5 | 10° | 25° | 
10 | 20° | 30 | 
注：1. Es1 为上层土压缩模量； Es2 为下层土压缩模量；
2. z/b < 0.25 时取θ = 0°，必要时，宜由试验确定；z/b > 0.50 时θ 值不变；
3. z/b 在0.25 与0.50 之间可插值使用。

## Slide 17
六、基础截面和配筋安全计算
（一）基础截面一般构造
（1）梁板式基础的底板厚度不宜小于200mm；阶梯形基础的每阶高度，宜为300 ～ 500mm。
（2）垫层的厚度不宜小于70mm，一般为100mm；垫层混凝土强度等级应为C10。
（3）扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm；间距不宜大于200mm，也不宜小于100mm分布钢筋的直径不小于8mm；间距不大于300mm；每延米分布钢筋的面积应不小于受力钢筋面积的1/10。当有垫层时钢筋保护层的厚度不小于40mm；无垫层时不小于70mm。（4）塔吊混凝土强度等级不应低于C20。
（二）基础高度确定
钢筋混凝土独立基础高度主要由抗冲切强度确定。在中心荷载作用下，如果基础高度不够将会沿柱周边发生冲切破坏，形成45 ° 斜裂面冲切角锥体如图 为防止基础发生冲切破坏，必须进行抗冲切验算以保证基础具有足够的高度，使冲切角锥体以外的地基净反力引起的冲切力Fl不大于基础冲切面处混凝土的抗冲切能力。
基础冲切破坏

## Slide 18
六、基础截面和配筋安全计算
对于矩形基础，验算柱与基础交接处以及基础变阶处的受冲切承载力，应按下列公式验算：
式中： βhp——受冲切承载力截面高度影响系数，当h 不大于800mm， βhp取1.0；当不小于2 000mm 时，βhp取0.9，其间按线性内插法取用。
ft——混凝土轴心抗拉强度设计值，N/mm2。
h0——基础冲切破坏锥体的有效高度，m。
am——冲切破坏锥体最不利一侧计算长度，m。
at——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长，m；ab——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长，m；
pj——扣除基础自重及其上土重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力，kPa；轴压基础，pj =F/A，对偏心受压基础可取基础边缘处最
大地基土单位面积净反力。
Fl——相应于荷载效应基本组合时作用在Al上的地基土净反力设计值，kN。
F——相应于荷载效应基本组合时作用在基础顶面的竖向荷载值，kN。
A——基础底面面积，m2。
Al——冲切验算时取用的部分基底面积中的阴影面积
混凝土抗拉强度设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C55 | C60 | C65 | C70 | C75 | C80
ft | 0.91 | 1.10 | 1.27 | 1.43 | 1.57 | 1.71 | 1.80 | 1.89 | 1.96 | 2.04 | 2.09 | 2.14 | 2.18 | 2.22

## Slide 19
六、基础截面和配筋安全计算
计算阶梯形基础的受冲切承载力截面位置

## Slide 20
六、基础截面和配筋安全计算
（三）基础底板配筋计算
独立基础在地基净反力作用下，在纵横两个方向都要产生弯矩，使基础沿柱边的周边向上弯曲，发生抗弯破坏。因此，独立基础底板的配筋应按受弯承载力确定，一般柱下独立基础的长短边尺寸较为接近，需考虑基础双向受弯，应分别在底板纵横两个方向配置受力钢筋。
对于矩形基础，当台阶宽高比不大于2.5 和偏心距不大于1/6 基础宽度时，地基反力为梯形
分布。基础底板两个方向的弯矩按照《建筑地基基础设计规范》可以表示为：
当求得计算截面弯矩后，可用下式分别计算基础底板纵横两个方向的钢筋面积并结合钢筋构造查钢筋面积表。
式中： fy——钢筋抗拉强度设计值，N/mm2

## Slide 21
钢筋的计算截面 面积及公称质量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
公称直径 (mm) | 不同根数钢筋的计算截面面积/(mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 单根钢筋理论 重量(kg/m)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 | 28.3 | 57 | 85 | 113 | 142 | 170 | 198 | 226 | 255 | 0.222
6.5. | 33.2 | 66 | 100 | 133 | 166 | 199 | 232 | 265 | 299 | 0.260
8 | 50.3 | 101 | 151 | 201 | 252 | 302 | 352 | 402 | 453 | 0.395
8.2 | 52.8 | 106 | 158 | 21 1 | 264 | 317 | 370 | 423 | 475 | 0.432
10 | 78.5 | 157 | 236 | 314 | 393 | 471 | 550 | 628 | 707 | 0.617
12 | 113.1 | 226 | 339 | 452 | 565 | 678 | 791 | 904 | 1 017 | 0.888
14 | 153.9 | 308 | 461 | 615 | 769 | 923 | 1 077 | 1 231 | 1 385 | 1.21
16 | 201.1 | 402 | 603 | 804 | ，1005 | 1 206 | 1 407 | 1 608 | 1 809 | 1.58.
18 | 254.5 | 509 | 763 | 1 017 | 1 272 | 1 526 | 1 780 | 2 036 | 2 290 | 2.00
20 | 314.2 | 628 | 941 | 1 256 | 1 570 | 1 884 | 2 200 | 2 513 | 2 827 | 2.47
22 | 380.1 | 760 | 1140 | 1 520 | 1 900 | 2 281 | 2661 | 3041 | 3 421 | 2.98
25 | 490.9 | 982 | 1 473 | 1 964 | 2 454 | 2945 | 3436 | 3927 | 4418. | 3.85
28 | 615.8 | 1 232 | 1 847 | 2 463 | 3 079 | 3 695 | 4310 | 4 926 | 5 542 | 4.83
32 | 804.2 | 1 609 | 2 413 | 3217 | 4021 | 4826 | 5630 | 6 434 | 7 238 | 6.31
36 | 1017.9 | 2 036 | 2 054 | 4072 | 5089 | 6107 | 7125 | 8143 | 9161 | 7.99
40 | 1 256.6 | 2513 | 3 770 | 5 027 | 6 283 | 7 540 | 8796 | 10053 | 11310 | 9.87
50 | 1 964 | 3928 | 5 892 | 7 56 | 9820 | 11784 | 13748 | ¦15712 | 17 676 | 15.42

## Slide 22
每米板宽 钢筋面积表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
钢筋间距 ( mm) | 当钢筋直径(mm)为下列数值时的钢筋截面面积(mm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4 | 5 |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25
70 | 180 | 280 | 404 | 718 | .1122 | 1616 | ¦2199 | 2872 | 3635 | 4 488 | 5430 | ¦7012
75 | 168. | 262 | 377 | 670 | 1047 | ¦1508 | ¦2053 | 2681 | ¦3393 | 4189 | 5068 | ¦6545
80 | 157 | 245 | 353 | 628 | 982 | 1 414 | 1 924 | 2513 | ¦3181 | 3 927 | 4752 | ¦6136
90 | 140 | 218 | 314 | 559 | 873 | 1 257 | 1 710 | 2234 | 2827 | 3491 | 4224 | 5454
100 | 126 | 196 | 283 | 503 | 785 | 1 131 | 1 539 | 2 011 | 2 545 | 3 142 | 3801 | 4909
110 | 114 | 178 | 257 | 457 | 714 | 1 028 | 1 399 | 1828 | ¦2313 | 2 856 | 3456 | ¦4462
120 | 105 | 164 | 236 | 419 | 654 | 942 | 1 283 | 1676 | ¦2121 | 2 618 | 3168 | ¦4091
125 | 101 | 157 | 226 | 402 | 628 | 905 | 1 232 | 1608 | ¦2036 | 2 513 | 3041 | 3927
130 | 97 | 151 | 217 | 387 | 604 | 870 | 1 184 | 1547 | ¦1957 | 241 7 | 2924 | 3776
140 |  | 140 | 202 | 359 | 561 | 808 | 1100 | 1436 | 1818 | 224 | 2715 | ¦3506
150 | 84 | 131 | 188 | 335 | 524 | 754 | 1 026 | 1340 | ¦1696 | 2094 | 2534 | 3272
160 | 79 | 123 | 177 | 314 | 491 | 707 | 962 | 1257 | ¦1590 | 1 963 | 2376 | 3068
170 | 74 | 115 | 166 | 296 | 462 | 665 | 906 | .1183 | ¦1497 | .1848 | 2236 | 2887
175 | 72 | 112 | 162 | 287 | 449 | 646 | 880 | 1149 | 1454 | 1795 | 2172 | 2805
180 | 70 | 109 | 157 | 279 | 436 | 628 | 855 | 1117 | 1414 | 1 745 | 2112 | ¦2727
190 | 66 | 103 | 149 | 265 | 413 | 595 | 810 | 1 058 | 1 339 | 1 653 | 2 001 | 2 584
200 | 63 | 98 | 141 | 251 | 392 | 565 | 770 | 1 005 | 1 272 | 1 571 | 1 901 | 2454
250 | 50 | 79 | 113 | 201 | 314 | 452 | 616. | 804 | 1018 | 1257 | 1 521 | 1 963
300 | 42 | 65 | 94 | 168 | 262 | 377 | 513 | 670 | 848 | 1 047 | 1 267 | 1636

## Slide 23
任务实施

## Slide 24
任务实施
结合岩土工程勘查报告、塔吊正常运转以及工程实际需要选择塔吊类型、位置并
进行塔吊基础安全计算。
已知某高层住宅建筑设地下1 层，地上18 层，地下室作为设备用房和防空地下室，建筑物地上高度为64m，框架—剪力墙结构，建筑物东西长30m，南北宽25m，总建筑面积1 436m 2 ，结构为柱下独立基础，基础底标高为- 7.800m。该工程属深基坑开挖工程，基坑支护采用喷锚网支护。土层分布情况见表。现选用FO/23B 塔式起重机作为其中运输设备。试设计该塔式起重机的基础。

## Slide 25
任务实施
层号 | 层名 | 深度z(m) | γ(kN/m3 ) | ES(MPa) | fak(kPa)
1 | 素填土 | 2.2 | 18.5 | 4.6 | -
2 | 粉质黏土 | 4.1 | 19.1 | 14.6 | 130
 | 全风化含粉砂泥岩 | 1.5 | 20.5 | 38 | 175
4 | 微风化含粉砂泥岩 | 12 | 25 | - | 210
土层分布情况

## Slide 26
任务实施
（一）基础的选型
根据《FO/23B 塔式起重机使用说明书》和《甲花园某栋高层住宅岩土工程勘察报告》，本工程塔吊基础采用整体式混凝土基础，长× 宽× 高尺寸为5 400mm× 5 400mm×1 400mm，考虑与地下室以及土层分布情况，基础埋深d = 7.8m，选用微风化含粉砂泥岩作为基础持力层。塔吊基础平面及剖面施工见图

## Slide 27
任务实施
塔吊平面定位图

## Slide 28
任务实施
塔吊基础剖面图

## Slide 29
任务实施
（二）塔吊参数信息（参照塔吊使用说明书）
根据塔吊正常运转以及工程实际需要，考虑塔吊的安装高度为78m，共需要标准节26 节，每个标准节高3m，塔吊的配重为11.174t，按塔吊使用说明书计算：
塔吊自重为：67.246t = 672.46kN
基础自重为：5.4 × 5.4 × 1.40 × 24 =980kN
活荷载最大起吊重量：10t =100kN
倾覆力矩：1 450 kN·m
塔身宽度：1.6m

## Slide 30
任务实施
（三）荷载计算
（1）正常使用极限状态下，荷载效应的标准组合值：
作用于基础顶面的竖向荷载标准组合值为：
Fk = 塔吊自重+ 活荷载最大起吊重量= 672.46 + 100 = 772.46（kN）
作用于基础底面的基础及基础上回填土的竖向荷载标准组合值为：
Gk = 基础自重+ 基础上回填土重量=980+20× 5.4 × 5.4 ×（7.8 - 1.4）= 4 712.48（kN）
作用于基础底面的弯矩的标准组合值为：
Mk = 倾覆力矩= 1 450kN·m
（2）承载能力极限状态下，荷载效应的基本组合设计值（按照可变荷载效应控制为
主，竖向力分项系数为1.2，倾覆力矩及扭矩分项系数为1.4）：
作用于基础顶面的竖向荷载基本组合设计值为：
F= 1.2 ×（塔吊自重+ 活荷载最大起吊重量）= 1.2 ×（672.46 + 100）= 926.95（kN）
作用于基础底面的基础及基础上回填土的竖向荷载基本组合设计值为：

## Slide 31
任务实施
（四）地基承载力验算
（1）修正后的持力层土的承载力特征值：
根据工程地质资料，持力层为微风化含粉砂泥岩，查表得ηb = 2.0，ηd = 3.0，
基础底面以上土的加权重度为：

## Slide 32
任务实施
（四）地基承载力验算
（2）偏心距计算：
（3）基底压力验算：
满足基础整体倾覆验算。
地基承载力满足要求。

## Slide 33
任务实施
（五）确定基础高度
根据构造要求， 基础混凝土等级为C35， 查表得混凝土抗拉强度设计值为ft =1.57N/mm2，钢筋选用HRB335 级，钢筋抗拉强度设计值fy =300N/mm2，其下用100厚C10 素混凝层，保护层厚度为40mm。选择基础高度h = 1 400mm，h0 = 1 400 - 40 =1 360mm，由题得，l = b = 5.4m，at = bt = 1.6m。
最大基底净反力计算：

## Slide 34
任务实施

## Slide 35
任务实施
（六）基础配筋计算
按荷载效应的基本组合计算的基底压力为：

## Slide 36
任务实施
（六）基础配筋计算
查钢筋面积表并结合构造选钢筋为双层双向12@200，拉筋为10@200。基础配筋图如图。
塔吊基础剖面图

## Slide 37
谢 谢