## Slide 1
基础工程施工
单元四 土方与基坑工程施工

## Slide 2
学习任务1 场地平整
1
学习任务2 基坑、基槽土方施工
2
单元四 土方与基坑工程施工
学习任务3 深基坑工程施工
3

## Slide 3
土方工程是指对施工场地的岩土进行挖、运、回填和压实的施工。这是工程项目现场施工要做的第一项主要工作。土方工程施工具有工程量大、劳动繁重、机械设备用量大、工期较长等特点；同时施工条件复杂，并且多为露天作业，易受到周边施工环境、水文地质、气候等条件影响。土方工程施工前必须周密部署，制订合理的施工方案，合理地选择施工方法和机械设备，以便经济而快速地达到施工要求，为后续工作做好有利的准备。
根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB▌50300—2013) 的分类，土方工程包括土方开挖、土方回填和场地平整，基坑支护包括排桩，重力式挡土墙，型钢水泥土搅拌墙，土钉墙与复合土钉墙，地下连续墙，沉井与沉箱，钢或混凝土支撑，锚杆，降水与排水。概括地说，土方工程施工主要包括土的开挖、运输、填筑、平整和压实等主要施工过程，以及排水、降水和土
壁支撑等准备工作和辅助工作。
单元描述

## Slide 4
场地平整
1

## Slide 5
土的种类繁多，分类方法也多种多样，有的按普氏16 级分类，有的分成6 类，有的分成10 类或8 类。在建筑施工中，按土开挖的难易程度（即土的坚实程度），人们把岩石和土分为8 类，其中岩石分为特坚石、坚石、次坚石和软石4 类；土分为特坚土、坚土、普通土和松软土4 类。类别不同，开挖的方法、手段、运用的机具、用工和费用都不同；土质越硬，消耗的劳动量越多，工程费用越大，土的工程分类也是国家制定土方工程劳动定额的依据。
一、土的施工分类

## Slide 6
土的工程分类 与现场鉴别方法 |  |  |  |  | 
土的 类别 | 土的 级别 | 土的名称 | 可松性系数 |  | 现场鉴别方法
 |  |  | k s | k s ′ | 
一类土 (松软土) | I | 砂土、粉土、冲积砂土层、 种植土、泥炭(淤泥) | 1.08~ 1.17 | 1.01 ~ 1.03 | 用锹、锄头挖掘， 少许用脚蹬
二类土 (普通土) | Ⅱ | 粉质黏土;潮湿的黄土;夹 有碎石、卵石的砂;种植土、填筑土及粉土 | 1.14~ 1.28 | 1.02~ 1.05 | 用锹、锄头挖掘， 少许用镐翻松
三类土 (坚土) | Ⅲ | 软及中等密实黏土;重粉 质黏土;砾石土;千黄土; 含有碎石、卵石的黄土; 粉质黏土，压实的填土 | 1.24 ~ 1.30 | 1.04~ 1.07 | 主要用镐，少许 用锹、锄头挖掘， 部分用撬棍
四类土 (砂砾 坚土) | IV | 坚硬密实的黏性土或黄土; 含碎石、卵石的中等密度 的黏性土或黄土;粗卵石; 天然级配砂石;软泥灰岩 | 1.26 ~ 1.32 | 1.06 ~ 1.09 | 先用镐、撬棍， 然后用锹挖掘， 部分用楔子及大 锤
五类土 (软石) | Ⅴ～Ⅵ | 硬质黏土;中密的页岩、 泥灰岩、白垩土;胶结不 紧的砾岩;软石灰石及贝壳石灰石 | 1.30~ 1.45 | 1.10~ 1.20 | 用镐或撬棍、大 锤挖掘，部分使 用爆破方法
六类土 (次坚石) | Ⅶ～Ⅸ | 泥岩;砂岩、砾岩;坚实的 页岩;泥灰岩;密实的石灰 岩;风化花岗岩，片麻岩 | 1.30~ 1.45 | 1.10 ~ 1.20 | 用爆破方法开挖， 部分用风镐
七类土 (坚石) | Ⅹ～ⅩⅢ | 大理石;辉绿岩;粉岩;粗、 中粒花岗岩;坚实的白云 岩、砂岩、砾岩、片麻岩、 石灰岩;微风化安山岩;玄武岩 | 1.30~ 1.45 | 1.10~ 1.20 | 用爆破方法开挖
八类土 (特坚石) | XIV ～ XVI | 安山岩;玄武岩;花岗片 麻岩;坚实的细粒花岗岩; 闪长岩、石英岩、辉长岩、 辉绿岩、玢岩、角闪岩 | 1.45 ~ 1.50 | 1.20~ 1.30 | 用爆破方法开挖

## Slide 7
（二）土的工程性质
01
土的可松性
02
土的压实性
03
土的渗透性
一、土的施工分类

## Slide 8
二、场地平整
场地平整是将需进行建筑范围内的自然地面，通过人工或机械挖填平整改造成为设计所需要的平面，以利现场平面布置和文明施工。
它的一般施工工艺程序安排是：
现场勘察→清除地面障碍物→标定整平范围→设置水准基点→设置方格网，测量标高→计算土方挖填工程量→土方调配→平整土方→场地碾压→验收。
场地平整
（一）施工准备
（二）场地平整土方工程量计算
（三）土方调配
（四）场地平整施工
（五）土方机械化施工
1. 场地设计标高的确定
（1）计算场内设计标高。
（2）计算设计标高的调整值
2. 场地平整土方工程量的计算
（2）横截面法（断面法）
（1）方格网法
①绘制方格网图
②计算施工高度
③计算零点位置
④计算土方工程量
⑤边坡土方量的计算
⑥计算土方总量
1. 土方的平衡与调配原则
2. 土方平衡与调配的步骤及方法
（1）划分调配区
（2）计算各调配区的土方量并标明在图上
（3）计算各挖、填方调配区之间的平均运距
1. 施工措施
2. 施工质量控制
1. 推土机施工
2. 铲运机施工
3. 挖掘机施工

## Slide 9
任务实施

## Slide 10
某建筑场地地形图和方格网（a =20m）布置如图4 - 16 所示。该场地系亚黏土，地面设计泄水坡度，i x = 3‰i y = 2‰。建筑设计、生产工艺和最高洪水位等方面均无特殊要求。试确定场地设计标高（不考虑土的可松性影响，如有余土，用以加宽边坡），并计算挖、填土方工程量。
任务实施
某建筑场地地形图和方格网布置

## Slide 11
根据地形图上所标等高线，用插入法求出各方格角点的地面标高。采用插入法时，假定每两根等高线之间的地面高低是呈直线变化的。如求角点4 的地面标高（H 4 ），如图所示，根据相似三角形特性
任务实施
插入法计算简图

## Slide 12
在地形图上只要量出x 和l 的长度，便可算出H 4 的数值。这种计算是烦琐的，通常采用图解法。如图所示，可直接读得角点4 的地面标高H 4 = 44.34。其余各角点标高均可用此法求出。
任务实施
图解法

## Slide 13
任务实施
方格网法计算土方工程量图

## Slide 14
任务实施
（二）计算场地设计标高H0

## Slide 15
任务实施
（三）根据要求的泄水坡度计算各方格角点的设计标高
以场地中心点角点8 为H0，如上图所示，其余各角点设计标高为：
其余各角点设计标高均可同样算出，如上图所示的设计标高数值。

## Slide 16
任务实施
（四）计算角点的施工高度
角点施工高度，习惯用“ + ”号表示填方，“ - ”号表示挖方。
h1 = 43.63 - 43.24 = + 0.39（m）
h2 = 43.69 - 43.67 = + 0.02（m）
h3 = 43.75 - 43.94 = - 0.19（m）
……
各角点施工高度如图所示施工高度数值。

## Slide 17
任务实施
（五）标出“零线”
零线即挖方区和填方区的分界线，也就是不挖不填的线。其确定方法是先求出有关方格边线（此边线的特点一端为挖，另一端为填）上的“零点”（不挖不填的点），将相邻的零点连接起来，即为零点线，如下图所示。各有关方格边的零点的图解如下图所示。
零点图解举例

## Slide 18
任务实施
（六）计算各方格土方工程量

## Slide 19
基坑、基槽土方施工
2

## Slide 20
在开挖基坑、沟槽或填筑路堤时，为了防止塌方，保证施工安全及边坡稳定，其边沿应考虑放坡
一、土方边坡
边坡形式
直线形边坡
折线形边坡
阶梯形边坡
边坡形式

## Slide 21
临时性挖方的边坡值 |  |  |  |  | 
土的类别 |  |  |  | 边坡值(高:宽) | 
砂土(不包括细砂、粉砂) |  |  |  | 1:1.25~1:1.5 | 
一般黏性土 | 硬 |  |  | 1:0.75~1:1 | 
 | 硬、塑 |  |  | 1 :1~1:1.25 | 
 | 软 |  |  | 1 : 1.5或更缓 | 
碎石类土 | 充填坚硬、硬塑黏性土 |  |  | 1 : 0.5~1: 1 | 
 | 充填砂土 |  |  | 1 :1~1:1.5 | 
深度在5m内的基坑(槽)、管沟边坡的最陡坡度(不加支撑) |  |  |  |  | 
土的种类 |  | 边坡坡度(高:宽) |  |  | 
 |  | 坡顶无荷载 | 坡顶有静载 |  | 坡顶有动载
中密的砂土 |  | 1 : 1.00 | 1 : 1.25 |  | 1 : 1.50
中密的碎石类土(充填物为砂土) |  | 1 : 0.75 | 1:1.00 |  | 1 : 1.25
硬塑的粉土 |  | 1 : 0.67 | 1 : 0.75 |  | 1 : 1.00
中密的碎石类土(充填物为黏性土) |  | 1 : 0.50 | 1 : 0.67 |  | 1 : 0.75
硬塑的粉质黏土、黏土 |  | 1 : 0.33 | 1 : 0.50 |  | 1 : 0.67
老黄土 |  | 1 : 0.10 | 1 : 0.25 |  | 1 : 0.33
软土(经井点降水后) |  | 1 : 1.00 |  |  | 

## Slide 22
二、基坑（基槽）土方量计算
土方工程的外形通常很复杂而且不规则，一般情况下，都将其假设或划分成为一定的几何形状，采用具有一定精度而又和实际情况近似的方法进行计算。基坑土方量可按立体几何中棱柱体（由两个平行的平面为底的一种多面体）体积公式计算
式中： H——基坑深度，m；
A1、A2——基坑上、下底面积，m2；
A0——基坑中截面面积，m2。
基槽土方量可以沿长度方向分段后，再用同样的方法计算
式中： V1——第一段的土方量，m3；
L1——第一段的长度，m。
将各段土方量相加即得总土方量：
式中： V1，V2，…，Vn——各分段的土方量，m3。
基坑土方量计算

## Slide 23
三、浅基坑（槽）土壁支护
（一）基槽支护
基（沟）槽开挖一般采用横撑式土壁支撑。根据挡土板的不同，分为水平挡土板及垂直挡土板两类。水平挡土板的布置又分为间断式和连续式两种。湿度小的黏性土挖土深度小于3m 时，可用间断式水平挡土板支撑；对松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑，挖土深度可达5m。对松散和湿度很高的土可用垂直挡土板式支撑,其挖土深度不限。

## Slide 24
三、浅基坑（槽）土壁支护
（二）一般基坑支护方法
支护形式
1. 斜柱支撑法
2. 锚拉支撑法
3. 短柱横隔板支撑法
4. 临时挡土墙支撑法

## Slide 25
四、基坑（槽）土方开挖
基坑（槽）土方开挖应遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。
基坑（槽）土方开挖
（一）定位与放线
1. 建筑物定位
2. 放线
（二）土方开挖
（1）做好排水措施
（2）确定保持土壁稳定的方法和措施
（3）测量定位、抄平放线
（4）注意基坑开挖的一般程序
（5）基坑开挖应防止对基础持力层的扰动
（6）降水工作应持续到基础施工完成
（7）雨季施工时基坑槽应分段开挖
（8）弃土应及时运出
（9）基坑挖完后，应组织基坑验槽，并报质监站验证

## Slide 26
五、验槽
（一）验槽的目的与内容
验槽的目的与内容
目的
内容
（1）检验有限的钻孔与实际全面开挖的地基是否一致，勘探告的结论与建议是否正确。
（2）根据基槽开挖实际情况，研究解决新发现的问题和勘探报告遗留的问题
（1）核对基槽开挖平面位置与地基标高是否与勘察设计要求相符。
（2）检验基槽底持力层土质与勘探是否相符。参加验槽人员需沿槽底依次逐段检验， 用铁铲铲出新鲜土面，用野外鉴别方法进行鉴别。
（3）当基槽土质显著不均匀，或局部有古井、菜窖、坟穴时，可用钎探明平面范围
与深度。
（4）研究决定地基基础方案是否有必要修改或局部处理。

## Slide 27
（二）验槽方法
01
观察验槽
02
夯、拍验槽
03
轻便侦探仪验槽
五、验槽

## Slide 28
（1）应验看新鲜土面，清除回填虚土。冬季冻结表土或夏季日晒干土都是虚假状态，应将其清除至新鲜土面进行验看。
（2）槽底在地下水位以下不深时，可挖至水面验槽，验完槽再挖至设计标高。
（3）验槽要抓紧时间。基槽挖好即组织验槽，以避免下雨泡槽、冬季冰冻等不良影响。
（4）验槽前一般需做槽底普遍打钎工作，提供验槽时参考。
（5）当持力层下埋藏有下卧砂层而承压水头高于槽底时，不宜进行钎探，以免造成涌砂。
五、验槽
（三）验槽时的注意事项

## Slide 29
（四）基槽的局部处理
1. 基坑、松土坑的处理。
2. 土井或砖井的处理
五、验槽
3. 管道穿过基础的处理
4.“橡皮土”的处理
5. 局部范围有硬土（或硬物）的处理

## Slide 30
六、土方填筑与压实
土方填筑与压实
（一）填筑土料要求
（二）土的压实
（1）碎石类土、砂土和爆破石渣（粒径≯每层铺厚的2/3），可用于 表层以下的填料；
（2）含水量符合压实要求的黏性土，可用作各层填料；
（3）碎块草皮和有机质含量> 8% 的土，仅用于无压实要求的填方；
（4）淤泥和淤泥质土，一般不能用作填料。
1. 分层厚度及压实遍数
2. 填方夯实规定
（1）基础的现浇混凝土应达到一定的强度，不致因填土而受损伤时，方可回填
（2）基坑回填顺序，应按基底排水方向由高至低分层进行
（3）回填管沟时，注意管道中心线位移或损坏管道
（4）基坑口回填土方时，两侧或四侧同时进行
（5）填土应预留一定的下沉高度
（6）人力夯实要按一定方向进行
（7）冬期填方每层铺土厚度应比常温施工时减少20% ～ 30%，预留沉陷量应比常温施工时适当增加

## Slide 31
七、土方工程质量标准与安全技术
（一）土方施工的质量标准
土方开挖的质量标准 |  |  |  |  |  |  |  | 
项序 |  | 项目 | 允许偏差或允许值(mm) |  |  |  |  | 检验方法
 |  |  | 柱基 基坑 基槽 | 挖方场地平整 |  | 管沟 | 地(路) 面基层 | 
 |  |  |  | 人工 | 机械 |  |  | 
控 项 目 | 1 | 标高 | - 50 | 士30 | 士50 | 一50 | - 50 | 水准仪
 | 2 | 长度、宽度 ¦(由设计中心 线向两边量) | + 200 一50 | + 300 - 100 | + 500 - 150 | + 100 |  | 经纬仪，用钢尺检查
 | 3 | 边坡 | 按设计要求 |  |  |  |  | 观察或用坡度尺检查
一般 项 目 | 1 | 表面平整度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 用2m靠尺和模型塞尺 检查
 | 2 | 基底土性 | 按设计要求 |  |  |  |  | 观察或土样分析
注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方.上做地(路)面的基层。 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 32
七、土方工程质量标准与安全技术
（一）土方施工的质量标准
填土工程 质量检验标准 |  |  |  |  |  |  |  | 
项序 |  | 项目 | 允许偏差或允许值( mm) |  |  |  |  | 检验方法
 |  |  | 柱基. 基坑 基槽 | 挖方场地平整 |  | 管沟 | 地(路) 面基层 | 
 |  |  |  | 人工 | 机械 |  |  | 
主 控 项 目 | 1 | 标高 | -50 | 士30 | 土50 | - 50 | - 50 | 水准仪
 | 2 | 分层压实系数 | 按设计要求 |  |  |  |  | 按规定方法
一般 项 目 |  | 回填土料 | 按设计要求 |  |  |  |  | 取样检查或直观鉴别
 | 2 | 分层厚度及含水量 | 按设计要求 |  |  |  |  | 水准仪及抽样检查
 | 3 | 表面平整度 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 用靠尺或水准仪

## Slide 33
（1）基坑开挖时，两人操作间距应大于2.5m，多台机械开挖，挖土机间距应大于10m。挖土应由上而下，逐层进行，严禁采选挖空底脚（挖神仙土）的施工方法。
（2）基坑开挖应严格按要求放坡。操作时应随时注意土壁变动情况，如发现有裂纹或部分坍塌现象，应及时进行支撑或放坡，并注意支撑的稳固和土壁的变化。
（3）基坑（槽）挖土深度超过3m 以上，使用吊装设备吊土时，起吊后，坑内操作人员应立即离开吊点的垂直下方，起吊设备距坑边一般不得少于1.5m，坑内人员应戴安全帽。
（4）用手推车运土，应先铺好道路。卸土回填，不得放手让车自动翻转。用翻斗汽车运土，运输道路的坡度、转弯半径应符合有关安全规定。
（5）深基坑上下应先挖好阶梯或设置靠梯，或开斜坡道，采取防滑措施，禁止踩踏支撑上下。坑四周应设安全栏杆或悬挂危险标志。
（6）基坑（槽）设置的支撑应经常检查是否有松动变形等不安全的迹象，特别是雨后更应加强检查。
（7）基坑（槽）沟边1m 以内不得堆土、堆料和停放机具，1m 以外堆土，其高度不宜超过1.5m；坑（槽）、沟与附近建筑物的距离不得小于1.5m，危险时必须加固。
七、土方工程质量标准与安全技术

## Slide 34
深基坑工程施工
3

## Slide 35
一、深基坑施工方案
深基坑施工方案
（一）施工方案的主要内容
（二）深基坑工程专项施工方案编制和审核规定
（1）工程概况
（2）周边环境情况及工程地质、水文地质情况。
（3）深基坑工程设计方案应已通过专家论证审查
（4）工程实施目标管理和施工部署
（5）施工准备包括施工机械、主要材料设备、劳动力组织
（6）主要施工方法及质量保障措施
（7）施工进度计划及工期保证措施
（8）施工监测及应急抢险措施
（9）其他的技术与管理组织措施
（10）其他所应附的详细专项方案
（1）专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制
（2）施工单位应组织专家对专项施工方案进行论证
（3）专项施工方案应当专业技术人员进行审核
（4）施工单位应当根据论证报告修改完善专项施 工方案，组织实施
（5）专项施工方案经论证后需重大修改的重新论证。
（6）专项方案实施前进行安全技术交底。
（7）施工单位技术负责人应当定期巡查实施情况
（8）监理单位要按监理方案实施细则对专项方案实施情况进行现场监理

## Slide 36
二、深基坑降排水
深基坑降排水
（一）集水坑降水法
1. 集水坑设置
2. 水泵选用
（二）井点降水法
1. 轻型井点
2. 管井井点
3. 喷射井点
4. 电渗井点

## Slide 37
二、深基坑降排水
降水类型及适用条件 |  | 
井点类别 | 土的渗透系数(m/d) | 降低水位深度(m)
单层轻型井点 | 0.1 ~ 50 | 3~6
多层轻型井点 | 0.1 ~ 50 | 6~12
电渗井点 | < 0.1 | 根据选用的井点确定
管井井点 | 20 ~ 200 | 3~5
喷射井点 | 0.1~2 | 8~ 20
深井井点 | 10 ~ 250 | > 15

## Slide 38
三、深基坑支护方案
深基坑支护方案
（一）排桩墙支护
（1）柱列式排桩支护
（2）连续排桩支护
（3）组合式排桩支护
（二）水泥土桩墙支护工程
（三）锚杆及土钉墙支护
1. 锚杆支护
2. 土钉墙支护
（四）钢或混凝土支撑系统
（五）地下连续墙支护

## Slide 39
四、深基坑土方开挖
深基坑土方开挖
（一）分层开挖
（二）分段开挖
（三）盆式挖土
（四）中心岛式挖土
（1）基坑的某一边向另一边平行开挖；
（2）从基坑两头对称开挖；
（3）从基坑中间向两边平行对称开挖；
（4）交替分层开挖。

## Slide 40
谢 谢