## Slide 1
基础工程施工
单元八 地基基础分部工程质量验收

## Slide 2
学习任务1 分项工程质量验收
1
单元七 地基处理
学习任务2 分部工程质量验收
2

## Slide 3
单元描述
建筑地基基础分部工程是建筑工程施工验收的九大分部工程之一，主要包括土方、基坑支护、地基处理、桩基础、地下防水、混凝土基础、砌体基础、型钢及钢管混凝土基础、钢结构基础9 个子分部工程，主要涉及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB▌50202—2002）和《地下防水工程质量验收规范》（GB▌ 50208-2011）两个验收规范。在实际施工中，地基基础分部工程还涉及砌体、混凝土、钢结构等子分部工程以及桩基检测等有关内容，验收时尚应符合相应的专业验收规范的规定，故建筑地基基础分部工程质量验收时主要涉及的现行国家规范有《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB▌ 50202—2002）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB▌ 50204—2002）、钢结构工程施工质量验收规范》（GB▌ 50205—2001）、《地下防水工程质量验收规范》（GB▌ 50208—2011）、《建筑基桩检测技术规范》（JGJ▌ 106—2003）、《建筑地基处理〖JP3〗技术规范》（JGJ▌ 79—2012）、《建筑地基基础设计规范》（GB▌ 50007—2011）、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB▌ 50203—2011）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB▌50300—2013）。

## Slide 4
分项工程质量验收
1

## Slide 5
分项工程的划分应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。如按瓦工的砖砌体工程、木工的模板工程、油漆工的涂饰工程分类；在砌体结构工程中，按材料可分为砖砌体、混凝土小型空心砖块砌体、填充墙砌体、配筋砖砌体工程等分项工程。分项工程的名称和划分。
对于一个多层或高层建筑，每一层都有瓦工的砖砌体工程或木工的模板工程，全部分项施工完成再进行验收根本不可能。就是同一层瓦工的砖砌体工程、木工的模板工程，工程量可能也很大，也应该进行中间验收，故应该将分项工程再划分成检验批。
《建筑工程施工质量验收统一标准》规定：分项工程可由一个或若干个检验批组成，检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。
一、分项工程和分项工程检验批的划分
（一）分项工程的划分

## Slide 6
一般来说，分项工程检验批的划分，可按如下原则确定：
（1）工程量较少的分项工程可统一划为一个检验批，地基基础分部工程中的分项工程一般划为一个检验批，安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批，室外工程统一划为一个检验批。
（2）多层及高层建筑工程中主体分部的分项工程可按楼层或施工段划分检验批。
（3）单层建筑工程中的分项工程可按变形缝等划分检验批。
（4）地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批，有地下层的基础工程
可按不同地下层划分检验批。
（5）屋面分部工程中的分项工程可按不同楼层屋面划分不同的检验批。
（6）其他分部工程中的分项工程一般按楼层划分检验批。
（7）散水、台阶、明沟等工程含在地面检验批中。
一、分项工程和分项工程检验批的划分
（二）分项工程检验批的划分

## Slide 7
二、分项工程和分项工程检验批的验收
分项工程和分项工程检验批的验收
（一）检验批的验收
1. 主控项目和一般项目的质量检验
2. 完整的施工操作依据、质量检查记录
（二）分项工程的验收
1. 分项工程质量合格要求
2. 分项工程质量验收要求
3. 分项工程质量验收记录

## Slide 8
分项工程检验 批质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
分项工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部分 |  |  |  |  |  |  | 
施工单位 |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  |  | 项目经理 | 
分包单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  | 施工班组长 | 
施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  | 施工班组长 | 
主 控 项 目 | 验收规范的规定 |  |  | 施工、分包单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 | 
 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
分项工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |  | 
工程名称 |  |  | 结构类型 |  |  |  | 检验批次 | 
施工单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 | 
分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 | 
序号 | 检验批部位、区段 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 | 
1 |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  |  |  | 
检查结论 |  | 项目专业技术负责人: 年月 日 |  | 验收结论 |  | 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月 日 |  | 

## Slide 10
续表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
般 项 目 | 验收规范的规定 |  |  | 施工、分包单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录
 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
施工、分包单 位检查结果 |  |  | 项目专业质量检查员: 年月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
监理单位验收 结论 |  |  | 专业监理工程师: 年月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11
任务实施

## Slide 12
任务实施
某中学办公楼工程土方工程施工中，实施无支护土方开挖，进行局部基槽处理后，
在基础工程施工后进行土方回填。本部分对土方部分质量验收记录进行了整理填写。

## Slide 13
土方开挖工程检验批质量验收记录表

## Slide 15
地基处理检验批质量验收记录表

## Slide 17
土方开挖隐蔽工程验收记录表

## Slide 19
土方开挖分项工程质量验收记录表

## Slide 21
分部工程质量验收
2

## Slide 22
分部工程是汇总一个阶段分项工程的总量。分部工程的质量完全取决于分项工程的质量。《建筑工程施工质量验收统一标准》规定：
（1）分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定。建筑工程（构筑物）是由土建工程和建筑设备安装工程共同组成的。建筑工程可分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯九个分部。
（2）当分部工程较大或较复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。随着人们对建筑物使用功能要求越来越高，建筑物相同部位的设计多样化，建筑物内部设施的多样化，“四新”的推广使用，按专业性质、建筑部位来划分分部工程已远远不能适应发展的要求，子分部工程的划分可按相近工作内容和系统划分。较小的工程项目也可以不进行子分部工程的划分。
建筑与结构中分部工程界定说明如下：
（1）主体与地基基础：无地下室以±0.00 或防潮层为界；有地下室以首层地面下结
构（楼板）为界；桩基以承台梁上皮为界。
（2）主体与装饰装修：砌筑、焊接连接纳入主体结构分部工程；铁钉、螺丝、胶粘
连接纳入装饰装修分部工程。
（3）地基基础与装饰装修：以室内地面基层下皮为界。
一、分项工程和分项工程检验批的划分
一、分部工程和子分部工程的划分

## Slide 23
二、分部子分部工程的验收
分部（子分部）工程质量验收合格应符合下列四条规定：
（1）分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格。
①要求分部（子分部）工程所含各分项工程施工均已完成；核查每个分项工程验收是否正确
②注意查对所含分项工程归纳整理有无漏缺，各分项工程划分是否正确，有无分项工程没有进行验收。
③注意检查各分项工程是否均按规定通过了合格质量验收

## Slide 24
二、分部子分部工程的验收
分部（子分部）工程质量验收合格应符合下列四条规定：
（2）质量控制资料应完整
①核查和归纳各检验批的验收记录资料，查对其是否完整。
②检验批验收时，要求检验批资料准确完整后，方能对其开展验收。
③注意核对各种资料的内容、数据及验收人员签字的规范性。

## Slide 25
二、分部子分部工程的验收
分部（子分部）工程质量验收合格应符合下列四条规定：
（3）地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定。
①检查各规范中规定的检测项目是否都进行了测试，不能进行测试的项目应该说明原因。
②查阅各项检验报告（记录），核查有关抽样方案、测试内容、检测结果等是否符合有关标准规定。
③核查有关检测机构的资质，取样与送样见证人员资格，报告出具单位责任人的签署情况是否符合要求。

## Slide 26
二、分部子分部工程的验收
分部（子分部）工程质量验收合格应符合下列四条规定：
（4）观感质量验收应符合要求
分部（子分部）工程观感质量验收，其检查的内容和质量指标已包含在各个分项工程内，对分部工程进行观感质量检查和验收，并不增加新的项目，只不过是转换一下视角，采用一种更直观、便捷、快速的方法，对工程质量从外观上做一次重复的、扩大的、全面的检查，这是由建筑施工特点所决定的。在进行质量检查时，一定要注意在现场将工程的各个部位全部看到，能操作的应实地操作，观察其方便性、灵活性或有效性等；能打开观看的应打开观看，全面检查分部（子分部）工程的质量。

## Slide 27
 | 分部(子分部)工程验收记录 |  |  |  |  |  |  | 
 | 工程名称 |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 | 
 | 施工单位. |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 | 
 | 分包单位 |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 | 
 | 序号 | 分项工程名称 |  | 检验批数 | 施工单位检查评定 |  | 验收意见 | 
 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 | 2 |  |  |  |  |  |  | 
 | 3 |  |  |  |  |  |  | 
 | 4 |  |  |  |  |  |  | 
 | 5 |  |  |  |  |  |  | 
 | 6 |  |  |  |  |  |  | 
 | 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  | 
 | 安全和功能检验(检测)报告 |  |  |  |  |  |  | 
 | 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  | 
 | 验 意 见 | 分包单位 |  | 项目经理 年月 日 |  |  |  | 
 |  | 施工单位 |  | 项目经理 年月 日 |  |  |  | 
 |  | 勘察单位 |  | 项目负责人 年月 |  |  |  | 
 |  | 设计单位 |  | 项目负责人 年月 日 |  |  |  | 
 |  | 监理(建设)单位 |  | 总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 年月 |  |  |  | 

## Slide 28
任务实施

## Slide 29
任务实施
本部分对某中学办公楼工程地基与基础分部工程质量验收记录进行了整理填写。

## Slide 30
地基与基础分部（子分部）工程质量验收记录表

## Slide 32
谢 谢