## Slide 1
建筑识图与构造
第一篇 识图的准备工作
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改 完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 2
单元一 制图的基本知识
单元二 投影的基本知识
单元三 形体的投影知识
单元四 剖面图与断面图
单元五 轴测投影图

## Slide 3: 单元一 制图的基本知识
通过本单元《制图标准》基本规定讲解，掌握制图一般规定：图幅、比例、字体、图线；掌握单个尺寸的四要素及尺寸的标注标准；了解读图步骤和方法。培养正
确使用绘图工具，严格按标准要求绘制图形的能力；培养耐心细致.一丝不苟的工作作风和动手解决问题的能力；掌握图纸、标题栏、图线、比例、尺寸标注制图，具备施工员岗位的正确识读图纸的技能，初步具备绘图员的绘图能力。

## Slide 4
1.了解建筑制图国家标准《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001-2017）。
2.了解《建筑制图标准》（GB/T 50104-2010)。
3. 在学习过程中，多看国家、行业标准。通过国家标准的学习，了解国家、行业标准界定的术语、定义，培养法律观、标准观，能判断是非、约束自我。
学习任务1
任务目标
国家建筑制图标准的一般规定

## Slide 5
国家建筑制图标准
01
《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2017）
02
《总图制图标准》（GB/T50103-2010）
03
《建筑制图标准》（GB/T50104-2010）
04
《建筑结构制图标准》（GB/T50105-2010）
05
《给水排水制图标准》（GB/T50106-2010）
06
《采暖通风与空气调节制图标准》（GB/T50114-2010）

## Slide 6: 《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2017）
《房屋建筑制图统一标准》共分 15 章和 2 个附录，主要技术内容包括：总则、术语、图纸幅面规格与图纸编排顺序、图线、字体、比例、符号、定位轴线、常用建筑材料图例、图样画法、尺寸标注、计算机辅助制图文件、计算机辅助制图文件图层、计算机辅助制图规则、协同设计。
《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2017）

## Slide 7: 《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2017）
（1）总则。规定了本标准的适应范围。
（2）图纸幅面规格与图纸编排顺序。规定了图纸幅面的格式、尺寸要求、标题栏、会签栏的位置及图纸编排的顺序。
（3）图线。规定了图线的线型、线宽及用途。
（4）字体。规定了图纸上的文字、数字、字母、符号的书写要求和规则。
（5）比例。规定了比例的系列和用法。
（6）符号。对图面符号做了统一的规定。
（7）定位轴线。规定了定位轴线的绘制方法、编写方法。
（8）常用建筑材料图例。规定了常用建筑材料的统一画法。
（9）图样画法。规定了图样的投影法、图样布置、断面图与剖视图、轴测图等的画法。
（10）尺寸标注。规定了标注尺寸的方法。
《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2017）

## Slide 8: 《建筑制图标准》（GB50104—2010）
本标准是根据原建设部《关于印发〈2007 年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）〉的通知》（建标〔2007〕125 号）的要求，由中国建筑标准研究院会同有关单位，在《建筑制图标准》（GB/T 50104—2001）的基础上修订而成的。
主要技术内容包括：总则、图线、比例、计量单位、坐标标注、标高注法、名称和编号、图例、图样画法、尺寸标注等内容。
单元一选取了图线、比例、计量单位、坐标标注、标高注法、尺寸标注内容进行学习。

## Slide 9: 《总图制图标准》（GB/T50103-2010）
本标准共分 3 章，主要技术内容包括：总则、基本规定、图线、比例、计量单位、坐标标注、标高注法、名称和编号、图例等。
本单元摘录了上述 3 个标准中对图纸幅面规格与图纸编排顺序、图线、字体、比例、符号、尺寸标注 6 大部分。其他内容在后续单元中进行讲解与学习。

## Slide 10: 图纸幅面标准规定
图纸幅面是指图纸宽度与长度组成的大小。为了方便图样的绘制、使用和管理，图样均应绘制在标准的图纸幅面上。应优先选用表 1-1-1 所规定的基本幅面尺寸（b为图纸短边， 为长边），而且 ，有 A0、A1、A2、A3、A4 五种常用幅面，如图1-1-1 所示。必要时，可以按规定加长图纸的幅面。

## Slide 11: 图纸幅面标准规定

## Slide 12: 图纸幅面标准规定
图纸幅面及图框尺寸，应符合表1-1-1的规定。一般 A0～A3图纸宜横式使用，必要时也可立式使用，其布置形式如图1-1-2所示。

## Slide 13: 图框格式标准规则
留有装订边的图纸，其图框格式如图1-1-3所示。
图框是图纸上限定绘图范围的线框。图样均应绘制在用粗实线画出的图框内。其格式分为不留装订边和留有装订边两种，但同一产品的图样只能采用一种格式。

## Slide 14: 图框格式标准规则
不留装订边的图纸，其图框格式如图1-1-4所示。
两种格式的周边尺寸见表1-1-2。加长格式的图框尺寸，按照比所选用的基本幅面大一号的图纸的图框尺寸来确定。
图框是图纸上限定绘图范围的线框。图样均应绘制在用粗实线画出的图框内。其格式分为不留装订边和留有装订边两种，但同一产品的图样只能采用一种格式。

## Slide 15: 标题栏
国家标准规定，每张图纸的右下角都必须有标题栏，用以说明图样的名称、图号、零件材料、设计单位及有关人员的签名等内容，它一般包含标题栏、图框线、幅面线、装订边线和对中标志。

## Slide 16: 横式图纸
横式使用的图纸，应按图1-1-5的形式进行布置；

## Slide 17
立式使用的图纸，应按图1-1-6的形式进行布置。
立式图纸

## Slide 18: 标题栏
标题栏应按图1-1-7所示，根据工程的需要选择确定其尺寸、格式及分区。签字栏应包括实名列和签名列，并应符合下列规定：

## Slide 19
特别提示
学校里制图作业中的标题栏可以按照图 1-1-8 的格式绘制。看图的方向与标题栏应一致。

## Slide 20: 建筑结构制图标准
工程图纸应按专业顺序编排。应为图纸目录、总图、建筑图、结构图、给水排水图、暖通空调图、电气图等。各专业的图纸，应按图纸内容的主次关系、逻辑关系进行分类排序。
图纸编排顺序
画在图纸上的各种型式的线条统称图线。国家标准《建筑制图标准》（GB/T 50104-2010），《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001-2017）和《技术制图图线》（GB/T 17450-1998）规定了技术制图所用图线的名称、型式、应用和画法规则。
图线

## Slide 21
  表1-1-3 线宽组（mm)
图线宽度
图线的宽度b，宜从1.4mm、1.0mm、0.7mm、0.5mm、0.35mm、0.25mm、0.18mm、0.13mm线宽系列中选取。图线宽度不应小于0.1mm。

## Slide 22
特别提示
图线分粗、细两种。粗线的宽度 b 应按照图的大小及复杂程度，一般在0.5～1.4mm 之间选择，细线的宽度约为 b/2。制图作业中一般选择 0.7mm 为宜。同一图样中，同类图线的宽度应基本一致。

## Slide 23: 图线宽度
图线的宽度b，应根据图样的复杂程度和比例选用（图1-1-9），并且符合表1-1-4的规定。图纸的图框和标题线，可以采用表1-1-5。
图1-1-9 图线的宽度

## Slide 24: 表1-1-4 图线

## Slide 25: 表1-1-5 图框和标题线的宽度（mm）

## Slide 26
图线类型
国家标准GB/T 50001和GB/T 50104的规定，房屋建筑制图用了粗实线、粗虚线、粗点划线、中实线、中虚线、中点划线、细实线、细虚线、细点划线等九种图线。

## Slide 27
其他规定
相互平行的图例线，其净间隙或线中间隙不宜小于0.2mm。
虚线以及各种点画线相交时应恰当地相关于画，而不应相交于点或间隔。
当两种或两种以上图线重叠时，应按以下顺序优先画出所需的图线：粗实线--细虚线--细点画线--双点画线。
点画线应相交于线段处，而不是短画或间隙处，点画线应超出轮廓线5-7mm。虚线直接在实线延长线上相接时，虚线与实线在相接处应留出间隙。
图线不得与文字、数字或符号重叠、混淆，不可避免时，应首先保证文字的清晰。
点画线应相交于线段处，而不是点或间隙处，点画线应超出轮廓线 5～7mm，图1-1-10 所示。虚线直接在实线延长线上相接时，虚线与实线在相接处应留出间隙，如图1-1-11 所示。

## Slide 28: 其他规定
图线不得与文字、数字或符号重叠、混淆，不可避免时，应首先保证文字的清晰。

## Slide 29: 字体
《技术制图—字体》（GB/T 14691—1993），《房屋建筑制图统一标准》（GB/T 50001—2017），中规定：工程图样上除绘有图形外，还要用汉字填写标题栏、技术要求或说明事项；用数字来标注尺寸；用汉语拼音字母来表示字位轴线编号、代号、符号等。图纸上所需书写的文字、数字或符号等，均应笔画清晰、字体端正、排列整齐；标点符号应清楚正确。

## Slide 30: 字体
1.汉字
2.数字和字母
3.其他
图样及说明中的汉字，宜采用长仿宋体（矢量字体）或黑体，同一图纸字体种类不应超过两种。
图样及说明中的拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字，宜采用单线简体或Roman字体。数字和字母，当需要写成斜体时，其斜体应从字的底线逆时针向上倾斜75°。斜体字的高度和宽度应与相应的直体字相等。
长仿宋汉字、拉丁字母、阿拉伯数字与罗马数字示例应符合国家现行标准《技术制图—字体》（GB/T 14691-1993）的有关规定。

## Slide 31: 数字和字母

## Slide 32: 数字和字母

## Slide 33: 比例
图样的比例是指图形要素的线性尺寸与实物相应要素的线性尺寸之比。比例的符号为“：”，比例应以阿拉伯数字表示。 比例宜注写在图名的右侧，字的基准线应取平；比例的字高宜比图名的字高小一号或二号。
平面图 1：100 ⑥ 1：20

## Slide 34: 比例
建筑专业、室内设计专业制图选用的各种比例，宜符合表 1-1-10 的规定。

## Slide 35: 尺寸标注
建筑制图标准中规定图样上的尺寸包括四个要素：尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号和尺寸数字，见图1-1-15。尺寸界线用细实线，一般应与被注长度垂直，其一端应离开图样轮廓线不小于2mm，另一端超出尺寸线2~3mm。必要时图样轮廓线可用作尺寸界线，如图1-1-16 所示。
图形只能表示物体的形状，各部分的实际大小及其相对位置，必须用尺寸数字标明。尺寸数字是图样的组成部分，必须按规定注写清楚，力求完整、合理、清晰。
尺寸分为总尺寸、定位尺寸、细部尺寸三种。绘图时，应根据设计深度和图纸用途确定所需注写的尺寸。
1.尺寸四要素
图1-1-15 尺寸组成

## Slide 36
尺寸标注
1.尺寸四要素
尺寸界线应用细实线绘制，应与被注长度平行，两端宜以尺寸界限为边界，也可超出尺寸界线2 mm ～ 3 mm。图样本身的任何图线不得用作尺寸线。
尺寸起止符号一般用中粗斜短线绘制，其倾斜方向应与尺寸界线成顺时针45° 角，长度宜为2 ～ 3 mm，轴测图中用小圆点表示尺寸起止符号，小圆点直径1 mm，半径、直径、角度与弧长的尺寸起止符号，宜用箭头表示，箭头宽度b 不宜小于1 mm。见图1-1-17。

## Slide 37: 2.尺寸数字
尺寸数字应按设计规定书写。图样上的尺寸，应以尺寸数字为准，不得从图上直接量取。图样上的尺寸单位，除标高及总平面图以米（m）为单位外，均必须以毫米（mm）为单位。
尺寸数字一般应依据其方向注写在靠近尺寸线的上方中部。如没有足够的注写们置，最外边的尺寸数字可注写在尺寸界线的外侧，中间相邻的尺寸数字可错开注写，如图：

## Slide 38: 3.尺寸的排列与布置
尺寸宜标注在图样轮廓以外，不宜与图线、文字及符号等相交。如图1-1-20 所示。

## Slide 39: 3.尺寸的排列与布置
相互平行的尺寸线，应从被注写的图样轮廓线由近向远整齐排列，较小尺寸应离轮廓线较近，较大的尺寸线应离轮廓线较远，如图1-1-21所示。
图 样 轮 廓 线 以 外 的 尺 寸 界 线， 距图样最外轮廓之间的距离，不宜小于10mm。平行排列的尺寸线的间距，宜为7～10mm，并应保持一致。总尺寸的尺寸界线应靠近所指部位，中间的分尺寸的尺寸界线可稍短，但其长度应相等。

## Slide 40
角度的尺寸线应以圆弧线表示，该圆弧的圆心应是该角的顶点，角的两个边为尺寸界线。角度的起止符号应以箭头表示，如没有足够位置画箭头，可用圆点代替。角度数字应水平方向注写。
角度
4. 尺寸标注法

## Slide 41
标 注 圆 的 直 径 尺 寸 时，直径数字前，应加符号“Φ ”。在圆内标注的直径 尺 寸 线 应 通 过 圆 心，两 端 画 箭 头 指 至 圆 弧。较小圆的直径尺寸，可标注在圆外。
小圆直径，圆直径
4. 尺寸标注法
小圆直径
圆直径

## Slide 42
小圆弧半径
半径、直径、角度的注法。半径的尺寸线，应一端从圆心开始，另一端画箭头指至圆弧。半径数字前应加注半径符号“R”。
大圆弧半径、小圆弧半径、半径
4. 尺寸标注法
大圆弧半径
小圆弧半径
半径

## Slide 43
小圆弧半径
薄板板面
4. 尺寸标注法
在薄板板面标注板厚尺
寸时，应在厚度数字前
加厚度符号“t”。
标注正方形的尺寸，可用“边长 × 边长”的形式，也可在边长数字前加正方形符号“□”。

## Slide 44
小圆弧半径
标注坡度时，应加注坡度符号“→ ”，该符号为单面箭头，箭头应指向下坡方向。坡度也可用直角三角形形式标注。
坡度
4. 尺寸标注法

## Slide 45
5. 尺寸的简化标注
  杆件或管线
    杆件或管线的长度，在单线图（桁架简图、钢筋简图、管线简图）上，可直接将尺寸数字沿杆件或管线的一侧注写。

## Slide 46
5. 尺寸的简化标注
  等长尺寸
    连续排列的等长尺寸，可用“等长尺寸 × 个数 = 总长”的形式标注。

## Slide 47
5. 尺寸的简化标注
  相同要素尺寸
    构配件内的构造因素（如孔、槽等）如相同，可仅标注其中一个要素的尺寸。

## Slide 48
5. 尺寸的简化标注
  对称构配件
    对称构配件采用对称省略画法时，该对称构配件的尺寸线应略超过对称符号，仅在尺寸线的一端画尺寸起止符号，尺寸数字应按整体全尺寸注写，其注写位置宜与对称符号对齐。

## Slide 49
5. 尺寸的简化标注
  相似构配件
两个构配件，如个别尺寸数字不同，可在同一图样中将其中一个构配件的不同尺寸数字注写在括号内，该构配件的名称也应注写在相应的括号内。
数个构配件，如仅某些尺寸不同，这些有变化的尺寸数字，可用拉丁字母注写在同一图样中，另列表格写明其具体尺寸。

## Slide 50: 剖切符号
（1）剖视的剖切符号
采用国际通用剖视表示方法时，剖面及断面的剖切符号应符合：剖面剖切索引符号应有直径为 8 ～ 10mm 的圆和水平直径应两条相互垂直且外切圆的线段组成，如图 1-1-22 所示。具体规定见标准。
采用常用方法时，剖视的剖切符号应由剖切位置线及投射方向线组成，均应以粗实线绘制，且不应与其他图线相接触。剖切位置线的长度宜为 6～ 10mm；投射方向线应垂直于剖切位置线，长度应短于剖切位置线，宜为 4～ 6mm。编号宜采用阿拉伯数字，按顺序由左至右、由下至上连续编排，并应注写在剖视方向线的端部。需要转折的剖切位置线，应在转角的外侧加注与该符号相同的编号（图1-1-23）。建筑剖面图的剖切符号宜注在±0.000标高的平面图上。

## Slide 51: 剖切符号
（2）断面的剖切符号应只用剖切位置线表示，并应以粗实线绘制，长度宜为6～10mm。编号所在的一侧应为该断面的剖视方向（图1-1-24）。

## Slide 52: 索引符号与详图符号
索引符号是由直径为10mm的圆和水平直径组成，圆及水平直径均应以细实线绘制（图1-1-25）。
1.索引符号
当索引出详图与被索引的详图不在同一张图纸中，应在索引符号的上半圆中用阿拉伯数字注明该详图的编号，在索引符号的下半圆用阿拉伯数字注明该详图所在的图纸的编号，如图 1-1-25（c）所示。
索引符号如用于索引剖视详图，应在被剖切的部位绘制剖切位置线，并以引出线引出索引符号，引出线所在的一侧应为投射方向（图 1-1-26）。

## Slide 53: 索引符号与详图符号
详图的位置和编号，应以详图符号表示详图符号的圆应以直径为14mm粗实线绘制（图1-1-27）。
2.详图符号

## Slide 54: 索引符号与详图符号
引出线应以细实线绘制，宜采用水平方向的直线、与水平方向成 30°、45°、60°、90° 的直线，或经上述角度再折为水平线（图 1-1-28）。
3.引出线

## Slide 55: 索引符号与详图符号
多层构造引出线，应通过被引出的各层。文字说明宜注写在水平线的上方，或注写在水平线的端部，说明的顺序应由上至下，并应与被说明的层次相互一致；如层次为横向排序，则由上至下的说明顺序应与左至右的层次相互一致（图 1-1-29）。
3.引出线

## Slide 56: 对称符号与连接符号
对称符号由对称线和两端的两对平行线组成。对称线用细点画线绘制，平行线用细实线绘制（见图1-1-30）。
连接符号应以折断线表示需连接的部位。两部位相距过远时，折断线两端靠图样一侧应标注大写拉丁字母表示连接编号。两个被连接的图样必须用相同的字母编号（见图1-1-31）。

## Slide 57
指北针的形状如图1-1-32所示，其圆的直径宜为24mm，用细实线绘制；指针尾部的宽度宜为3mm，指针头部应注”北“或”N“字。
指北针

## Slide 58: 标高
标高是用以表明房屋各部分，如室内外地面、窗台、门窗口上沿、雨棚和檐口底面、各层楼板上皮以及女儿墙顶面等处高度的标注方法。
建筑标高符号应以等腰直角三角形表示，用细实线绘制［图1-1-33（a）］，如标注位置不够，也可按图1-1-33（b）所示形式绘制。标高符号的具体画法可按图 1-1-33（c）、1-1-33（d）所示。
总平面图室外地坪标高符号，宜用涂黑的三角形表示［图1-1-34（e）］。

## Slide 59
标高分绝对标高与相对标高两种，我国规定将青岛的黄海平均海平面定为绝对标高的零点，其他各地标高都以此为基准。
绝对标高：是以一个国家或地区统一规定的基准面作为零点的标高，我国规定以青岛附近黄海夏季的平均海平面作为标高的零点；所计算的标高称为绝对标高。除总平面外，一般采用相对标高，即把底层室外的地坪作为相对标高的零点。
相对标高：以建筑物室内首层主要地面高度为零作为标高的起点，所计算的标高称为相对标高。
标高

## Slide 60
国家标准中的
标准代号含义
国家标准中的每一个标准都有标准代号，如GB/T 4457.4—2002，其中“GB”为国家标准代号，它是“国家标准”汉语拼音缩写，简称“国标”；“T”表示推荐性标准（如果不带“T”，则表示为国家强制性的标准）；“4457.4”表示该标准编号；“2002”表示该标准是2002年颁布的，以前有用两位数表示的，如GB/T 14689-93。

## Slide 61
1. 了会使用绘图仪器和工具。
2. 通过几何绘图的绘图方法与步骤的学习，认识几何绘图如何帮助设计人员进行设计工作。
学习任务2
任务目标
制图工具和绘图技能

## Slide 62
图样绘制的质量好坏很大程度上取决于其能否正确使用绘图工具和仪器。因此需能够正确掌握几种常用的绘图工具和仪器、用品以及它们的使用方法。
绘图工具及仪器的使用

## Slide 63
图板是固定图纸用的工具。板面为矩形，需求板面要平整，边框要平直。使用时，要防止图板受潮、受热。图纸要铺放在图板的左下部，用胶带纸粘住四角，并使图纸下方至少留有一个丁字尺宽度的空间。
图板大小有多种规格，它的选择一般应与绘图纸张的尺寸相适应，与同号图纸相比每边加长50mm。常用的图板尺寸规格如表1-1-13所示。
图板

## Slide 64
丁字尺主要用于画水平线。绘图时，要使尺头紧靠图板左边，并沿其上下滑动到需要画线的位置，同时使笔尖紧靠尺身，笔杆略向右倾斜，即可从左向右匀速画出水平线。如上图所示。
丁字尺

## Slide 65
由45〫和30〫（60〫）三角板各一块组成一副。它主要用于配合丁字尺使用来画垂直线与倾斜线。画30〫、45〫、60〫倾斜线时均需丁字尺与一块三角板配合使用，当画其他15〫整数倍角的各种倾斜线时，需丁字尺和两块三角板配合使用画出，如上图所示。
三角板

## Slide 66
铅笔是用来画图线或写字的。铅笔的铅芯有软硬之分，铅笔上标注的“H”表示铅芯的硬度，“B”表示铅芯的软度，“HB”表示软硬适中，“B”“H”前的数字越大表示铅笔越软或越硬，6H和6B分别为最硬和最软的。
绘图铅笔

## Slide 67
圆规主要是用来画圆及圆弧。一般较完整的圆规应附有铅芯插腿、钢针插腿、直线笔插腿和延伸杆等，如上图所示。
圆规的用法

## Slide 68
分规主要是用来量取线段长度和等分线段的。其形状与圆规相似，但两腿都是钢针。为了能准确地量取尺寸，分规的两针尖应保持尖锐，使用时，两针尖应调整到平齐，即当分规两腿合拢后，两针尖必须聚于一点，如图（a）所示。等分线段时同，通常用试分法，逐渐地使分规两针尖调到所需距离。然后在图纸上使两针尖沿要等分的线段依次摆动前进如（b）所示，弹簧分规用于精确地截取距离。
其他还有建筑绘图模板、擦图片、软毛刷、橡皮等工具。
分规及其使用方法

## Slide 69
1. 掌握几何绘图的绘图方法与步骤。
2. 掌握几何练习、字体书写、图线绘图。
3. 通过练习绘制图样，严格执行建筑制图标准的规定和建筑技术要求，做到技术上精益求精，工程质量上一丝不苟。
工作任务3
任务目标
绘制图样

## Slide 70
2
（1）该实习车间属于冬季保温、夏季隔热的建筑，其基层墙体为砌体墙。
（2）固定材料为胶黏剂，用以将保温板固定于基层上。当工程设计有需要时，还应适当增加辅助固定件，如锚栓等。
（3）保温层为XPS 板即挤塑聚苯板，厚度为45mm。
（5）饰面层为涂料。
（4）抹面层为厚度30mm的聚合物抗裂砂浆。
通过该实习车间地面构造详图的识读，结合10J121 外墙外保温建筑构造图集的要求，可以了解到以下主要工程信息：
1. 识读工程图样，进行图样绘制
5
4
3
1

## Slide 71
2
图名：车间外墙保温层构造图，地层构造图。
3
比例：1 : 1。
4
图线：铅笔绘图线。
5
字体：汉字用长仿宋字体。材料图名用 5 号字；尺寸数字均用 3.5 号字。
6
作图准确，图线粗细分明，尺寸标注无误，字体端正整洁。
1
图纸：A4 号图幅。图标格式和大小见图 1-1-1 所示，学习任务 1 中已知。
2. 任务要求

## Slide 72
请绘制车间外墙保温层构造图，如图 1-1-41 所示。
绘制地层构造图，如图1-1-42 所示。
3. 图样

## Slide 73
知识准备
【步骤 1】读图。
    收集阅读有关的文件资料，对所绘图样的内容及要求进行了解，在绘图之前做到心中有数。
【步骤 2】工具、材料准备。
    （1）准备好必要的制图仪器、工具和用品。
    （2）将图纸用胶带纸固定在图板上，位置要适当。一般将图纸粘贴在图板的左下方。
绘制图前复习教材中图幅、图线的有关规定及常用绘图工具的使用方法。正确使用绘图工具和仪器，应用几何作图的方法，掌握图线线型的画法以及适当的绘图步骤，是提高图面质量和制图速度的保证。

## Slide 74
知识准备
【步骤 3】画底稿。
    （1）按制图标准的要求，先把图框线及标题栏的位置画好。
    （2）根据图样的数量、大小及复杂程度选择比例，安排图位，定好图形的中心线。
    （3）画图形的主要轮廓线，再由大到小，由整体到局部，直至画出所有轮廓线。
    （4）画尺寸界限、尺寸线以及其他符号等。
    （5）最后进行仔细的检查，擦去多余的底稿线。
绘制图前复习教材中图幅、图线的有关规定及常用绘图工具的使用方法。正确使用绘图工具和仪器，应用几何作图的方法，掌握图线线型的画法以及适当的绘图步骤，是提高图面质量和制图速度的保证。

## Slide 75
知识准备
【步骤 4】用铅笔加深。
    （1）先画曲线后画直线。加深后的同类图线，其粗细和深浅要保持一致。要按照水平线从上到下，垂直线从左到右的顺序一次完成。
    （2）各类线型的加深顺序是：中心线、粗实线、虚线、细实线。
    （3）加深图框线、标题栏及表格，并填写其内容及说明。
绘制图前复习教材中图幅、图线的有关规定及常用绘图工具的使用方法。正确使用绘图工具和仪器，应用几何作图的方法，掌握图线线型的画法以及适当的绘图步骤，是提高图面质量和制图速度的保证。

## Slide 76
（4）修图时，如果是用绘图墨水绘制的，应等墨线干透后，用刀片刮去需要修整的部分。
（5）绘制过程注意施工图中墙体大样图一中采用的制图标准。画底稿要认真，按附图中给出的尺寸，准确定好各图形位置，不必标出尺寸。
（1）画底稿的铅笔用H至3H，线条要轻而细。
（2）加深粗实线的铅笔用HB或B，加深细实线的铅笔用H或2H。写字的铅笔用H或HB。
（3）加深或描绘粗实线时，要以底稿线为中心线，以保证图形的准确性。
注意事项

## Slide 77
感谢你的观看！