## Slide 1
建筑识图与构造
第一篇 识图的准备工作
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改 完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 2
单元一 制图的基本知识
单元二 投影的基本知识
单元三 形体的投影知识
单元四 剖面图与断面图
单元五 轴测投影图

## Slide 3: 单元四 剖面图与断面图
本单元的主要内容是介绍对复杂的工程形体，“国标”规定的多种表达方法，如剖面图、断面图的画法等。本单元的主要识读原则和技巧是要从工程实际出发，去想象如何将复杂的建筑形体的内外构造用特定的方法表达清楚的原理和过程。

## Slide 4
1. 掌握剖面图的画法、尺寸标注、建筑图例。
2. 了解剖面图的基本概念、种类。
3. 会识读剖面图并标注尺寸。
4. 结合建筑工程规范标准，进行剖面图识图，熟悉各种常用材料图例及说明，是识读工程图纸的基本功，打好基本功，才能追求精湛技术。
学习任务1
任务目标
剖面图

## Slide 5
剖面图的基本概念
在画形体投影图时，形体上不可见的轮廓线在投影图上需用虚线画出。假想地将形体剖开，让它的内部构造显露出来，使形体的不可见部分变为可见部分，从而可用实线表示其形状。如图 1-4-1 所示，假想用剖切平面 Q 将双杯基础剖开，并向 W 面进行投影。

## Slide 6
（一）全剖面图
全剖面图是用一个剖切平面把物体整个切开后所画出的剖面图，如图 1-4-2 所示。图1-4-2（a）表示房屋的平面全剖图，（b）为房屋的平面剖切直观立体图。
（二）半剖面图
如果被剖切的形体是对称的，画图时常把投影图的一半画成剖面图，另一半画形体的外形图，这个组合而成的投影图叫半剖面图。如图1-4-3 所示为一个杯形基础的半剖面图。
（三）局部剖面图
用剖切平面局部地剖开物体，以显示物体该局部的内部形状，所画出的剖面图称为局部剖面图。如图1-4-4 所示为杯形基础的局部剖面图。
（四）阶梯剖面图
当物体内部的形状比较复杂，而且又分布在不同的层次上时，则可采用几个相互平行的剖切平面对物体进行剖切，然后将各剖切平面所截到的形状同时画在一个剖面图中，所得到的剖面图称为阶梯剖面图。如图1-4-2（c）中所示为房屋1—1 阶梯剖面图。
剖面图的种类

## Slide 7
剖面图的种类

## Slide 8
（一）剖切符号
在剖面图中，用粗实线绘制剖切位置线及投射方向线，投射方向线应垂直于剖切位置线，长度应短于剖切位置线。
（二）剖面图
“假想”剖开投影后，所有可见的线均画出，不能遗漏。
（三）画剖面线
剖切平面与建（构）筑物的接触部分（断面）画剖面线，剖面线应以适当角度的细实线绘制，最好为45° 斜线，剖面线方向与间距必须一致。
（四）剖面图的配置与标注
剖面图名称用“X—X”表示。
剖面图的画法

## Slide 9
用剖面图配合其他视图表达形体时，为了便于读图，要将剖面图中的剖切位置和投射方向在图样中加以说明，即剖面图的标注。
剖面图的标注
（一）标注三要素
（1）剖切位置线：粗实线绘制长为6 ～ 10mm。
（2）投射方向线：粗实线绘制长为4 ～ 6mm。
（3）编号：用阿拉伯数字，按顺序由左至右、由下至上连续编排，并注在投射方向线的端部（图1-4-5）。
图名：位于剖面图的下方或一侧，写上与该图相对应的剖切符号的编号。在图名下方画与之等长的粗实线。

## Slide 10
特别提示
剖视剖切符号的编号宜采用粗阿拉伯数字，按剖切顺序由左至右、由下向上连续编排，并应注写在剖视方向线的端部。
剖面图如与被剖切图样不在同一张图纸内时，可在剖切位置线的另一侧注明其所在图纸的编号，如教材图1-21中的“建-05”，也可以在图纸上集中说明。
建（构）筑物剖面图的剖切符号宜注在±0.000标高的平面图上（详见建筑施工图 某区中小学校舍安全工程第一中学翻建工程施工图平面图建04图纸，1—1剖面图）。
对下列剖面图可以不标注剖切符号：剖切平面通过形体对称面所绘制的剖面图；习惯的剖切位置，如房屋建筑图中的平面图（通过门窗洞口的水平面剖切而成）。

## Slide 11
（二）材料图例
剖切平面与形体接触的部分，一般要画出表示材料类型的图例，如图1-4-6所示。在不指明材料时，用间隔均匀（一般为2～6mm）的45°方向细斜线画出图例线，在同一形体的各个剖面图中，图例线方向、间距要一致。

## Slide 12
1. 掌握断面图的画法、尺寸标注、建筑图例。
2. 了解断面图的基本概念、种类。
3. 会识读剖面图并标注尺寸。
4. 断面图与剖面图既有相似之处，又有不同之处，分析和判断它们，有助于提高识图的能力，培养工作学习上的认真负责态度。
学习任务2
任务目标
断面图

## Slide 13
断面的形成：
假想用剖切平面将形体切开，仅画出剖切平面与形体接触部分即断面的形状，所得到的图形称为断面图，简称断面。
断面图常常用于表达建筑工程中梁、板、柱的某一部位的断面真形，也用于表达建筑形体的内部形状，如图1-4-7所示。
基本概念

## Slide 14
A
B
粗实线绘制，长为6 ～ 10mm。
宜采用阿拉伯数字，按顺序连续编排，并注写在剖切位置线的一侧，编号所在的一侧即为该断面的投射方向。
图名：位于剖面图的下方或一侧，写上与该图相对应的剖切符号的编号。在图名下方画与之等长的粗实线，如1—1 断面图、2—2 断面图等。
注意：材料图例的画法与剖面图相同
（一）剖切位置线
（二）编号
标注

## Slide 15
（一）绘图范围不同
（三）剖切平面不同
（二）剖切符号的标注不同
1
2
3
断面图：只画出形体被剖开后断面的投影，即“面”的投影；
剖面图：还应画出剩余部分形体的投影，即“体”的投影。
剖面图中的剖切平面可转折，断面图中的剖切平面则不转折。（图1-4-8）
断面图的剖切符号只画出剖切位置线，不画投射方向线，用编号的书写位置来表示投射方向。
剖面图与断面图的区别

## Slide 16
断面图的种类
（一）移出断面
断面图画在形体投影图的外面。
当断面图较多的时候常采用移出断面（图 1-4-9），往往采用较大比例绘制。

## Slide 17
断面图的种类
（二）重合断面
按照与原图样相同的比例绘制，旋转 90° 后重叠在原图样上。当断面不多且断面图形并不复杂时，可以采用重合断面（图 1-4-10）。
重合断面图的比例应与原投影图一致。断面轮廓线可能是闭合的（图 1-4-11），也可能是不闭合的（图 1-4-12），此时应于断面轮廓线的内侧加画图例符号。
对于单一的长向杆件，也可在杆件投影图的某一处用折断线断开，然后将断面图画于其中，如图 1-4-13 所示。同样，钢屋架的大样图也采用断开画法。

## Slide 18
断面图的种类

## Slide 19
1. 掌握剖面图的绘图方法与步骤。
2. 掌握剖面图与断面图的区别。
3. 继续练习使用绘图仪器和工具。
4. 继续练习图线绘图。
5. 通过练习绘制图样，严格执行建筑制图标准的规定和建筑技术要求，做到技术上精益求精，工程质量上一丝不苟。
工作任务3
任务目标
绘制图样

## Slide 20
任务主题
识读工程图样，进行图样绘制
钢筋混凝土梁形状的直观图如图 1-4-14 所示。

## Slide 21
【步骤 1】识读并确定能表现钢筋混凝土梁造型特点的断面图的位 置，如图1-4-15所示，1—1、2—2、3—3。
【步骤 2】做断面图，如图 1-4-16 所示。
任务实施

## Slide 22
感谢你的观看！