## Slide 1
建筑识图与构造
第一篇 识图的准备工作
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改 完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 2
单元一 制图的基本知识
单元二 投影的基本知识
单元三 形体的投影知识
单元四 剖面图与断面图
单元五 轴测投影图

## Slide 3: 单元五 轴测投影图
本单元应掌握正轴测投影图、正面斜二轴测图的分类和画法，其中使用最多的是正等测图，应重点掌握。在本单元中，要重点学习轴测投影的形成及分类、正轴测和斜轴测的画法，了解曲面体轴测图的画法，为后续构造知识的学习奠定基础。

## Slide 4
1. 了解轴测投影图的分类及基本特性。
2. 能区分正轴测投影图与斜轴测投影图。
3. 轴测图在分析图的使用中非常有用，尤其是90°的轴测图，可以和旋转过的平面图完美契合，非常适合用于分析图的制作。
学习任务1
任务目标
轴测投影的基本概念

## Slide 5
轴测投影的形成
任何复杂的空间实体均可以用正投影图来表示，三面正投影图是将物体放在三个相互垂直的投影面之间，用三组分别垂直于各投影面的平行投射线进行投影得到的，但是正投影图是平面图形，缺乏立体感，为了获得有立体感的投影图，在物体适当的位置选取三条棱线，分别作为其长、宽、高三个方向的坐标轴 OX、OY、OZ。将物体连同确定其空间位置的直角坐标系，用平行投影法，沿不平行于任一坐标平面的投射方向S，投射到投影面P上，所得到的投影称为轴测投影，如图1-5-1所示。用这种方法画出的图，称为轴测投影图，简称轴测图。在轴测投影图中，物体三个方向的面都能同时反映出来，但是不能直接反映物体的真实形状和尺寸。

## Slide 6
01
02
03
04
05
轴测投影面：
轴测投影轴：
轴向变形系数：
坐标轴上单位长度在轴测投影图上的投影长度与坐标轴单位长度的比值，分别称为X、Y、Z轴的轴向变形系数，习惯上用p、q、r来表示：p=O1X1/OX，q =O1Y1/OY，r =O1Z1/OZ。
投射方向：
在形成轴测投影过程中，投射线的方向。
轴间角：
在轴测投影图上，轴测投影轴之间的夹角即是轴间角。
轴测投影图的分类
用来作投影的平面称为轴测投影面，用P 表示轴测投影面。
空间形体上的坐标轴OX、OY、OZ 在轴测投影面P上的投影O1X1、O1Y1、O1Z1就称为轴测投影轴，简称轴测轴。
轴测投影图的相关知识

## Slide 7
轴测投影图的分类
根据投射方向、轴测投影面及空间坐标系之间的相对位置变化，可以得到不同的轴测投影图，即正轴测投影图和斜轴测投影图两类。
将物体三个方向的面及其三个坐标轴与投影面倾斜，投射线垂直投影面，称为轴测正投影，简称正轴测，如图1-5-2所示。
将物体一个方向的面及其两个坐标轴与投影面平行，投射线与投影面斜交，称为轴测斜投影，简称斜轴测，如图1-5-3所示。

## Slide 8
轴测投影图的分类

## Slide 9
1
2
3
（1）在正轴测中，由于物体各面对轴测投影面的倾斜角度不同，或在斜轴测中透射线与轴测投影面的倾斜角度不同，同一物体可以画出无数个不同的轴测图。不同的轴测图，它们的三个轴测轴的方向与轴间角都不同。
（3）只有与坐标轴平行的线段，才能与坐标轴发生相同的变形，因此其投影长度才能够按照变形系数 p、q、r来确定和测量；和坐标轴不平行的直线，其投影可能变长或缩短，不能在图上直接量取尺寸，而要先定出该直线的两端点的位置，再画出直线的
轴测投影。
（2）因轴测图系用平行投射线进行投影，所以在任何轴测图中，直线的投影仍然是直线，空间相互平行的直线，其轴测投影仍然相互平行，直线的分段比例在轴测投影中比例仍不变，与坐标轴平行的线段，它们的轴测投影也平行于相应的轴测轴。
轴测投影具有以下几方面的特性：

## Slide 10
1. 斜二轴测图的画法。
2. 斜轴测投影图的概念、分类。
3. 正轴测图的画法。
4. 正轴测投影图的分类。
5. 能根据简单形体的三视图画出其轴测图，在景观设计中，轴测图的基本知识与画法应用需要认真学习绘制规则，培养耐心和细心。
学习任务2
任务目标
正轴测及斜轴测图

## Slide 11
当投射方向 S 垂直于轴测投影面 P 时，形体上三个坐标轴的轴向伸缩系数相等，即三个坐标轴与 P 面倾角相等。此时在P 面上所得到的投影称为正等轴测投影，简称正等测。
分类
正等测的轴向伸缩系数 p = q = r = 0.82，轴间角∠ XOZ= ∠ XOY= ∠ YOZ= 120°。画图时，规定把OZ轴画成铅垂位置，因而OX轴、OY轴与水平线均成 30°角，可直接用 30°三角板作图。
正二等轴测投影，简称正二测，特点是：三个坐标轴中有两个与轴测投影面的倾斜角度相等，因此这两个轴的变形系数相等，三个轴间角也有两个相等。

## Slide 12
（一）坐标法
画平面体轴测图的基本方法是坐标法，即按坐标关系画出物体上各个点、线的轴测投影，然后连成物体的轴测图。
（二）叠加法
常见的组合体，往往是由若干个简单几何体叠加组合而成的，因此在画这类物体的轴测图时，可以将组合体适当地分解成几个基本形体，然后采用自下而上逐个叠加添画的方法，即先画好底部形体，然后以此为基础，在其顶面上画出上部形体的形状，依次逐个叠加，从而完成物体的轴测图。
（三）切割法
切割法是将切割式的组合体，视为一个完整的简单几何体，并根据以上所述方法先做出它的轴测图，然后再按照形体的形成过程，逐一切割，相继画出被切割后的形状，最后得到组合体的轴测图。
（四）端面法
端面法多用于柱类形体，根据柱类形体的构造特点，一般先画出某一端面的轴测图，然后再过端面上各个可见的顶点，依据各点在 OZ 轴上的投影高度，向上作可见的棱线，可得另一端面的各顶点，连接各顶点即可得到其轴测图。
正等测图的绘制方法

## Slide 13
1. 掌握正等轴侧图的绘图方法与步骤。
2. 继续练习图线绘图。
3. 会使用绘图仪器和工具。
4. 通过练习绘制图样，严格执行建筑制图标准的规定和建筑技术要求，做到技术上精益求精，工程质量上严格把关。
工作任务3
任务目标
绘制图样

## Slide 14
任务主题
1. 正等轴测图的绘制
如图 1-5-4 所示，已知正六棱柱的两视图，用坐标法画其正等轴测图。
正六棱柱的顶面和底面均为水平的正六边形。在轴测图中，顶面可见，底面不可见，宜从顶面开始，各顶点可用坐标法确定。

## Slide 15
任务主题
2. 用切割法画出其正等测图
如图 1-5-5 所示，已知某形体的正投影图，用切割法画出其正等测图。
该形体可以理解为一长方体通过几次切割后形成的建筑形体，因此在作其轴测图时，可先做出一个完整长方体的正等测图，然后根据该形体的构造依次进行切割，最终得到形体的正等测图。

## Slide 16
【步骤 2】作轴测图，然后按坐标分别作出顶面各点 1、2、3、4、5、6 的轴测投影，依次连接起来，即得顶面的轴测图，如图 1-5-6（b）所示。
【步骤 4】依次连接各棱端点，得底面的轴测图，擦去不可见的作图线，把图线描深，即完成了正六棱柱的正等轴测图，如图 1-5-6（d）所示。
【步骤 1】在视图上确定坐标原点和坐标轴，如图 1-5-6（a）所示。
【步骤 3】过顶面各点分别作 OZ 轴的平行线，并向下量取棱柱高度，得各棱的轴测投影，如图 1-5-6（c）所示。
1. 正等轴测图的绘制

## Slide 17
1. 正等轴测图的绘制

## Slide 18
【步骤 1】
根据形体的构造特点，复原该形体为一个完整的长方体，然后选定坐标原点和坐标轴，如图1-5-7（a）所示。
【步骤3】
在长方体上切割掉一个较小的长方体，形成一个L 形形体的正等测图，如图1-5-7（c）所示。
【步骤5】
擦去不可见的作图线，把图线描深，即完成该形体的正等测图，如图1-5-7（f）所示。
【步骤 2】
画出正等测坐标轴，做出完整长方体的正等测图，如图 1-5-7（b）所示。
【步骤4】
在L 形形体的左侧较高部分在切掉一个三角形，然后再在右侧较低部分中部切掉一个小长方体，即可得到形体的正等测图，如图1-5-7（d、e）所示。
2. 用切割法画出其正等测图

## Slide 19
2. 用切割法画出其正等测图

## Slide 20
1. 掌握斜轴侧图的绘图方法与步骤。
2. 继续练习图线绘图。
3. 会使用绘图仪器和工具。
4. 通过练习绘制图样，严格执行建筑制图标准的规定和建筑技术要求，做到技术上精益求精，工程质量上一丝不苟。
工作任务4
任务目标
绘制斜轴测图

## Slide 21
已知某棱台的正投影图，如图 1-5-8 所示，画出其斜二测图。
此棱台顶面和底面均为水平面，可采用端面法分别作出顶面和底面的斜二测图，连接棱线就可以得出棱台的轴测图。
任务主题

## Slide 22
当空间形体的正面平行于正平面，而正平面作为轴测投影面时，所得到的斜轴测图称为正面斜二轴测图；当空间形体的底面平行于水平面，而且以水平面作为轴测投影面，所得到的斜轴测图称为水平面斜二轴测图。
正面斜二轴测图的正面反映实形，一般是 XOZ 坐标平面平行于轴测投影图。如图1-5-9（a）所示，轴间角∠XOZ=90°，轴向伸缩系数 p = r = 1；OY 轴与水平线成 45°夹角，轴间角∠ XOY=∠ YOZ=135°，投射方向可左可右，其轴向伸缩系数一般多取q=0.5。画图时，规定把 OZ 轴画成铅垂位置，因而OY轴与水平线成45°，可直接用45°三角板作图，如图1-5-9（b）所示。
1. 斜轴测图

## Slide 23
A
B
平面体斜二轴测图的画法与正等轴测图的画法基本上相同，也可用坐标法、端面法、切割法、叠加法等方法。
正面斜轴测图的形成和轴测轴的画法如图 1-5-10 所示。
（1）平面体斜二轴测图的画法。
（2）正面斜轴测图的形成。
2. 斜二轴测图的画法

## Slide 24
2. 斜二轴测图的画法
由于空间形体的立面平行于轴测投影面，而轴测投影面又是正平面，因而空间形体的坐标轴 OX和OZ平行于轴测投影面，其轴测投影不发生变形，即p=r=1，轴间角等于90°。
坐标轴OY是与轴测投影面垂直的，由于投影线倾斜于投影面，因而 OY 轴的投影也是倾斜的，O1Y1与 O1X1的夹角，一般取45°，变形系数q= 0.5，轴测轴 O1Y1方向，作图时可根据需要选择图1-5-10两种中的任一种。

## Slide 25
【步骤 1】
画出轴测轴，如图 1-5-13 所示。
【步骤 2】
做出底面的轴测投影，在 OX 轴上按 1 : 1 截取，在 OY 轴上按 1 : 2 截取，如图 1-5-11 所示。
【步骤3】
在OZ 轴上量取正四棱台的高度h，作出顶面的轴测投影，如图1-5-12所示。
【步骤4】
依次连接顶面与底面对应的各点，得侧面的轴测投影，擦去不可见的图线，把图线描深，即得到的正四棱台的斜二测图，如图1-5-13 所示。
任务实施

## Slide 26
任务实施

## Slide 27
感谢你的观看！