## Slide 1
建筑识图与构造
第二篇 民用建筑构件识图
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改 完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 2
单元一 民用建筑构造概述
单元二 基础与基础图识读
单元三 墙体
单元四 楼（地）面
单元五 楼梯
单元六 门窗识图
单元七 屋顶
单元八 配式结构识图

## Slide 3: 单元一 民用建筑构造概述
学习民用建筑构造的相关知识是培养识读和设计施工图能力的基础，掌握民用建筑的分类和等级以及相关的专业名词术语是顺利识读建筑设计说明的必要知识。通过民用建筑构造概述的学习，为后续学习单元奠定一定的基础知识储备，从整体上对民用建筑的构造有一个了解，并通过案例的学习，进一步掌握识读建筑设计说明的方法。

## Slide 4
1. 熟悉建筑物的构造组成。
2. 掌握各组成部分的功能及传力路径。
3. 掌握影响建筑构造的因素及设计原则。
4. 熟悉建筑物的构造组成、传力特点和设计原则是从事建筑设计与施工技术人员的基本专业技能要求，作为建筑行业的技术人员，一定要从工程和企业的实际出发，合理设计、合理施工。
学习任务1
任务目标
民用建筑的组成及影响因素

## Slide 5
针对建筑物的承载和围护两大基本功能，建筑物的系统组成也就相应地形成了建筑承载系统和建筑围护系统两大组成部分。
建筑承载系统
建筑承载系统是由包括基础、结构墙体（柱）、楼板结构层、屋顶结构层、楼梯结构构件等组成的一个空间整体结构，用以承受作用在建筑物上的全部荷载，满足承载功能。
建筑围护系统
建筑围护系统则主要通过各种非结构的构造做法，建筑物的内、外装修以及门窗等的设置，形成一个有机的整体，用以承受各种自然气候条件和各种人为因素的作用，满足保温、隔热、防水、防潮、隔声、防火等围护功能。

## Slide 6
民用建筑物的构造组成
一般民用建筑由基础、墙或柱、楼地层、楼梯、屋顶、门窗等构配件组成，如图 2-1-1 所示。

## Slide 7
（一）坚固实用
在构造方案上首先应考虑坚固实用，保证房屋有足够的强度和整体刚度，安全可靠，经久耐用。
（二）技术先进
在构造做法选型时应该从材料、结构、施工三方面引入先进技术，注意因地制宜、就地取材，不脱离生产实际。
（三）经济合理
建筑构造设计应处处考虑经济合理，注意节约建筑材料，尤其是节约钢材、水泥、木材三大材料，并在保证质量的前提下降低造价。
（四）美观大方
建筑构造设计是初步设计的继续和深入，建筑要做到美观大方，必须通过技术手段来体现，而构造设计是其中重要的一环。
建筑构造的设计原则

## Slide 8
1. 掌握民用建筑按照不同标准的分类方法。
2. 掌握民用建筑设计使用年限的规定原则。
3. 掌握民用建筑耐火等级的划分方法。
4. 建筑物的分类和等级划分是根据相关的设计规范制定的，作为建筑技术人员，一定要培养严谨求实，坚持真理的优良品德，严格执行施工程序、技术规范、操作规程和质量安全标准。
学习任务2
任务目标
民用建筑的分类与等级

## Slide 9
按建筑物的使用功能分类
按建筑物的高度（或层数）分类
按建筑规模和数量分类
按建筑结构的材料分类
内容一
内容二
内容三
内容四
民用建筑物的分类

## Slide 10
（一）按建筑物的使用功能分类
按建筑物的用途和使用功能的不同，可把建筑物分为生产性建筑和非生产性建筑。生产性建筑指的是为满足人们进行各种产品的生产活动而建造的建筑物——工业建筑，也包括进行农副业生产活动的建筑物——农业建筑。非生产性建筑又称民用建筑，还包括各类不同用途的公共建筑等。

## Slide 11
（2）公共建筑。
1层为单层建筑。2层和2层以上按建筑物高度分为：小于或等于24m 者为多层建筑，大于 24m 者为高层建筑；大于 24m 的单层公共建筑不属于高层建筑。
（3）不论是居住建筑还是公共建筑，当建筑物高度超过 100m时，均为超高层建筑。
（1）居住建筑。
1～3层为低层建筑，4～6层为多层建筑，7～9层为中高层建筑，10层及10层以上为高层建筑。
（4）工业建筑（厂房）。
一般分为单层厂房、多层厂房、高层厂房及混合层数的厂房。其分类方法与公共建筑相同。
（二）按建筑物的高度（或层数）分类
（三）按建筑结构的材料分类

## Slide 12
01
02
03
04
05
木结构建筑：
钢筋混凝土结构建筑：
混合结构建筑：
它是指采用两种或两种以上材料作为承重结构的建筑。其中，砖混结构建筑在大量性和多层民用建筑中应用最广泛。
砖（或石）结构建筑：
它是指以砖或石材作为承重结构的建筑。这种结构自重大，抗震性能差。
钢结构建筑：
它是指以型钢等钢材作为房屋承重骨架的建筑。钢结构强度高、自重轻、抗震性能好，塑性和韧性好，便于制作和安装，适宜在高层和大跨度建筑中采用。
（三）按建筑结构的材料分类
木结构建筑是指以木材作为房屋承重骨架的建筑。这种结构自重轻，防火性能差。
它是指整个结构系统的构件均采用钢筋混凝土材料的建筑。它具有坚固耐久、防火和可塑性强等优点，是我国目前房屋建筑中应用最为广泛的一种结构形式。

## Slide 13
（四）按建筑规模和数量分类
（1）大量性建筑：
大量性建筑是指建筑规模不大，建筑数量较多的建筑，如一般居住建筑、中小学校、小型商店、诊所、食堂等。
（2）大型性建筑：
大型性建筑是指建筑规模宏大，建筑数量较少的建筑，如机场候机楼、大型体育馆、大型影剧场、大型展览馆等建筑。

## Slide 14
（三）建筑结构的安全等级
（四）建筑物的分类、分级与建筑构造的关系
（一）建筑物的耐久等级
（二）建筑物的耐火等级
民用建筑的等级划分

## Slide 15
建筑物耐久等级的指标是设计使用年限。设计使用年限的长短是根据建筑物的性质决定的。影响建筑寿命长短的主要因素是结构构件的选材和结构体系。
《民用建筑设计通则》（GB 50352—2005）对建筑物的设计使用年限做出了规定，如表2-1-1所示。
（一）建筑物的耐久等级

## Slide 16
（二）建筑物的耐火等级
（1）9层和9层以下的居住建筑（包括底层带商业网点的住宅）和建筑高度不超过24m的其他民用建筑、建筑高度超过24m的单层公共建筑和地下、半地下建筑。耐火等级的确定，主要取决于建筑物的重要性，和其在使用中的火灾危险性，以及由建筑物的规模（主要指建筑物的层数）导致的一旦发生火灾时人员疏散及扑救火灾的难易程度上的差别。按《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014）提出的划分方法，多层建筑物的耐火等级共分为四级，其构件的燃烧性能和耐火极限满足表2-1-2的规定。

## Slide 17
（二）建筑物的耐火等级
（2）10层及10层以上的居住建筑（包括首层设置商业服务网点的住宅）和建筑高度超过24m的公共建筑。
高层民用建筑分为两类，主要依据建筑高度、建筑层数、建筑面积和建筑物的重要程度来划分。《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014，2005年版）做了详细的规定。一类高层的耐火等级应为一级，二类高层应不低于二级，地下室应为一级。当建筑物的耐火等级确定之后，其构件的燃烧性能和耐火极限应满足表2-1-3的规定。

## Slide 18
（三）建筑结构的安全等级
进行建筑结构设计时，应根据结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等）的严重性，采用不同的安全等级。《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068—2018）规定建筑结构安全等级的划分应符合表2-1-4 的要求。
《住宅建筑规范》（GB 50368—2005）提出住宅结构的设计使用年限应不少于50 年，其安全等级不应低于二级。

## Slide 19
（四）建筑物的分类、分级与建筑构造的关系
建筑物的类型不同、耐久年限和耐火等级的不同，都直接影响和决定着建筑构造方式的不同。例如，当建筑物的用途不同、高度和层数不同时，建筑物就会采用不同的结构体系和不同的结构材料建造，建筑物的抗震构造措施也会有明显的不同；建筑物的耐火等级不同时，就会相应地采用不同燃烧性能和耐火极限的建筑材料，其构造方法也就会有所差异。因此，我们可以说，建筑物的分类和分级及其相应的标准，是建筑设计从方案构思直至构造设计整个过程中非常重要的设计依据。

## Slide 20
1. 掌握民用建筑的常用专业名词术语。
2. 掌握建筑工业化和建筑标准化。
3. 掌握建筑模数及在设计中涉及的三种尺寸。
4. 建筑行业很多尺寸要符合建筑模数的要求，这需要很多部门的协作与配合。作为建筑从业人员要善于合作共事，搞好团结协作，团队的力量是最大的。
工作任务3
任务目标
常用专业名词术语与建筑模数

## Slide 21
（八）绝对标高
绝对标高是以我国青岛黄海海平面为零标高面的标高，单位是 m。
（六）进深
进深是相邻两条纵向轴线之间的距离，单位 mm。
（三）横向轴线
横向轴线是用来确定横向墙体、柱、梁、基础位置的轴线，平行于建筑物宽度方向。其编号方法采用阿拉伯数字注写在轴线圆内。
（四）纵向轴线
纵向轴线是用来确定纵向墙体、柱、梁、基础位置的轴线，平行于建筑物长度方向。其编号方法采用拉丁字母注写在轴线圆内。（但 I、O、Z 不用作轴线编号）。
（二）纵向
纵向是指建筑物的长度方向。
（七）相对标高
相对标高是以建筑物首层地坪为零标高面的标高，单位是 m。
（一）横向
横向是指建筑物的宽度方向。
（五）开间
开间是相邻两条横向轴线之间的距离，单位 mm。
常用术语

## Slide 22
（十六）净面积
净面积是房间中开间尺寸扣除墙厚与进深尺寸扣除墙厚的乘积，单位m2。
（十四）使用面积
使用面积是指主要使用房间和辅助使用房间的净面积，建筑装修所占面积计入使用面积中，单位m2。
（十一）建筑高度与结构高度
建筑高度指室外设计地坪至女儿墙顶部的垂直距离，单位 m。结构高度指室外地坪至屋顶板上皮的垂直距离，单位 m。
（十二）建筑面积
它由使用面积、交通面积和结构面积组成，指建筑物外包尺寸（有外保温材料的墙体，应该从外保温材料外皮计起）围合的面积再乘以层数得到，单位m2。
（十）净高
净高是指房间的净空高度，即地（楼）面至上部顶棚底面的垂直距离，单位 mm。它等于层高减去楼地面的厚度、楼板厚度和顶棚高度。
（十五）交通面积
交通面积是指走道、楼梯间等交通联系设施的净面积，单位m2。
（九）层高
层高是指层间高度，即地（楼）面至上层楼面的垂直距离（顶层为顶层楼面至屋面板上表面的垂直距离），单位 mm。
（十三）结构面积
结构面积是指墙体、柱子所占的面积（不包括装修，装修所占面积计入使用面积），单位m2。
常用术语

## Slide 23
建筑工业化
工业化建筑体系主要是以建筑构配件和建筑制品作为标准化和定型化的研究对象，重点研究各种预制构配件、配套建筑制品及其连接技术的标准化和通用化，是使各种类型的建筑物所需的构配件和节点构造做法可互换通用的商品化建筑体系。
所谓建筑工业化，就是通过现代化的制造、运输、安装和科学管理的大工业生产方式，来代替传统的、分散的手工业生产方式。这主要意味着要尽量利用先进的技术，在保证质量的前提下，用尽可能少的工时，在比较短的时间内，用最合理的价格来建造符合各种使用要求的建筑。

## Slide 24
建筑标准化
建筑标准化工作的基本任务：制定建筑标准（含规范、规程），组织实施标准和对标准的实施进行监督。建筑标准是建筑业进行勘察、设计、生产或施工、检验或验收等技术性活动的依据，是实行建筑科学管理的重要手段，是保证建筑工程和产品质量的有力工具。
建筑标准化是建筑工业化的基础。要通过建筑标准化推广应用各专业领域中先进的经验、标准和成果，加速科学技术转化为生产力的步伐，促进建筑产业化与施工机械化的发展，使建筑业获得最佳的经济效益和社会效益。

## Slide 25
（一）基本模数
（三）模数数列
（二）导出模数
1
2
3
建筑模数协调统一标准采用的基本模数的数值为100mm， 其符号为M。即1M=100mm。整个建筑物和建筑物的一部分以及建筑组合件的模数化尺寸，应是基本模数的倍数。
模数数列，它的采用可以使不同类型的建筑物及其各组成部分之间的尺寸统一与协调，达到减少尺寸范围以及使尺寸的叠加和分割有较大灵活性的目的。
导出模数分为扩大模数和分模数，其基数为：扩大模数的基数为2M、3M、6M、9M、12M……，其相应的尺寸分别为200mm、300mm、600mm、900mm、1 200mm……。分模数基数为M/10、M/5、M/2，其相应的尺寸为10mm、20mm、50mm。
建筑模数制

## Slide 26
（一）标志尺寸
符合模数数列的规定，用以标注建筑物定位轴面、定位面或定位轴线、定位线之间的垂直距离（如开间或柱距、进深或跨度、层高等）以及建筑构配件、建筑组合件、建筑制品、有关设备界限之间的尺寸。
（二）构造尺寸
建筑构配件、建筑组合件、建筑制品等的设计尺寸，一般情况下，标志尺寸减去缝隙或加上支撑长度为构造尺寸。
（三）实际尺寸
建筑构配件、建筑组合件、建筑制品等生产制作后的标志尺寸、实际尺寸与构造尺寸之间的差数应符合建筑公差的规定。
建筑模数协调中涉及的尺寸

## Slide 27
案例分析
下面列举北京地区常用的两个预制构件，具体分析标志尺寸、构造尺寸和实际尺寸的关系。
（1）预应力短向圆孔板，如 ZB36.1。
这个构件长度的标志尺寸是 3 600mm，构造尺寸是标志尺寸减去 90mm 的构造缝隙，即 3 600-90 =3 510mm。实际尺寸是构造尺寸 ±5mm，即 3 505 ～ 3 515mm。
（2）进深梁，如 L51.1。
这个构件的标志尺寸是 5 100mm，构造尺寸是标志尺寸加上 240mm 的支撑尺寸，即 5 100 ＋ 240 =5 340mm，实际尺寸是构造尺寸 ±10mm，即 5 330 ～ 5 350mm。
（3）窗户 TC1518。
这个构件宽度的标志尺寸是 1 500mm，构造尺寸是标志尺寸减去缝隙尺寸 30mm，即 1 500-30 = 1 470mm，实际尺寸是构造尺寸 ±5mm，即 1 465 ～ 1 475mm。高度的标志尺寸是 1 800mm，构造尺寸是标志尺寸减去缝隙尺寸 30mm，即 1 800-30 = 1 770mm，实际尺寸是构造尺寸 ±5mm，即 1 765 ～ 1 775mm。

## Slide 28
1. 识读附录中的建筑设计说明，能够说出建筑物的分类。
2. 识读附录中的建筑设计说明，正确指出建筑物的等级。
3. 识读附录中的建筑设计说明，正确说出建筑物的设计地面标高、建筑高度、结构高度、开间、进深、层高等基本信息。
4. 识读图纸信息是进行各种施工技术工作的前提，作为建筑技术人员要养成细致耐心、一丝不苟、谦虚谨慎的工作作风。
工作任务4
任务目标
建筑设计说明图纸识读

## Slide 29
任务主题
建筑设计说明是建筑施工图中的重要内容，主要以文字和表格形式体现，说明了工程的基本概况，各构成部分的构造做法以及防火、节能、无障碍等设计内容。通过本单元内容的学习，请同学们结合图纸指出该建筑物的分类和等级。

## Slide 30
01
建筑物的分类：
根据功能、高度或层数、建筑材料、结构体系等标准有不同的分类结果。
03
建筑物的耐火等级：
建筑物耐火等级主要取决于建筑物的重要性，多层民用建筑分为四级，一级防火要求最高，四级最低。高层民用建筑的防火等级为一级和二级，其中地下室为一级。
02
建筑物的耐久等级划分：
建筑物耐久等级的指标是设计使用年限，共分为四类，一般的建筑物大多是 3类，设计使用年限为50年。
知识准备

## Slide 31
（1）根据建筑物的功能分类。
按照使用功能分类属于非生产性建筑或民用建筑中的公共建筑（行政办公建筑）。
（2）根据建筑的高度分类。
案例中办公楼的建筑高度为 11.70m，属于公共建筑中的多层建筑。
（3）根据建筑结构的材料和体系分类。
结构形式为框架结构，按照建筑结构的材料划分属于钢筋混凝土结构建筑。
任务实施
【步骤 1】确定建筑物的分类。

## Slide 32
（1）建筑设计使用年限。
案例中办公楼的设计使用年限为 50 年，所以属于 3 类建筑物。
（2）建筑物的耐火等级。
耐火等级为二级；安全等级为二级，重要性系数取1.0；抗震设防类别为丙类，抗震设防烈度为8度（0.30g）。
任务实施
【步骤 2】确定建筑物的等级。

## Slide 33
感谢你的观看！