## Slide 1
建筑识图与构造
第二篇 民用建筑构件识图
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改 完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 2
单元一 民用建筑构造概述
单元二 基础与基础图识读
单元三 墙体
单元四 楼（地）面
单元五 楼梯
单元六 门窗识图
单元七 屋顶
单元八 配式结构识图

## Slide 3: 单元五 楼梯
完成本单元，主要学习以下内容：（1）有关楼梯设计方面的知识，包括楼梯的组成及其功能，常见楼梯的形式，楼梯段的宽度、梯段的坡度以及与楼梯有关的净空高度；（2）有关钢筋混凝土楼梯的构造要求，包括现浇钢筋混凝土楼梯的特点、楼梯的结构形式，中小型预制装配式钢筋混凝土楼梯的构造特点与要求，以及楼梯的细部处理等；（3）有关室外台阶与坡道，要求了解台阶与坡道的设计要求及构造要求；（4）电梯部分要求了解有关基本知识，井道设计要求及构造。

## Slide 4
1. 掌握楼梯的组成及尺度要求。
2. 能够熟悉楼梯的尺度、类型，了解楼梯的应用范围。
3. 能够分析教学楼楼梯各组成部分及基本尺寸要求。
4. 工程人员学习楼梯的组成、类型及尺度， 满足经济水平、技术水平和人们观念的发展需求。
学习任务1
任务目标
楼梯的组成、类型及尺度

## Slide 5
楼梯段
栏杆
平台
1
2
3
楼梯段又称楼梯跑，是楼梯的主要使用和承重部分。它由若干个踏步组成。为减少人们上、下楼梯时的疲劳和适应人们行走的习惯，一个楼梯段的踏步数要求最
多不超过 18级，最少不少于3级。
栏杆是楼梯段的安全设施，一般设置在梯段的边缘和平台临空的一边，要求它必须坚固可靠，并保证有足够的安全高度。
平台是指两楼梯段之间的水平板，有楼层平台、中间平台之分。其主要作用在于缓解疲劳，让人们在连续上楼时可在平台上稍加休息，故又称休息平台。同时，平台还是梯段之间转换方向的连接处。
楼梯的组成

## Slide 6
（1）按位置不同分
楼梯有室内与室外两种。
（2）按使用性质分
室内有主要楼梯、辅助楼梯；室外有安全楼梯、防火楼梯。
（3）按材料分
有木质、钢筋混凝土、钢质、混合式及金属楼梯。
（4）按楼梯的平面形式不同
可分为如下几种：①单跑直楼梯；②双跑直楼梯；③曲尺楼梯；④双跑平行楼梯；⑤双分转角楼梯；⑥双分平行楼梯；⑦三跑楼梯；⑧三角形三跑楼梯；⑨圆形楼梯；j中柱螺旋楼梯；k无中柱螺旋楼梯；l单跑弧形楼梯；m双跑弧形楼梯；n交叉楼梯；o剪刀楼梯。
楼梯的类型

## Slide 7
楼梯的类型
图2-5-2 楼梯的形式
【想一想】自己所在教学楼和宿舍楼内楼梯的形式是什么样的？

## Slide 8
（一）楼梯段尺寸
梯段尺寸分为梯段宽度和梯段长度。
（二）楼梯的坡度与踏步尺寸
楼梯梯段的最大坡度不宜超过38°；当坡度小于20° 时，采用坡道；大于45° 时，则采用爬梯。
（三）平台宽度
（七）楼梯净空高度
（六）楼梯栏杆扶手的高度
楼梯栏杆扶手的高度，是指踏面前缘至扶手顶面的垂直距离。
（五）楼梯尺寸的确定
设计楼梯主要是解决楼梯梯段和平台的设计，而梯段和平台的尺寸与楼梯间的开间、进深和层高有关。
（四）梯井宽度
所谓梯井，系指梯段之间形成的空当，此空当从顶层到底层贯通。
楼梯的尺度

## Slide 9
（一）楼梯段尺寸
梯段宽度必须满足上、下人流及搬运物品的需要。从确保安全角度出发，楼梯段宽度是由通过该梯段的人流数确定的。
梯段宽度应根据紧急疏散时要求通过的人流股数多少确定。每股人流按500～600mm 宽度考虑，双人通行时为1000～1200mm，三人通行时为1500～1800mm，其余类推。同时，需满足各类建筑设计规范中对梯段宽度的限定，如住宅＞1000mm，公共建筑＞1300mm 等。

## Slide 10
（二）楼梯的坡度与踏步尺寸
楼梯、坡道、爬梯的坡度范围如图2-5-3 所示。
楼梯坡度实质上与楼梯踏步密切相关，踏步高与宽之比即可构成楼梯坡度。踏步高常以h 表示，踏步宽常以b 表示，民用建筑中，楼梯踏步的最小宽度与最大高度的限制值，如表2-5-1 所示。

## Slide 11
踏步的高度，成人以150mm 左右较适宜，不应高于175mm。
踏步的宽度（水平投影宽度）以300mm 左右为宜，不应窄于260mm。
应符合2h + b = 600 ～ 620mm，h—踏步高，b—踏步宽。

## Slide 12
（三）平台宽度
平台宽度分为中间平台宽度D1和楼层平台宽度D2，对于平行和折行多跑等类型楼梯，其转向后的中间平台宽度应不小于梯段宽度，以保证通行与梯段同股数人流。同时应便于家具搬运，医院建筑还应保证担架在平台处能转向通行，其中间平台宽度应大于1800mm。对于直行多跑楼梯，其中间平台宽度可等于梯段宽，或者大1000mm。对于楼层平台宽度，则应比中间平台更宽松一些，以利人流分配和停留（图2-5-4）。

## Slide 13
（四）梯井宽度
所谓梯井，系指梯段之间形成的空当，此空当从顶层到底层贯通。在平行多跑楼梯中，可无梯井，但为了梯段安装和平台转弯缓冲，可设梯井。为了安全，其宽度应小，以60～200mm 为宜。当梯井宽≥500时应加防护措施。

## Slide 14
（五）楼梯尺寸的确定
设计楼梯主要是解决楼梯梯段和平台的设计，而梯段和平台的尺寸与楼梯间的开间、进深和层高有关。楼梯尺寸确定示意图，如图2-5-5所示。
在进行楼梯构造设计时，应对楼梯各细部尺寸进行详细的计算。现以常用的平行双跑楼梯为例，说明楼梯尺寸的计算方法。
https://www.wps.cn

## Slide 15
（六）楼梯栏杆扶手的高度
楼梯栏杆扶手的高度，是指踏面前缘至扶手顶面的垂直距离。楼梯扶手的高度与楼梯的坡度、楼梯的使用要求有关，很陡的楼梯，扶手的高度矮些，坡度平缓时高度可稍大。在30°左右的坡度下常采用900mm；儿童使用的楼梯一般为600mm。对一般室内楼梯≥900mm，靠梯井一侧水平栏杆长度＞500mm，其高度≥1000mm，室外楼梯栏杆高≥1050mm。

## Slide 16
（七）楼梯净空高度
楼梯各部位的净空高度，应保证人流通行和家具搬运，一般要求不小于2 000mm，梯段范围内净空高度宜大于2 200mm。当楼梯底层中间平台下做通道时，为求得下面空间净高不小于2 000mm，常采用以下几种处理方法，如图2-5-6 所示。

## Slide 17
01
02
03
04
05
（5）取消平台梁，即平台板和梯段组合成一块折形板。
（2）增加室内外高差。
（4）将底层采用单跑楼梯，这种方式多用于少雨地区的住宅建筑。
当楼梯底层中间平台下做通道时，为求得下面空间净高不小于2 000mm，常采用处理方法如下：
（1）将楼梯底层设计成“长短跑”，让第一跑的踏步数目多些，第二跑踏步少些，利用踏步的多少来调节下部净空的高度。
（3）将上述两种方法结合，即降低底层中间平台下的地面标高，同时增加楼梯底层第一个梯段的踏步数量。

## Slide 18
1. 掌握现浇混凝土楼梯构造。
2. 掌握预制钢筋混凝土楼梯构造。
3. 掌握钢筋混凝土楼梯的分类。
4. 通过具体楼梯平面图剖面图的学习，学习查看楼梯的类型、定位尺寸、各构件的平面布置，查对各构件的连接时的位置和尺寸是否正确，培养认真负责的态度。
学习任务2
任务目标
钢筋混凝土楼梯

## Slide 19
一、现浇板式梯段
板式梯段是指楼梯段作为一块整板，斜搁在楼梯的平台梁上。平台梁之间的距离便是这块板的跨度，如下图所示。

## Slide 20
二、现浇梁板式楼梯
当梯段较宽或楼梯负载较大时，采用板式梯段往往不经济，须增加梯段斜梁（简称梯梁）以承受板的荷载，并将荷载传给平台梁，这种梯段称为梁板式梯段。梁板式梯段在结构布置上有双梁布置和单梁布置之分。梯梁在板下部的称正梁式梯段，将梯梁反向上面称为反梁式梯段，如图2-5-8所示。
在梁板式结构中，单梁式楼梯是近年来公共建筑中采用较多的一种结构形式。这种楼梯的每个梯段由一根梯梁支承踏步。梯梁布置有两种方式，一种是单梁悬臂式楼梯，另一种是单梁挑板式楼梯。单梁楼梯受力复杂，梯梁不仅受弯，而且受扭；但这种楼梯外形轻巧、美观，常为建筑空间造型所采用。

## Slide 21
二、现浇梁板式楼梯
单梁悬臂式楼梯如图2-5-9 所示。

## Slide 22
三、预制装配梁承式钢筋混凝土楼梯
钢筋混凝土楼梯具有坚固耐久、节约木材、防火性能好、可塑性强等优点，得到广泛应用。按其施工方式可分为预制装配式和现浇整体式。预制装配式有利于节约模板、提高施工速度，使用较为普通。
预制装配梁承式钢筋混凝土楼梯系指梯段由平台梁支承的楼梯构造方式。预制构件可按梯段（板式或梁板式梯段）、平台梁、平台板三部分进行划分，如图2-5-10 所示。预制装配式钢筋混凝土楼梯按其构造方式可分为梁承式、墙承式和墙悬臂式等类型。

## Slide 23
（一）梯段
1. 梁板式梯段
梁板式梯段由梯斜梁和踏步板组成。一般在踏步板两端各设一根梯斜梁，踏步板支承在梯斜梁上。由于构件小型化，不需大型起重设备即可安装，施工简便。
（1）踏步板：踏步板断面形式有一字形、L 形、三角形等，如图2-5-11 所示。
（2）梯斜梁：用于搁置一字形、L 形断面踏步板的梯斜梁为锯齿形变断面构件。用于搁置三角形断面踏步板的梯斜梁为等断面构件，如图2-5-12 所示。

## Slide 24
2
2
（一）梯段
2.板式梯段
板式梯段为整块或数块带踏步条板，如图2-5-13所示。

## Slide 25
（二）平台梁
为了便于支承梯斜梁或梯段板，平衡梯段水平分力并减少平台梁所占结构空间，一般将平台梁做成L 形断面，平台梁断面尺寸如图2-5-14所示。

## Slide 26
（三）平台板
平台板可根据需要采用钢筋混凝土空心板、槽板或平板。图2-5-15所示为平台板布置方式。

## Slide 27
1. 踏步板与梯斜梁连接
一般在梯斜梁支承踏步板处用水泥砂浆座浆连接。如需加强，可在梯斜梁上预埋插筋，与踏步板支承端预留孔插接，用高标号水泥砂浆填实。
2. 梯斜梁或梯段板与平台梁连接
在支座处除了用水泥砂浆座浆外，应在连接端预埋钢板进行焊接。
3. 梯斜梁或梯段板与梯基连接
在楼梯底层起步处，梯斜梁或梯段板下应做梯基，梯基常用砖或混凝土，也可用平台梁代替梯基。但需注意该平台梁无梯段处与地坪的关系。
（四）构件连接构造

## Slide 28
预制装配墙承式钢筋混凝土楼梯系指预制钢筋混凝土踏步板直接搁置在墙上的一种楼梯形式，其踏步板一般采用一字形、L形断面。
这种楼梯由于在梯段之间有墙，搬运家具不方便，也阻挡视线，上、下人流易相撞。通常在中间墙上开设观察口，以使上、下人流视线流通。也可将中间墙两端靠平台部分局部收进，以使空间通透，有利于改善视线和搬运家具物品。但这种方式对抗震不利，施工也较麻烦（图2-5-17）。
四、预制装配墙承式钢筋混凝土楼梯

## Slide 29
预制装配墙悬臂式钢筋混凝土楼梯系指预制钢筋混凝土踏步板一端嵌固于楼梯间侧墙上，另一端凌空悬挑的楼梯形式（图2-5-18）。
五、预制装配墙悬臂式钢筋混凝土楼梯
这种楼梯的优点是楼梯间空间轻巧空透，结构占空间少，可以节约平台梁等构件材料。但其楼梯间整体刚度极差，不能用于有抗震设防要求的地区。其用于嵌固踏步板的墙体厚度 ≮240mm，砌墙砖的标号≮MU10，砌筑砂浆标号≮M5，踏步板悬挑长度一般≯1800mm，以保证嵌固端牢固。

## Slide 30
1. 掌握楼梯细部构造图识读。
2. 了解踏步的踏面、栏杆、栏板与扶手、扶手、楼梯的基础的构造特点。
3. 通过细部构造图的学习，检查构件细部尺寸，查对各构件的平面布置与定位尺寸是否正确，培养认真负责的态度。
学习任务3
任务目标
楼梯的细部构造

## Slide 31
一、踏步的踏面
楼梯踏步面层装修做法与楼层面层装修做法基本相同，但由于楼梯是一幢建筑中的主要交通疏散部件，其对人流的导向性要求高，装修用材标准应高于或至少不低于楼地面装修用材标准，使其在建筑中具有明显醒目的地位，引导人流。同时，由于楼梯人流量大、使用率高，在考虑踏步面层装修做法时应选择耐磨、美观、不起尘的材料。根据造价和装修标准的不同，常用的有水泥豆石面层、普通水磨石面层、彩色水磨石面层、缸砖面层、大理石面层、花岗石面层等，还可在面层上铺设地毯。

## Slide 32: 一、踏步的踏面
在踏步上设置防滑条的目的在于避免行人滑倒，并起到保护踏步阳角的作用。在人流量较大的楼梯中均应设置。常用的防滑条材料有：水泥铁屑、金刚砂、金属条（铸铁、铝条、铜条）、马赛克及带防滑条缸砖等。需要注意的是，防滑条应凸出踏步面 2～3mm，但不能太高，实际工程中常见做得太高，反使行走不便。防滑处理如图 2-5-19所示，防滑处理实例如图 2-5-20所示。

## Slide 33
（一）栏杆
栏杆多采用方钢、圆钢、钢管或扁钢等材料，并可焊接或铆接成各种图案，既起防护作用，又起装饰作用。栏杆实例如图2-5-21所示。
栏杆与踏步的连接方式有锚接、焊接和栓接三种。
锚接是在踏步上预留孔洞，然后将钢条插入孔内，预留孔一般为50mm×50mm，插入洞内至少80mm，洞内浇注水泥砂浆或细石混凝土嵌固。焊接则是在浇筑楼梯踏步时，在需要设置栏杆的部位，沿踏面预埋钢板或在踏步内埋套管，然后将钢条焊接在预埋钢板或套管上。栓接系指利用螺栓将栏杆固定在踏步上，方式可有多种。栏杆与踏步的连接方式如图2-5-22所示。
二、栏杆、栏板

## Slide 34
（二）栏板
栏板多用钢筋混凝土或加筋砖砌体制作， 也有用钢丝网水泥板的。钢筋混凝土栏板有预制和现浇两种。栏板实例如图2-5-23 所示。
二、栏杆、栏板

## Slide 35
（三）混合式
混合式是指空花式和栏板式两种栏杆形式的组合，栏杆竖杆作为主要抗侧力构件，栏板则作为防护和美观装饰构件，其栏杆竖杆常采用钢材或不锈钢等材料，其栏板部分常采用轻质美观材料制作，如木板、塑料贴面板、铝板、有机玻璃板和钢化玻璃板等。图2-5-24所示为混合式栏杆构造。
二、栏杆、栏板

## Slide 36
三、扶手
楼梯扶手按材料分有木扶手、金属扶手、塑料扶手等，以构造分有镂空栏杆扶手、栏板扶手和靠墙扶手等。
木扶手、塑料扶手借木螺丝通过扁铁与镂空栏杆连接；金属扶手则通过焊接或螺钉连接；靠墙扶手则由预埋铁脚的扁钢借木螺丝来固定。栏板上的扶手多采用抹水泥砂浆或水磨石粉面的处理方式。栏杆及栏板的扶手构造如图2-5-25 所示。

## Slide 37
四、楼梯的基础
楼梯的基础简称梯基。梯基的做法有两种：一种是楼梯直接设砖、石或混凝土基础；另一种是楼梯支承在钢筋混凝土地基梁上。梯基的构造如图2-5-26所示。

## Slide 38
1. 了解台阶构造、坡道构造。
2. 了解台阶与坡道的形式。
3. 掌握室外台阶与坡道的识图。
4. 在室外台阶与坡道构造的学习中，要注意各图例学习，在施工过程中，讲求质量，重视裂缝、渗漏防治措施，消除质量事故隐患。
学习任务4
任务目标
室外台阶与坡道

## Slide 39
台阶由踏步和平台组成。其形式有单面踏步式、三面踏步式等。台阶坡度较楼梯平缓，每级踏步高为100～150mm，踏面宽为300～400mm。当台阶高度超过1m时，宜有护栏设施。
坡道多为单面坡形式，极少有三面坡的，坡道坡度应以有利推车通行为佳，一般为1/10～1/8，也有1/30的。还有些大型公共建筑，为考虑汽车能在大门入口处通行，常采用台阶与坡道相结合的形式。台阶与坡道的形式如图2-5-27所示，台阶与坡道的实例图片如图2-5-28所示。
一、台阶与坡道的形式

## Slide 41
台阶构造与地坪构造相似，由面层和结构层构成。结构层材料应采用抗冻、抗水性能好且质地坚实的材料，常见的台阶基础有就地砌造、勒脚挑出、桥式三种。台阶踏步有砖砌踏步、混凝土踏步、钢筋混凝土踏步、石踏步四种。台阶构造如图2-5-29所示。
二、台阶构造

## Slide 42
坡道材料常见的有混凝土或石块等，面层亦以水泥砂浆居多，对经常处于潮湿、坡度较陡或采用水磨石做面层的，在其表面必须做防滑处理。坡道构造如图2-5-30所示。
三、坡道构造

## Slide 43
1. 了解楼梯的基本构成。
2. 掌握楼梯平面图、剖面图与节点详图。
3. 掌握绘制楼梯平面图、楼梯剖面图和楼梯节点详图。
4. 在识读图纸的过程中，要细致耐心，准确无误，善于发现问题，保证施工措施的顺利进行。
工作任务5
任务目标
楼梯图识读

## Slide 44
楼梯详图的内容由楼梯平面图、楼梯剖面图和楼梯节点详图三部分构成。
楼梯详图一般包括平面图、剖面图及节点详图（踏步、栏杆或栏板、扶手详图）。
楼梯详图一般分建筑详图与结构详图，并分别绘制，分别编入“建施”和“结施”中。但对一些构造和装修较简单的现浇钢筋混凝土楼梯，其建筑和结构详图可合并绘制，编入“建施”或“结施”均可。建筑详图线型的选用与一般平、剖面图相同。
教材配套图纸中办公楼楼梯图，从楼梯、卫生间结构详图（二）结-12图，楼梯配筋图结-08详图中可以看出楼梯梁与板的详细尺寸与配筋。从楼梯平面图中可知，图纸比例为1 : 50。楼梯间在建筑中①～③轴线，与⑨～ ⑪轴线的位置。该楼梯间的开间为2 900mm，进深7 200mm，墙体的厚度为 200mm。一层休息平台下10踏步到一层平面，休息平台上11踏步到二层平面。同样，二层休息平台下10踏步到二层平面，休息平台上11踏步到三层平面。踏步的宽度为 300mm，高为100mm。楼梯段一层平台的标高为 1.600m，二层休息平台标高为5.050m。在底层平面图中了解1—1剖面图的剖切位置及剖视方向。
从建-12图中，可知该楼梯不锈钢扶手详细构造及用料，见 08BJ7-1。楼梯踏步做法，见D77-楼16A，参见08BJ1-1。从建-12图中，可见楼梯窗口位置。
任务主题

## Slide 45
【步骤3】
识读楼梯节点详图。
任务实施
识读楼梯平面图。
【步骤1】
【步骤2】
识读楼梯剖面图。
01
03
02

## Slide 46
【步骤 1】
识读楼梯平面图。
楼梯平面图是水平剖切平面位于各层窗台上方的剖面图。
一般每一层楼梯都要画一楼梯平面图。三层以上的房屋，若中间各层的楼梯位置及其梯段数、踏步数和大小都相同时，通常只画出底层、标准层（中间层）和顶层三个平面图就可以了。

## Slide 47: （一）底层楼梯平面图（图2-5-31）
图2-5-31 底层楼梯平面图

## Slide 48: （二）标准层平面图（图2-5-32）
图2-5-32 标准层楼梯平面图

## Slide 49: （三）顶层楼梯平面图（图2-5-33）
图2-5-33 顶层楼梯平面图

## Slide 50
【步骤2】
识读楼梯剖面图。
（一）定义
假想用一个竖直剖切平面沿梯段的长度方向将楼梯间从上至下剖开，然后往另一梯段方向投影所得的剖面图称为楼梯剖面图。表示楼梯剖面图的剖切位置的剖切符号应在底层楼梯平面图中画出。

## Slide 51: 楼梯剖面图
图2-5-34 楼梯剖面图

## Slide 52
【步骤3】
识读楼梯节点详图。
在楼梯平面图和剖面图中没有表示清楚的踏步做法、栏杆栏板及扶手做法、梯段端点等的做法常用较大的比例另画出详图。
踏步详图主要表明踏步的截面形状、大小、材料以及面层的做法；栏板与扶手详图主要表明栏板及扶手的形式、大小、所用材料及其与踏步的连接等情况。
在多层建筑中，若中间层楼梯完全相同时，楼梯平面图可只画出底层、中间层、顶层的楼梯平面，在中间层处用折断线符号分开，并在中间层的楼面和楼梯平台面上注写适用于其他中间层楼面的标高。若楼梯间的屋面构造做法没有特殊之处，一般不再画出。

## Slide 53
感谢你的观看！