## Slide 1
建筑识图与构造
第二篇 民用建筑构件识图
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改 完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 2
单元一 民用建筑构造概述
单元二 基础与基础图识读
单元三 墙体
单元四 楼（地）面
单元五 楼梯
单元六 门窗识图
单元七 屋顶
单元八 配式结构识图

## Slide 3: 单元六 门窗识图
通过这个项目的学习要求大家熟悉门与窗的分类、门与窗的构造要求，同时要熟练掌握木门与木窗详图的内容及识读方法，在学习本节应该重点掌握读图、结合实际、任务练习、巩固知识。

## Slide 4
1. 掌握木门构造、其他门构造。
2. 掌握门的常用类型及开启方式。
3. 了解门的分类和选择。
4. 掌握门的识图要点。
5.作为建筑艺术造型的重要组成因素之一，门窗设置较为显著地影响着建筑物的形象特征。我国对建筑外窗的抗风压性能、雨水渗漏性能、空气渗透性能、保温性能、空气声隔声性能等都制定了严格的标准，在建筑物防冷保暖采光节能方面已经产生并正在发挥着重要作用。
学习任务1
任务目标
门

## Slide 5
按开启方式分：
按门的功能分：
按门所用材料分：
1
2
3
平开门、弹簧门、推拉门、折叠门、转门、上翻门、升降门、卷帘门等，如图 2-6-1所示。
普通门、保温门、隔声门、防火门、防盗门、人防门以及其他特殊要求的门等。
木门、钢门、铝合金门、塑料门及塑钢门、全玻璃门等。
门的分类

## Slide 6
门的分类

## Slide 7
（1）门的高度
不宜小于 2100mm。如门设有亮子时，亮子高度一般为 300～900mm，则门洞高度为 2400～3000mm。公共建筑大门高度可视需要适当提高。
（2）门的宽度
单扇门为700～1000mm，双扇门为1200～1800mm。宽度在2100mm 以上时，则做成三扇、四扇门或双扇带固定扇的门，因为门扇过宽易产生翘曲变形，同时也不利于开启。辅助房间（如浴厕、贮藏室等）门的宽度可窄些，一般为700～800mm。
（3）门的系列
以门框厚度的构造尺寸为主。铝产品主要有 45、50、55、60、65、70、80、90 等尺寸系列；塑钢产品主要有 60、75、80、88、90 等尺寸系列。
门的尺度

## Slide 8
门的代号
根据国标《铝合金门》（GB/T 8478—2008）规定，常用的门类别及代号如下：
木门：MM；钢门：GM；塑钢门：SGM；铝合金门：LM；
卷帘门：JM；防盗门：FDM；防火门：FM 甲（乙、丙）；
防火卷帘门：FJM；人防门：RFM（防护密闭门）；
密闭门：RMM；防爆活门：RHM；幕墙用 MQ 表示。

## Slide 9
门框安装
门框的安装根据施工方式分后塞口和先立口两种。门框的安装方式见图2-6-2。

## Slide 10
木门的组成
门一般由门框、门扇、亮子、五金零件及附件组成（图 2-6-3）。
门框又称门樘，由上槛、中槛和边框组成，是门扇、亮子与墙体的联系构件。
门扇一般由上冒头、中冒头、下冒头和门梃等组成。亮子又称腰头窗，在门上方，为辅助采光和通风之用，有平开、固定及上、中、下悬几种。
五金零件一般有铰链、插销、门锁、拉手、门碰头等。
附件有贴脸板、筒子板等。

## Slide 11
门框
门框的安装分立口和塞口两种。
（1）立口（又称站口），即先立门框后砌墙。
（2）塞口（又称塞樘子），是在砌墙时留出门洞口，待建筑主体工程结束后再安装门框。
门框在墙洞中的位置同窗框一样，有门框内平、门框居中和门框外平三种情况。
1. 门框的断面形式和尺寸
2. 门框的安装
门框的断面形式与门的类型、层数有关，同时应利于门的安装，并具有一定的密闭性。

## Slide 12
门扇
1. 镶板门
镶板门是应用最广的一种门，门扇由骨架和门芯板组成。骨架一般由上冒头、中冒头、下冒头及门梃组成，在骨架内镶门芯板，门芯板常用10～15mm厚的木板、胶合板、硬质纤维板及塑料板制作，如图2-6-4所示。
2. 夹板门
夹板门也称贴板门或胶合板门，是用断面较小的方木做成骨架，两面粘贴面板而成，如图2-6-5 所示。
常用的木门门扇有镶板门（包括玻璃门、纱门）和夹板门。

## Slide 14
钢门与钢窗一样，具有强度高、刚度大、耐久、耐火性能好、外形美观以及便于工厂化生产等特点。钢门的料型有实腹式和空腹式两大类型。钢门的安装方法采用塞口法，门框与洞口四周通过预埋铁件用螺钉牢固连接。钢门的构造可参考钢窗的构造做法。
（一）钢门
采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作的门窗称为铝合金门窗，简称铝门窗。包括以铝合金做受力杆件（承受并传递自重和荷载的杆件）基材的和木材、塑料复合的门窗，简称铝木复合门窗、铝塑复合门窗。
（二）铝合金门窗
塑料门与塑钢门的特性、材料、施工方法及细部构造可参照塑料窗与塑钢窗的构造做法。
（三）塑料门和塑钢门
在安装塑钢门窗或断桥铝门窗时，可以装两层玻璃，也可以选择单玻璃安装，还可以使用双层中空玻璃。
（六）门窗玻璃及密封条
1. 保温门窗
2. 隔声门窗
3. 防火门窗
（五）特种门窗
彩钢板门窗是以彩色镀锌钢板，经机械加工而成的门窗。它具有质量轻、硬度高、采光面积大、防尘、隔声、保温密封性好、造型美观、色彩绚丽、耐腐蚀等特点。
（四）彩钢板门窗
其他材料门窗的构造

## Slide 15
门的选用与布置
布置
选用
门的布置注意事项
门的选用注意事项
（1）寒冷地区，一般公共建筑经常出入的向西或向北的门，应设置双道门或门斗。
（2）湿度大的门不宜选用纤维板门或胶合板门。
（3）托幼建筑的儿童用门，不得选用弹簧门。
（4）所有的门若无隔声要求，不得设门槛。
1
（1）两个相邻并经常开启的门，应避免碰撞向外开门，应有防止风吹碰撞的措施，门的开向不宜朝西或朝北。
（2）门框立口宜立墙里（内开门）、外（外开门），应使用方便。
（3）经常出入的外门宜设雨篷。
（4）变形缝处不得利用门框盖缝，门扇开启不得骑缝。
（5）住宅内门位置和开向，应结合家具布置考虑。
2

## Slide 16
下面介绍几种常见的门的构造：
1. 弹簧门（图2-6-6）

## Slide 17
下面介绍几种常见的门的构造：
2. 推拉门（图2-6-7）

## Slide 18
下面介绍几种常见的门的构造：
3. 折叠门（图2-6-8）

## Slide 19
门的立面图（图2-6-9）

## Slide 20
1. 了解木窗、铝合金窗、塑钢窗构造。
2. 掌握窗的分类、窗的尺度。
3. 掌握窗的识图。
4. 能够绘制窗的立面图。
5. 选用门窗时，注意各种类型的优缺点。塑钢门窗是一种节能环保的新型建筑门窗，目前已被广泛地应用于各类建筑工程。提高严寒地区和寒冷地区居住建筑及公共建筑窗户（包括阳台上部带玻璃部分或全玻璃部分）保温水平，是当前建筑保温技术的重要环节之一。
学习任务2
任务目标
窗

## Slide 21
窗的分类
根据组成材料，窗可以分为木窗、钢窗、铝合金窗、塑钢窗、玻璃钢窗等几种形式。
窗的基本代号：木窗 C、钢窗 GC、内开窗 NC、阳台钢连门窗 GY、铝合金窗 LC、塑料窗 SC。

## Slide 22
窗的开启方式
根据窗的开启方式，窗可以分为固定窗、平开窗、悬窗、立转窗（旋窗）、推拉窗等，如图 2-6-10 所示。

## Slide 23
窗的尺度
窗的尺度主要取决于房间的采光、通风、构造做法和建筑造型等要求，并要符合现行《建筑模数协调统一标准》的规定。
窗的尺度主要指窗洞口的尺度，其洞口尺度又取决于房间的采光通风标准。通常用窗的面积比来确定房间的窗口面积，其数值在有关设计标准或规范中有具体规定，如教室、阅览室为1/6 ～ 1/4，居室、办公室为1/8 ～ 1/6 等。
窗洞口的高度与宽度尺寸通常采用扩大模数3M 数列作为洞口的标志尺寸，一般洞口高度为600 ～ 3 600mm。

## Slide 24
窗的标记
型号由窗型、规格、性能标记代号组成，如图2-6-11 所示。
当抗风压、水密、气密、保温、隔声、采光等性能和纱扇无要求时不填写。
示例：铝合金推拉窗，规格型号为1521，抗风压性能为2.0kPa，水密性能为150kPa，气密性能1.5m3/（m · h），保温性能3.5W/（m2 · K），隔声性能30dB，采光性能0.40，带纱扇窗。
TLC1521-P32.0-ΔP150-q1（或q2）1.5-K3.5-Rw30-Tr40-A

## Slide 25
窗的构造
窗主要由窗框、窗扇和建筑五金零件组成（图2-6-12）。
窗框又称窗樘，一般由上框、下框及边框组成，在有亮子窗或横向窗扇数较多时，应设置中横框和中竖框。窗扇由上冒头、窗芯、下冒头及边梃组成。建筑五金零件主要有铰链（合页）、风钩、插销、拉手、导轨、转轴和滑轮等。
下面介绍几种常见推拉窗的构造方式。

## Slide 26
（一）平开木窗的构造
窗框由上框、下框、边框、中横框、中竖框等组成。窗框的断面形式与窗的类型有关，同时应利于窗的安装，并应具有一定的密闭性。常见窗框的断面形式及尺寸如图2-6-13所示。

## Slide 27
（一）平开木窗的构造
窗框的安装，可以采用塞口法、立口法。
平开窗常见的窗扇有玻璃窗扇、纱窗扇和百叶窗，其中玻璃窗扇最普遍。窗扇的构造处理如图2-6-14 所示。

## Slide 28
（二）铝合金窗的构造方式
铝合金窗常见形式有固定窗、平开窗、滑轴窗、推拉窗、立轴窗和悬窗等，一般多采用水平推拉式。推拉窗的构造如图2-6-15所示。

## Slide 29
（1）塑钢门窗的材料。
异型材一般是中空的，为了提高门窗框、扇的热阻值，将排水孔道与补筋空腔分隔，可以做成为双腔室，以至多腔室，如图2-6-17所示。
为了提高硬质聚氯乙烯中空异型材的刚性和窗扇窗框的抗风压强度，在塑料窗用主型材内腔中放入钢质或铝质异型材增强。
（2）常用的塑钢窗有固定窗、平开窗、水平悬窗与立式悬窗及推拉窗等。
（3）塑钢门窗框与墙体的连接，有：
①假框法：做一个与塑钢门窗框相配套的镀锌铁金属框，框材厚一般3mm，预先将其安装在门窗洞口上，抹灰装修完毕后再安装塑钢门窗。
②固定件法：门窗框通过固定铁件与墙体连接，先用自攻螺钉将铁件安装在门窗框上，然后将门窗框送入洞口定位。
③直接固定法：即在墙体内预埋木砖，将塑钢门窗框送入窗洞口定位后，用木螺钉直接穿过门窗型材与木砖连接。
（三）塑钢窗的构造

## Slide 31
窗的立面图

## Slide 32
窗的立面图

## Slide 33
（1）面向外廊的居室、厕所窗应向内开，或在人的高度以上外开，并考虑防护安全及密闭性。
（2）民用建筑除高级空调房间外均应设纱窗。
（3）高温、高湿及防火要求高时，不宜用木窗。
（4）用于锅炉房、烧火间、车库的外窗，可不装纱窗。
（5）高层建筑宜采用推拉窗，如采用外开窗，则需有牢固窗扇的措施。
内容一
内容二
内容三
内容四
内容五
窗的选用注意事项

## Slide 34
楼梯间外窗应考虑各层圈梁走向，避免冲突。
01.
楼梯间外窗做内开时，在2m高度内不能突出墙面。
02.
窗台高度由工作面而定，一般不宜低于900mm。
03.
窗的布置注意事项

## Slide 35
1. 识读门窗的构造。
2. 识读门窗信息。
3. 绘制门窗立面和平面图。
4. 识读门窗时，结合门窗表、建筑的立面图和平面图，进行详细阅读，特别是各种门窗的类型、尺寸、窗台的定位标高值，需要认真负责的态度和严谨的工作作风。
工作任务3
任务目标
门窗识读

## Slide 36
01
识读配套图纸中的某区一中办公楼施工图中门窗说明表，并抄绘门窗立面图。
门窗表是一个子项工程中所有门窗的汇总和索引，目的在于方便土建施工和厂家制作。门窗表通常由类别、编号、洞口尺寸、樘数、引用标准图集及编号和备注组成。
任务导入

## Slide 37
任务实施
【步骤 1】读图。识读一中办公楼建0中的门窗表。
【步骤 2】识读门窗编号。
【步骤 3】识读工程图样，进行门窗图样绘制。
【步骤4】按制图标准的要求，进行门窗立面图的抄绘。

## Slide 38
感谢你的观看！