## Slide 1
建筑识图与构造
第二篇 民用建筑构件识图
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改 完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 2
单元一 民用建筑构造概述
单元二 基础与基础图识读
单元三 墙体
单元四 楼（地）面
单元五 楼梯
单元六 门窗识图
单元七 屋顶
单元八 配式结构识图

## Slide 3: 单元七 屋顶
通过本单元的学习，在完成有关任务的基础上，使得学生能够熟悉屋顶的作用、类型及其设计要求，掌握平屋顶、坡屋顶的排水、防水、保温与隔热等构造做法，并掌握屋顶平面图的有关内容、要求及识读方法，以培养学生在屋顶方面的识图、绘图等综合能力。

## Slide 4
1. 熟悉屋顶的坡度及其设计要求。
2. 熟悉屋顶的作用与类型。
3. 建筑是文化的组成部分，也是人类的物质、精神产品。而屋顶文化是建筑文化的重要部分，可以说屋顶是中国古代建筑的冠冕。它不仅是传统木构建筑技术发展的表征，而且是民族审美文化的体现和张扬，具有形式和谐、内容象征、色彩装饰之美的审美特征。
学习任务1
任务目标
屋顶概述

## Slide 5
屋顶的作用
屋顶的首要功能是围护，抵御自然界的风、雨、雪、霜、太阳辐射、气温变化和其他不利因素；其次，屋顶还承受着屋面的一切荷载，而且对屋面板起着水平方向的拉结作用，提高了房屋的整体刚度。同时，屋顶是建筑物的重要组成部分，在建筑的外部造型上起着丰富立面、美化立面的效果。

## Slide 6
屋顶的类型
（1）屋顶按功能的不同
可分为保温屋顶、隔热屋顶、采光屋顶、蓄水屋顶及上人
屋顶等。
（2）按屋面坡度及结构选型的不同
可分为平屋顶、坡屋顶及其他形式的屋顶三大类。

## Slide 7
01
02
03
04
05
保温屋顶。
采光屋顶。
上人屋顶。
上人屋顶可以为人们提供室外休闲的活动场所。
隔热屋顶。
屋顶设置隔热层，以阻止室外热量进入室内，达到夏季降温的目的。
蓄水屋顶。
屋顶上做蓄水池，既可起到隔热、降温的作用，又可起到一定的景观效果。
屋顶按功能的不同分类
屋顶设置保温层，以减少室内热量向外散失，达到冬季节能保暖的目的。
屋顶采用透光材料，以满足室内的采光要求。

## Slide 8
平屋顶。
其他屋顶。
坡屋顶。
1
2
3
平屋顶一般是指屋面坡度小于10%的屋顶，常用坡度范围为2%～5%，如图2-7-3所示。
随着使用要求和科学技术的发展，出现了许多新的屋顶结构形式，如拱结构、薄壳结构、悬索结构等。这些结构受力合理，能充分发挥材料的力学性能，节约材料，但施工复杂、造价较高，常用于大跨度的大型公共建筑当中，如图2-7-5所示。
坡屋顶是指屋面坡度大于10%的屋顶，常用坡度范围为10%～60%，如图2-7-4所示。
按屋面坡度及结构选型的不同的分类

## Slide 9
按屋面坡度及结构选型的不同的分类

## Slide 10
按屋面坡度及结构选型的不同的分类

## Slide 11
墙体的作用
（一）结构要求
屋顶是房屋顶部的承重构件，不但要求承受自重，还要承受风、雨、雪、人等荷载，并将荷载传递给墙、柱等纵向受力构件，同时屋顶还起着对屋面上部的水平支撑作用，所以，屋顶应有足够的强度、刚度和稳定性来保证房屋的结构安全。房屋的支撑结构一般有平面结构和空间结构两种。平面结构包括梁板式结构和屋架结构；空间结构有网架、悬索、壳体、折板凳结构形式。
（二）防水要求
在屋顶设计中，防水是屋顶构造设计中最基本的功能要求，也是保证建筑室内空间能够正常使用的先决条件。
（三）保温隔热要求
屋顶为外围护结构，应具有一定的热阻性能。在北方寒冷地区，冬季室内外温差大，室内有采暖设施，屋顶应采取保温措施；而在南方炎热地区，夏季为避免强烈的太阳辐射和高温对室内的影响，屋顶应采取隔热措施。
（四）建筑艺术要求
不同性质的建筑将产生各种不同形式的屋顶：一般多层、高层建筑（如住宅、宾馆、办公建筑、文化建筑等）多采用平屋顶或坡屋顶；大型公共建筑、大跨度建筑物（如体育馆、图书馆、歌剧院等）多采用空间结构，屋顶多为曲线、折线、壳体等形式。
屋顶的设计要求

## Slide 12
1. 掌握平屋顶的排水、防水等构造做法。
2. 掌握平屋顶的保温与隔热等构造做法。
3. 熟悉平屋顶的组成。
4. 了解平屋顶的节能。
5. 屋顶作为建筑中不可或缺的组成部分，承载着空间里必要的功能。屋顶既是建筑物顶部起覆盖作用的围护构件，又是建筑物顶部的承重构件。随着新材料和技术的日益精进，各种形式的屋顶也涌现出来，新设计的屋顶花园大多在平屋顶，融合了规划、建筑、景观，昭示了城市建设的全新篇章。
学习任务2
任务目标
平屋顶

## Slide 13
平屋顶的组成
平屋顶一般由面层、结构层、保温或隔热层、防水层组成。不同地区的平屋顶构造也有所区别，如我国南方地区，一般不设保温层，而北方地区则很少设隔热层。此外，在屋顶构造中，还有因建筑特殊性要求而设置的隔气层和保护层，以及起过渡作用的找平层等，如图2-7-7所示。

## Slide 14
平屋顶坡度较小，排水缓慢，要加强屋面的防水构造处理。对非上人屋面往往面层即防水层及其上的保护层（可用铝箔、彩砂及涂料等），而上人屋面面层则可在防水层上面再浇筑一层 30～50mm 厚混凝土，或是用水泥砂浆或沥青砂浆铺贴缸砖、大阶砖等。
（一）面层
平屋顶的结构层承担屋顶的所有重量，其与楼盖相似主要采用钢筋混凝土结构，按施工方法，一般有现浇、预制和装配整体式等结构形式。
（二）结构层
屋顶设置保温层或隔热层的目的是防止冬季及夏季顶层房间过冷或过热。保温层常采用的保温材料有散料类（矿渣、炉渣等）、整体类、板块类。
（三）保温层
为减少结构变形和温度变化对防水层产生的不利影响，在防水层上干铺一层塑料膜、土工布或卷材，也可铺抹一层低强度砂浆或石灰砂浆作为隔离层。
（六）隔离层
卷材防水要求铺设在坚固平整的基层上，以防止卷材凹陷和断裂，因此在松散材料上和不平整的楼板上应做找平层，找平层一般用20～30mm 厚的1 : 2.5～1 : 3 水泥砂浆。找平层应留分格缝，防止产生收缩裂缝。
（五）找平层
隔热层与保温层相反，是防止和减少室外的太阳辐射能传入室内，起降低室内温度作用，一般在我国南方设置。隔热层主要有架空通风、实体材料、反射降温等形式。
（四）隔热层
平屋顶的组成

## Slide 15
屋顶的坡度
屋顶坡度的表示方法有以下两种：
（1）坡度：
高度尺寸与水平尺寸的比值，常用“i”做标记，如i =5%、25% 等，或用比值来标定，如1 : 2、1 : 3 等。
（2）角度：
当屋面坡度较大时采用角度来表示。高度尺寸与水平尺寸所形成的斜线与水平尺寸之间的夹角，常用“α”作标记，如α=44° 或26°32′ 等。

## Slide 16
降雨量大的地区，屋面渗漏的可能性较大，屋顶的排水坡度应适当加大；反之，屋顶的排水坡度则宜小一些。
确定屋顶坡度时要综合考虑各方面因素，不同的屋面材料适宜的坡度范围，如图2-7-8所示。
2. 降雨量大小与坡度的关系
防水材料如尺寸较小，接缝必然就较多，容易产生缝隙渗漏，因而屋面应有较大的排水坡度，以便将屋面积水迅速排除。如果屋面的防水材料覆盖面积大、接缝少而且严密，屋面的排水坡度就可以小一些。
1. 屋面防水材料与排水坡度的关系
屋顶的坡度大小是由很多因素决定的，主要与屋面选用的材料、屋顶构造做法、当地的气候条件、建筑造型要求以及经济因素等有关。
屋顶坡度的影响因素

## Slide 17
屋顶坡度的影响因素

## Slide 18
平屋面坡度的形成
平屋顶坡度的形成，一般有垫置坡度和搁置坡度两种形式，如图2-7-9 所示。

## Slide 19
1. 垫置坡度
垫置坡度也称材料找坡或填坡。在屋顶结构层上采用轻质的材料如焦渣混凝土、炉渣水泥或炉渣石灰等来垫置，但垫置坡度不要太大，宜为2%，形成屋面的排水坡度，上面再做找平层和防水层。
2. 搁置坡度
搁置坡度也称结构找坡。屋顶的结构层根据排水坡度搁置成倾斜的位置，这种做法不需另加找坡层，荷载轻、施工简便、造价低，但室内顶棚是倾斜的，室内空间高度不相等，需设悬挂顶棚。

## Slide 20
屋面排水
1. 屋面的防水等级
为了使屋面防水经济合理，我国根据建筑物的性质、重要性程度、使用功能要求、防水屋面耐用年限等，将屋面防水分为四个等级。
2. 排水方式
平屋顶坡度较小，排水较困难，为了尽快将雨水排出屋面，需组织好屋面的排水系统。屋面排水有无组织排水和有组织排水两种方式。

## Slide 21
屋面防水应按所要求的等级进行设防，如表 2-7-1 所示。

## Slide 22
（1）无组织排水。
无组织排水又称自由落水，是指屋面的雨水由檐口自由滴落到室外地面的一种排水方式。这种排水方式不需设天沟，构造简单、造价低，但雨水下落时会溅湿外墙面，影响外墙的坚固耐久性。主要适用于少雨地区或一般低层建筑，相邻屋面高差小于4m，临街建筑或高度较大的建筑不宜采用。
（2）有组织排水。
有组织排水是指将屋面划分成若干个汇水区域，按一定的排水坡度把屋面雨水有组织地排到檐沟或雨水口，经雨水管流到散水上或明沟中的排水方式，如图 2-7-10所示。它与无组织排水相比有显著的优点，但有组织排水构造复杂、造价较高。
排水方式

## Slide 23
排水方式
有组织排水根据水落管的位置，可分为内排水和外排水。
内排水是水落管在室内，主要用于多跨建筑、高层建筑或立面有特殊要求的建筑、严寒地区的建筑；而外排水是水落管在室外，包括檐沟外排水、女儿墙外排水和檐沟女儿墙外排水。
屋顶排水方式的选择，应综合考虑结构形式、气候条件、使用特点，并应优先选择外排水。

## Slide 24
（二）刚性防水屋面
刚性防水屋面是以防水砂浆或密实的细石混凝土等刚性材料做防水面层。其主要优点是施工方便、构造简单、造价较低、维修方便。但刚性防水屋面对温度变化和结构变形较为敏感，易产生裂缝而渗漏，对施工技术要求较高。刚性防水屋面多用于南方地区，因为南方地区日温差相对较小，刚性防水屋面受温度变化影响不大。
（四）粉剂防水屋面
粉剂防水屋面是用以硬脂酸为主要原料的憎水性粉剂来做防水层的屋面。其做法是：在结构层上抹水泥砂浆或细石混凝土找平层，干后铺3 ～ 5mm 厚的建筑防水粉剂，再覆盖保护层。建筑防水粉剂要铺摊均匀，达到防水层要求的厚度。粉剂上的保护层是保护防水粉剂不被风雨吹散和冲掉，一般做法可抹20 ～ 30mm 厚的水泥砂浆，或浇筑30 ～ 40mm 厚细石混凝土层，也可用大阶砖或预制混凝土板压盖。
（一）卷材防水屋面
卷材防水屋面又称柔性防水屋面，是将柔性的防水卷材或片材用胶结材料粘贴在屋面上，形成一个大面积的封闭防水覆盖层。这种防水层具有一定的延伸性，能适应屋面和结构的温度变形。
（三）涂膜防水屋面
涂膜防水（又称涂料防水屋面）是将可塑性和黏结力较强的高分子防水涂料直接涂刷在屋面基层上，形成一层满铺的不透水薄膜层，以达到防水目的的一种屋面做法。主要有乳化沥青、氯丁橡胶类、丙烯酸树脂类等，按涂膜防水原理通常分为两大类，一是用水或溶剂溶解后在基层上涂刷，通过水或溶剂蒸发而干燥硬化；二是通过材料的化学反应而硬化。
平屋顶的防水构造

## Slide 25: 平屋顶的保温
保温材料一般有散料类、整体类和板块类等形式。保温材料的选择应根据建筑物的使用性质、构造方案、材料来源、经济指标等因素综合考虑确定。
是以骨料和胶结材料由工厂制作而成的板块状材料。如加气混凝土、泡沫混凝土、膨胀蛭石、膨胀珍珠、泡沫塑料等块材或板材。
是用散料作为骨料，掺入一定量的胶结材料，现场浇筑而成。如水泥炉渣、水泥膨胀蛭石、水泥膨胀珍珠岩及沥青膨胀蛭石和沥青膨胀珍珠岩等。
有炉渣、矿渣等工业废料、膨胀陶粒、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等。
（1）
散料
（2）整体类
（3）板块类
保温材料

## Slide 26: 保温层的设置
01
02
03
正铺法
保温层设在防水层下面，这种构造也叫正铺法。该做法符合热工学原理，而且若保温层是散料时，还可兼作找坡层。
倒铺法
保温层设置在防水层上面，也称为“倒铺法”，优点是防水层不受阳光辐射和气候变化的直接影响，温差小，并且防水层不易受外来的损伤，但是必须选用吸湿性低、耐候性强的保温材料。
保温层设在结构层下，或与结构层组成复合板材。
根据保温层在屋顶各层次中的位置，有三种方式:

## Slide 27: 隔汽层的设置
当保温层设在结构层上部，保温层上直接做防水层时，需在保温层下设隔汽层，其目的是防止室内水蒸气透过结构层渗入保温层，使保温材料受潮，降低保温效果。隔汽层的做法通常是在结构层上做找平层，再在其上涂热沥青一道或铺一毡二油。由于保温层处于隔汽层与防水层之间，保温层的上下两面被油毡封闭，保温层中残存有一定的水汽无法散发。为了解决这个问题，除了在防水层第一层油毡铺设时采用花油法外，还可采用在保温层上加一层砾石或陶粒作为透汽层或在保温层中间设排汽通道等构造措施。如图2-7-30、图2-7-31 和图2-7-32 所示。

## Slide 28: 隔汽层的设置

## Slide 29
平屋顶的隔热
1. 架空通风隔热屋面
2. 顶棚通风隔热屋面
3. 实体材料隔热屋面
6. 反射降温隔热屋面
5. 植被隔热屋面
4. 蓄水隔热屋面
7. 蒸发散热降温屋面
隔热方式主要有架空通风、反射降温、种植、蓄水屋面等形式。

## Slide 30
平屋顶的节能
据统计以建筑采暖和空调能耗为主，占建筑总能耗的50%～70%，所以建筑外围护结构的节能构造尤为重要。建筑节能是要减少能量损失，在外围护结构中设置保温隔热的构造是建筑节能的重要环节，而且要结合各地区的实际情况，因地制宜合理构造。
建筑屋顶节能一般指屋顶热量的阻隔，即通过控制热量的内外传递，降低建筑使用中的能耗。在夏季可减少室外热量传入室内，在冬季可减少室内热量的流失，使建筑热环境得以改善，从而减少建筑人工制冷、人工取暖的热消耗，达到节能的目的。事实证明，如果采取周密、有效的建筑技术措施可以降低2/3～3/4 的建筑能耗。因此，在建筑规划设计、建造和使用过程中，在满足室内环境舒适、卫生、健康的条件下，采取合理有效的建筑节能技术，有利于实现建筑节能和环保共进的目标。

## Slide 31
平屋顶的节能
对于建筑屋顶的节能，其保温、隔热是节能的重点之一。在寒冷的地区屋顶设保温层，以阻止室内热量散失；在炎热的地区屋顶设置隔热降温层以阻止太阳的辐射热传至室内或设置通风层来降低室内温度；而在冬冷夏热地区（黄河至长江流域），建筑节能则要冬、夏兼顾。保温常用的技术措施是在屋顶防水层下设置导热系数小的轻质材料用作保温，如膨胀珍珠岩、玻璃棉等（此为正铺法）；也可在屋面防水层以上设置聚苯乙烯泡沫（此为倒铺法）。现在国外有另外一种保温层做法是，采用回收废纸制成纸纤维，这种纸纤维生产能耗极小，保温性能优良，纸纤维经过硼砂阻燃处理，也能防火。施工时，先将屋顶钉层夹层，再将纸纤维喷吹入内，形成保温层，如图2-7-37所示。

## Slide 32
平屋顶的节能
屋顶隔热降温的方法有架空通风、屋顶蓄水或定时喷水、屋顶绿化等，如图2-7-38所示。以上做法都能不同程度地满足屋顶节能的要求，但目前最受推崇的是利用智能技术、生态技术来实现建筑节能的愿望，如太阳能集热屋顶和可控制的通风屋顶等。

## Slide 33
1. 了解坡屋顶的屋面构造与细部构造。
2. 熟悉坡屋顶的组成及形式。
3. 掌握坡屋顶的承重结构形式。
4.坡屋顶是一种沿用较久的屋面形式，种类繁多。在中国古代，建筑屋顶的样式有严格的要求，其中庑殿顶和歇山顶等级较高，主要用于宫殿、寺庙等建筑；攒尖顶主要用于亭子、宝塔等圆顶或方顶的建筑；而悬山顶和硬山顶等级较低，主要用于普通百姓的民居。
学习任务3
任务目标
坡屋顶

## Slide 34
坡屋顶的组成及形式
坡屋顶是我国一种传统的屋面形式，主要由屋面、承重结构、顶棚组成，如图2-7-39所示。承重结构由屋架、檩条、椽子等组成；屋面由挂瓦条、油毯层、屋面盖料等组成，其中屋面盖料有平瓦、油毡瓦、金属板瓦、压型钢板瓦、玻璃板、PC 板等。

## Slide 35
坡屋顶的组成及形式
坡屋顶的形式有很多，如图2-7-40 所示。

## Slide 36
坡屋顶的承重结构形式
坡屋顶的承重结构主要由椽子、檩条、屋面梁、屋架等组成，承重方式主要有横墙承重、屋架承重、梁架承重等三类。

## Slide 37
（一）横墙承重
当横墙间距较小且具有分隔和承重功能时，可将横墙上部砌成三角形，将檩条直接支承在横墙上，这种承重方式叫“横墙承重”或“硬山搁檩”。横墙承重结构体系做法简单、造价低，适用于多开间并列的房屋，如宿舍、办公室等，如图2-7-41所示。

## Slide 38
（二）屋架承重
屋架承重是将屋架搁置在建筑物的外墙或柱上，屋架上架设檩条承受屋面荷载。屋架有三角形、梯形等多种形式，如图2-7-42所示。

## Slide 39
（三）梁架承重
这是我国传统的屋顶结构形式，由柱和梁形成梁架支承檩条，每隔两根或三根檩条立一柱，并利用檩条和联系梁把整个房屋形成一个整体的骨架，墙只起分隔与围护作用，不承重。这种结构形式有“墙倒，屋不坍”的特点，如图2-7-43 所示。

## Slide 40
坡屋顶的屋面构造
坡屋顶的屋面一般是利用各种瓦材作为屋面防水材料，靠瓦与瓦之间的搭接盖缝来达到防水的目的。
在各种瓦材中以平瓦屋面最常见，平瓦有黏土平瓦和水泥平瓦之分。平瓦屋面构造，如图2-7-44所示。平瓦屋面的坡度一般为20%～50%，瓦下有挂钩，可以挂在挂瓦条上，在地震区及风大的地区屋面坡度大于50%时，为防止下滑，瓦上穿有小孔，可以用铅丝把瓦捆扎在挂瓦条上或用圆钉钉牢。平瓦屋面根据基层不同，有冷摊平瓦屋面、实铺平瓦屋面和钢筋混凝土挂瓦板平瓦屋面。

## Slide 41
（一）摊平瓦屋面构造
冷摊平瓦屋面是平瓦屋面最简单的做法。它是在椽子上钉挂瓦条后直接挂瓦形成的，如图2-7-45所示。挂瓦条尺寸根据椽子间距而定。这种做法构造简单，但雨雪易从瓦缝中飘入室内。
（二）实铺平瓦屋面
实铺平瓦屋面的做法是在檩条或椽子上铺一层20mm 厚的木板（也称望板），望板可采取密铺法（不留缝）和稀铺法（板间有10～20mm宽的缝隙），在木望板上铺一层平行于屋脊的油毡，从檐口到屋脊，毡条铺设方向与檐口垂直，搭接长度不小于100mm。用30mm×10mm的压毡条（或称顺水条）将卷材压钉在基层上，顺水条的间距为500mm，再在顺水条上铺钉挂瓦条，并铺平瓦，如图2-7-46所示。
（三）钢筋混凝土挂瓦板平瓦屋面
其做法是用预应力或非预应力钢筋混凝土挂瓦板直接搁置在横墙或屋架上，取代了冷摊平瓦屋面和实铺平瓦屋面中的基层、望板和挂瓦条，在挂瓦板上直接挂瓦，如图2-7-47所示。该做法的缺点是瓦缝渗水不易处理，渗入的雨水易在挂瓦板的缝处渗漏。
平屋顶的保温

## Slide 42
平屋顶的保温

## Slide 43
平屋顶的保温

## Slide 44
1. 檐口
坡屋顶的纵墙檐口有挑檐和包檐两种形式。
2. 山墙檐口
山墙檐口也有挑檐和包檐两种。山墙挑檐也叫悬山，一般用檩条挑出山墙，用木封檐板将檩条封住，沿山墙挑檐边的一行瓦，用水泥砂浆做出披水线，将瓦封固。
3. 变形缝构造
变形缝两侧用砖砌或混凝土浇筑矮墙，两侧按泛水构造做法即可。
4. 屋脊与斜天沟处构造
斜天沟一般用镀锌铁皮制成，镀锌铁皮两边包钉在木条上，也可用弧形瓦或缸瓦做斜天沟，搭接处要用麻刀灰窝牢。
（一）平瓦屋顶的细部构造
坡屋顶檐口有挑檐无组织排水、檐沟有组织排水、包檐有组织排水等。

## Slide 45
（二）平瓦屋顶的保温与隔热构造
1. 坡屋顶的保温
在寒冷地区为减少室内热气的散失与节能的目的，坡屋顶也需设保温层，设置方法一般有两种情况，一种是不设顶棚的坡屋顶的保温，可将保温层设在屋面层中，如草屋面、麦秸青灰顶屋面等，还可将保温层放在檩条之间或在檩条下钉保温板材。对有顶棚的屋顶，可将保温层设在吊顶上，做法是在顶棚格栅上铺板，板上铺一层油毡做隔气层，在油毡上铺设保温材料，保温材料可选无机散状材料如矿渣、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石等，如图2-7-55所示。

## Slide 46
（二）平瓦屋顶的保温与隔热构造
2. 坡屋顶的通风隔热
在炎热地区坡屋顶中设置进气口和排气口，利用屋顶内外的热压差和迎背风面的压力差，组织空气对流，形成屋顶内的自然通风，减少由屋顶传入室内的辐射热，改善室内气候环境，如图2-7-56所示。
另外，还可通过采用低辐射材料或屋面材料的反射性能来降低屋面的辐射热，从而达到隔热的效果。

## Slide 47
1. 掌握屋顶平面图的识读方法。
2. 掌握屋顶平面图的基本内容组成。
3. 平屋面算是建筑构造中最简单的部位，在平屋顶构造中，分清层次并将材料就位即可。
工作任务4
任务目标
屋顶平面图识读

## Slide 48
任务主题
屋顶平面图的识读，图 2-7-57 所示为某小区住宅楼的屋顶平面图（带阁楼）。

## Slide 49
任务主题
露台、雨篷、坡屋面等各部分的尺寸如图中所示。图中女儿墙厚度240mm，露台的结构标高为+16.500m。檐沟排水坡度1%，檐沟构造做法见建施19的檐沟详图。山墙封檐、块瓦屋面泛水、滴水线、出屋面门洞口构造等的做法见建施19的 6、7、9号详图。卫生间排风道出屋面的做法参见05J5-1中第28页的卫生间⑧自力式风帽出屋面做法。

## Slide 50
在进行屋顶平面图的阅读时，应重点了解以下几个方面的信息：
  屋顶平面图的定位轴线编号、总体尺寸及各分部尺寸等。
  屋顶的平面形状和尺寸大小，屋檐的挑出尺寸，女儿墙的位置和厚度等。
  屋面排水方式、排水分区、排水方向、屋面坡度等情况和雨水管的位置、间距及（总）根数等。
  突出屋面的楼梯间、水箱间、烟囱、通风道等的具体位置和尺寸及相关具体做法。
  屋顶或屋面的泛水、檐口、雨水口和天沟等细部构造的有关索引图集及做法。
  屋顶或屋面的保温、隔热以及防水构造。
  文字说明中传达的其他信息。
知识准备

## Slide 51
屋顶平面图的绘制
屋顶平面图是表明屋面排水情况和突出屋面构造位置的图样，是进行屋面工程施工的重要依据。屋顶平面图是用一水平面向下作正投影而得到的水平投影图，主要反映屋顶的形状、尺寸以及突出屋面的楼梯间、水箱间、烟囱、通风道等内容，表示屋面的排水分区、排水方向、屋面坡度和雨水管等情况，并详细说明屋面的泛水、檐口、雨水口和天沟、保温、隔热以及防水构造等。

## Slide 52
屋顶平面图的绘制
【步骤 1】读图。收集阅读有关的文件资料，对所绘图样的内容及要求进行了解，在绘图之前做到心中有数。
【步骤 2】画出与建筑平面图相一致的定位轴线。
【步骤 3】画出屋顶的形状和尺寸，屋檐的挑出尺寸，女儿墙的位置和厚度等。
【步骤 4】画出屋面排水分区、排水方向、屋面坡度等情况和雨水管的位置、间距及根数等。
【步骤 5】画出突出屋面的楼梯间、水箱间、烟囱、通风道等。对于设有屋顶花园或屋顶构架等附属物的，应单独绘制相关施工图纸。
【步骤 6】标注屋顶或屋面的泛水、檐口、雨水口和天沟等细部构造的有关索引。
【步骤7】标注屋顶或屋面的保温、隔热以及防水构造。
【步骤8】标注轴线编号、各部分尺寸等。
【步骤9】书写必要的文字说明。

## Slide 53
感谢你的观看！