## Slide 1
建筑识图与构造
第三篇 施工图的综合识读
Notes: 本PPT模板部分元素使用了幻灯片母版制作。如果需要修改，点击-视图-幻灯片母版-修改 完成后关闭编辑母版即可。

## Slide 2
单元一 房屋建筑施工图识读
单元二 建筑结构施工图识读

## Slide 3: 单元二 建筑结构施工图识读
本单元以实际钢筋混凝土框架结构工程案例为依托，对框架结构整套结构施工图的图示内容、识读步骤、识读要点等进行分析。

## Slide 4
1. 了解结构设计总说明的作用。
2. 理解结构设计总说明的专业术语的表达内容。
3. 能够根据工作任务需要，从结构设计总说明中查阅工程概况、结构材料、构造要求等信息。
4. 建筑结构施工图涉及建筑物的安全稳定，因此，识读结构施工图要保持对专业的敬畏之心，兢兢业业工作，认认真真读图。
学习任务1
任务目标
结构设计总说明识读

## Slide 5
一、结构设计说明中常用名词解释
1. 结构的安全等级
现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068—2018）规定，建筑结构设计时，应根据结构破坏可能产生的后果的严重性，采用不同的安全等级。建筑结构安全等级划分为三个等级，如表 3-2-1所示。

## Slide 6
一、结构设计说明中常用名词解释
2. 设计使用年限
《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068—2018）规定：建筑结构的设计使用年限应符合表 3-2-2 的规定。

## Slide 7
（2）在正常使用时具有良好的工作性能 ；
（4） 在设计规定的偶然事件发生时及发生后，仍能保持必需的整体稳定性。
（1）在正常施工和正常使用时，能承受可能出现的各种作用 ；
（3）在正常维护下具有足够的耐久性能 ；
结构在规定的设计使用年限内应满足下列功能要求:

## Slide 8: 3. 建筑抗震设防类别
（1）特殊设防类：
指使用上有特殊设施，涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果，需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。
（2）重点设防类：
指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑，以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果，需要提高设防标准的建筑。简称乙类。
（3）标准设防类：
指大量的除1、2、4 款以外按标准要求进行设防的建筑。简称丙类。
（4）适度设防类：
指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害，允许在一定条件下适度降低要求的建筑，简称丁类。

## Slide 9: 4. 地基基础设计等级
根据《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2011） 第3.0.1 条的规定，根据地基复杂程度，建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度，将地基基础设计分为三个设计等级。
甲级：
（1）重要的工业与民用建筑物；
（2）30 层以上的高层建筑；
（3）体型复杂，层数相差超过10 层的高低层连成一体建筑物；
（4）大面积的多层地下建筑物（如地下车库、商场、运动场等）；
（5）对地基变形有特殊要求的建筑物；
（6）复杂地质条件下的坡上建筑物（包括高边坡）；
（7）对原有工程影响较大的新建建筑物；
（8）场地和地基条件复杂的一般建筑物；
（9）位于复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程；
（10）开挖深度大于15m 的基坑工程；
（11）周边环境条件复杂、环境保护要求高的基坑工程。
乙级：
（1）除甲级、丙级以外的工业与民用建筑物；
（2）除甲级、丙级以外的基坑工程。
丙级：
（1）场地和地基条件简单，荷载分布均匀的七层及七层以下民用建筑及一般工业建筑物；
（2）次要的轻型建筑物；
（3）非软土地区且场地地质条件简单、基坑周边环境条件简单、环境保护要求不高且开挖深度小于5.0m 的基坑工程。

## Slide 10
基本风压是以当地比较空旷平坦的地面上离地10m高统计所得的50年一遇10min平均最大风速为标准。
5. 基本风压
一般按当地空旷平坦地面上积雪自重的观测数据，经概率统计得出50年一遇最大值确定。
6. 基本雪压

## Slide 11
A 类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区；
B 类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区；
C 类指有密集建筑群的城市市区；
D 类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。
7. 地面粗糙度
地面粗糙度可分为A、B、C、D 四类：

## Slide 12
8. 抗震设防烈度
作为一个地区建筑抗震设防依据的烈度称为抗震设防烈度。一般情况下，抗震设防烈度取基本烈度。一个地区的基本烈度是指该地区今后50 年时间内，在一般场地条件下可能遭遇到超越概率为10% 的地震烈度。首都和直辖市的设防烈度如下：
（1）抗震设防烈度为 8 度设计基本地震加速度值为 0.20g：
北京（除昌平、门头沟外的 11 个市辖区），平谷，大兴，延庆，宁河，汉沽。
（2）抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.15g：
密云，怀柔，昌平，门头沟，天津（除汉沽、大港外的12 个市辖区），蓟县，宝坻，静海。3 抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g： 大港，上海（除金山外的 15 个市辖区），南汇，奉贤。
（3）抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g：
崇明，金山，重庆（14 个市辖区），巫山，奉节，云阳，忠县，丰都，长寿，壁山，合川，铜梁，大足 。

## Slide 13
9. 设计基本地震加速度
地震加速度是指地震时地面运动的加速度，可以作为确定烈度的依据。设计基本地震加速度指的是50年设计基准期超越概率10%的地震加速度设计取值，6度0.050g、7度0.10g，7.5度0.15g 、8度0.20g、8.5度0.30g、9度0.40g。
10. 设计地震分组
设计地震分组实际上是用来表征地震震级及震中距影响的一个参量，它是一个与场地特征周期与峰值加速度有关的参量。第一、第二分组大概相当设计近震，第三分组大概相当于设计远震。

## Slide 14
建筑物场地土可分为四类
Ⅰ类场地土：岩石，紧密的碎石土。
Ⅱ类场地土：中密、松散的碎石土，密实、中密的砾、粗、中砂；地基土容许承载力＞ 250kPa 的粘性土。
Ⅲ类场地土：松散的砾、粗、中砂，密实、中密的细、粉砂，地基土容许承载力≤ 250kPa 的粘性土和地基土容许承载力≥ 130kPa 的填土。
Ⅳ类场地土：淤泥质土，松散的细、粉砂，新近沉积的粘性土；地基土容许承载力＜ 130kPa 的填土。
11. 建筑物场地土类别

## Slide 15: 12. 抗震等级

## Slide 16: 13. 混凝土结构环境类别

## Slide 17: 14. 混凝土保护层厚度

## Slide 18
二、结构设计说明的内容
1. 工程概况
（1）工程地点、工程分区、主要功能。
（2）建筑结构的类型；各单体建筑的长、宽、高；地上与地下层数；各层层高；特殊结构及造型；工业厂房的吊车吨位；基础的类型等。
2. 建筑分类等级
在结构设计说明中应说明下列建筑分类等级：建筑结构安全等级、地基基础设计等
级、建筑抗震设防类别、钢筋混凝土结构抗震等级、地下室防水等级、人防地下室的设计类别、防常规武器抗力级别和防核武器抗力级别、建筑防火分类等级和耐火等级、混凝土构件的环境类别。

## Slide 19
（2）建筑场地的地震基本烈度、场地类别、地基土的液化等级、设计地震基本加速度、设计地震分组、抗震设防烈度。
（3）场地冻土深度。
（1）基本风压、基本雪压、地面粗糙度。
（4）工程地质勘察包括地形及地下水情况等。
3. 自然条件

## Slide 20: 二、结构设计说明的内容
4. 工程结构设计的主要依据
工程设计依据的规范、规程、图集和结构分析软件。
5. 设计标高所对应的绝对标高值
6. 主要荷载取值
（1）楼（屋）面面层荷载、楼（屋）面活荷载。
（2）墙体荷载、特殊设备荷载。
（3）风荷载，包括地面粗糙度、体型系数、风振系数等。
（4）雪荷载，包括积雪分布系数等。
（5）地震作用，包括设计基本地震加速度、设计地震分组、场地类别、场地特征周期、结构阻尼比、地震影响系数等。

## Slide 21: 二、结构设计说明的内容
7. 设计计算程序
（1）结构整体计算及其他计算所采用的程序名称，版本号、编制单位。
（2）结构分析所采用的计算模型、高层建筑整体计算的嵌固部位等。
8. 主体结构的材料
（1）混凝土材料性能：混凝土强度等级、防水混凝土的抗渗等级、轻骨料混凝土的密度等级；混凝土耐久性的基本要求。
（2）砌体的种类及其强度等级、干容重，砌筑砂浆的种类及等级，砌体结构施工质量控制等级。
（3）钢筋种类及主要力学性能要求，如屈服强度、抗拉强度、伸长率、强屈比等；钢筋的连接形式、连接要求；钢筋的构造措施，如锚固要求、搭接长度等。

## Slide 22: 二、结构设计说明的内容
9. 基础及地下室工程
（1）工程地质及水文地质概况，各主要土层的压缩模量及承载力特征值等；对不良地基的处理措施及技术要求，抗液化措施及要求等 。
（2）注明基础形式和基础持力层；采用桩基时应简述桩型、桩径、桩长、桩端持力层及桩进入持力层的深度要求，设计所采用的单桩承载力特征值等。
（3）地下室抗浮、防水设计水位及抗浮措施，施工期间的降水要求及终止降水的条件等。
（4）基坑、承台坑回填要求。
（5）基础大体积混凝土的施工要求。
（6）当有人防地下室时，应图示人防部分与非人防部分的分界范围。

## Slide 23: 二、结构设计说明的内容
10. 需要特殊说明的节点构造详图
11. 砌体工程的设计说明
内容一般包括以下内容：
（1）砌体墙的材料种类、厚度。
（2）砌体填充墙与框架粱、柱、剪力墙的连接要求或注明所引用的标准图。
（3）砌体墙上门窗洞口过梁要求或注明所引用的标准图。
（4）需要设置的构造柱，圈梁（拉梁）要求及附图或注明所引用的标准图。
12. 施工应遵循的施工规范和注意事项

## Slide 24
1. 理解基础的作用，理解不同构造形式基础的适用情况。
2. 理解基础施工图的形成过程。
3. 认真仔细核对基础构造，科学合理地考察建筑结构的合理性。
学习任务2
任务目标
基础构造及施工图识读

## Slide 25
一、基础和地基的概念
1. 基础
基础是建筑物地面以下的承重构件，它承受建筑物上部结构传下来的全部荷载，并把这些荷载与基础自身荷载一起传给地基，通过扩大基础和地基的接触面积减轻对地基的压应力。基础是建筑结构的重要组成部分。

## Slide 26
一、基础和地基的概念
2. 地基
地基是指基础下面承受荷载的土层，承受着基础传来的全部荷载。地基不属于房屋组成部分。
地基基础设计必须根据建筑物的用途和安全等级、建筑布置和上部结构的类型，充分考虑建筑场地条件和地基岩土性状，并结合施工方法、工期、造价等各方面因素合理确定地基基础方案，因地制宜，以保证建筑物的安全和正常使用。

## Slide 27
二、基础埋置深度
基础埋深是指室外地坪到基础底面的距离。如图3-2-1所示。
1.基础埋深
深基础——埋置深度大于5m。
浅基础——埋置深度小于0.5m～5m之间。
不埋基础——直接做在地表面上的基础。
2.类别

## Slide 28: 3. 影响基础埋深的因素
（1）与建筑物及场地环境有关的条件。
为了保护基础不受人类和生物活动的影响，基础应埋置在地表以下，其最小埋深为0.5m，且基础顶面至少应低于设计地面0.1m，同时又要便于建筑物周围排水的
布置。
（2）土层的性质和分布。
直接支承基础的土层称为持力层，在持力层下方的土层称为下卧层。
（3）地下水条件。
有地下水存在时，基础应尽量埋置于地下水位以上，以避免地下水对基坑开挖、基础施工和使用期间的影响。
（4）土的冻胀影响。
地面以下一定深度的地层温度，随大气温度而变化。当地层温度降至摄氏零度以下时，土中部分孔隙水将冻结而形成冻土。冻土可分为季节性冻土和多年冻土两类。

## Slide 29
1.条形基础
  基础沿轴线长度设置，多做成长条形，这种基础称条形基础或带形基础，条形基础分墙下条形基础和柱下条形基础，条形基础的整体性和抗弯能力良好。
  条形基础的截面采用梯形截面，基础的边缘高度，一般不小于200mm，坡度 ≤ 1 : 3。基础高度小于250mm 时，可做成等厚度板；基础下的垫层厚度一般为100 mm；混凝土强度等级不宜低于C15。（图3-2-2）
三、基础的构造形式

## Slide 30
三、基础的构造形式
2.独立基础
当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架及门架结构承重时，其基础常采用方形或矩形的单独基础，这种基础称独立基础。
独立基础是柱下基础的基本形式，可采用坡形基础和阶梯形基础。当柱采用预制构件时，则基础做成杯口形，然后将柱子插入，并嵌固在杯口内，故称杯形基础，如图3-2-3 所示。
阶梯形基础每阶高度一般为300 ～ 500mm， 当基础高度大于600mm 而小于900mm 时，阶梯形基础分为二级；当基础高度大于900mm 时，则分为三级。当采用坡形基础时，其顶部每边应沿柱边放出50mm。由于阶梯形基础的施工质量较易保证，宜优先考虑采用。
独立基础的混凝土强度等级不低于C20；基础垫层混凝土强度不低于C10，垫层的厚度不小于70mm；独立钢筋混凝土基础的受力钢筋应双向布置，底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm，间距不宜大于200mm 和小于100mm，当有垫层时，混凝土的保护层厚度不宜小于40mm，无垫层时不宜小于70mm。

## Slide 31
三、基础的构造形式
3.井格式基础
当框架结构处在地基条件较差的情况时，为了提高建筑物的整体性，避免各柱子之间产生不均匀沉降，常将柱下基础沿纵、横方向连接起来，做成十字交叉的井格基础，故又称十字带形基础。井格式基础是由柱网下的纵横两组条形基础组成的一种空间结构，在基础交叉点处承受柱网传下的集中荷载和力矩，如图3-2-4所示。

## Slide 32
三、基础的构造形式
4.筏形基础
当建筑物上部荷载较大，所在地基承载能力比较弱，采用简单的条形基础或井格式基础不能适应地基变形的需要时，常将墙或柱下基础连成一片，使整个建筑物的荷载承受在一块整板上，这种满堂的板式基础称为筏形基础。（图3-2-5）
筏形基础一般可分为平板式筏基和梁板式筏基两种类型，也可按上部结构型式分为柱下筏基和墙下筏基两类。
钢筋混凝土筏形基础具有施工简单、基础整体刚度好和能调节建筑物不均匀沉降等特点，它的抗震性能也比较好。

## Slide 33
三、基础的构造形式
5.箱形基础
箱形基础是由钢筋混凝土顶板、底板、侧墙和一定数量内隔墙构成的，具有相当大的整体刚度的箱形结构。（图3-2-6）箱形基础埋置于地面下一定深度，能与基底和周围土体共同工作，从而增加建筑物的整体稳定性，并对抗震有良好作用。是具有人防、抗震及地下室要求的高层建筑的理想基础形式之一。
箱形基础由于需要进行大面积和较深的土方开挖，所以相应于基底深度处土的自重应力和水压力之和在数值上较大，往往能够补偿建筑物的基底压力，形成补偿基础。
箱形基础必须满足使用要求和基础自身刚度的要求，一般取建筑物高度的1/15，且不宜小于箱基长度的1/20，并不应小于3m。

## Slide 34
为了把基础表达得更清楚，假想用贴近首层地面并与之平行的剖切平面把整个建筑物切开，移走上半部分，剩下下半部分，再假想把基础周围的会回填土挖出，使整个基础裸露出来。 基础平面图是将剖切后裸露出的基础向水平投影面作投影而得到的剖面图。 基础详图，是将基础垂直切开所得到的断面图。
四、基础图的形成

## Slide 35
五、基础平面图的表达内容
基础平面布置图
基础设计说明
基础设计说明主要包括基础的类型、基础的设计等级、基础采用的材料、地基持力层的名称、位置及承载力的数值，另外基础设计说明中还要写出施工的特殊要求。
1
（1）基础墙、柱的定位轴线：定位轴线是施工放线的依据，是基础平面图的重要内容。基础平面图中的轴线编号、尺寸要和建筑施工图中的平面图保持一致。
（2）基础的外轮廓投影线：基础的外轮廓线是基坑开挖的依据。由于基础平面图比例较小，基础的平面图中基础的细部投影线省略不画。
（3）基础梁、构造柱、地沟及其他管沟的位置、尺寸和标高。
（4）剖切符号：基础的断面形状、基础的尺寸、埋深等发生变化时，对每一种基础要分别画出基础详图，在基础平面图中要在适当的位置画出剖切符号并编号。
2

## Slide 36
六、基础详图
基础详图主要表达基础的形状、尺寸、材料、构造及基础的埋置深度等。各种基础的图示方法有所不同，下图为常见的独立基础的基础详图，包括垂直剖视图和平面图。垂直剖视图清晰地反映了基础柱、基础及垫层三部分。基础底部为2 000mm× 2 200mm 的矩形，基础为高600mm 的四棱台形基础底部配置了Φ8@150、 Φ 8@100 的双向钢筋。基础下面是C10 素混凝土垫层，高100mm。基础柱尺寸为400mm×350mm，预留插筋8 Φ 16，钢筋下端直接插入基础内部，上端与柱中的钢筋搭接。（ 图 3-2-7）

## Slide 37
1. 理解梁的受力性能。
2. 理解梁的钢筋设置及构造要求。
3. 掌握梁的平法制图规则。
4. 严守制图规则，要有大局观，严谨仔细地核对图纸。
学习任务3
任务目标
梁的受力分析及平法制图规则

## Slide 38
1.梁的受力分析
在建筑工程中，梁主要承受梁自重、梁上墙体荷载和板传来的荷载，其杆件变形以弯曲为主，是典型的受弯构件。
实践和理论证明，受弯构件在荷载作用下引起的破坏有两种可能：一种是由弯矩引起的破坏，在弯矩较大处沿着梁的轴线垂直的截面发生破坏；另一种是有弯矩和剪力共同作用引起的破坏，在支座附近沿着与梁的轴线倾斜的截面发生破坏，即梁的正截面和斜截面破坏，如图 3-2-8 所示。

## Slide 39
梁构件的分类方式有很多种，按照结构工程属性，分为框架梁、剪力墙支承的框架梁、内框架梁、梁、砌体墙梁、砌体过梁、剪力墙连梁、剪力墙暗梁、剪力墙边框梁；按照其在房屋的不同部位，分为屋面梁、楼面梁、地下框架梁、基础梁；依据梁与梁之间的搁置与支承关系，分为主梁和次梁。而实际上出现于工程项目中一根具体的梁，多数是由上述 N 种属性的叠加，即不是单纯的某一种梁。
2.梁构件的分类

## Slide 40
01
02
03
04
（1）
纵向受力钢筋
作用：
配置在受拉区的纵向受力钢筋主要用来承受由弯矩在梁内产生的拉力，配置在受压区的纵向受力钢筋则是用来补充混凝土受压能力的不足。
间距：
为了便于浇筑混凝土，保证钢筋和混凝土能够较好的粘结在一起，保证钢筋周围混凝土的密实型，纵向受力钢筋的净间距应满足图的要求。
根数：
梁中受拉钢筋的根数不应少于2根，最好不少于3～4根。纵向受力钢筋应尽量布置成一层。当一层排不下时，可布置成两层。
级别：
根据《混凝土结构设计规范》（GB 50010—2010）规定，纵向受力钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRB400、HRBF400、HRBF500 钢筋，也可采用HRB335、BF335、HPB300、RRB400 钢筋；RB400 钢筋不宜用做重要部位的受力筋，不应用于直接承受疲劳荷载的构件。
直径：
梁纵向受力钢筋的常用直径d=12～25mm。当梁高度h＜300mm 时，纵向受力筋直径d≥8mm；当梁高度h≥300mm 时，纵向受力筋直径d≥10mm。梁内受力钢筋的直径宜尽可能相同。当采用两种不同直径的钢筋时，则钢筋直径至少宜相差，以便在施工中容易识别。
3. 梁钢筋骨架
05

## Slide 41
3. 梁钢筋骨架

## Slide 42
03
（2）
架立筋
位置：
架立筋一般为两根，分别放在梁截面受压区的角部。
直径：
架立筋的直径与梁的跨度l 有关。当梁的跨度l＜4m时，架立钢筋直径不宜小于8mm；当梁的跨度l=4～6m 时，不宜小于10mm；当梁的跨度l＞6m 时，不宜小于12mm。
作用：
架立筋的作用主要是固定箍筋并与截面受拉区的受力纵筋组成钢筋骨架；架立筋还可以承受因温度变化和混凝土收缩而产生的拉应力，防止发生裂缝。
01
3. 梁钢筋骨架
02

## Slide 43
3. 梁钢筋骨架

## Slide 44
03
（3）
纵向构造筋及拉筋
作用：
当梁的截面高度较大时，为了防止在梁的侧面产生垂直于梁轴线的收缩裂缝，同时也为了增强钢筋骨架的刚度，需在梁侧面设置纵向构造钢筋，梁两侧的纵向构造钢筋用拉筋联系。
拉筋的设置：
当梁的宽≤350mm 时，拉筋直径为6mm；当梁的宽＞350mm 时，拉筋直径为8mm；拉筋间距常为非加密箍筋间距的两倍；当设有多排拉筋时，上下两排拉筋竖向错开设置。
纵向构造筋的设置：
梁的腹板高度hw≥450mm 时，在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋，每侧纵向构造钢筋的截面面积不应小于腹板截面面积的0.1%，间距不宜大于200mm，如图3-2-12所示。不同截面形式的梁的腹板高度hw取值如图3-2-12所示。
01
3. 梁钢筋骨架
02

## Slide 45
3. 梁钢筋骨架

## Slide 46
（4）
箍筋
02
03
06
01
05
04
作用：
承受由剪力和弯矩在梁内引起的主拉应力；固定纵向钢筋，与纵向钢筋形成牢固的钢筋骨架。
直径：
当梁截面高度 h≤ 800mm 时，不宜小于 6mm；当 h＞800mm 时，不宜小于 8mm；当梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时，箍筋直径还不应小于纵向受压钢筋最大直径的 1/4。为了便于加工，箍筋直径一般不宜大于12mm。箍筋的常用直径为6mm、8mm、10mm。
钢筋级别：
梁内箍筋宜采用 HPB300、HRB335、HRB400 级钢筋。
形式：
梁内箍筋有封闭箍筋和开口式箍筋，一般均应采用封闭式，特别是当梁中配置有受压钢筋的情况。
肢数：
箍筋的每一个立边叫作一个肢，一个立边的箍筋称为单肢箍，闭合矩形的箍筋因为有两个立边，称为双肢箍，由两个双肢箍筋组合而成的一组箍筋称为四肢箍，3个双肢箍组成的六肢箍等等。梁宽不大于150mm时，采用单肢箍 ；梁宽在150mm～350mm 时采用双肢箍 ；梁宽大于等于300mm时或受拉钢筋一排超过5根或受压钢筋一排超过3根时采用四肢箍。
端部构造：
应采用135°弯钩，弯钩端头直段长度不小于75mm，且不小于10d。
3. 梁钢筋骨架

## Slide 47
梁平法施工图的制图规则
例如 KL1（3）：第一号框架梁，3跨；KL1（3A）：第一号框架梁，3 跨，一端有悬挑；KL1（3B）：第一号框架梁，3跨，两端有悬挑。
1.梁的编号
梁的编号由梁的类型代号、序号、跨数、有无悬挑代号等几项组成。《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造要求》（16G 1010-1）中对梁的编号规定如表 3-2-6。表中（××A）为一端有悬挑，（××B）为两端有悬挑，悬挑端不计入跨数。

## Slide 48
梁平法施工图的制图规则

## Slide 49
2.注写方式
（1）平面注写方式。
  平面注写是在梁平面布置图上，分别在不同编号的梁中各选一根梁，在其上注写截面尺寸和配筋具体数值。平面注写方式包括集中标注和原位标注，集中标注表达梁的通用数值，即梁多数跨都相同的数值；原位标注表达梁的特殊数值，即梁个别截面与其不同的数值。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时，则将该项数值原位标注，施工时，原位标注取值优先。
（2）截面注写方式。
  截面注写方式是指在分标准层绘制的梁平面布置图上，分别在不同编号的梁中各选一根梁用剖面号引出配筋图，并在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平法施工图对所有梁进行编号，从相同编号的梁中选择一根梁，先将单边截面剖切符号及编号画在该梁上，再将截面配筋详图画在本图或其他图上。当某梁的顶面标高与该结构层的楼面标高不同时，尚应在其梁编号后注写梁顶面高差（注写规定同前）。截面配筋详图上注写截面尺寸b × h、上部筋、下部筋、侧面构造筋或受扭筋以及箍筋的具体数值时，其表达形式与平面注写方式相同。

## Slide 50
（1）轴线网：轴线编号、轴线尺寸及总尺寸等，并应与对应的建施平面一致。
（2）梁的平面布置。
（3）梁的编号、横截面尺寸、梁上部通长钢筋、箍筋、主梁附加横向钢筋、梁面相对标高等。
（7）按规定注明结构层的标高。
（6）构件及节点详图和必要的文字说明。通用的节点、构件详图及施工要求一般在结构总说明中予以表达。详图与平面图不在同一张图纸上时应注明或改用索引符号索引出断面详图。
（5）断面剖切符号或索引符号。
（4）楼、电梯间位置。
梁平法施工图的识读要点

## Slide 51
1. 理解柱构件受力情况。
2. 了解柱的钢筋设置及构造要求。
3. 掌握柱平法施工图制图规则。
4. 培养严谨求实、坚持真理的优良品德。在分析柱的受力时，坚持真理，实事求是。
学习任务4
任务目标
柱的受力分析及平法制图规则

## Slide 52
1. 柱的受力分析
柱构件是建筑物的重要组成部分，主要承担竖向荷载，并把屋盖和楼盖荷载传至基础，是建筑结构中的主要承重构件。在框架结构中，由梁构件和柱构件组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载，在受到压力、剪力和弯矩作用下，柱构件要保证强度、刚度和稳定性的要求。
柱是以承受轴向压力为主，并同时承受弯矩、剪力的构件，如多层框架房屋和单层厂房中的柱是典型的受压构件。受压构件按轴向压力在截面上作用位置不同分为：轴心受压构件、偏心受压构件。理想的轴心受压构件实际上是不存在的，特别是实际工程中，由于施工时钢筋位置和截面几何尺寸的误差、构件混凝土质量不均匀、荷载实际位置的偏差等因素，更不可能有真正的轴心受压。多层框架结构房屋的柱，在抗震作用下常同时受到轴向力和弯矩，属于偏心受压构件。

## Slide 53
框架柱：
梁上柱和墙上柱：
框支柱：
1
2
3
存在于框架结构中，如图3-2-17所示。在框架结构中，柱生根于基础，基础为柱的支撑体系，所以柱的钢筋要锚固在基础之中；框架梁支撑在框架柱上，框架柱是框架梁的支撑体系，梁的纵筋应锚固入柱内。
当建筑结构某个位置底部没有柱子，到了某一层又需要设置柱子，那么柱子可以从下一层的梁上生根，这就是梁上柱；从剪力墙上生根的，就是剪力墙上柱。如图所示。梁上柱在梁上生根，以梁为支座，梁上柱的钢筋锚固在起下面的梁内。墙上柱在剪力墙上生根，以剪力墙为支座，纵筋锚固在其下面的墙内。
因为建筑功能要求，下部大空间，上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地，而通过水平转换结构与下部竖向构件连接。当布置的转换梁支撑上部的剪力墙的时候，转换梁叫框支梁，支撑框支梁的柱子就叫作框支柱。框支柱柱内全部纵向钢筋配筋率应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》对框架结构纵向钢筋的有关规定。
2. 柱的分类及钢筋骨架
钢筋混凝土结构中的柱包括框架柱（图 3-2-15）、框支柱（图 3-2-16）、剪力墙上柱、梁上柱（图 3-2-17）。

## Slide 54
2. 柱的分类及钢筋骨架

## Slide 55
2. 柱的分类及钢筋骨架

## Slide 56
柱内钢筋
柱受到压力、剪力和弯矩作用，柱内需配置纵筋和箍筋。纵筋的作用是帮助混凝土承担压力，防止混凝土出现突然的脆性破坏，并承受水平荷载引起的弯矩；柱箍筋主要承担水平荷载引起的剪力并与纵筋组成空间骨架，减少纵筋的计算长度，因而避免纵筋过早的压屈而降低柱的承载力，并且，箍筋能加强对混凝土的约束程度，提高框架柱的弹塑性变形能力。柱的剪切破坏主要在柱顶部和柱根部，所以柱的箍筋在柱两端需要加密，加密范围是按照《建筑抗震设计规范》（GB 50011—2010）规定。柱的钢筋骨架如图3-2-18 所示。

## Slide 57
3.柱构件基本构造要求
一般采用方形或圆形截面。偏心受压柱常采用矩形截面，截面长边布置在弯矩作用方向，长边与短边的比值一般为1.5～2.5。偏心受压构件可采用工字形、T 形等形状的截面柱与其他构件的连接。
柱的截面形式：

## Slide 58
纵筋：
柱内的纵筋一般采用HRB400和HRB335级热轧钢筋；方形和矩形柱中纵向钢筋的根数不得少于4 根，每边不得少于2根；圆形柱中纵向钢筋宜沿周边均匀布置，根数不宜少于8根，且不应少于6根。纵向受力钢筋直径d 不宜小于12mm，过小则钢筋骨架柔性大，施工不便。工程中通常在12～32mm范围内选择。
箍筋：
柱的箍筋一般采用HPB300级钢筋、HRB335级钢筋，也可采用HRB400级钢筋，且应做成封闭式，并与纵筋绑扎或焊接形成整体骨架。
复合箍筋：
根据《混凝土结构设计规范》的要求，当柱截面短边尺寸大于400mm，且各边纵向钢筋多于3 根时，或当柱截面短边尺寸不大于400mm，但各边纵向钢筋多于4根时，应设置复合箍筋，以防止位于中间的纵向钢筋向外弯凸。复合箍筋布置原则是尽可能使每根纵向钢筋均处于箍筋的转角处，若纵向钢筋根数较多，允许纵向钢筋隔一根位于箍筋的转角处。复合箍筋的肢数是指在截面宽高方向上钢筋的根数，一般柱用“宽度方向肢数× 高度方向的肢数” 形式表示复合箍筋的形式，如图3-2-19所示。
柱的钢筋构造

## Slide 59
柱的钢筋构造

## Slide 60
柱平法施工图的制图规则
1.截面注写方式
截面注写方式，是在柱平面布置图的柱截面上，分别在同一编号的柱中选择一个截面，以直接注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达柱平法施工图。
注写方式：从相同编号的柱中选择一个截面，按另一种比例原位放大绘制柱截面配筋图。
注写内容：柱编号、截面尺寸b×h、角筋或全部纵筋（当纵筋采用一种直径且能够图示清楚时）、箍筋的具体数值（箍筋的注写方式同列表法），以及在柱截面配筋图上标注柱截面与轴线关系b1、b2、h1、h2的具体数值。

## Slide 61
柱平法施工图的制图规则
2.列表注写方式
列表注写方式，就是在柱平面布置图上，分别在不同编号的柱中各选择一个（有时需几个）截面，标注柱的几何参数代号；另在柱表中注写柱号、柱段起止标高、几何尺寸与配筋具体数值；同时配以各种柱截面形状及其箍筋类型图（表 3-2-7）。

## Slide 62
柱平法施工图的制图规则

## Slide 63: 列表注写方式绘制的柱平法施工图包括以下三部分内容：
第一部分：结构层楼面标高、结构层高及相应结构层号。此项内容可以用表格或其他方法注明。
第二部分：柱平面布置图。在柱平面布置图上，分别在不同编号的柱中各选择一个（或几个）截面，标注柱的几何参数代号：b1、b2、h1、h2，用以表示柱截面形状及与轴线关系。
第三部分：柱表。柱表内容包含以下六部分：
①柱编号：由柱类型代号和序号组成。
②各段柱的起止标高：自柱根部往上，以变截面位置或截面未变但配筋改变处为界分段注写。框架柱和框支柱的根部标高系指基础顶面标高。梁上柱的根部标高系指梁顶面标高。剪力墙上柱的根部标高分两种：当柱纵筋锚固在墙顶部时，其根部标高为墙顶面标高；当柱与剪力墙重叠一层时，其根部标高为墙顶面往下一层的结构层楼面标高。
③柱截面尺寸b × h 及与轴线关系的几何参数代号：b1、b2 和h1、h2 的具体数值，须对应各段柱分别注写。当截面的某一边收缩变化至与轴线重合一或偏离轴线的另一侧时b1、b2；h1、h2 中的某项为零或为负值。
④柱纵筋：分角筋、截面b 边中部筋和h 边中部筋三项。当柱纵筋直径相同，各边根数也相同时，可将纵筋写在“全部纵筋”一栏中。采用对称配筋的矩形柱，可仅注写一侧中部。
⑤箍筋种类型号及箍筋肢数，在箍筋类型栏内注写。
⑥柱箍筋：包括钢筋级别、直径与间距。

## Slide 64
1. 理解板的受力性能。
2. 理解板的钢筋设置及构造要求。
3. 掌握板的平法制图规则。
4. 遵守制图规则，按要求制图，做个有原则的制图人。
学习任务5
任务目标
板的受力分析及平法制图规则

## Slide 65
板构件受力简析和构造要求
板是建筑物的重要组成部分，起着在水平方向上分割建筑空间和承受并传递竖向荷载的作用。同时板也是水平方向的重要支撑，以抵抗风、地震等水平方向传来的荷载，而且在水平方向对墙体、柱起侧向支撑的作用。
板和梁同属于受弯构件，在受力最大的部位由弯矩引起破坏。根据板的荷载传递路径，现浇钢筋混凝土楼盖中四边支撑的现浇板分为单向板和双向板：
（1）当长边与短边长度之比大于或等于 2 时，板的荷载沿板的短边方向将荷载传递给支撑构件，板仅沿短边产生弯曲变形，成为单向板。
（2）当长边与短边长度之比小于或等于 2 时，板的荷载沿板的两个方向将荷载传递给支撑构件，板在两个方向都会发生弯曲变形，称为双向板。
1. 板的受力分析

## Slide 66
板构件受力简析和构造要求
板内受力筋包括底部受力筋和抵抗支座负弯矩的支座负筋。单向板内的底部受力筋仅沿板的短边方向配置，双向板内的底部受力筋沿板的双向设置。当按单向板设计时，除沿受力方向布置受拉钢筋外，还应在受拉钢筋的内侧布置与其垂直的分布钢筋，如图 3-2-20 所示。
板中分布筋的作用：
① 把荷载分布到板的各受力钢筋上去。
② 承担混凝土收缩及温度变化在垂直于受力钢筋方向所产生的拉应力。
③ 固定受力钢筋的位置。
2. 板内钢筋设置

## Slide 67
板构件受力简析和构造要求
2. 板内钢筋设置
图3-2-20 板的配筋

## Slide 68
01
02
03
现浇板的厚度。
板的分布钢筋。
分布钢筋宜采用HPB300级（Ⅰ级）和HRB335级（Ⅱ级）的钢筋，常用直径是6mm和8mm。单位长度上分布钢筋的截面面积不应小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15％，且不宜小于该方向板截面面积的0.15％；分布钢筋的间距不宜大于250mm。
板的受力钢筋。
板的纵向受力钢筋常用HPB300级（Ⅰ级）、HRB335级（Ⅱ级）和HRB400 级（Ⅲ级）钢筋，常用直径是6mm、8mm、l0mm和12mm，其中现浇板的板面钢筋直径不宜小于8mm。
为了便于浇注混凝土，以保证钢筋周围混凝土的密实性，板内钢筋间距不宜太密，为了正常地分担内力，也不宜过稀。钢筋的间距一般为70～200mm；当板厚h≤150mm，不宜大于200mm；当板厚h＞150mm，不宜大于1.5h，且不应大于250mm。
3. 板的构造要求
根据板的跨度L来估算板的厚度h：
单跨简支板h≥L/35；
多跨连续板h≥L/40；
悬臂板h≥L/12。

## Slide 69
板的平法制图规则
1. 板块集中标注
平法施工中，有梁楼盖板的集中标注以“板块”为单位。板块集中标注的内容为：板块编号、厚度、贯通纵筋等，相同编号的板块可选择其中一块进行集中标注。贯通纵筋按板块的下部和上部分别标注，当板块的上部不设置贯通筋时可不注定，以B 代表下部，T 代表上部，B&T 代表上部与上部。
例如， 某楼面板块集中标注为：LB1h =100，B：XC10/12@100；YC10@120，T：XC10@100；YC10@120。
表示1 号楼板，板厚100mm，板下部配置的贯通纵筋X 方向为C10、C12 隔一布一，C10、C12 之间的间距为100；Y 方向为C10@120；板上部配置的贯通纵筋X 方向为C10@100，Y 方向为C10@120。

## Slide 70
板的平法制图规则
2.板块原位标注
  板块原位主要标注板支座上部非贯通筋，即支座负筋以及悬挑板上部的受力筋。板支座原位标注的钢筋，应在配置相同跨的第一跨表达。在配置相同跨的第一跨（或梁悬挑部位），垂直于板支座（梁或墙）绘制一段适宜长度的中粗实线（当该筋通长设置在悬挑板或短跨板上部时，实线段应画至对边或贯通短跨），以该线段代表支座上部非贯通纵筋，并在线段上方注定钢筋编号、配筋值、横向连续布置的跨数，以及是否横向布置到梁的悬挑端。
  图3-2-21表示②号钢筋在支座负筋的上部标注② C12@120，在支座负筋下部的左侧标注1 800，而在支座负筋下部的右侧为空白，没有尺寸标注。表示这根②号钢筋从梁中线向左侧跨内延伸长度为1 800mm，而因为双侧支座负筋的右侧没有尺寸标注，则表明该支座负筋向支座右侧对称延伸，即向右侧跨内延伸长度也是1 800mm。

## Slide 71
图3-2-22表示当支座负筋向支座两侧非对称延伸时，则在支座负筋左右两侧分别进行标注，即③号钢筋从梁中线向左侧跨内延伸长度为1 800mm，向右侧跨内延伸长度为1 400mm。

## Slide 72
图3-2-23 表示支座负筋横跨两梁之间以及覆盖整个延伸的悬挑板。计算水平段长度时，需要根据图纸注明的尺寸进行计量。

## Slide 73
图3-2-24表示当板支座为弧形，支座上部非贯通筋纵筋呈放射状分布时，设计者应注明配筋间距的度量位置并加注“放射分布”四字，必要时绘制平面配筋图。

## Slide 74
1. 掌握柱、梁、板的平法施工图的制图规则。
2. 理解柱、梁、板的平法施工图的识读要点。
3. 能够从柱、梁、板的平法施工图中查阅构件的平面位置、截面尺寸、标高以及配筋信息。
4. 识读平面施工图，勤于思考，善于思考，不断地创新，不断地提高自身的技术水平。
工作任务6
任务目标
识读结构施工图

## Slide 75
任务主题
结合某区中小学校舍安全工程第一中学翻建工程施工图的结构施工图，根据图纸内容完成下列信息的收集。

## Slide 76
1. 认真识读本工程结构设计总说明
认真识读本工程结构设计总说明，完成下列表3-2-8工程信息的填写。

## Slide 77
05
04
02
03
01
（1）对照底层建筑平面图和梁柱平面图，核对基础平面图中的轴线尺寸有无矛盾之处。
（2）请说明本工程的基础类型和基础的混凝土标号。
（3）请说出基础底板钢筋的保护层的最小厚度是多少？
（4）请说出各基础底面尺寸、底板的配筋、基础埋深、基础底面标高分别是多少？
（5）基础垫层采用什么材料？垫层的厚度为多少？
任务主题
2. 认真识读本工程基础施工图

## Slide 78
（1）本工程柱的平法施工图采用哪种注写方式？
（2）查阅本工程各层楼面结构标高、各层层高。
（3）查阅柱的平法施工图中各柱的平面布置情况。
（4）查阅柱的平法施工图中 KZ1、KZ2、 KZ3 各层的标高范围以及在各层的截面尺寸、纵筋、箍筋信息，完成下列表格 3-2-9。
3. 认真识读本工程柱施工图

## Slide 79
（1）结合建筑平面图，核对各层梁的施工图中轴线编号、轴线尺寸及总尺寸。
（2）查阅各层梁顶标高。
（3）查阅5轴线位置处各层梁的平面布置、梁的编号、横截面尺寸、梁上部通长钢筋、箍筋、主梁附加横向钢筋、梁面相对标高等。
4. 认真识读本工程梁施工图

## Slide 80: 任务实施
阅读本工程结构设计说明（结施 01），了解本工程的工程概况、建筑分类等级、自然条件、主体结构的材料等信息。
阅读本工程基础施工图（结施 02），了解基础的类型。由基础平面布置图查阅各基础的平面位置，阅读基础的详图并结合基础施工图中基础的表格，具体了解各基础的底面尺寸、配筋、竖向尺寸等。
阅读本工程柱施工图（结施 03—结施 04）。
阅读本工程梁施工图（结施 04—结施 05）。
【步骤1】
【步骤2】
【步骤3】
【步骤4】

## Slide 81
感谢你的观看！