## Slide 1
机械制图 （第三版）
北京出版社

## Slide 2
模块二
AutoCAD基础

## Slide 3
目 录/上篇 基础进阶模块
任务一 初识AutoCAD
任务二 AutoCAD基本操作
任务三 样板文件的制作
任务四 AutoCAD的绘图命令
任务五 常用的辅助绘图工具
任务六 图形的修改和编辑
任务七 在AutoCAD中进行尺寸标注
任务八 平面图形绘制综合举例

## Slide 4
Part.1
初识AutoCAD

## Slide 5
安装 AutoCAD2020 版软件，认识 AutoCAD 的应用领域及强大的绘图功能。
任务描述

## Slide 6
任务目标
（1）能熟知 AutoCAD 的发展史，会熟练操作 AutoCAD 的应用界面。
（3）能认识到技术的应用对社会发展的重要性，培养技术意识、尊重知识产权，注重技术的合理、合法、合规应用。
（2）能熟知 AutoCAD 的专业特点及优势，增强专业认同感。

## Slide 7
1. 设备、工具准备
计算机。
2. 任务分析
通过独立完成 AutoCAD2020 版软件的安装，为后续学习和工作提供基础支持。
全面了解 AutoCAD 软件的基本情况，熟悉其应用领域和功能特点，为后续学习和
应用 AutoCAD 奠定扎实的基础。
任务实施

## Slide 8: 一、AutoCAD软件的主要特点
知识链接
AutoCAD采用交互式绘图方式，用户无需编程，只需简单的回应系统提示，即可完成绘图任务，使得软件简便易学，无需掌握专门的计算机编程语言。
作为一款通用绘图软件，AutoCAD能够绘制手工图样，并且具有高精确度。它广泛应用于汽车、机械、建筑、电子、服装等工程领域，具备强大的编辑修改及图形显示功能。
AutoCAD采用Windows操作环境，用户界面友好，文件操作、对话框、菜单、工具栏等结构及使用方法与其他Windows软件相似，支持汉字输入，使用方便。
AutoCAD允许用户自定义工具栏、下拉菜单及图形属性，如线型、剖面图案等。系统还提供Auto LISP、Visual BASIC和ARX等开发工具，方便用户进行二次开发。
交互式绘图
功能强大
用户界面友好
开放的系统

## Slide 9
知识链接
AutoCAD支持通过DXF或IGES等图形数据转换接口与其他应用软件进行数据交换，便于不同平台和软件之间的信息共享和协作。
实体造型功能允许用户生成基本体素，并进行实体的布尔运算操作以及实体的编辑，从而创建复杂的三维模型。
显示和输出图形功能包括画面缩放、平移、三维视图控制、多视图控制、实体显示样式控制等显示功能，以及打印输出纸质或电子文件。
AutoCAD提供丰富的精准绘图辅助工具，例如设置绘图环境、对象捕捉、极轴追踪、参数化等，这些工具使得绘图操作更加方便快捷。
编辑图形时，AutoCAD提供了一系列操作，如删除、恢复、移动、复制、镜像、旋转、阵列、修剪、拉伸、倒角、倒圆和等距线等，以修改和优化已有图形。
AutoCAD的主要功能之一是创建图形，包括绘制二维图、三维图、尺寸标注、图案填充、文字标注和图块等。
创建图形
编辑图形
辅助绘图
显示和输出图形
实体造型
数据交换
二、AutoCAD软件的主要功能

## Slide 10
Part.2
AutoCAD 基本操作

## Slide 11
打开 AutoCAD 软件，参照 AutoCAD 软件的界面布局，依次了解菜单栏、工具栏、
命令行、绘图区域等各个部分的功能和位置，学习如何选择和编辑绘图对象，以及如何
保存绘图文件并设置文件格式等 。
（1）显示菜单栏的方法为 。
（2）对鼠标如何操作可以放大视图？ 。
（3）启用正交功能的快捷键是 。
（4）启用对象捕捉功能的快捷键是 。
任务描述

## Slide 12
任务目标
（1）能熟知 AutoCAD 软件的基本操作界面和功能，培养学生良好的软件操作习惯。
（3）培养学生积极参与科技创新、推动社会进步的责任感和使命感。
（2）会进行简单的绘图操作和编辑，初步建立对 AutoCAD 绘图流程的认识。

## Slide 13
1. 设备、工具准备
计算机。
2. 任务分析
初次接触 AutoCAD 应用程序时，可能会因为陌生的操作界面而手足无措。通过掌
握操作界面中重要组件的使用方法，如应用程序按钮、快速访问工具栏及菜单栏、屏幕
控制的方法、调用命令的方式及各类辅助绘图工具的使用方法等，提高对 AutoCAD 软
件操作的熟练度，为进一步深入学习和应用 AutoCAD 奠定基础。
任务实施

## Slide 14
一、AutoCAD 2020 中文版的经典界面
知识链接

## Slide 15
二、在 AutoCAD 中选择命令
知识链接
1.工具栏：单击工具栏中按钮选择相应命令
2.键盘：命令行键入命令
3.下拉菜单：单击某项目菜单弹出下拉菜单选择相应命令
4.快捷菜单：在不同区域单击鼠标右键会弹出相应快捷菜单

## Slide 16
三、关于命令使用说明
知识链接
关于命令使用说明
6.取消已执行的操作
5.命令别名
4.终止命令
1.选取或输入命令
2.透明命令
3.重复命令

## Slide 17
四、AutoCAD 中数据的输入方法
知识链接
（2）输入极坐标
极坐标分为绝对极坐标（如“100<50”）和相对极坐标（如“100<0”）
直角坐标分为绝对坐标（如“100，50”）和相对坐标 （如“100，0” ）
（1）输入直角坐标
（3）鼠标在屏幕上拾取
鼠标可以在屏幕上拾取任意一点的坐标，也可以捕捉到对象上的特殊几何位置点
1.点的坐标输入

## Slide 18
知识链接
2.数值的输入

## Slide 19
五、使用动态输入
动态输入在光标附近提供了一个命令界面，以帮助用户专注于绘图区域。
知识链接
1.启用指针输入

## Slide 20
知识链接
2.启用标注输入

## Slide 21
知识链接
3.显示动态提示

## Slide 22
六、用图形界限命令（Limits）设置图形边界
知识链接
开(ON)/关(OFF)选项的功能是控制图形界限的检查。当选择开(ON)时,打开限制控制,这时系统不接受超出边界的点,即图形元素不能超出界限。Limits命令的初始状态是关(OFF),表示关闭界限控制,系统停止边界检查。
用Limits命令设置绘图区域,相当于手工绘图中选择图纸的大小。
根据绘制图形的大小,通过指定边界左下角坐标及右上角坐标设定绘图界限。
02
01
03
用图形界限命令(Limits)设置图形边界

## Slide 23
七、实时平移
按住鼠标中键（滚轮）并拖动或者选中 选项时，光标将变为手状光标，单击画面中的任意一点并拖曳手状光标便可实时平移画面。按Esc键或按回车键可退出平移状态。
知识链接
八、实时缩放
滚动鼠标中键（滚轮）可以实时缩放画面，或者选中 选项时，单击图形中的任意一点并向上拖曳放大镜状光标可放大图形，向下拖曳则缩小图形，按Esc键或按回车键可退出缩放命令。

## Slide 24
九、缩放窗口
知识链接
十、恢复
选取 项可以恢复上一次画面的大小，再执行一次则可恢复到更前面一次的画面。这样操作可以一直恢复到以前10次的画面。

## Slide 25
十一、退出Autocad
退出AutoCAD可以有以下几种方式：
（1）关闭AutoCAD窗口。
（2）在命令行键入“QUIT”命令。
（3）选取【文件】菜单的【退出】菜单项。
不论采用哪一种方式， 在退出AutoCAD之前，如果最后一次操作不是存盘，则会弹出一个对话框，询问用户是否存储已作的改动。AutoCAD图形文件的后缀为“.dwg”，当图形文件保存时，系统会将原图自动生成后缀为“.bak”的备份文件，如果需要恢复原文件，将“bak”改为“dwg”即可。
知识链接

## Slide 26
Part.3
样板文件的制作

## Slide 27
根据要求建立如图所示的 A4 样板文件，要求以下几个方面。
任务描述
要求：
1. 设置绘图界限为 A4。
2. 设置图形单位。
（1）长度类型为毫米，精度为 0.000。
（2）角度类型为十进制度数，精度为 0.0。
3. 设置图层、线型。
（1）层名（中心线），颜色（红），线型（Center），线宽（0.35）。
（2）层名（虚线），颜色（黄），线型（Hidden），线宽（0.35）。
（3）层名（细实线），颜色（蓝），线型（Continuous），线宽（0.35）。
（4）层名（粗实线），颜色（白），线型（Continuous），线宽（0.70）。
4. 设置文字样式（使用大字体 gbcbig.shx）。
（1）样式名（数字），字体名（Gbeitc.shx），文字宽的系数（1），文字倾斜角度（0）。
（2）样式名（汉字），字体名（Gbenor.shx），文字宽的系数（1），文字倾斜角度（0）。
5. 设置尺寸标注父样式。
（1）【样式名】机械样式。
（2）【箭头大小】设为 3。
（3）【文字样式】设为已经建立的“数字”样式。
（4）【文字高度】设为 3.5。
6. 设置“机械样式”父样式的“角度”标注子样式。
（1）【用于】角度标注。
（2）【文字对齐】设为水平。
7. 绘制边框及标题栏，保存为样板文件。

## Slide 28
任务目标
（1）会设置绘图环境并满足国家标准的要求。
（3）树立标准意识，养成查阅标准、设计手册的习惯。
（2）会制作和使用样板图。

## Slide 29
1. 设备、工具准备
计算机。
2. 任务分析
绘图环境的设置包含图形界限、单位、图层、文字样式和标准样式的设置，样板图
文件后缀名为“.dwt”。
任务实施

## Slide 30
一、国家标准 GB/T14665—2012《机械工程 CAD 制图规则》简介
知识链接
1.图线组别

## Slide 31
一、国家标准 GB/T14665—2012《机械工程 CAD 制图规则》简介
知识链接
2.图线颜色

## Slide 32
一、国家标准 GB/T14665—2012《机械工程 CAD 制图规则》简介
知识链接
3.字体
CAD 工程图中所使用的字体，应按 GB/T 14665—2012 的规定要求。数字一般应以正体输出。字母除表示变量外，一般也应以正体输出。汉字一般用正体输出，并采用国家正式公布和推行的简化字。小数点和标点符号（除省略号和破折号为两个字位外）均为一个符号一个字位。字体与图纸幅面之间的选用关系如表 2.7 所示。

## Slide 33
二、图层
知识链接
      1.基本概念及特点
图层可以想象为没有厚度的透明薄片。应将具有相同属性（颜色、线型等）的实体放在一个图层上，一幅图可以分解为若干个不同的图层。将所有图层叠在一起，就可以显示出整个图形。
图层的特点：
（1）可以由用户命名设定图层。系统提供初始设定的图层为 0 层。
（2）当前作图所在的图层称为当前层。当前层只能是一个，但当前层可以切换。
（3）每设定一个图层，就设定了该图层的颜色（如白色）和线型（如实线），图层的颜色和线型可以修改。一般来说，在一个图层上绘制图形，应具有该图层的颜色和线型。
（4）各图层具有相同的坐标系，可精确地互相对齐。
（5）图层可以进行管理，包括：打开 / 关闭，关闭的图层上的实体不可见；冻结 / 解冻，冻结的图层上的实体不可见，并且在重新生成图形时不参加计算，不能设置为当前层；锁定 / 解锁，锁定的图层上的实体可见，但不能编辑。

## Slide 34
二、图层
知识链接
      2.图层、线型、颜色、线宽的设置
      （1）设置图层
      （2）调入线型
      （3）当前层的切换

## Slide 35
三、样板图
知识链接
1.样板图的作用
制作样板图可以避免许多重复的工作，且便于标准化及文件的调用。
样板图中的主要内容
      （1）设置常用的图层；
      （2）选定图幅与比例；
      （3）设置使用的线型；
      （4）设置标题栏、明细栏；
      （5）设置工程标注用的文字样式和标注样式；
      （6）设置常用的图形符号；
      （7）设置其他有关参数。

## Slide 36
三、样板图
知识链接
2.样板图的制作
（1）设置图形边界
（2）设置图层
（3）设置文字样式
（4）设置尺寸标注样式
（5）保存样板图
（6）样板图调用

## Slide 37
Part.4
AutoCAD的绘图命令

## Slide 38
利用AutoCAD绘图软件，绘制如图所示的平面图形
任务描述

## Slide 39
任务目标
（1）能熟练掌握基本绘图命令，能准确、快速地创建各种基本几何形状。
（3）能灵活运用不同绘图命令进行组合操作，实现复杂图形的绘制和编辑，培养综合运用命令的能力和创造性思维。
（2）能根据具体需求选择合适的命令进行绘图操作，提高绘图效率和质量。

## Slide 40
1. 设备、工具准备
计算机。
2. 任务分析
通过图形分析，该图形涉及直线、圆、圆弧、多边形等常用绘图命令的使用。其中R35的圆弧可以用相切、相切、半径的圆命令绘制，也可以用圆角命令绘制。
任务实施

## Slide 41
一、常用的基本绘图命令
知识链接

## Slide 42
二、AutoCAD 命令的执行过程
知识链接
以画圆命令为例：
命令：C
指定圆的圆心或【三点（3P）/两点（2P）/相切、相切、半径（T）】：
（1） 输入一个点，则以该点为圆心画圆，其后续提示：指定圆的半径或【直径（D）】：输入半径值或输入D
（2） 输入3P，则以三点方式画圆
（3） 输入2P，则以直径上两个端点方式画圆
（4）输入TTR，则绘制与两条直线、圆或圆弧相切的圆

## Slide 43
三、关于命令提示的说明
知识链接
（1）在“[ ]”中内容为选项，当一个命令有多个选项时各选项用“/”隔开。
（2） 在“< >”中的选项为默认项（或默认值）。
（3）在选择所需的选项时只需键入对应选项的大写字母。例如在选择“直径
（D）”时，只键入D。

## Slide 44
Part.5
常用的辅助绘图工具

## Slide 45
利用AutoCAD绘图软件，绘制如图所示无尺寸矩形，并在不作任何辅助线的情况下，绘制位于矩形中心的无尺寸圆。
任务描述

## Slide 46
任务目标
（1）能够掌握AutoCAD的【草图设置】的设置方法。
（3）树立多途径解决问题的意识，提高学生主动思考，灵活解决问题的能力。
（2）能利用极轴追踪、对象捕捉、动态输入等辅助命令，快速、精确定位，提升图形的绘制效率。

## Slide 47
1. 设备、工具准备
计算机。
2. 任务分析
该平面图形中的矩形是无尺寸矩形，在不绘制任何辅助线的前提下，可以通过对象捕捉和极轴追踪，来确定无尺寸圆的圆心位置。
任务实施

## Slide 48
一、光标坐标
知识链接
在状态栏的最左侧，动态显示了光标当前的坐标。单击该处可以开启（显示）或关闭（不显示）
二、捕捉
单击状态栏上【捕捉】按钮 或按下 F9 键，可控制捕捉的开启或关闭。
三、栅格
单击状态栏上【栅格】按钮 或按下 F7 键可控制栅格的开启或关闭。
四、正交
单击状态栏上【正交】按钮 或按下 F8 键可控制正交模式开启或关闭。

## Slide 49
五、对象捕捉
知识链接
单击状态栏上【对象捕捉】按钮 或按下F3键，执行对象捕捉设置，可以在对象上的精确位置指定捕捉点。
六、极轴
单击状态栏上【极轴】按钮 或按下F10键，执行极轴追踪设置。

## Slide 50
七、对象捕捉追踪
知识链接
单击状态栏中【对象捕捉追踪】按钮 或按下F11键，打开对象捕捉追踪功能。
八、参数化绘图工具
几何约束：控制对象相对于彼此的关系，
如：平行、垂直、共线等
标注约束：控制对象的具体尺寸，如：距离、长度、角度和半径值等

## Slide 51
知识链接
先使用几何约束确定图形的形状，再使用标注约束确定图形的尺寸。常用的约束操
作工具栏如图所示。
参数化工具栏 几何约束工具栏 标注约束工具栏

## Slide 52
知识链接
1. 添加几何约束
2. 删除或释放几何约束
3. 添加标注约束
4. 约束显示控制
参数管理器

## Slide 53
Part.6
图形的修改和编辑

## Slide 54
根据如图所示给出的平面图形，利用AutoCAD绘图软件，绘制平面图形。
任务描述

## Slide 55
任务目标
（1）能运用复制、偏移、镜像、阵列等编辑命令绘制图形。
（3）培养严谨、认真的职业素养，并能进行经验总结与积累。
（2）能掌握移动、旋转、比例缩放、镜像等夹点编辑的应用方法。

## Slide 56
1. 设备、工具准备
计算机。
2. 任务分析
通过图形分析，该图形涉及直线、圆、修剪、偏移、阵列、夹点编辑 | 旋转、比例缩放等绘图和修改命令，其中长度为31的直线使用【比例缩放】|【参照】命令绘制。
任务实施

## Slide 57
一、选择对象
知识链接
1.单选
单选
2.指定举行选择区域
窗口选择
交叉选择
3.循环选择
选择集

## Slide 58
二、常用图形编辑命令
知识链接
常用的编辑命令在【修改】工具栏上
三、用夹点编辑
夹点编辑共有五种方式，即拉伸、移动、旋转、比例缩放和镜像

## Slide 59
Part.7
在AutoCAD中进行尺寸标注

## Slide 60
根据要求建立任务七样式的样板文件，要求：
1.设置绘图界限为A4，
2.设置图形单位，要求：
（1）长度类型为毫米，精度为0.000；
（2）角度类型为十进制度数，精度为0.0。
3.设置图层、线型。要求：
（1）层名：中心线；颜色：红；线型：Center；线宽：0.35。
（2）层名：虚线；颜色：黄；线型：Hidden ；线宽：0.35。
（3）层名：细实线；颜色：蓝；线型：Continuous；线宽：0.35。
（4）层名：粗实线；颜色：白；线型：Continuous；线宽：0.70。
4.设置文字样式（使用大字体gbcbig.shx)
（1）样式名：数字；字体名：Gbeitc.shx；文字宽的系数：1；文字倾斜角度：0
（2）样式名：汉字；字体名：Gbenor.shx；文字宽的系数：1；文字倾斜角度：0
5.设置尺寸标注父样式。
（1）【样式名】机械样式；
（2）【箭头大小】设为3；
（3）【文字样式】设为已经建立的“数字”样式；
（4）【文字高度】设为3.5。
6.设置“机械样式”父样式的“角度”标注子样式。
（1）【用于】角度标注；
（2）【文字对齐】设为水平。
7.绘制边框及标题栏，保存为样板文件。
任务描述

## Slide 61
任务目标
（1）会设置绘图环境并满足国家标准的要求；
（3）培养学生增强标准意识。
（2）会制作和使用样板图。

## Slide 62
1. 设备、工具准备
（1）绘图工具：AutoCAD2020版软件
（2）电脑
2. 任务分析
绘图环境的设置包含图形界限、单位、图层、文字样式和标准样式的设置，样板图文件后缀名为“.dwt”。
任务实施

## Slide 63
一、国家标准GB/T14665-2012《机械工程CAD制图规则》简介
知识链接
国家标准《机械工程 CAD制图规则》是对机械工程图样用计算机绘制的补充规定，是指导CAD制图、开发与应用的标准，绘制CAD图样时应予遵守。
1.图线组别
绘制机械工程的CAD图时，图线宽度分为5组，一般优先采用第4组。

## Slide 64
知识链接
2.图线
颜色屏幕上显示的图线，一般应按下表中提供的颜色显示，并要求相同类型的图线应采用同样的颜色。

## Slide 65
知识链接
3.字体
CAD工程图中所使用的字体，应按GB/T 13362.4~13362.5—1992和GB/T14691—1993的规定要求。数字和字母一般应以斜体输出，汉字一般用正体输出，并采用国家正式公布和推行的简化字。小数点和标点符号（除省略号和破折号为两个字位外）均为一个符号一个字位。
注：h=汉字、字母和数字的高度。

## Slide 66
知识链接
4.图样中各种线型在计算机中的分层
图样中各种线型在计算机中的分层标识可参照如下执行。

## Slide 67
知识链接
二、图层
在AutoCAD图形文件中，每种实体都有属性，属性包括图层、线型、颜色、线宽等。AutoCAD中线型等图形组织是通过属性的控制实现的。
1.基本概念及特点
图层可以想象为没有厚度的透明薄片。应将具有相同属性（颜色、线型等）的实体放在一个图层上，一幅图可以分解为若干个不同的图层。将所有图层叠在一起，就可以显示出整个图形。
图层的特点：
（1）可以由用户命名设定图层。系统提供初始设定的图层为0层。
（2）当前作图所在的图层称为当前层。当前层只能是一个，但当前层可以切换。
（3）每设定一个图层，即设定了该图层的颜色(例如白色）和线型(例如实线），图层的颜色和线型可以修改。一般来说，在一个图层上绘制图形，应具有该图层的颜色和线型。
（4）各图层具有相同的坐标系，可精确地互相对齐。
（5）图层可以进行管理，包括：打开/关闭，关闭的图层上的实体不可见;冻结/解冻，冻结的图层上的实体不可见，并且在重新生成图形时不参加计算，不能设置为当前层;锁定/解锁，锁定的图层上的实体可见，但不能编辑。

## Slide 68
知识链接
2、图层、线型、颜色、线宽的设置
单击【图层】工具栏中 图标，弹出【图层特性管理】对话框。
（1）设置图层
第一步在【图层特性管理器】对话框中单击2按钮，系统将建立一名为“图层1”的层。
第二步键入用户所需层名。
第三步设置颜色。单击要设置层的颜色小方框，弹出【选择颜色】对话框，选择所需颜色，单击【确定】按钮，返回【图层特性管理器】对话框。
第四步设置线型。选择要设置线型的图层，单击【线型】列下的【Continuous】，弹出【选择线型】对话框，选择所需线型，单击【确定】按钮，返回【图层特性管理器】对话框。
第五步设置线宽。单击要设置层【线宽】列对应项，弹出【线宽】对话框，选择所需要的线宽，单击【确定】按钮，返回【图层特性管理器】对话框。

## Slide 69
知识链接
（2）调入线型
第一步单击【线型】下对应的【Continuous】，弹出【选择线型】对话框。
第二步在【选择线型】对话框中单击【加载…】按钮，弹出【加载或重载线型】对话框，，该对话框列出了存放在acadiso.lin或Acad.lin文件中的线型。
第三步选择线型。先按住【Ctrl】键，再用鼠标左键选择所需线型。我国标准是等同采用ISO 制定的，因此应该选用acadiso.lin线型库文件中的ISO线型。如：细虚线选ACAD_ISO02W100线型，细点画线选 CENTER2线型。被选中的线型高亮显示。
第四步单击【确定】按钮，返回【选择线型】对话框。
第五步 在【选择线型】对话框中单击【确定】按钮，返回【图层特性管理器】对话框。

## Slide 70
知识链接
三、样板图的制作
（1）设置图形边界
在【格式】下拉菜单中选择【图形界限】，输入左下角坐标为(0，0) ，右上角坐标为(210，297)。
（2）设置图层
单击【图层】工具栏中 图标，在【图层特性管理器】对话框中，根据机械工程 CAD制图标准，建立表中所列的图层和线型。

## Slide 71
知识链接
（3）文字样式的设置
设置两种文字样式，分别用来书写汉字和数字。设置方法如下：
在【格式】菜单中选取【文字样式(S)...】选项或单击【样式】工具栏中的 按钮，弹出【文字样式】对话框。
单击【新建(N)...】按钮，在弹出的【新建文字样式】对话框【样式名】栏中输入“HZ”作为样式名，单击【确定】按钮返回文字样式对话框，选中【使用大字体(U)】，在 SHX 字体下拉列表中选择gbenor.shx(国标工程字)，在大字体中选择gbcbig.shx，单击【应用(A)】按钮，再按上述步骤设置名称为“DIM”样式，字体选择gbeitc.shx(国标斜体字)，单击【关闭(C)】按钮退出对话框完成设置。

## Slide 72
知识链接
（4）设置尺寸标注样式
单击 按钮，弹出【标注样】对话框，选择要修改的样式，单击【修改】按钮，弹出【修改标注样式】对话框，单击【文字】标签，将【文字样式】改为“DIM”，在【文字对齐(A)】区选择【ISO标准】，结果如图23所示。其他标签的内容可根据需要进行修订。

## Slide 73
知识链接
（5）保存样板图
单击 按钮，弹出【图形另存为】对话框。
【在文件类型(T)】下拉列表框中选【AutoCAD图形样板文件(* .dwt)】，在文件名文本框中键入“A4样板图”，单击【保存(S)】按钮，这时屏幕出现【样板说明】对话框，键入样板文件的描述，并选择测量单位。
（6）样板图的调用
使用New命令，或单击 按钮，弹出【选样板】对话框，选择需要的样板文件。这时所画的图形便以所选择的样板图为样板。

## Slide 74
Part.8
平面图形绘制综合举例

## Slide 75
根据给出的平面图形，利用AutoCAD绘图软件，绘制该平面图形，并标注尺寸。
任务描述

## Slide 76
任务目标
掌握AutoCAD的绘图、修改、标注等工具，应用平面图形的分析方法，熟练应用AutoCAD软件绘制复杂平面图形。

## Slide 77
1. 设备、工具准备
（1）绘图工具：AutoCAD2020版软件
（2）电脑
2. 任务分析
通过图形分析，该图形涉及直线、圆、修剪、偏移、对象捕捉和对象追踪、尺寸标注等命令的使用。其中的中间圆弧R50，两个连接圆弧R30，需通过与其连接的已知线段和圆弧的几何关系，构造辅助线和辅助圆，来确定其圆心位置。
任务实施

## Slide 78
一、绘制平面图形
知识链接
1．调用样板图
根据该图形的大小，选用A4图幅，单击 按钮，选择已保存的 A4.dwt样板图。
2．作图第一步画已知线段，如图a所示。
(1）用直线命令画定位线，平行线可以用偏移命令绘制。
(2）用圆命令画ϕ15，ϕ30，R18的圆。
(3）用复制命令3复制10的圆，以圆心为基点，以交点为目标点。

## Slide 79
知识链接
第二步画中间线段，如图b所示。
（1）用圆命令以ϕ15的圆心圆为圆心，画R32为半径，作辅助圆与左侧基准线相交，从而得到R50圆弧圆心。
（2）用圆命令分别画R50的圆。

## Slide 80
知识链接
第三步画连接线段，如图c所示。
用圆命令以ϕ15的圆心圆为圆心，画R48为半径作辅助圆，
用圆命令以左侧基点为圆心，画R30为半径作辅助圆与R48辅助圆相交，从而得到R30圆弧圆心。
（4）用偏移命令，设偏移40，选取底部基线向上偏移。
（5）用圆命令以ϕ50的圆心圆为圆心，画R80为半径作辅助圆与偏移后基线相交，确定R30圆弧圆心，并用剪切命令修剪至图示的样子。

## Slide 81
知识链接
第四步整理并标注尺寸，如图d所示。
（1）将中心线置换到相应层上，选取所有的中心线。在图层下拉列表中选05层，此时中心线将显示到05层，再按两下【Esc】键取消选择。用同样的方法将细虚线置换到04层。
（2）标注尺寸，用相应的尺寸标注命令分别标注尺寸。

## Slide 82
谢谢观看