## Slide 1
机械制图 （第三版）
北京出版社

## Slide 2
模块三
点、直线和平面的投影

## Slide 3
目 录/上篇 基础进阶模块
任务一 投影法及三视图的形成
任务二 点的投影图的求作
任务三 直线的投影求作
任务四 平面的投影求作

## Slide 4
Part.1
投影法及三视图的形成

## Slide 5
按照老师所给的模型制作三投影面模型，并标上各部分名称。手电筒分别将圆球和硬电线从不同方向向三投影面投影，观察投影的形状变化和规律，完成表 3.1 的填空。
任务描述

## Slide 6
（1）能区分出三投影体系，总结正投影法的基本原理和基本特性。
（2）能初步建立起空间的概念，开始培养空间想象力。
任务目标

## Slide 7
1. 设备、工具准备
每小组准备 400 mm×400 mm 的硬纸一张、剪刀、细线、胶带纸、10 mm 的圆球、100 mm 长的硬电线和手电筒。
2. 任务分析
在日常生活中，常见到物体被阳光或灯光照射后，会在地面和墙壁上留下一个灰黑的影子，这个影子只能反映物体的轮廓，却表达不出物体的形状和大小。人们将这种现象进行科学的抽象，总结出了影子与物体之间的几何关系，进而形成了投影法，使在图纸上表达物体形状和大小的要求得以实现。
任务实施

## Slide 8
一、概述
投影法是指投射线通过物体，向选定的面投射，并在该面上得到图形的方法。
如图 3.1 所示，设定平面 P 为投影面，不属于投影面的定点 S 为投射中心。过空间点 A 由投射中心可引直线 SA，SA 称投射线。投射线 SA 与投影面 P 的交点 a，称空间点A 在投影面 P 上的投影。（注：空间点以大写字母表示，如 A、B、C，其投影用相应的小写字母表示，如 a、b、c）。
知识链接

## Slide 9
二、投影法的分类
1. 中心投影法
投影中心距离投影面在有限远的地方，投影时投影线汇交于投影中心的投影法称为中心投影法，如图 3.2 所示。
2. 平行投影法
投影中心距离投影面在无限远的地方，投影时投影线都相互平行的投影法称为平行投影法。根据投影线与投影面是否垂直，平行投影法又可以分为两种：
（1）斜投影法——投影线与投影面相倾斜的平行投影法，如图 3.3 所示。
（2）正投影法——投影线与投影面相垂直的平行投影法，如图 3.4 所示。
知识链接

## Slide 10
三投影面体系由三个相互垂直的投影面组成，其中 V 面称为正立投影面，简称正面；H 面称为水平投影面，简称水平面；W面称为侧立投影面，简称侧面。
1. 三投影面体系
三投影面体系内，分别向三个投影面投射。
2. 三视图的形成
物体有长、宽、高三个方向的尺寸。物体左右间的距离为长度，前后间的距离为宽度，
上下间的距离为高度。
3. 三视图之间的度量对应关系
物体有上、下、左、右、前、后六个方位，如图 3.7 所示，主视图能反映物体的左右和上下关系，左视图能反映物体的上下和前后关系，俯视图能反映物体的左右和前后关系。
4. 三视图与物体方位的对应关系
三、三视图的形成

## Slide 11
Part.2
点的投影图的求作

## Slide 12
（1）根据空间点的坐标 A（20，15，8），求出点的三面投影。
（2）求作 A 点和 B 点的第三面投影。
（3）根据 A、B 两点的三面投影，判断 A、B 两点的空间位置，如图 3.9 所示。
任务描述

## Slide 13
（1）能根据点的两面投影作出其第三面投影，从而掌握点的投影的作法和规律。
（2）能初步培养起空间想象力。
任务目标

## Slide 14
1. 设备、工具准备
（1）绘图工具：铅笔、三角板、圆规等。
（2）绘图纸。
2. 任务分析
任何平面立体的表面都包含点、直线和平面等基本要素。因此研究点、直线和平面等几何元素的投影，对画图和看图具有十分重要的意义。而点是最基本的几何元素。
任务实施

## Slide 15
一、点的三面投影
如图 3.10（a）所示，第一分角内有一点 A，将其分别向 V、H、W 面投射，即得点的三面投影。其中，V 面上的投影称为正面投影，记为 a′；H 面上的投影称为水平投影，记为 a；W 面上的投影称为侧面投影，记为 a″。移去空间点 A，保持 V 面不动，将 H 面绕 OX 轴向下旋转 90°，W 面绕 OZ 轴向右旋转 90°，与 V 面处于同一平面，得到点 A 的三面投影图如图 3.10（b）所示。图中OY 轴被假想地分为两条，随 H 面旋转的称为 OYH 轴，随 W 面旋转的称为 OYW 轴。投影图中不必画出投影面的边界，如图 3.10（c）所示。
知识链接

## Slide 16
二、点的三面投影与直角坐标的关系
如图所示，若将三投影面体系当作笛卡儿直角坐标系，则投影面 V、H、W 相当于坐标面，投影轴 OX、OY、OZ 相当于坐标轴 X、Y、Z，原点 O 相当于坐标原点 O。原点把每一个轴分成两部分，并规定：OX 轴从 O 向左为正，向右为负；OY 轴向前为正，向后为负；OZ 轴向上为正，向下为负。因此，第一分角内点的坐标值均为正。
知识链接

## Slide 17
三、点的三面投影规律
如图（a）所示，将点 A 置于三面投影体系中，自点 A 分别向三个投影面作垂线，它们的垂足就是点 A 分别在三个投影面上的投影。点 A 在水平面 H 上的投影为 a；点 A在正面 V 上的投影为 a′；点 A 在侧面 W 上的投影为 a″。空间点用大写字母表示，并规定水平投影用相应的小写字母表示，正面投影用相应的小写字母上加一撇表示，侧面投影用相应的小写字母加两撇表示。
知识链接

## Slide 18
四、两点间的相对位置
空间两点的相对位置，是指这两点在空间的左右（X）、前后（Y）、上下（Z）三个方向上的相对位置。要在投影图上判断空间两点的相对位置，应根据两点的各个同面投影关系和坐标差来确定。由图3.11中A、B两点的正面和水平面投影可知xA＞xB，所以点A在点B的左方；由A、 B 两点的水平面和侧面投影可知 yA＞yB，故 A 点在 B 点的前方；由 A、B 两点的正面和侧面投影可知 zA＞zB，故点 A 在点 B 的上方。
知识链接

## Slide 19
五、重影点及其可见性
当空间两点位于某一投影面的同一投射线上时，则两点在该投影面上的投影重合，称这两点为该投影面的重影点。在三面投影体系中，三个投影面均可有重影点。H 面的重影点称水平重影点，V 面的重影点称正面重影点，W 面的重影点称侧面重影点。它们的投影特性如图3.12所示。
知识链接

## Slide 20
Part.3
直线的投影求作

## Slide 21
（1）说说直线相对于一个投影面有几种位置，各种位置投影情况及其图样特性如何，完成表 3.2 的填写。
任务描述
（2）根据直线的二面投影作出第三面投影并完成填空。
AB 为 线 CD 为 线

## Slide 22
（1）能根据给出的直线的投影，快速判断直线相对于投影面的位置，从而掌握各种位置直线的投影特性。
（2）进一步建立起空间想象力的概念。
任务目标

## Slide 23
1. 设备、工具准备
（1）绘图工具：铅笔、三角板、圆规等。
（2）绘图纸。
2. 任务分析
一般来说，直线的投影仍是直线。特殊情况下，直线的投影积聚成一点。求作直线的投影时可分别作出直线两端点的三面投影，然后将同一投影面上的投影连接起来，即得到直线的三面投影。
任务实施

## Slide 24
一、直线的投影
直线的投影可由属于该直线的两点的投影来确定。一般用直线的投影表示直线的投影，即作出直线段上两端点的同面投影连线即为直线段的投影，如图3.14所示。
知识链接

## Slide 25
一、直线的投影
根据直线在投影面体系中对三投影面所处的位置不同，可将直线分为一般位置直线、投影面平行线和投影面垂直线三类。其中，后两类统称为特殊位置直线。直线对 H、V、W 三投影面的倾角，分别用 α、β、γ 表示。
知识链接
1. 投影面平行线的投影
投影面平行线中，与正面平行的直线称为正平线，与水平面平行的直线称为水平线，与侧平面平行的线称为侧平线。
2. 投影面垂直线的投影
投影面垂直线中，与正面垂直的直线称为正垂线，与水平面垂直的直线称为铅垂线，与侧平面垂直的直线称为侧垂线。
3. 一般位置直线的投影
直线与三个投影面都处于倾斜位置，称为一般位置直线。一般位置直线在三个投影面上的投影都不反映实长，而且于投影轴的夹角也不反映空间直线对投影面的夹角。

## Slide 26
1. 点从属于直线
（1）点从属于直线，则点的各面投影必从属于直线的同面投影。
（2）从属于直线的点分割线段之长度比等于其投影分割线段投影长度之比。
三、点与直线
2. 点不从属于直线
若点不从属于直线，则点的投影不具备上述性质。
如图 3.17 所示，虽然 k 从属于 ab，但 k′ 不从属于 a′b′，故点 K 不从属于直线 AB。

## Slide 27
空间两直线相交，交点 K 是两直线的共有点，K 点的投影，符合点的投影规律。
1. 两直线相交
两直线空间平行，投影面上的投影也相互平行。
2. 两直线平行
空间两直线不平行又不相交时称为交叉。交叉两直线的同面投影可能相交，但它们各个投影的交点不符合点的投影规律。
3. 两直线交叉
四、两直线的相对位置

## Slide 28
Part.4
平面的投影求作

## Slide 29
（1）说说平面相对于一个投影面有几种位置，各种位置投影情况及其图样特性如何，完成表 3.5 的填写。
任务描述
（2）根据平面的二面投影作出第三面投影，如图 3.21 所示。

## Slide 30
（1）能根据给出的平面投影，快速判断平面的空间位置，从而掌握各种位置平面的投影特性。
（2）固化空间思维意识。
任务目标

## Slide 31
1. 设备、工具准备
（1）绘图工具：铅笔、三角板、圆规等。
（2）绘图纸。
2. 任务分析
不属于同一直线的三点可确定一平面。因此，平面可以用任何一组几何要素的投影来表示。在投影图中，常用平面图形来表示空间的平面。
任务实施

## Slide 32
一、平面的表示法
通常用平面上的点、直线或平面图形等几何元素的投影来表示平面的投影，如图 3.23所示。
知识链接

## Slide 33
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
如图 3.24 所示，△ABC 倾斜于 V、H、W 面，是一般位置平面。
1. 一般位置平面
二、各种位置平面的投影

## Slide 34
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
表3.6 列出了三种投影面垂直面的立体图、投影图和投影特性。
2. 投影面垂直面
二、各种位置平面的投影

## Slide 35
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
表 3.7 列出了三种投影面平行面的立体图、投影图和投影特性。
3. 投影面平行面
二、各种位置平面的投影

## Slide 36
谢谢观看