## Slide 1
机械制图 （第三版）
北京出版社

## Slide 2
模块五 组合体

## Slide 3
目 录/上篇 基础进阶模块
任务一 组合体的分解与初步剖析
任务二 支座的绘制
任务三 读组合体视图
任务四 AutoCAD绘制组合体三视图

## Slide 4
Part.1
组合体的分解与初步剖析

## Slide 5
分析如图 5.1 所示组合体，并指出组合体各组成部分的组合、连接形式。
任务描述

## Slide 6
（1）能掌握组合体的概念，组合体组合、连接形式。
（2）会用形体分析法分析组合体问题。
（3）养成严谨的思维习惯，从文字中了解所表达的内涵，提升学习能力。
任务目标

## Slide 7
1. 设备、工具准备
（1）绘图工具：铅笔、三角板、圆规等。
（2）绘图纸。
2. 任务分析
学习组合体的相关内容，都可以采用“先分后合”的方法。即假想将组合体分解成若干个基本形体，然后按其相对位置逐个分析各基本体的投影，综合起来，即得到整个组合体的投影。
任务实施

## Slide 8
一、组合体的概念
任何复杂的形体，都可以看成是由一些基本的形体按照一定的连接方式组合而成的。这些基本形体包括棱柱、棱锥、圆柱、圆锥、球和圆环等。由基本形体组成的复杂形体称为组合体。
知识链接

## Slide 9
二、组合体的组成方式
组合体的组成方式有切割和叠加两种形式。常见的组合体则是这两种方式的组合。如图 5.2 所示。
无论以何种方式构成组合体，其基本形体的相邻表面都存在一定的相互关系。其形式一般分为平行、相切、相交等基本情况。
知识链接

## Slide 10
三、形体分析法
形体分析法是解决组合体问题的基本方法。所谓形体分析就是将组合体按照其组成方式分解为若干基本体，以便弄清楚每个基本形体的形状、它们之间的相对位置和表面间的相互关系，这种方法称为形体分析法，在画图读图和标注尺寸的过程中，常常要运用形体分析法。
知识链接

## Slide 11
Part.2
支座的绘制

## Slide 12
（1）运用形体分析法画出组合体的三视图（尺寸按轴测图量取），如图 5.4 所示。
（2）在上面画出的三视图中完整标注尺寸。
任务描述

## Slide 13
任务目标
（1）能运用形体分析法绘制组合体三视图。
（2）能运用形体分析法正确、完整、清晰地为组合体标注尺寸。
（3）形成逻辑思维方式，养成逻辑思维习惯。

## Slide 14
1. 设备、工具准备
（1）绘图工具：铅笔、三角板、圆规等。
（2）绘图纸：A4 绘图纸一张。
2. 任务分析
看到组合体实物（或轴测图）后，首先应对它进行形体分析。要搞清楚它的前后、左右和上下六个面的形状，并根据其结构特点，想一想大致可以分成几个组成部分，他们之间的相对位置关系如何，是什么样的组合形式等。并延续使用形体分析法对组合体三视图进行尺寸标注。
任务实施

## Slide 15
一、组合体三视图的画法
知识链接
（一）画组合体三视图的方法和步骤
下面以图 5.5 所示轴承座为例，介绍画组合体三视图的一般步骤和方法。
1. 形体分析
2. 选择视图
3. 选择图纸幅面和比例
4. 布置视图，画作图基准线
5. 画底稿
6. 检查、描深

## Slide 16
一、组合体三视图的画法
知识链接
（二）画图举例
【例 5-1】画出切割型组合体的三视图，如图 5.7（a）所示。

## Slide 17
要掌握组合体的尺寸标注，必须先了解基本形体的尺寸标注方法。常见基本形体的尺寸注法。在标注基本形体的尺寸时，要注意定出长、宽、高三个方向的大小。
（一）基本形体的尺寸标注
基本形体上切口、开槽或穿孔等，一般只标注截切平面的定位尺寸和开槽或穿孔的定形尺寸，而不标注截交线的尺寸。图中打“×”的是错误的。
（二）切割体和相贯体的尺寸标注
1. 尺寸标注要完整
2. 标注尺寸要清晰
（三）组合体的尺寸标注
二、组合体三视图的尺寸标注

## Slide 18
Part.3
读组合体视图

## Slide 19
（1）根据主、俯视图构思出两个不同形状的形体，如图 5.18 所示，并画出左视图。
（2）比较物体的相对表面位置，在立体图上标出相对应的 A、B、C、D 面，在三视图上表示出 P 面，如图 5.19 所示。
任务描述

## Slide 20
任务目标
（2）空间想象能力与空间思维能力进一步提升，形成空间对平面、平面对空间的自由转换。
（1）能运用形体分析法和线面分析法，看懂中等复杂组合体的视图。

## Slide 21
1. 设备、工具准备
（1）绘图工具：铅笔、三角板、圆规等。
（2）绘图纸。
2. 任务分析
画图和读图是学习本课程的两个重要环节。画图是把空间形体用正投影方法表达在平面上；读图则是运用正投影法，根据视图想象出空间形体的结构形状。所以，要能正确、
迅速地读懂视图，必须掌握读图的基本知识和基本方法，培养空间想象力，并通过不断
实践，逐步提高读图能力。
任务实施

## Slide 22
一、读图的基本知识
1. 几个视图联系起来看
一般情况下，一个视图不能完全确定物体的形状。如图 5.20 所示的五组视图，它们的主视图都相同，但实际上是五种不同形状的物体。
知识链接

## Slide 23
一、读图的基本知识
2. 寻找特征视图
所谓特征视图，就是把物体的形状特征及相对位置反映得最充分的那个视图。例如图 5.20 中的俯视图及图 5.21 中的左视图。找到这个视图，再配合其他视图，就能较快地认清物体了。
知识链接

## Slide 24
一、读图的基本知识
3. 了解视图中的线框和图线的含义
弄清视图中图线和线框的含义，是看图的基础。下面以图 5.23 为例说明。视图中每个封闭线框，可以是形体上不同位置平面和曲面的投影，也可以是孔的投影。如图 5.23 中 A、B 和 D线框为平面的投影，线框 C 为曲面的投影，而图 5.22 中俯视图的圆线框则为通孔的投影。
知识链接

## Slide 25
二、读图的基本方法
知识链接
3. 组合体读图方法小结
由上述例题可以看出，组合体读图的一般步骤是：
（1）分线框，对投影。
（2）想形体，变位置。
（3）线面分析攻难点。
（4）综合起来想整体。
1. 形体分析法
形体分析法是读图的基本方法。一般是从反映物体形状特征的主视图着手，对照其他视图，初步分析出该物体是由哪些基本体以及通过什么连接关系形成的。
2. 线面分析法
当形体被多个平面切割，形体平面不规则或在某视图中形体结构的投影关系重叠时，应用形体分析往往难以读懂。这时，需要运用线、面投影理论来分析物体的表面形状、面与面的相对位置以及面与面之间的表面交线，并借助立体的概念来想象物体的形状。

## Slide 26
Part.4
AutoCAD绘制组合体三视图

## Slide 27
利用AutoCAD绘图软件，绘制如图所示的组合体三视图。
任务描述

## Slide 28
任务目标
1.能利用极轴追踪、对象捕捉、动态输入等辅助命令，利用45°辅助线、对象追 踪等方法，熟练绘制组合体三视图。
2.培养学生具备大局意识、团队意识、沟通意识 。

## Slide 29
1. 设备、工具准备
计算机
2. 任务分析
通过根据形体分析法，分线框对投影，分别画出组合体各组成部分的三面投影，并按照 各部分的连接关系，利用【修剪】和【删除】命令最终完成图
任务实施

## Slide 30
一、绘制平面图形
知识链接
AutoCAD画组合体三视图的步骤与手工绘图基本相同，关键是作图时如何保证 尺寸准确，视图间的投影关系正确，特别是左视图与俯视图之间的宽相等。常用的方 法有以下几种。
（1）辅助线法：为保证俯视图和左视图的宽相等，常采用作45°辅助线的方式。
（2）对象追踪法：在有一个视图的基础上，采用自动追踪的功能，可画出“长对正， 高平齐”的线条。
（3）构造线画轮廓法：用构造线画定位线和基本轮廓。
（4）平行线法：运用偏移命令量取尺寸。
（5）视图旋转法：为实现宽相等，也可采用复制视图并旋转90°，再用【对象追踪】 绘制视图。
（6）坐标输入法：通过输入坐标的形式控制图形的位置和大小。
其中，以辅助线法和对象追踪法最为常用。

## Slide 31
知识链接
具体步骤如下。
1. 调用样板图
根据物体的尺寸选用A4样板图。同时打开【草图设置】对话框，设置【对象追踪】 模式，再启用【极轴追踪】和【对象追踪】，以方便取点。
2. 画底板
在01层上先画好底板的三视图。使用【直线】或【矩形】命令即可画出三个矩形 线框。画好后用【圆角】命令画倒圆角。结果如图（a）所示。
3. 画空心圆柱，并补全底板上的小孔
（1）画图前，应定出空心圆柱的轴线位置。将05层设置为当前层，在主视图上画出 对称中心线，俯视图上画出对称线，左视图上画出轴线。可先画出主、俯视图上的一条 竖直线及主、左视图上的一条水平线，等画完该图后，再用【打断】命令折断多余的中 心线，如图（b）所示。

## Slide 32
知识链接
（2）打开 02层。分别延长俯视图的上边线及左视图的左边线，使其交于一点。然 后过该点作一条45°的辅助线，以便用宽相等在俯、左视图间相互求作投影，如图（b）所示。
（3）画出空心圆柱的主、侧视图（可见轮廓）。打开01层，用【圆】命令画出上部的 两个圆，再用【直线】命令从点b画直线（从点a追踪到点b）。用光标拖动导向，输入 相关距离即可画出空心圆柱的主、俯视图的可见轮廓，如图（b）所示。
（4）画出空心圆柱的左视图（可见轮廓）。打开02层，从c、d两点画水平线与辅助 线相交。打开01层，从f点向右画线（从点e追踪到点f。用光标拖动导向，输入相关 距离即可画出空心圆柱的左视图可见轮廓，结果如图（c）所示。

## Slide 33
知识链接
（5）画出底板上的两个圆孔。用【圆】命令画出圆孔的俯视图。
命令：_Circle 指定圆的圆心或[三点（3P）/两点（2P）/相切、相切、半径（T）]：使 用目标捕捉工具捕捉底板上右侧圆的圆心
指定圆的半径或[直径（D）]：3.5
画出右边圆后，用同样的方法或使用【镜像】命令画出左边圆。再打开05层，用 【直线】命令通过投影规律画出主、左两个视图上的轴线。然后删去多余线条，结果如 图（c）（ d）所示。
（6）设置 04层为当前层，画出图中相关的细虚线。主、俯视图上的细虚线可用【直 线】命令结合对象追踪画出。而两圆孔的左视图则必须先画出辅助线，再画出其左视图，结果如图（d）所示。

## Slide 34
4. 画支承板
画支承板的方法与画圆筒类似，注意画图前先用【修剪】或【删除】命令去掉图中 多余的线条，结果如图（e）所示。再用【修剪】或【删除】命令整理图形，用【圆 弧】命令画出左视图上的不可见投影虚线圆弧，用【直线】命令画出支承板后端面的不可见的俯视图细虚线，结果如图（f）所示。
知识链接

## Slide 35
5. 画三角形肋板
肋板的主、俯视图可迅速画出，左视图仅需确定其前端位置和上端位置。从图（g）中画辅助线，即可找出其前端在左视图上的位置；从主视图肋板最高位置画辅 助线可定出其左视图上端位置，然后画图就简单了，结果如图（g）所示。
6. 检查整理
查看是否有多余线条，若有线型不符合要求的，要将其修改到相应的图层上，完成全图，如（h）所示。
知识链接

## Slide 36
谢谢观看