## Slide 1
机械制图 （第三版）
北京出版社

## Slide 2
模块七
机件的基本表示法

## Slide 3
目 录/上篇 基础进阶模块
任务一 基本视图的辨别和向视图的绘制
任务二 剖视图的画法及标注
任务三 绘制阶梯轴的移出断面图
任务四 画出退刀槽局部放大图
任务五 用简化画法改画机件视图
任务六 综合应用图样表示法绘制机件视图
任务七 AutoCAD绘制剖视图

## Slide 4
Part.1
基本视图的辨别和向视图的绘制

## Slide 5
（1）选择正确的左视图和右视图并作出 F 向视图，如图 7.1 所示。
（2）选择正确的 A 向局部视图，如图 7.2 所示。
（3）指出图中的错误，作出正确的标注及图形。
任务描述

## Slide 6
任务目标
理解并掌握基本视图、向视图的概念、画法和标注规定，了解各种表示法的具体应用。
能根据局部视图、斜视图的概念、画法要求，准确地绘制零件的局部视图和斜视图。
（3）能合理选用适当的表达方式，培养视图审美及整体观。
3
2
1

## Slide 7
1. 设备、工具准备
（1）绘图工具：铅笔、三角板、圆规等。
（2）绘图纸。
2. 任务分析
在三视图的基础上，增加了与之投射方向相对的三个视图，形成了六个基本视图，用以表达结构形状比较复杂的物体。
任务实施

## Slide 8
一、基本视图
对于形状比较复杂的机件，用两个或三个视图尚不能完整、清楚地表达它们的内外形状时，则可根据国标规定，在原有三个投影面的基础上，再增设三个投影面，组成一个正六面体，这六个投影面称为基本投影面，如图 7.4 所示。机件向基本投影面投射所得到的视图，称为基本视图。这样，除了前面已介绍过的主视图、俯视图、左视图三个视图外，还有后视图——从后向前投射，仰视图——从下向上投射，右视图——从右向左投射。
知识链接

## Slide 9
二、向视图
在实际制图时，由于考虑到各视图在图纸中的合理布局问题，如不能按图 7.5 配置视图或各视图不画在同一张图纸上时，应在视图的上方标出视图的名称“×”（这里“×”为大写拉丁字母代号）并在相应的视图附近用箭头指明投射方向，并注上同样的字母，这种视图称为向视图。向视图是可以自由配置的视图，如图 7.7 所示。
知识链接

## Slide 10
三、斜视图
图 7.8（a）是压紧杆的三视图。由于压紧杆的耳板是倾斜的，所以它的俯视图和左视图都不反映实形，表达不够清楚，画图又比较困难，读图也不方便。为了清晰地表达压紧杆的倾斜结构，可以如图 7.8（b）所示，加一个平行于倾斜结构的正垂面作为新投影面，沿垂直于新投影面的箭头 A 方向投射，就可以得到反映倾斜结构实形的投影。这种将机件向不平行于基本投影面的平面投射所得到的视图称为斜视图。因为画压紧杆的斜视图只是为了表达其倾斜结构的实形，故画出其实形后，就可以用波浪线断开，不必画出其余部分的视图，如图 7.9（a）所示。
知识链接

## Slide 11
四、局部视图
将机件的某一部分向基本投影面投射所得到的视图称为局部视图。
画局部视图时应注意：
（1）画局部视图时可按向视图的配置形式配置并标注。
（2）局部视图的断裂边界应以波浪线（NO.01.1 线型）或双折线（NO.01.1 线型）来表示。
知识链接

## Slide 12
Part.2
剖视图的画法及标注

## Slide 13
（1）将主视图改画成全剖视图，如图 7.12 所示。
（2）将主视图画成半剖视图，左视图画成全剖视图，如图 7.13 所示。
（3）将主视图改画成局部剖视图，如图 7.14 所示。
任务描述

## Slide 14
任务目标
（1）能绘制不同零件的剖视图，根据零件的不同结构，合理选择剖视图的表达方式。
（2）培养视图审美的能力，耐心细致的工作作风，精益求精的工匠精神。
2
1

## Slide 15
1. 设备、工具准备
（1）绘图工具：铅笔、三角板、圆规等。
（2）绘图纸。
2. 任务分析
掌握剖视图种类的同时，注意观察形体的特征，总结出每种类型的剖视图对应的物体的结构特点，为正确的选择剖视图的剖切方式打下基础。
任务实施

## Slide 16
一、剖视图的概念
1. 剖视图的概念
如图 7.15 所示，用假想的剖切面将机件剖开，将处在观察者与剖切面之间的部分移去，而将其余部分向投影面投射所得到的图形，称为剖视图，简称剖视。
知识链接

## Slide 17
一、剖视图的概念
2. 画剖视图时应注意的几个问题
（1）如图 7.16 所示，确定剖切面位置时一般选择所需表达的内部结构的对称面，并且平行于基本投影面。
（2）画剖视图时将机件剖开是假想的，并不是真把机件切掉一部分，因此除了剖视图之外，并不影响其他视图的完整性，即不应出现图 7.17（a）中的俯视图只画出一半的错误。
（3）剖切后，留在剖切面之后的可见部分，一般均应向投影面投射，如图 7.17（b）所示。应特别注意空腔中线、面的投影。
（4）剖视图中，凡是已表达清楚的结构，虚线应省略不画。
知识链接

## Slide 18
一、剖视图的概念
3. 剖面符号（GB/T 4457.5—1984、GB/T 17453—2005）
剖视图中，剖切面与机件相交的实体剖面区域应画出剖面符号。因机件材料的不同，剖面符号也不相同。画机械图样时应采用国家标准（GB/T 4457.5—1984）所规定的剖面符号，机械图样中常见材料的剖面符号如表 7.1 所示。
知识链接

## Slide 19
一、剖视图的概念
4. 剖视图的标注（GB/T 4458.6—2002）
剖视图一般应进行标注，标注的内容包括下述三方面要素：
（1）剖切线。
指示剖切面位置的线，用细点画线表示，画在剖切符号之间，可省略不画。
（2）剖切符号。
指示剖切面起、迄和转折位置（用粗实线表示）及投射方向（用箭头表示）的符号，如图 7.19 所示。注有字母“B”的两段粗实线及两端箭头，即为剖切符号。B—B 剖视图是将机件从“B”处剖开后画出的剖视图。
（3）字母。
在剖切符号起、迄和转折处注上相同的大写拉丁字母，然后在相应剖视图上方注写相同的字母，注成“×—×”形式，以表示该剖视图的名称。如图 7.19 中的“A—A” “B—B”。
知识链接

## Slide 20
二、剖切面的种类
知识链接
1. 单一剖切面
仅用一个剖切面剖开机件，这种剖切方式应用较多。
2. 几个平行的剖切平面
当机件上具有几种不同的结构要素（如孔、槽等），而且它们的中心线排列在相互平行的平面上时，宜采用几个平行的剖切平面剖切。
3. 几个相交的剖切面
用几个相交的剖切面（交线垂直于某一基本投影面）剖开机件获得剖视图的情况.

## Slide 21
三、剖视图的种类
知识链接
03
02
01
1. 全剖视图
用剖切面将机件完全剖开所得到的剖视图，称为全剖视图，可简称为全剖视。
2. 半剖视图
当机件具有对称平面，且向垂直于对称平面的投影面上投射时，可以以对称中心线为界，一半画成剖视图，另一半画成视图，这种图形叫半剖视图，可简称为半剖视。
3. 局部剖视图
用剖切面局部地剖开机件所得的剖视图，称为局部剖视图，可简称为局部剖视。

## Slide 22
Part.3
绘制阶梯轴的移出断面图

## Slide 23
（1）在指定位置作移出断面图，如图 7.35 所示。
（2）根据已有视图画出重合断面图，如图 7.36 所示。
任务描述

## Slide 24
任务目标
（1）能够正确地绘制断面图，并掌握移出断面图标注和应用。
（2）培养视图审美的能力，耐心细致的工作作风，精益求精的工匠精神。
2
1

## Slide 25
1. 设备、工具准备
（1）绘图工具：铅笔、三角板、圆规等。
（2）绘图纸。
2. 任务分析
断面图实际上就是使剖切平面垂直于结构要素的中心线（轴线或主要轮廓线）进行剖切。然后将断面图形旋转 90º，使其与纸面重合而得到的。特别注意断面图与剖视图的区别。
任务实施

## Slide 26
一、断面图的概念
如图 7.37 所示，用剖切面假想地将物体的某处断开，仅画出该剖切面与物体接触部分的图形，这种图形称为断面图，简称断面。画断面图时，应特别注意断面图与剖视图之间的区别。断面图只画出物体被切处的断面形状，而剖视图除了画出其断面形状之外，还必须画出断面之后所有的可见轮廓。图 7.37（a）表示出剖视图和断面图之间的区别。
知识链接

## Slide 27
1. 移出断面图
画在视图之外的断面图，称为移出断面图。
画移出断面图时，应注意以下几点：
（1）移出断面图的轮廓线用粗实线绘制。
（2）为了读图方便，移出断面图尽可能画在剖切线的延长线上，如图 7.37（b）所示。
必要时可画在其他适当位置，如图 7.38 中的 A—A 断面。
知识链接
2. 重合断面图
剖切后将断面图形重叠在视图上，这样得到的断面图，称为重合断面图。重合断面图是重叠画在视图上的，为了重叠后不至影响图形的清晰程度，一般多用在断面形状较简单的情况下。

## Slide 28
Part.4
画出退刀槽局部放大图

## Slide 29
在图 7.42（1 : 1）中画出指定位置的局部放大图（2 : 1），如图 7.42 所示。
任务描述

## Slide 30
任务目标
（1）能够正确地绘制局部放大图，并掌握局部放大图的标注及应用。
（2）培养视图审美的能力，耐心细致的工作作风，精益求精的工匠精神。
2
1

## Slide 31
1. 设备、工具准备
（1）绘图工具：铅笔、三角板、圆规等。
（2）绘图纸。
2. 任务分析
机件上有些结构太细小，在视图中表达不够清晰，同时也不便于标注尺寸。对这种细小结构，可用大于原图形所采用的比例画出，并将它们配置在图纸的适当位置，这种图称为局部放大图。
任务实施

## Slide 32
局部放大图可画成视图、剖视图或断面图，它与被放大部分的表示法无关。局部放大图必须标注，其方法是：在视图中，将需要放大的部位画上细实线圆，然后在局部放大图的上方注写绘图比例。当需要放大的部位不止一处时，应在视图中对这些部位用罗马数字编号，并在局部放大图的上方注写相应编号，如图 7.43 所示。
知识链接

## Slide 33
Part.5
用简化画法改画机件视图

## Slide 34
按简化画法规定改正如图 7.45 所示视图。
任务描述

## Slide 35
任务目标
（2）会查阅相关的国家制图标准，掌握更多的简化画法。
（1）能根据国家标准要求正确的识读相关的简化画法。
（3）培养视图审美的能力，耐心细致的工作作风，精益求精的工匠精神。

## Slide 36
1. 设备、工具准备
（1）绘图工具：铅笔、三角板、圆规等。
（2）绘图纸。
2. 任务分析
简化画法是包括规定画法、省略画法、示意画法等在内的图示方法，其目的是减少工作量，提高设计效率及图样的清晰度。简化画法也体现了制图的灵活性。
任务实施

## Slide 37
对于机件的肋、轮辐及薄壁等，如按纵向剖切，这些结构都不画剖面符号，而用粗实线将它与邻接部分分开。但剖切平面横向剖切这些结构时，则应画出剖面符号，如图 7.46所示。
知识链接

## Slide 38
Part.6
综合应用图样表示法绘制机件视图

## Slide 39
根据图 7.56 给出的机件两视图，想象机件形状，并重新选择适当的表示法表达机件。
任务描述

## Slide 40
任务目标
（1）能够合理地选择适当的表达方式对零件进行表达。
（2）培养视图审美的能力，耐心细致的工作作风，精益求精的工匠精神。

## Slide 41
1. 设备、工具准备
绘图工具、A4 绘图纸一张。
2. 任务分析
当表达一个机件时，应根据机件的具体形状结构，适当地选用前面介绍的机件常用表达方法，画出一组视图，并恰当地标注尺寸，以便完整、清晰地将机件的内外形状结构表达清楚。
任务实施

## Slide 42
【例 7-1】根据图 7.57 所示的轴承座模型的三视图，想象出它的形状，用适当的表
达方法重新画出这个轴承座，并调整尺寸的标注。
【解】按下列步骤解题，重画后的轴承座如图 7.58 所示。
（1）由图 7.57 所示的三视图想象出轴承座的形状。
（2）选择适当的表达方式，改画轴承座图形。
（3）重新标注尺寸。
知识链接

## Slide 43
Part.7
AutoCAD绘制剖视图

## Slide 44
利用AutoCAD绘图软件，绘制如图轴承座三视图。
任务描述

## Slide 45
任务目标
1.能掌握AutoCAD图案填充的设置方法。
2.能利用极轴追踪、对象捕捉、动态输入等辅助命令及复制、旋转等命令完成截切体的三视图。
（3）培养学生整体把握和解决问题的能力，注意细节、提高审美意识。

## Slide 46
1. 设备、工具准备
计算机
2. 任务分析
剖面线的绘制要按照国家标准要求。对同一零件，各剖视图和断面图的剖面线倾斜方向保持一致，间隔也要相同。
任务实施

## Slide 47
一、绘制剖面线
知识链接
剖面线用图案填充命令绘制，具体作图步骤如下。
单击【绘图】工具栏按钮，或在【绘图】菜单中选择【图案填充（H...）】选项， 弹出【图案填充和渐变色】对话框，如图7.59所示。操作步骤如下。
1. 选择剖面线图案
在【图案填充与渐变色】对话框中的【类型（Y）】下拉列表中选择【预定义】。
2. 调整角度和间距
在【角度（G）】下拉列表中选择45°；在【间距（C）】下拉列表中输入1。
3. 选择填充区域
单击【添加：拾取点（K）】按钮，系统会自动暂时关闭该对话框。用光标在要画 剖面线的区域内任意处单击，此时该区域的边界呈高亮显示，也可同时选取多个区域， 以鼠标右键结束选择，系统自动返回对话框。拾取点时，单击的区域一定是封闭的区域 且其边界在屏幕上可见。

## Slide 48
知识链接
4. 创建剖面线
完成图案设置及填充区域选择后，单击【预览】可以预览结果，若不满意可重新调 整相应的设置，满意后单击【确定】按钮，结束命令，从而绘制剖面线。
说明：选择剖面线图案也可以使用【类型（Y）】下拉列表中选择【预定义】，并在 【图案（P）】下拉列表框中选择【ANSI31】，然后通过改变【角度】和【比例】来控制线 的方向和间距。其余步骤与前述相同。
二、剖切符号的画法
剖切符号可以用【多段线】命令绘制，运行一次命令所绘制的多段线是一个独立的对象，但其中各段线宽可以不同，可以是直线段、弧线段或者是两者的组合。 绘制如图所示的剖切符号的操作步骤如下（即将其分为AB、BC和CD三段线）。

## Slide 49
知识链接
命令：_pline（图标 ）
指定起点：指定点
当前线宽为 <当前值>
指定下一个点或[圆弧（A）/关闭（C）/半宽（H）/长度（L）/放弃（U）/宽度 （W）]：W（输入“W”以改变线宽）
指定起点宽度<0.0000> ：1
指定端点宽度<1.0000> ：【回车】（与起点宽度相同）
指定下一个点或[圆弧（A）/关闭（C）/半宽（H）/长度（L）/放弃（U）/宽度 （W）]：@4，0（完成粗短画线AB。也可用光标拖动导向，直接输入距离4即可，下同）
指定下一个点或[圆弧（A）/关闭（C）/半宽（H）/长度（L）/放弃（U）/宽度 （W）]：W 指定起点宽度 ：0 指定端点宽度 ：
指定下一个点或[圆弧（A）/关闭（C）/半宽（H）/长度（L）/放弃（U）/宽度 （W）]：@0，4（完成细短画线BC）
指定下一个点[圆弧（A）/关闭（C）/半宽（H）/长度（L）/放弃（U）/宽度（W）]： W（改变线宽）
指定起点宽度<0.0000>：1
指定端点宽度<1.0000>：0
指定下一个点或[圆弧（A）/关闭（C）/半宽（H）/长度（L）/放弃（U）/宽度 （W）]：@0，4（完成箭头）

## Slide 50
谢谢观看