## Slide 1
机械制图 （第三版）
北京出版社

## Slide 2
项目一
千斤顶机械图样的识读

## Slide 3
目 录/下篇 工程应用项目
任务一 千斤顶零件图的识读
任务二 利用AutoCAD绘制零件图

## Slide 4
千斤顶（图 8.1）是机械安装或汽车修理时常用的一种起重或顶压工具。制造千斤顶时需要一套完整的机械图样，如图 8.2 ～图 8.5 所示。这些机械图样可分为两种：一种是装配图，如图 8.2 所示；另一种是零件图，如图 8.3 ～图 8.5 所示。

## Slide 5
一张完整的零件图包括下列内容：
（1）一组图形：选用视图、剖视图、断面图等适当的机件表达方法，用一组图形将零件的内、外结构形状正确、完整、清晰地表达出来。
（2）完整的尺寸：正确、齐全、清晰、合理地标注零件在制造和检验时所需要的全部尺寸。

## Slide 6
千斤顶（图 8.1）是机械安装或汽车修理时常用的一种起重或顶压工具。制造千斤顶时需要一套完整的机械图样，如图 8.2 ～图 8.5 所示。这些机械图样可分为两种：一种是装配图，如图 8.2 所示；另一种是零件图，如图 8.3 ～图 8.5 所示。

## Slide 7
Part 1
千斤顶零件图的识读

## Slide 8
1. 按功能分析机器的组成
就其功能而言，机器由动力部分（原动机）、控制部分、传动部分、支撑及辅助部分和工作部分等五个部分组成。
2. 现代机器及其主要特征
现代机器的定义：由计算机信息网络协调与控制的，用于完成包括机械力、运动和能量转换动力学任务的机械和（或）机电部件相互联系的系统。
现代机器的主要特征：
①功能增加，柔性提高。②结构简化，性能改善。
③效率提高，成本降低。
任务分析

## Slide 9
一、螺纹
相关知识
（1）外螺纹画法。
（2）内螺纹的画法。
（三）螺纹的画法
螺纹是在圆柱或圆锥表面上，经过机械加工而形成的具有规定牙型的螺纹线沟槽（又称丝扣）。
（一）螺纹的加工
常用螺纹紧固件有螺钉、螺栓、螺母、垫圈等由于螺纹紧固件的结构、尺寸均已标准化，故它们都属于标准件。使用时按规定标记直接外购即可。
（四）常用螺纹紧固件及其标记
（1）牙型（2）直径
（3）线数（4）螺距和导程
（5）旋向
（二）螺纹的要素

## Slide 10
二、表面结构
相关知识
（三）表面结构图形符号
02
01
03
06
05
04
（一）基本概念
（二）表面结构参数
（四）表面结构要求在图形符号中的注写位置
（五）表面结构代号示例
（六）表面结构要求在图样中的注法

## Slide 11
（1）基孔制配合
（2）基轴制配合
（四）配合制度
配合是指基本尺寸相同的相互结合的孔、轴公差带之间的关系。根据使用要求不同，孔与轴之间的配合有松有紧。
（二）配合
标准公差确定公差带大小，基本偏差（上、下偏差中靠近零线的偏差叫基本偏差）确定公差带位置。
（三）标准公差与基本偏差
（1）基本尺寸（2）极限尺寸（3）极限偏差（4）尺寸公差（5）公差带
（一）公差的有关术语（图 7.28）
三、极限与配合
（1）在装配图上的标注。
（2）在零件图上的标注。
（五）极限与配合的标注与查表

## Slide 12
Part 2
利用AutoCAD绘制零件图

## Slide 13
利用AutoCAD绘制图8.3-8.5所示千斤顶的零件图，除了要掌握前面所学过的绘图命令外，还需要掌握尺寸精度、表面结构代号、几何公差等技术要求的标注方法。
任务分析

## Slide 14
一、尺寸公差的标注方法
相关知识
1.用修改命令标注
选择下拉菜单中的【修改】→【对象】→【文字】→【编辑】，再选择所要标注的尺寸，弹出【文字编辑器】

## Slide 15
相关知识
用【特性】对话框添加尺寸的极限偏差
2.在【特性】对话框中添加偏差

## Slide 16
二、表面粗糙度代（符）号的标注
相关知识
1.画出基本符号图形，如图所示。
（a）绘制图形 （b）定义属性 （c）插入带属性的图块
2.定义属性

## Slide 17
相关知识
3.定义带属性的图块
【块定义】对话框
4.用Wblock命令将图块以文件形式保存，以便在其他文件中调用

## Slide 18
相关知识
5.插入图块
图块插入时对齐方法
图块【插入】对话框
用【插入块】命令 调入已创建的图块

## Slide 19
相关知识
三、几何公差的标注方法
几何公差的几何特征符号及其公差框格、指引线、箭头可用【快建引线】标注
【引线设置】对话框
【形位公差】对话框

## Slide 20
谢谢观看